# 烟气脱汞技术的研究与展望

### 论文摘要

综述现有烟气脱汞技术的研究进展及发展现状,对三种技术方案的脱汞效率及技术优缺点进行比较。吸附剂法是目前最成熟的一种烟气脱汞技术,通过增加Hgp所占比例,经除尘装置脱汞效率可达90%;污染物控制设备脱汞技术利用现有的袋式除尘设备能除去烟气中的Hgp,静电除尘器不但能除去Hgp,还能有效氧化吸附Hg0,湿法脱硫技术可去除Hg2+;化学氧化脱汞技术就是将Hg0氧化成易被脱除的Hg2+的技术,此技术不需对设备进行大的改动,可以解决已有的污染物控制设备不易脱除Hg0的问题。

### 论文目录

- 1 烟气中汞的形态变化

- 2 烟气脱汞技术

- 2.1 吸附剂脱汞技术

- 2.2 污染物控制设备脱汞技术

- 2.3 化学氧化脱汞技术

- 3 脱汞技术的比较

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 侯淼,刘然,赵俊,吕庆

关键词: 烟气,脱汞,吸附剂,化学氧化脱汞技术,催化剂

来源: 矿产综合利用 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业,环境科学与资源利用

单位: 华北理工大学冶金与能源学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51674122),河北省自然科学基金钢铁联合研究基金项目(E2016209367)

分类号: X757

页码: 17-21

总页数: 5

文件大小: 136K

下载量: 220

### 相关论文文献

- [1].溴化铜改性硅藻土脱汞性能的实验研究[J]. 工程热物理学报 2020(01)

- [2].煤气脱汞用新型吸附剂的研究进展[J]. 现代化工 2020(02)

- [3].天然气脱汞技术的影响因素研究[J]. 江西化工 2020(05)

- [4].湿法烟气脱硫系统协同脱汞研究进展及优化措施[J]. 广东化工 2017(14)

- [5].磁性活性炭吸附剂脱汞性能研究[J]. 热力发电 2016(04)

- [6].载溴竹炭的脱汞特性研究[J]. 环境工程 2015(S1)

- [7].关于脱汞技术探讨[J]. 环境与生活 2014(08)

- [8].活性炭喷射脱汞实验研究和预测模型[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [9].燃煤电厂烟气脱汞技术的研究[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [10].天然气脱汞工艺方案探讨[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2018(02)

- [11].天然气脱汞装置设计的思考与建议[J]. 油气田地面工程 2016(12)

- [12].百万燃煤电机组协同脱汞技术研究及工程化应用[J]. 能源研究与管理 2017(02)

- [13].燃煤电站燃烧后脱汞技术研究进展[J]. 科技展望 2016(29)

- [14].燃煤锅炉脱汞效率计算及选值分析[J]. 山西科技 2015(06)

- [15].天然气脱汞工艺技术研究[J]. 化工管理 2014(03)

- [16].高效脱汞吸附剂的脱汞机理研究[J]. 工程热物理学报 2012(02)

- [17].新型高效脱汞器在氯乙烯气相脱汞中的应用[J]. 聚氯乙烯 2012(11)

- [18].凝析油脱汞工艺分析[J]. 石油化工应用 2011(12)

- [19].烟气脱汞技术研究现状与展望[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [20].燃煤烟气脱汞处理技术[J]. 环境科学导刊 2020(03)

- [21].凹凸棒土的吸附脱汞特性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [22].含汞气田污水脱汞新技术[J]. 油气田环境保护 2015(02)

- [23].新的效率高脱汞技术研究进展[J]. 今日财富 2016(14)

- [24].凝析油脱汞工艺[J]. 天然气与石油 2012(02)

- [25].燃煤电厂烟气脱汞技术及经济分析[J]. 广东电力 2012(05)

- [26].纳米硫化铜烟气脱汞及其机理研究[J]. 工程热物理学报 2019(12)

- [27].烟气脱汞用活性炭制备及改性研究进展[J]. 煤炭科学技术 2013(12)

- [28].现有设备协同脱汞技术概述[J]. 华东电力 2013(02)

- [29].火电厂脱汞技术综述[J]. 能源环境保护 2012(02)

- [30].壳聚糖脱汞技术的研究进展[J]. 山东化工 2012(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/67d1ef60be9ac2dfce5d83f2.html