# 一种试剂杯收集装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型实施例提供了一种试剂杯收集装置，属于回收装置技术领域，所述试剂杯收集装置包括：机架；动作机构，所述动作机构包括：收集轮，所述收集轮设置在机架上，且所述收集轮上设置有收集槽，所述收集槽可容置试剂杯；电机，所述电机作用在所述收集轮；吸附机构，所述吸附机构包括：吸附主体，所述吸附主体上设置有吸附盘，所述吸附盘设置在所述收集轮内，且所述吸附盘对应所述收集槽设置；负压连接管；轨道，所述轨道可容置试剂杯；以及，推料机构；其中，所述吸附盘作用在所述收集槽上，并通过所述收集槽使所述收集轮带动所述试剂杯运动。达到试剂杯叠放收集，避免试剂杯形变的技术效果。

### 主设计要求

1.一种试剂杯收集装置，其特征在于，所述试剂杯收集装置包括：机架；动作机构，所述动作机构包括：收集轮，所述收集轮设置在机架上，且所述收集轮上设置有收集槽，所述收集槽可容置试剂杯；电机，所述电机作用在所述收集轮；吸附机构，所述吸附机构包括：吸附主体，所述吸附主体上设置有吸附盘，所述吸附盘设置在所述收集轮内，且所述吸附盘对应所述收集槽设置；负压连接管，所述负压连接管连接在所述吸附主体上，且所述负压连接管可连接一负压源；轨道，所述轨道设置在机架上，所述轨道设置在所述收集槽运动轨迹的一侧，所述轨道可容置试剂杯；以及，推料机构，所述推料机构设置在所述机架上，且所述推料机构对应所述轨道；其中，所述吸附盘作用在所述收集槽上，并通过所述收集槽使所述收集轮带动所述试剂杯运动。

### 设计方案

1.一种试剂杯收集装置，其特征在于，所述试剂杯收集装置包括：

机架；

动作机构，所述动作机构包括：

收集轮，所述收集轮设置在机架上，且所述收集轮上设置有收集槽，所述收集槽可容置试剂杯；

电机，所述电机作用在所述收集轮；

吸附机构，所述吸附机构包括：

吸附主体，所述吸附主体上设置有吸附盘，所述吸附盘设置在所述收集轮内，且所述吸附盘对应所述收集槽设置；

负压连接管，所述负压连接管连接在所述吸附主体上，且所述负压连接管可连接一负压源；

轨道，所述轨道设置在机架上，所述轨道设置在所述收集槽运动轨迹的一侧，所述轨道可容置试剂杯；以及，

推料机构，所述推料机构设置在所述机架上，且所述推料机构对应所述轨道；

其中，所述吸附盘作用在所述收集槽上，并通过所述收集槽使所述收集轮带动所述试剂杯运动。

2.如权利要求1所述的试剂杯收集装置，其特征在于，所述试剂杯收集装置还包括：

挡块机构，所述挡块机构包括：

气缸固定座，所述气缸固定座设置在机架上，且所述气缸固定座对应所述轨道；

气缸，所述气缸设置在气缸固定座上；

挡块，所述挡块设置在所述气缸上；其中，所述气缸作用在挡块上，使所述挡块阻挡所述试剂杯在所述轨道上的运动。

3.如权利要求2所述的试剂杯收集装置，其特征在于，所述试剂杯容置在所述轨道的上端，且所述挡块机构设置在所述轨道的上方。

4.如权利要求1所述的试剂杯收集装置，其特征在于，所述收集轮由两个轮体和若干连接件构成，两个所述轮体之间对称设置，两个所述轮体的间距为收集槽，所述连接件连接设置在两个轮体之间。

5.如权利要求1所述的试剂杯收集装置，其特征在于，所述吸附盘上设置有吸附口，且所述吸附口和所述负压连接管连通。

6.如权利要求1所述的试剂杯收集装置，其特征在于，所述动作机构和所述轨道之间设置有导向件，所述导向分为导向件前部和导向件后部，所述导向件前部对应所述动作机构，且导向件前部为由前向后宽度逐渐增大。

7.如权利要求6所述的试剂杯收集装置，其特征在于，所述导向件设置在所述轨道的上方，且所述导向件由导向件前部向导向件后部逐渐向下倾斜。

### 设计说明书

技术领域

本发明涉及回收装置技术领域，尤其涉及一种试剂杯收集装置。

背景技术

检验科常常需要大量使用各种试剂杯，比如采集病人的各种体液。试剂杯在使用之后，都是直接丢入垃圾袋内，在垃圾袋满之后，在集中处理一次，但是随意丢放的试剂杯占用的空间大，存放不易；且试剂杯容易受力形变，不利于试剂杯后期的回收利用

所以，现有技术的技术问题在于，试剂杯收集占用空间大，且收集过程中试剂杯容易形变。

发明内容

本申请实施例提供一种试剂杯收集装置，解决了现有技术中试剂杯收集占用空间大，且收集过程中试剂杯容易形变的技术问题；达到试剂杯叠放收集，避免试剂杯形变的技术效果。

本申请实施例提供一种试剂杯收集装置，所述试剂杯收集装置包括：机架；动作机构，所述动作机构包括：收集轮，所述收集轮设置在机架上，且所述收集轮上设置有收集槽，所述收集槽可容置试剂杯；电机，所述电机作用在所述收集轮；吸附机构，所述吸附机构包括：吸附主体，所述吸附主体上设置有吸附盘，所述吸附盘设置在所述收集轮内，且所述吸附盘对应所述收集槽设置；负压连接管，所述负压连接管连接在所述吸附主体上，且所述负压连接管可连接一负压源；轨道，所述轨道设置在机架上，所述轨道设置在所述收集槽运动轨迹的一侧，所述轨道可容置试剂杯；以及，推料机构，所述推料机构设置在所述机架上，且所述推料机构对应所述轨道；其中，所述吸附盘作用在所述收集槽上，并通过所述收集槽使所述收集轮带动所述试剂杯运动。

作为优选，所述试剂杯收集装置还包括：挡块机构，所述挡块机构包括：气缸固定座，所述气缸固定座设置在机架上，且所述气缸固定座对应所述轨道；气缸，所述气缸设置在气缸固定座上；挡块，所述挡块设置在所述气缸上；其中，所述气缸作用在挡块上，使所述挡块阻挡所述试剂杯在所述轨道上的运动。

作为优选，所述试剂杯容置在所述轨道的上端，且所述挡块机构设置在所述轨道的上方。

作为优选，所述收集轮由两个轮体和若干连接件构成，两个所述轮体之间对称设置，两个所述轮体的间距为收集槽，所述连接件连接设置在两个轮体之间。

作为优选，所述吸附盘上设置有吸附口，且所述吸附口和所述负压连接管连通。

作为优选，所述动作机构和所述轨道之间设置有导向件，所述导向分为导向件前部和导向件后部，所述导向件前部对应所述动作机构，且导向件前部为由前向后宽度逐渐增大。

作为优选，所述导向件设置在所述轨道的上方，且所述导向件由导向件前部向导向件后部逐渐向下倾斜。

作为优选，所述试剂杯收集装置还包括：计数机构，所述计数机构对应所述收集槽或所述导向件，所述计数机构包括感应器和感应器固定座；其中通过感应器记录通过特定点的所述试剂杯的数量。

本申请实施例中的上述一个或多个技术方案，至少具有如下一种或多种技术效果：

1、本申请实施例中，通过动作机构和吸附机构的组合，使得收集轮可不端的吸附上试剂杯，并带动试剂杯转动，通过吸附有利于保证试剂杯的形态完整，通过挡块机构使得，试剂杯向前运动受阻，在后收集试剂杯被收集轮上的试剂杯不断的向前推动，使得试剂杯之间相互叠放；解决了现有技术中试剂杯收集占用空间大，且收集过程中试剂杯容易形变的技术问题；达到试剂杯叠放收集，避免试剂杯形变的技术效果。

2、本申请实施例中，通过两个轮体和连接体的组合，来构建收集槽，其中优选连接体和轮体之间螺纹连接，使得收集槽的宽度可以调节，适用在不同规格的试剂杯。

附图说明

图1为本申请实施例中一种试剂杯收集装置的主视结构示意图；

图2为本申请实施例中一种试剂杯收集装置的侧视结构示意图；

图3为图1的局部放大结构示意图；

图4为本申请实施例中推料机构的结构示意图；

图5为本申请实施例中动作机构的结构示意图一；

图6为本申请实施例中动作机构的结构示意图二；

图7为本申请实施例中动作机构和吸附机构的爆炸结构示意图一；

图8为本申请实施例中吸附主体的结构示意图；

图9为本申请实施例中动作机构和吸附机构的爆炸结构示意图二。

附图标记：1、机架；2、动作机构；21、电机；22、轴承座；23、收集轮；231、收集槽；232、轮体；234、连接件；3、吸附机构；31、负压连接管；32、吸附主体；321、吸附侧端；322、吸附盘；323、隔挡件；324、吸附口；4、导向件；41、导向件前部；42、导向件后部；5、挡块机构；51、气缸；52、挡块；53、气缸固定座；6、轨道；61、轨道栏杆；7、推料机构； 71、推板；72、推动缸；73、存放板；74、规整板；8、计数机构；81、感应器固定座；82、感应器；9、试剂杯。

具体实施方式

本申请实施例提供了一种试剂杯收集装置，通过动作机构2和吸附机构3 的组合，使得收集轮23可不端的吸附上试剂杯9，并带动试剂杯9转动，通过吸附有利于保证试剂杯9的形态完整，通过挡块机构5使得，试剂杯9向前运动受阻，在后收集试剂杯9被收集轮23上的试剂杯9不断的向前推动，使得试剂杯9之间相互叠放；解决了现有技术中试剂杯9收集占用空间大，且收集过程中试剂杯9容易形变的技术问题；达到试剂杯9叠放收集，避免试剂杯9形变的技术效果。

为了更好的理解上述技术方案，下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。

实施例一

一种试剂杯收集装置，所述试剂杯收集装置包括：机架1；动作机构2，所述动作机构2包括：收集轮23，所述收集轮23设置在机架1上，且所述收集轮23上设置有收集槽231，所述收集槽231可容置试剂杯9；电机21，所述电机21作用在所述收集轮23；吸附机构3，所述吸附机构3包括：吸附主体32，所述吸附主体32上设置有吸附盘322，所述吸附盘322设置在所述收集轮23内，且所述吸附盘322对应所述收集槽231设置；负压连接管31，所述负压连接管31连接在所述吸附主体32上，且所述负压连接管31可连接一负压源；轨道6，所述轨道6设置在机架1上，所述轨道6设置在所述收集槽 231运动轨迹的一侧，所述轨道6可容置试剂杯9；以及，推料机构7，所述推料机构7设置在所述机架1上，且所述推料机构7对应所述轨道6；其中，所述吸附盘322作用在所述收集槽231上，并通过所述收集槽231使所述收集轮23带动所述试剂杯9运动。

具体来说，所述收集轮23通过设置轴承座22固定在机架1上，所述吸附主体32穿设在收集轮23内，所述吸附主体32的吸附盘322设置在中部，两侧为吸附侧端321，所述负压连接管31设置在所述吸附侧端321上。

具体来说，所述收集槽231为V型槽，所述吸附主体32随收集轮23转动，使得被吸附的试剂杯9随收集轮23转动。

具体来说，所述轨道6的两侧设置有轨道栏杆61；且所述推料机构7包括推动缸72，受推动缸72作用的推板71，存放试剂杯组的存放板73以及最后整理尺寸的规整板74；推动缸72和存放板73相对于轨道6的两侧设置，所述规整板74设置在存放板73的外侧。

所述试剂杯收集装置还包括：挡块机构5，所述挡块机构5包括：气缸固定座53，所述气缸固定座53设置在机架1上，且所述气缸固定座53对应所述轨道6；气缸51，所述气缸51设置在气缸固定座53上；挡块52，所述挡块52设置在所述气缸51上；其中，所述气缸51作用在挡块52上，使所述挡块52阻挡所述试剂杯9在所述轨道6上的运动。

具体来说，所述挡块52为弯折型，一端和气缸51连接，另一端用来阻挡试剂杯9，使得试剂杯9停止在轨道6上的向前运动，使得试剂杯9之间开始不断堆叠，形成试剂杯组，然后以试剂杯组的形式被推料机构7推出轨道6。

所述试剂杯9容置在所述轨道6的上端，且所述挡块机构5设置在所述轨道6的上方。

所述收集轮23由两个轮体232和若干连接件234构成，两个所述轮体232 之间对称设置，两个所述轮体232的间距为收集槽231，所述连接件234连接设置在两个轮体232之间。

所述吸附盘322上设置有吸附口324，且所述吸附口324和所述负压连接管31连通。

具体来说，为了保证试剂杯9不卡死在吸附口324上，便于试剂杯9受引导脱离收集槽231，所述吸附口324外设置有隔挡件323。

所述动作机构2和所述轨道6之间设置有导向件4，所述导向分为导向件前部41和导向件后部42，所述导向件前部41对应所述动作机构2，且导向件前部41为由前向后宽度逐渐增大。

所述导向件4设置在所述轨道6的上方，且所述导向件4由导向件前部 41向导向件后部42逐渐向下倾斜。

所述试剂杯收集装置还包括：计数机构8，所述计数机构8对应所述收集槽231或所述导向件4，所述计数机构8包括感应器82和感应器固定座81；其中通过感应器82记录通过特定点的所述试剂杯9的数量。

工作原理：

通过动作机构2和吸附机构3的组合，使得收集轮23可不端的吸附上试剂杯9，并带动试剂杯9转动，通过吸附有利于保证试剂杯9的形态完整，通过挡块机构5使得，试剂杯9向前运动受阻，在后收集试剂杯9被收集轮23 上的试剂杯9不断的向前推动，使得试剂杯9之间相互叠放，最后收起挡块 52，利用推料机构7将试剂杯组推出。

技术效果：

1、本申请实施例中，通过动作机构和吸附机构的组合，使得收集轮可不端的吸附上试剂杯，并带动试剂杯转动，通过吸附有利于保证试剂杯的形态完整，通过挡块机构使得，试剂杯向前运动受阻，在后收集试剂杯被收集轮上的试剂杯不断的向前推动，使得试剂杯之间相互叠放；解决了现有技术中试剂杯收集占用空间大，且收集过程中试剂杯容易形变的技术问题；达到试剂杯叠放收集，避免试剂杯形变的技术效果。

2、本申请实施例中，通过两个轮体和连接体的组合，来构建收集槽，其中优选连接体和轮体之间螺纹连接，使得收集槽的宽度可以调节，适用在不同规格的试剂杯。

尽管已描述了本发明的优选实施例，但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念，则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以，所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。

显然，本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样，倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内，则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920293355.2

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209701765U

授权时间:20191129

主分类号:B65G47/90

专利分类号:B65G47/90;B65G47/88;B65G47/82

范畴分类:申请人:无锡市第五人民医院

第一申请人:无锡市第五人民医院

申请人地址:214000 江苏省无锡市梁溪区兴源中路88号

发明人:张时良

第一发明人:张时良

当前权利人:无锡市第五人民医院

代理人:汤时达

代理机构:33262

代理机构编号:温州知远专利代理事务所(特殊普通合伙) 33262

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/68169696966b2f0fca180213.html