# 盾构机外部循环供水系统论文和设计-丁保华

### 全文摘要

本实用新型涉及工程建设场地临时循环供水系统，具体涉及一种盾构机外部循环供水系统，包括供水系统、回水系统及补水装置，所述供水系统包括n个进水箱、对应的n个供水管及循环水泵，各进水箱通过循环水管相互连通，在每个供水管上分别设置有故障备用阀、进水阀、阻水阀、压力表、溢流阀及流量计，所述n个供水管并联安装向盾构机用水装置供水，故障备用阀设置在供水管进水一端，各供水管通过故障备用阀相互连通，所述回水系统包括与进水箱数量对应的n个回水箱及n个回水管，每个对应的回水箱和进水箱之间通过循环水管连通，在每个回水箱下部均设置有沉淀池。本新型重新设计了循环水系统的控制方法，实现智能、自动控制，防止水泵抽空空转和水压力过大，方便运输，实现了水箱供水系统的可重复利用，降低生产成本。

### 主设计要求

1.一种盾构机外部循环供水系统，包括供水系统、回水系统及补水装置，其特征在于:所述供水系统包括n个进水箱、对应的n个供水管、以及循环水泵，所述n大于等于2，各进水箱通过循环水管相互连通，每个供水管的进水端连接对应的进水箱、出水端汇总后连接盾构机用水装置进水口，在每个供水管上分别设置有故障备用阀、进水阀、阻水阀、压力表、溢流阀及流量计，所述n个供水管并联安装向盾构机用水装置供水，故障备用阀设置在供水管进水一端，各供水管通过故障备用阀相互连通，所述每个供水管上的溢流阀通过循环水管分别与对应进水箱的回水口连通，所述回水系统包括与进水箱数量对应的n个回水箱及n个回水管，每个回水箱对应一个进水箱，每个对应的回水箱和进水箱之间通过循环水管连通，在每个回水箱下部均设置有沉淀池，每个回水管一端汇总后连接盾构机用水装置排水口、另一端连接对应的回水箱回水口，在回水管上设置有回水阀，在每个回水箱底部均设置溢流口，所述溢流口连通排水管，在排水管上设置有排水阀，所述补水装置与供水系统或回水系统的供水口连通，在补水装置的补水管路上设置有抽水泵。

### 设计方案

1.一种盾构机外部循环供水系统，包括供水系统、回水系统及补水装置，其特征在于:所述供水系统包括n个进水箱、对应的n个供水管、以及循环水泵，所述n大于等于2，各进水箱通过循环水管相互连通，每个供水管的进水端连接对应的进水箱、出水端汇总后连接盾构机用水装置进水口，在每个供水管上分别设置有故障备用阀、进水阀、阻水阀、压力表、溢流阀及流量计，所述n个供水管并联安装向盾构机用水装置供水，故障备用阀设置在供水管进水一端，各供水管通过故障备用阀相互连通，所述每个供水管上的溢流阀通过循环水管分别与对应进水箱的回水口连通，所述回水系统包括与进水箱数量对应的n个回水箱及n个回水管，每个回水箱对应一个进水箱，每个对应的回水箱和进水箱之间通过循环水管连通，在每个回水箱下部均设置有沉淀池，每个回水管一端汇总后连接盾构机用水装置排水口、另一端连接对应的回水箱回水口，在回水管上设置有回水阀，在每个回水箱底部均设置溢流口，所述溢流口连通排水管，在排水管上设置有排水阀，所述补水装置与供水系统或回水系统的供水口连通，在补水装置的补水管路上设置有抽水泵。

2.根据权利要求1所述的盾构机外部循环供水系统，其特征是：所述n个进水箱及n个回水箱规格尺寸各不相同，在总的进水箱及回水箱中，进水箱及回水箱的规格尺寸依次增加或依次递减，并在每个进水箱及回水箱内均焊接横撑和吊耳，以能够实现在运输中各水箱以内套形式叠放放置。

3.根据权利要求2所述的盾构机外部循环供水系统，其特征是：所述供水系统包括2个进水箱及2个对应的供水管，回水系统包括2个回水箱及2个对应的回水管。

4.根据权利要求1所述的盾构机外部循环供水系统，其特征是：所述循环水泵为15kw多级循环水泵，并与循环水泵对应的设置有无线遥控控制系统，所述无线遥控控制系统包括无线遥控控制模块、控制柜按钮控制模块、电源继电器控制线路及循环水泵，所述无线遥控控制模块通过远程控制控制柜按钮控制模块，进而实现远程控制循环水泵电源电路。

5.根据权利要求1所述的盾构机外部循环供水系统，其特征是：所述进水箱及回水箱水位由三相潜水泵智能水位控制器控制，即水位控制器设置有四个检测探头及一个公共探头，四个检测探头分别为探头1、探头2、探头3及探头4，四个检测探头分别安装到进水箱及回水箱内，其中探头1为检测的最低水位，探头4为检测的最高水位。

6.根据权利要求1所述的盾构机外部循环供水系统，其特征是：在每个进水箱及回水箱上部均设置有防尘遮阳网。

7.根据权利要求1所述的盾构机外部循环供水系统，其特征是：在每个进水箱及回水箱上均设置有溢流口。

8.根据权利要求1所述的盾构机外部循环供水系统，其特征在于：所述抽水泵为带有通水管的7.5kw潜水泵。

9.根据权利要求1所述的盾构机外部循环供水系统，其特征在于：在每个进水箱及回水箱的进水口分别增设一个检测是否有水源的探头，所述探头与抽水泵的电源控制电路信号连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及工程建设场地临时循环供水系统；具体是一种地铁隧道施工盾构机的外部循环供水系统。

背景技术

长期以来，盾构机外循环的储水池采用砖、水泥砌筑、再进行防水处理而成，此方法料不能重复利用即耗费人工和材料；此作业方式由于方砖水池无法拆卸运输，所以只能使用一次，并且水泵一直供水，造成电力、水、材料等的浪费，费工费时；然而通常使用功率较大的立式多级水泵在满足流量使用要求时水压大，经常造成设备循环密封损坏造成设备停机维修，这些都无疑增加了项目的生产成本、严重影响正常生产。

实用新型内容

针对目前现有技术中盾构机外循环供水存在的问题和不足，本新型提供了一种自动控制的盾构机外部循环供水系统，该系统能实现智能、自动控制，防止水泵抽空空转和水压力过大，方便运输，实现了水箱供水系统的可重复利用，降低生产成本。

本实用新型解决其技术问题所采用的方案是：一种盾构机外部循环供水系统，包括供水系统、回水系统及补水装置，所述供水系统包括n个进水箱、对应的n个供水管、以及循环水泵，所述n大于等于2，各进水箱通过循环水管相互连通，每个供水管的进水端连接对应的进水箱、出水端汇总后连接盾构机用水装置进水口，在每个供水管上分别设置有故障备用阀、进水阀、阻水阀、压力表、溢流阀及流量计，所述n个供水管并联安装向盾构机用水装置供水，故障备用阀设置在供水管进水一端，各供水管通过故障备用阀相互连通，所述每个供水管上的溢流阀通过循环水管分别与对应进水箱的回水口连通，所述回水系统包括与进水箱数量对应的n个回水箱及n个回水管，每个回水箱对应一个进水箱，每个对应的回水箱和进水箱之间通过循环水管连通， 在每个回水箱下部均设置有沉淀池，每个回水管一端汇总后连接盾构机用水装置排水口、另一端连接对应的回水箱回水口，在回水管上设置有回水阀，在每个回水箱底部均设置溢流口，所述溢流口连通排水管，在排水管上设置有排水阀，所述补水装置与供水系统或回水系统的供水口连通，在补水装置的补水管路上设置有抽水泵。

基于上述技术方案，所述n个进水箱及n个回水箱规格尺寸各不相同，在总的进水箱及回水箱中，进水箱及回水箱的规格尺寸依次增加或依次递减，并在每个进水箱及回水箱内均焊接横撑和吊耳，以能够实现在运输中各水箱以内套形式叠放放置。

基于上述技术方案, 所述供水系统包括2个进水箱及2个对应的供水管，回水系统包括2个回水箱及2个对应的回水管。

基于上述技术方案,所述循环水泵为15kw多级循环水泵，并与循环水泵对应的设置有无线遥控控制系统，所述无线遥控控制系统包括无线遥控控制模块、控制柜按钮控制模块、电源继电器控制线路及循环水泵，所述无线遥控控制模块通过远程控制控制柜按钮控制模块，进而实现远程控制循环水泵电源电路。

基于上述技术方案,所述进水箱及回水箱水位由三相潜水泵智能水位控制器控制，即水位控制器设置有四个检测探头及一个公共探头，四个检测探头分别为探头1、探头2、探头3及探头4，四个检测探头分别安装到进水箱及回水箱内，其中探头1为检测的最低水位，探头4为检测的最高水位。

基于上述技术方案,在每个进水箱及回水箱上部均设置有防尘遮阳网，防止水污染和外界杂质进入水箱；

基于上述技术方案,在每个进水箱及回水箱上均设置有溢流口。

基于上述技术方案,所述抽水泵为带有通水管的7.5kw潜水泵。

基于上述技术方案,在每个进水箱及回水箱的进水口分别增设一个检测是否有水源的探头，所述探头与抽水泵的电源控制电路信号连接。水泵工作后，当检测无水时自动关闭水泵电源，防止水泵空转而损坏。

本实用新型的有益效果：本新型的盾构机外循环供水系统是为盾构机提供水源和通过水循环带走盾构机产生的热量对其进行冷却的装置，在盾构机设备中起着举足轻重的作用。本新型采用可循环利用装配式的水箱结构及控制系统代替原有水泥和砖砌筑的水池，更改了循环水结构形式和供水、进水、回水布局，更改了循环水结构形式和供水、进水、回水布局，重新设计了循环水系统的控制方法，实现智能、自动控制，防止水泵抽空空转和水压力过大，方便运输，实现了水箱供水系统的可重复利用，降低生产成本。本新型的水箱的设计不受场地限制（水箱空间位置够）可以随意摆放，根据场地条件摆放布局；水箱根据实际场地加工和布局摆放；既能更好的满足生产的需要，还可以节能降耗省钱省力，实现节能减排的目的。

附图说明

图1是实施例1盾构机外部循环供水系统整体结构示意图；

图2是图1中供水管结构示意图；

图3是图1中水箱水位控制结构示意图；

图4是实施例1中进水箱及回水箱结构示意图；

图5是水泵控制柜电气结构示意图之一；

图6是水泵控制柜电气结构示意图之一。

图中标号：1-进水箱，2-回水箱，3-横撑，4-吊耳，5-检测探头，6-公共探头，7-抽水泵，8-补水管路,9-水位控制器。

具体实施方式

下面结合附图1-6及实施例1对本实用新型做进一步说明，以便更好地理解本新型技术方案。

实施例1：一种盾构机外部循环供水系统，包括供水系统、回水系统及补水装置，具体为包括4个水箱，4个水箱为采用10mm钢板焊接的方形水箱，4个水箱规格如下：<img he=\

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822255279.4

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209556015U

授权时间:20191029

主分类号:E03B 1/02

专利分类号:E03B1/02;E03B7/07;E03B7/09;E03B11/16

范畴分类:36B;

申请人:郑州市第一建筑工程集团有限公司

第一申请人:郑州市第一建筑工程集团有限公司

申请人地址:450000 河南省郑州市管城区紫荆山路91号

发明人:丁保华;王祥;翟永亮;闵海洋;刘德庆;卫星;孙培鑫;吴雷;刘建华;杨顺凯

第一发明人:丁保华

当前权利人:郑州市第一建筑工程集团有限公司

代理人:高丽华

代理机构:41162

代理机构编号:郑州明华专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/68550c22501cbd082c723ea0.html