# 电能计量自动化系统在电力营销中的应用苏兴娜

国网河南省电力公司洛阳供电公司计量室河南省洛阳市471000

摘要：我国的供电企业在负荷控制、远程抄表、电费结算、市场管理中广泛应用电能计量自动化系统，并且使电力系统的现代化水平明显提高。电能计量系统的自动化综合多种技术于一体，能够有效提高电力系统的工作质量与运行效率，并且为电力企业带来更多的经济效益，因此电能计量自动化系统的应用对于提高电力营销水平至关重要。

关键词：电能计量；自动化系统；电力营销；应用成效

引言

电能计量自动化系统是一个集信息采集，分析，监控与计量管理于一身的应用平台，涵盖了全网各类采集终端与计量点。系统平台体系经过多年的研究与发展，逐渐从单一到完整，从最初单一的功能发展到如今涵盖了多种功能，从原来只有自动抄表的的业务演变成今天线损四分统计及分析，用电检查，计量管理，市场分析，需求侧管理等多个方面，覆盖面扩大，电能计量自动化系统的投入使用，使得电力营销管理水平与客户服务水平实现了双丰收。

1电能计量自动化系统

电力企业为了满足用户的用电需求，加强对营销自动化的建设，在营销自动化的建设的过程中，电能计量自动化系统发挥着重要作用。电能计量自动化系统分别为三个部分：自动化主站系统、通信信道以及计量自动化终端。计量自动化主站系统是对接入各类计量自动化终端的计算机系统的统称，该系统能够对电能计量信息进行收集，并对其进行控制，最终对收集的信息做出分析及处理，收集与控制的过程都离不开远程通信信道。通信信道则是计量自动化主站系统与计量自动化终端之间的介质，通过该介质能够让数据信息的传输过程完整。计量自动化终端的实质就是对各级计量点电能数据信息的收集、管理、传输下相关数据的设备，该设备能够接收主站所发出的相关命令并执行。

2电能计量自动化系统的组成

2.1厂站电能量计量遥测系统

这台系统主要由电能量计量装置、主站系统、采集装置、供电电源、传输通道等极大部分组成。除了主站系统，其余部分主要装置在变电站或发电厂。该综合应用平台是针对于电量数据的系统，能对电能表，变电站，发电场以及馈线等资料接入地网遥测系统进行管理。该系统可以自主改编主网线损以及关口月电量的分析报表，智能采集处理电能表的功率、表码、电流、电压以及月冻结电量等信息，快速批量进行更新数据等。采集数据时间在三十至六十分钟为一次，可以有效保障电量的准确性统计计算。

2.2大客户负荷管理系统

对于用电量较大的客户，由于其用电需求较高，因此会设立单独的管理系统对其用电荷载进行管理，确保供电的稳定性。该系统由四部分组成，分别是主站端忽视雅虎系统、客户端现场终端、计量表计以及数据通信网络，该系统中所采用的技术主要有通信技术、自动控制技术以及计算机技术。为了达到实时监控电力荷载并对其进行有效管理的目的，大客户负荷管理系统能够在线监测出用户的实时用电量，并对客户的实时用电信息的进行采集。大客户负荷管理系统有效地将客户抄表与原有负荷管理系统两者结合，使电力企业节省了大量的人力，同时也保障了供电的稳定性。大客户负荷管理系统具有一定的功能，其核心功能主要有远程抄表等，这些功能为电力企业的电力营销提供了可靠的计费方式，实时记录用户的用电费用。当系统处于非保电状态时，大客户负荷管理系统为了有效控制功率、用户用电量、购电量，一般可以采用对终端用户进行遥控控制。

2.3低压集中性抄表系统

一般情况之下来说，低压集中性抄表系统中，都是在对RS485组网抑或是载波模式加以一定程度的应用方的基础上开展小区居民月电能使用数量以及电能表编码工作的。因为各个小区中的用户提出的实际要求是不一样的，供电企业在实际工作的过程中需要在台区线损计算以及预购电能有效控制等领域汇中施行具体问题具体分析措施。这一个系统实际运行的过程中一般情况之下是一天采集一次数据。

2.4配变监测计量系统

配变监测计量系统的主要工作是全面统计负荷的实际情况，还有检查计量点的运行状态，以及判断线损问题的成因。电量采集装置、计量装置、供电电源、传输通道、主站系统等是该系统的主要组成部分。它也是电力营销的重要环节。

3电能计量自动化系统在电力营销中的应用

3.1加强业务能力

远程遥控功能是在系统的运行过程中对于购点进行管理的有效方法，远程功能还可以在抄表时直接把所采集的数据信息输入电力营销系统中，从而使计算环节变得更便捷，而且还能够将重要的用电信息输入网络营业厅。并且远程遥控功能还能够根据实际情况为用户制定经济安全的用电计划，准确计算重要的用电参数，使电力营销的企业有效提高经济效益。系统利用远程监控的功能可以及时提醒用户用电的特殊情况，并且为用户提供无偿的节目诊断，使用户知道自己用电情况后及时更换设备或是调整设备，提高电能使用效率，只有电力营销企业的经营服务化水平不断提高，才能对用户的正常使用电力起到保障作用，并保障他们的利益。

3.2将计量自动化系统在自动抄表中的应用

抄表方式的飞跃程度，就是对其计量自动化系统在应用中最直接的体现，远程抄表方式比之传统的人工抄表方式，不仅节省了抄表工作上人员的投入，也切实提升了其抄表效率与抄表质量。抄表作为电能计量最基础，也是最重要的工作之一，一直以人工抄表的方式进行工作，而一旦在执行工作期间出现失误、例如错抄、误抄的现象发生，就会使计量的准确度，真实性发生严重扭曲，并且使用人工方式抄表，不仅效率极低，任务极为繁重，且浪费了大量的人力及交通成本。而电能计量自动化系统的出现使远程自动抄表成为可能。

3.3将计量自动化系统应用在线损四分统计工作中

线损四分管理工作中的难点工作是对线损四分进行实时统计工作，如果将计量自动化系统应用在线损四分统计工作中，可以改变以往的线损管理方式，解决电力企业中实时统计线损四分的工作难题。可以依靠计量自动化系统中实时进行数据采集的功能特点，对每日、每月的线损分区、分台、分线、分压进行统计分析，并且根据各类线损生成相关的统计报表。利用计量自动化系统中监测10kV配电线损、监测线损异常、监测变电站母线电量平衡等主要功能，不再受传统的超标方式的束缚，可以准确及时地对线损异常的地方进行定位，在线损异常分析的管理工作中发挥重要作用。

3.4将计量自动化系统应用在用电检查工作中

一直以来，都是依靠人工开进行传统的用电检查工作，不管是常规的用电检查还是线损异常，窃电检查等一些工作都需要专业人员亲自到现场才能完成，庞大的工作量与整日的奔波使得工作人员难以时刻保证用电检查工作的质量与效率。直到电能计量自动化系统的出现，可以实时针对用电状况进行检测，出现异常状态及时报警，此举为检查人员显著提升了检查效率。

3.5将计量自动化系统应用在电负荷特性分析中

供电企业一直努力掌握各类行业的负荷特性与开展用电负荷的分析工作，但一直以来并没有办法成功获取实时负荷数据，而专业的SCADA也只是针对一部分区域做出分析。而拥有强力负荷分析自定义功能的计量自动化系统，完美对其各类各业，工业区，居民区进行自定义，并及时获取用电负荷特性。对运行监控工作提供了有效针对性措施。

结语

电能计量自动化系统已成为当代电力发展的必然趋势，该系统满足人们的用电需求，因此电力企业应当广泛应用该系统，特别是在电力营销过程中。电能计量自动化系统从根本上降低了电力企业人力资源的投入，还能使环境的污染得到控制，使电力企业的经济效益得到提升。

参考文献：

[1]涂静亮.电能计量自动化系统在电力营销中的应用成效分析[J].科技与创新，2016（07）：115+118.

[2]谭玲.浅析电能计量自动化系统在电力营销中的应用[J].知识经济，2016，07：51.

[3]孙超.电能计量自动化系统在现今电力营销中的应用[J].科技与创新，2015（9）：159-159.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/688036d567bd68ce9bfab094.html