# 浅谈房屋建筑工程屋面防水施工技术及要求

袁承梽

身份证号码：452629198512120311

摘要：屋面防水在建筑工程中起着不可缺少的重要作用。好的防水工程不仅可以防止屋面出现渗漏，在经济和生活上对居民来说都是一种有效缓解。防水工程在近些年受到了越发广泛地关注，如果处理不当，会给人民带来很大的不便，也会对建筑施工单位的社会信誉造成相应的影响。本文针对屋面防水施工技术存在的问题，分析了屋面防水工程的施工技术要求及措施。

关键词：房屋建筑；屋面防水；施工技术；要求

房屋建筑工程的防水质量低劣，是造成防水工程渗漏的直接原因。造成防水工程渗漏的原因很多，材料质量、施工技术、设计水平、工程管理等都是影响建筑防水工程质量的重要因素。要提高防水工程的质量，除要以材料为基础，以设计为前提，以施工为关键外，更重要的是，在防水工程设计和施工中，对容易造成局部损坏的薄弱部位应设置增强层，以提高防水层的整体设防能力，延长整个防水层的使用寿命。

1、建筑屋面防水施工技术存在的问题

1.1材料方面的问题

随着社会的发展以及技术水平的发展，屋面防水材料也有了一定的改善，其质量也得到了有效的提高，但是从整体上看，其质量仍然没有达到屋面防水的要求，其性能仍比较差。通过实践证明，质量好的防水材料不管是在低温条件下，还是在高温条件下都不会影响到其性能，依然能够达到防水的效果。但是从当前我国的发展现状来看，很多防水材料的性能都不够高，在低温条件下极容易因冷空气而导致其出现裂痕，在高温条件下，又因为过高的温度而出现融化，不仅不能够达到理想的防水效果，还会影响到建筑工程的使用寿命。这是当前最主要的问题之一。

1.2因设计不合理而导致其存在问题

设计是建筑工程实施的基础，只有保证合理的设计，才会提高屋面的防水性能，达到防水下过。但是如果没有考虑到其中的影响因素，那么就会导致其设计不够合理，最终导致屋面出现渗漏水现象。

1.3没有严格控制其施工质量

施工质量是屋面防水工程实施的最终目的，只有保证其施工质量，才会达到其防水效果。导致施工质量不合格的因素有以下几个方面：首先，由于施工单位并没有对防水工程加以重视，在实际施工中由于缺乏先进的防水技术、防水材料、防水标准，这就导致施工人员无法控制其施工质量，最终出现各种问题；其次，在建筑工程实际施工过程中，施工人员并不能够将施工质量抬高到设计标准，导致工程在使用过程中出现渗漏水现象。

2、建筑屋面防水工程的施工技术要求

关于建筑工程屋面防水施工技术的要求，主要依靠执行施工及验收规范和制订防水工程施工方案为前提。严格按照《屋面工程施工及验收规范》的执行。在工程项目建设过程中，防水是最重要的工作环节，都应该得到施工单位及施工人员的告诉重视，首先，施工人员在按照设计图纸进行施工之前，每一项施工技术都应该与设计院相互协作与探讨，然后根据实际情况优化其施工技术，以保证其施工质量；其次，对每一个细节进行合理处理，在处理的过程中都需要严格按照规定要求进行施工，这样才能够提高防水工程的施工质量。

2.1对分隔缝的设置与做法

在设置分隔缝的过程中，施工人员应该将其确定在屋面板的支承端等部位，并且在设置的过程中，一定要与屋面板缝对齐，避免因温差问题等导致防水层出现裂缝，从而提高其强度与抗裂性。在这一施工过程中，施工人员应值得注意的是，不要将分隔缝间距设置过大，如果分隔缝超过6m，那么施工人员必须要在其中部设置一个“v”形的分隔缝，从而提高其防水性能。如果设置的分隔缝还可以用于排气管道，那么我们可以适当拓宽其缝宽。当采用石油、沥青等防水材料对屋面进行施工时，我们可以在其中加铺一层油毡，将其厚度控制在200～300mm左右。

2.2屋面找平层做法

屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法。先按3%的结构找坡后，再在结构层上用1：6水泥炉渣或水泥膨胀砼石找坡，再做25mm厚1：2.5水泥砂浆找平层，建筑找坡时，一定要找准泛水坡度，流水方向，将最高点与泄水口之间用鱼线拉直、打点、打巴，泄水口处厚度不得低于30mm。浇筑时，一定要用滚筒和尺方滚、压赶、使其密实。

2.3屋面防水层的做法

在施工中因地制宜，取长补短，如果是采用涂膜加卷材防水，则把涂膜直接做在屋面混凝土结构基层上，因为涂膜可以对混凝土中毛细管起到密封作用，防水效果较好，卷材做在找平层之上，即所谓的“夹心汉堡”做法；如果是采用二布三油卷材防水，则把防水层做在找平层与刚性层之间，既起了隔离层的作用，又不被日晒雨淋，既防止油膏老化，又起了防水作用。在做卷材防水层施工时，应注意好以下几点：

2.3.1基层上涂刮基层处理剂，要求薄而均匀，一般干燥后，当不粘手才能铺贴卷材。

2.3.2卷材防水层的铺贴一般应由层面最低标高处向上平行屋脊施工，使卷材按水流方向搭接，当屋面坡度大于10%时，卷材应垂直于屋脊方向铺贴。

2.3.3铺贴方法：剥开卷材脊面的隔离纸，将卷材粘贴于基层表面，卷材长边搭接保持50mm，短边搭接保持70mm，卷材要求保持自然松弛状态，不要拉得过紧，卷材铺妥后，应立即用平面振动器全面压实，垂直部位用橡胶榔头敲实。

2.3.4卷材搭接粘结：卷材压实后，将搭接部位掀开，用油漆刷将搭接粘接剂均匀涂刷，在掀开卷材接头之两个粘接面，涂后干燥片刻手感不粘时，即可进行粘合，再用橡胶榔头敲压密实，以免开缝造成漏水。

2.3.5防水层施工温度选择5℃以上为宜。

2.4屋面保温层的做法

保温层一般设置于防水层上面为佳，因无论采用保温板还是保温砂浆材料，这类材料均有较大的热膨胀系数，遇炎热高温后体积会有较大变化，另外在施工铺贴时须留有一定空隙并设置好排气孔。

2.5钢筋网片及细石砼刚性防水层的做法

2.5.1在混凝土防水层中，应配双向∮4@200×200的冷拔钢筋网片，并在分格缝处断开，以增强防水层刚度和板块的整体性，钢筋网片在防水层中的布置应在尽量偏上的部位，因为防水层表面受温差变化影响大而易产生裂缝，同时考虑表面碳化对钢筋的影响，因此，钢筋网片的保护层厚度不得小于10mm。

2.5.2细石砼防水层的强度等级不应小于C20，且应采用机械搅拌，机械振捣，砼的水灰比不应大于0.55，水泥标号不应低于425#。砼的厚度不应小于40mm，如过薄，砼失水很快，水泥不能充分水化，从而降低砼的抗渗性能。防水层的表面处理要重视，面板要求厚薄一致，排水坡度要符合规范要求，砼收水后进行二次压光，以切断和封闭砼中的毛细管，提高抗渗性。抹压面层时，严禁在表面洒水，加水泥浆或撒干水泥，以防龟裂脱皮降低防水效果。

2.5.3防水砼浇筑12～24小时，即可进行养护，覆盖时间不小于14小时。养护初期不得人为踩踏，砼的养护是细石砼防水层极其重要的最后一道工序。养护不好会造成砼早期脱水，不但降低砼的强度，而且会由于干缩引起砼内部裂缝表面起砂，使抗渗性能大幅度降低。

3、结语

屋面防水工程是一项系统工程，需要从设计构造、材料选择、施工细部构造及基层处理等方面进行质量控制，哪一个环节稍有不甚则会发生渗漏的现象，如果是高水平的设计，但防水材料选择不当，施工再认真也不能满足使用需要。因此，屋面防水工程需多方努力，严格控制，达到使用功能及耐久性要求。只要我们按照屋面卷材防水工序施工，层层落实，严格把关，认真按规范做好每步工作，就可以杜绝施工造成的屋面漏水。

参考文献：

[1]吴汉宏.浅谈屋面防水施工技术[J].中国城市经济.2011

[2]高岭.论屋面防水施工技术及质量控制措施[J].民营科技.2010

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/688ad8af04fe24380d416f78.html