# 一种无线音频接口论文和设计-张德明

### 全文摘要

本实用新型提出一种无线音频接口，通过建立起与移动终端间的蓝牙上下行连接实现蓝牙音频信号的上下行传输，其中不但可以通过其内置麦克风和耳机实现单人用途，也能够进一步通过内置的RF模块实现多人用途，满足多种应用场合需要。

### 主设计要求

1.一种无线音频接口，包括蓝牙音频收发单元，其用于与移动终端间建立起蓝牙音频连接，接收来自于移动终端的音频信号并将该音频信号发送至DSP；特征在于，包括至少一个麦克风，其接收用户的语音信号，并对语音信号进行声电转换，并将转换后的信号发送至DSP；还包括有线输入接口，当接入外部音频信号源后，其可将外部信号源的线路输入信号转发至DSP；还包括射频收发单元，该单元可接收来自于射频音频设备以无线方式发送来的射频音频信号，并将射频音频信号发送至DSP；DSP，将来自各个信号源的信号根据用户需要进行任意混合；进一步，DSP将混合信号发送至蓝牙音频收发单元，由蓝牙音频收发单元将混合信号发送回移动终端，同时，DSP还将混合信号发送至射频收发单元，由射频收发单元将该混合信号发送至射频播放装置。

### 设计方案

1.一种无线音频接口，包括蓝牙音频收发单元，其用于与移动终端间建立起蓝牙音频连接，接收来自于移动终端的音频信号并将该音频信号发送至DSP；特征在于，包括至少一个麦克风，其接收用户的语音信号，并对语音信号进行声电转换，并将转换后的信号发送至DSP；还包括有线输入接口，当接入外部音频信号源后，其可将外部信号源的线路输入信号转发至DSP；还包括射频收发单元，该单元可接收来自于射频音频设备以无线方式发送来的射频音频信号，并将射频音频信号发送至DSP；DSP，将来自各个信号源的信号根据用户需要进行任意混合；进一步，DSP将混合信号发送至蓝牙音频收发单元，由蓝牙音频收发单元将混合信号发送回移动终端，同时，DSP还将混合信号发送至射频收发单元，由射频收发单元将该混合信号发送至射频播放装置。

2.如权利要求1所述的无线音频接口，特征在于，还包括有线耳机接口，该接口可插接有线耳机或麦克风耳机。

3.如权利要求2所述的无线音频接口，特征在于，有线输入接口与有线耳机接口为3.5mm规格。

4.如权利要求1所述的无线音频接口，特征在于，无线音频接口与移动终端间的蓝牙上行连接使用RFCOMM通道，下行连接使用A2DP通道。

5.如权利要求1所述的无线音频接口，特征在于，射频收发单元与射频音频设备间的无线连接采用2.4G、5.8G、UHF、FM之一。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于声频领域，特别涉及一种无线音频接口。

背景技术

随着移动终端产品的不断发展，各种无线音频设备也越来越多，例如蓝牙耳机、蓝牙音箱、蓝牙麦克风等，但是这些产品功能还较为单一，难以满足用户对多元化使用场景的需要。

发明内容

为了克服现有技术的缺陷，本实用新型提出一种无线音频接口，通过建立起与移动终端间的蓝牙上下行连接实现蓝牙音频信号的上下行传输，其中不但可以通过其内置麦克风和耳机实现单人用途，也能够进一步通过内置的RF模块实现多人用途，满足多种应用场合需要，通过本无线音频接口，无论是自娱自乐还是与其他人一起共享，都可以取得良好的效果，特别适用于K歌的场合。

提出一种无线音频接口，包括蓝牙音频收发单元，其用于与移动终端间建立起蓝牙音频连接，接收来自于移动终端的音频信号并将该音频信号发送至DSP；特征在于，包括至少一个麦克风，其接收用户的语音信号，并对语音信号进行声电转换，并将转换后的信号发送至DSP；还包括有线输入接口，当接入外部音频信号源后，其可将外部信号源的线路输入信号转发至DSP；还包括射频收发单元，该单元可接收来自于射频音频设备以无线方式发送来的射频音频信号，并将射频音频信号发送至DSP；DSP，将来自各个信号源的信号根据用户需要进行任意混合；进一步，DSP将混合信号发送至蓝牙音频收发单元，由蓝牙音频收发单元将混合信号发送回移动终端，同时，DSP还将混合信号发送至射频收发单元，由射频收发单元将该混合信号发送至射频播放装置。

其中，还包括有线耳机接口，该接口可插接有线耳机或麦克风耳机；有线输入接口与有线耳机接口为3.5mm规格；无线音频接口与移动终端间的蓝牙上行连接使用RFCOMM通道，下行连接使用A2DP 通道；射频收发单元与射频音频设备间的无线连接采用2.4G、5.8G、UHF、FM之一。

本无线音频接口可以将各种现有音频装置的信号进行集中或分发，通过内部处理后再与移动终端进行交互，特别是可以利用移动终端的网络功能实现功能扩展。

附图说明

图1为本实用新型的无线音频接口的内部结构及工作原理图

具体实施方式

结合附图1，对本实用新型的无线音频接口进行详细说明。该无线音频接口1包括蓝牙音频收发单元 11，该单元11用于与移动终端2间建立起蓝牙音频连接，接收来自于移动终端2的音频信号S并将该信号S发送至DSP 12；包括至少一个麦克风13，其接收用户的语音信号，并对语音信号进行声电转换，并将转换后的信号Vmic发送至DSP 12；还包括有线输入接口14，当接入外部音频信号源后，其可将外部信号源的线路输入信号Line in转发至DSP 12；还包括射频收发单元15，该单元可接收来自于射频音频设备以无线方式发送来的射频音频信号RFin，例如是来自RF麦克风3c和\/或RF麦克风耳机3d的其他用户的语音信号，并将射频音频信号RFin发送至DSP 12；DSP 12，作为该无线音频接口1的信号处理中枢，可以将来自各个信号源的信号根据用户需要进行任意混合，例如将来自移动终端2的信号S和来自内置麦克风13的用户语音信号Vmic进行混合，或者将来自有线输入接口15的信号Linein与用户语音信号Vmic混合，还可将来自于射频收发单元15的信号RFin与信号S和\/或信号Line in进行混合……进一步的，DSP 12将混合信号Mix发送至蓝牙音频收发单元11，由蓝牙音频收发单元11将混合信号 Mix发送回移动终端2，同时，DSP 12还将混合信号Mix发送至射频收发单元15，由射频收发单元15 将该混合信号Mix发送至与其射频连接的射频播放装置，例如音箱3a和\/或耳机3b和\/或麦克风耳机 3d，使其他用户也能够听到混合信号Mix；进一步的，该无线音频接口1还包括有线耳机接口16，该接口16可插接有线耳机\/麦克风耳机17，当插入的为有线耳机时，DSP 12也将混合信号Mix通过该有线耳机接口16馈送至有线耳机，当插入的为有线麦克风耳机时，DSP 12不仅可以接收来自于该有线麦克风耳机的麦克风信号并根据用户需求与其他信号进行混合，也同时将混合信号Mix馈送至该有线麦克风耳机。

其中，无线音频接口1与移动终端2间的蓝牙上行连接使用RFCOMM通道，下行连接使用A2DP 通道；射频收发单元15与射频音频设备间的无线连接可采用2.4G、5.8G、UHF、FM方式，具体实现方式为现有技术，此处不再赘述；有线输入接口14与有线耳机接口可为3.5mm规格。

以下对该无线音频接口1的使用方法进行说明，以进一步帮助本领域技术人员了解该无线音频接口 1的特性。本无线音频接口1可以用于K歌，使用方法如下，当建立起无线音频接口1与移动终端2间的蓝牙连接后，移动终端2发送例如音乐伴奏至无线音频接口1，用户通过耳机\/麦克风耳机17或者射频音箱3a、射频耳机3b或者射频麦克风耳机3d能够监听到该音乐伴奏，用户随着伴奏通过麦克风13或者射频麦克风3c进行演唱，由无线音频接口1的DSP将用户的演唱和音乐伴奏混音，无线音频接口1再将混音回传至移动终端2，由移动终端2进行后续处理；进一步的，该无线音频接口1还能够通过有线输入接口14接收外部音源的音乐伴奏，例如MP3播放器等；其中，射频收发单元可以同时连接多台射频音频设备，例如同时连接一台射频音箱、一个射频耳机，可以让多人都能听到混音，或者也可以同时连接多台麦克风耳机，使多人共同进行演唱，等等。

除了用于K歌以外，也可以用于网络直播，例如使用无线音频接口1帮助将音乐和人声混合，增强直播效果。

本领域技术人员可以理解，在实用新型公开内容基础上进行的合理改进，也应属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822275973.2

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209657287U

授权时间:20191119

主分类号:G06F 3/16

专利分类号:G06F3/16;H04B5/00;H04B5/02

范畴分类:40B;

申请人:张德明

第一申请人:张德明

申请人地址:100085 北京市海淀区信息路甲28号科实大厦B座12A-2

发明人:张德明

第一发明人:张德明

当前权利人:张德明

代理人:杜立军

代理机构:11577

代理机构编号:北京知呱呱知识产权代理有限公司 11577

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/689e1bbbb65e7a313295e89c.html