# 一种24小时售药系统论文和设计-杨伊

### 全文摘要

一种24小时售药系统，包括售药机终端、云端数据库、通讯服务器、运维监控平台和在线支付系统；每台售药机终端上均设置有控制器；售药机终端上设置有多个用于存放药品药仓；售药机终端的底部设置有用于取药的取货口；售药机终端的一侧设置有显示屏，显示屏为触控式显示屏；售药机终端上设置有信息收发模块，信息收发模块集成在售药机终端的PCB板上；信息收发模块与通讯服务器信号连接；运维监控平台通过通讯服务器与云端数据库信息交换；在线支付系统与通讯服务器通讯连接；本实用新型将药品分割成一粒一粒的重新包装后置入售药机终端的药仓中；用户可以实时购买指定数量的药品，购买方便，减少浪费情况出现。

### 主设计要求

1.一种24小时售药系统，其特征在于，包括售药机终端(1)、云端数据库、通讯服务器、运维监控平台和在线支付系统；售药机终端(1)设置多个分别编号A1、A2……An；每台售药机终端(1)上均设置有控制器；售药机终端(1)上设置有多个用于存放药品药仓(6)，药仓(6)内预先放置有拆分成一粒一粒的药品；售药机终端(1)的底部设置有用于取药的取货口(2)；售药机终端(1)的内部设置有用于将药仓(6)内的药品送入取货口的动作机构；售药机终端(1)上设置有地脚(3)；售药机终端(1)的一侧设置有显示屏(4)，显示屏(4)为触控式显示屏(4)；售药机终端(1)上设置有信息收发模块，信息收发模块集成在售药机终端(1)的PCB板上；信息收发模块与通讯服务器信号连接；通讯服务器与云端数据库通讯连接；运维监控平台通过通讯服务器与云端数据库信息交换；在线支付系统与通讯服务器通讯连接，用于发送支付的订单信息和支付结果信息。

### 设计方案

1.一种24小时售药系统，其特征在于，包括售药机终端(1)、云端数据库、通讯服务器、运维监控平台和在线支付系统；

售药机终端(1)设置多个分别编号A1、A2……An；每台售药机终端(1)上均设置有控制器；售药机终端(1)上设置有多个用于存放药品药仓(6)，药仓(6)内预先放置有拆分成一粒一粒的药品；售药机终端(1)的底部设置有用于取药的取货口(2)；售药机终端(1)的内部设置有用于将药仓(6)内的药品送入取货口的动作机构；售药机终端(1)上设置有地脚(3)；

售药机终端(1)的一侧设置有显示屏(4)，显示屏(4)为触控式显示屏(4)；售药机终端(1)上设置有信息收发模块，信息收发模块集成在售药机终端(1)的PCB板上；信息收发模块与通讯服务器信号连接；

通讯服务器与云端数据库通讯连接；

运维监控平台通过通讯服务器与云端数据库信息交换；

在线支付系统与通讯服务器通讯连接，用于发送支付的订单信息和支付结果信息。

2.根据权利要求1所述的24小时售药系统，其特征在于，显示屏(4)上集成有显示模块和信息录入模块。

3.根据权利要求1所述的24小时售药系统，其特征在于，售药机终端(1)上集成有用于存储药品信息的本地数据库。

4.根据权利要求1所述的24小时售药系统，其特征在于，控制器与动作机构控制连接。

5.根据权利要求1所述的24小时售药系统，其特征在于，售药机终端(1)的一侧设置有摄像头(5)，摄像头(5)位于显示屏(4)的上方，摄像头(5)与本地数据库通信连接。

6.根据权利要求1所述的24小时售药系统，其特征在于，每一个通信服务器至多与1024台售药机终端(1)信号连接。

7.根据权利要求1所述的24小时售药系统，其特征在于，通讯服务器至少设置两台。

8.根据权利要求1所述的24小时售药系统，其特征在于，通讯服务器通过LTE或GSM网络与售药机终端(1)信号连接。

9.根据权利要求1所述的24小时售药系统，其特征在于，地脚(3)为金属导体，地脚(3)高度为5-15cm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及药品销售技术领域，尤其涉及一种24小时售药系统。

背景技术

随着社会现代化进程加快，各项生活基础设施变得更加便捷，网购行业和外卖行业迅猛发展，人们开始追求高质量的生活状态，此种现象在校园中就已经逐渐体现，比如快递代取服务，自助饮品售卖机的推行等等。但校园中缺少药物销售点，有些同学感冒到很严重的情况才想起来吃药，但是已经深夜并且有门禁，无法外出购买，可能会导致病情严重。且多数人对于普通感冒、小磕小碰等病情没有足够的重视，很多人感冒后并不愿吃药，一是因为买了药吃不了多少，大多数药物都剩下了，还不如不买；二是有些人认为吃不吃药恢复时间都类似，没必要购买过量的药物。

为解决上述问题，本申请中提出一种24小时售药系统。

实用新型内容

(一)实用新型目的

为解决背景技术中存在的但校园中缺少药物销售点，有些同学感冒到很严重的情况才想起来吃药，但是已经深夜并且有门禁，无法外出购买，可能会导致病情严重的技术问题，本实用新型提出一种24小时售药系统，本实用新型将药品分割成一粒一粒的重新包装后置入售药机终端的药仓中；用户可以实时购买指定数量的药品，购买方便，减少浪费情况出现。

(二)技术方案

为解决上述问题，本实用新型提供了一种24小时售药系统，包括售药机终端、云端数据库、通讯服务器、运维监控平台和在线支付系统；

售药机终端设置多个分别编号A1、A2……An；每台售药机终端上均设置有控制器；售药机终端上设置有多个用于存放药品药仓，药仓内预先放置有拆分成一粒一粒的药品；售药机终端的底部设置有用于取药的取货口；售药机终端的内部设置有用于将药仓内的药品送入取货口的动作机构；售药机终端上设置有地脚；

售药机终端的一侧设置有显示屏，显示屏为触控式显示屏；售药机终端上设置有信息收发模块，信息收发模块集成在售药机终端的PCB板上；信息收发模块与通讯服务器信号连接；

通讯服务器与云端数据库通讯连接；

运维监控平台通过通讯服务器与云端数据库信息交换；

在线支付系统与通讯服务器通讯连接，用于发送支付的订单信息和支付结果信息。

优选的，显示屏上集成有显示模块和信息录入模块。

优选的，售药机终端上集成有用于存储药品信息的本地数据库。

优选的，控制器与动作机构控制连接。

优选的，售药机终端的一侧设置有摄像头，摄像头位于显示屏的上方，摄像头与本地数据库通信连接。

优选的，每一个通信服务器至多与1024台售药机终端信号连接。

优选的，通讯服务器至少设置两台。

优选的，通讯服务器通过LTE或GSM网络与售药机终端信号连接。

优选的，地脚为金属导体，地脚高度为5-15cm。

本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果：售药机终端设置在寝室、教学楼或食堂等公共位置；使用时用户终端发送位置信息和所要购买的药品信息至通讯服务器中；云端数据库将药品的价格信息通过通讯服务器发送至用户终端处，用户终端通过在线支付系统支付药品的价格；在线支付系统将用户支付的订单信息和支付结果信息通过通讯服务器反馈至云端数据库中；云端数据库通过通讯服务器向用户终端发送商品识别码；用户前往任意一个售药机终端，并通过售药机终端上的摄像头采集用户终端上的商品识别码，识别成功后；控制器控制动作机构启动，相应的药品落入取药口处，用户取出即可；完成购买后，购买记录、药品余量信息存入本地数据库中；本地数据库定时通过通讯服务器与运维监控平台进行信息传递，运维人员及时发现药品剩余情况并及时补充药品；本实用新型将药品分割成一粒一粒的重新包装后置入售药机终端的药仓中；用户可以实时购买指定数量的药品，购买方便，减少浪费情况出现。

附图说明

图1为本实用新型提出的24小时售药系统的结构示意图。

图2为本实用新型提出的24小时售药系统的工作原理图。

图3为本实用新型提出的24小时售药系统中售药机终端的结构示意图。

附图标记：

1、售药机终端；2、取货口；3、地脚；4、显示屏；5、摄像头；6、药仓。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

如图1-3所示，本实用新型提出的一种24小时售药系统，包括售药机终端1、云端数据库、通讯服务器、运维监控平台和在线支付系统；

售药机终端1设置多个分别编号A1、A2……An；每台售药机终端1上均设置有控制器；售药机终端1上设置有多个用于存放药品药仓6，药仓6内预先放置有拆分成一粒一粒的药品；售药机终端1的底部设置有用于取药的取货口2；售药机终端1的内部设置有用于将药仓6内的药品送入取货口的动作机构；售药机终端1上设置有地脚3；

售药机终端1的一侧设置有显示屏4，显示屏4为触控式显示屏4；售药机终端1上设置有信息收发模块，信息收发模块集成在售药机终端1的PCB板上；信息收发模块与通讯服务器信号连接；

通讯服务器与云端数据库通讯连接；

运维监控平台通过通讯服务器与云端数据库信息交换；

在线支付系统与通讯服务器通讯连接，用于发送支付的订单信息和支付结果信息。

本实用新型中，售药机终端1设置在寝室、教学楼或食堂等公共位置；多个用户终端1可与一个通讯服务器进行通讯连接；方便多个用户同时使用，使用时用户终端发送位置信息和所要购买的药品信息至通讯服务器中；云端数据库将药品的价格信息通过通讯服务器发送至用户终端处，用户终端通过在线支付系统支付药品的价格；在线支付系统将用户支付的订单信息和支付结果信息通过通讯服务器反馈至云端数据库中；云端数据库通过通讯服务器向用户终端发送商品识别码；用户前往任意一个售药机终端1，并通过售药机终端1上的摄像头5采集用户终端上的商品识别码，识别成功后；控制器控制动作机构启动，相应的药品落入取药口处，用户取出即可；完成购买后，购买记录、药品余量信息存入本地数据库中；本地数据库定时通过通讯服务器与运维监控平台进行信息传递，运维人员及时发现药品剩余情况并及时补充药品；本实用新型将药品分割成一粒一粒的重新包装后置入售药机终端1的药仓6中；用户可以实时购买指定数量的药品，购买方便，减少浪费情况出现。

在一个可选的实施例中，显示屏4上集成有显示模块和信息录入模块，可以通过显示屏4手动输入商品识别码进行取货。

在一个可选的实施例中，售药机终端1上集成有用于存储药品信息的本地数据库，完成购买后，购买记录、药品余量信息存入本地数据库中。

在一个可选的实施例中，控制器与动作机构控制连接，用于控制动作机构启动。

在一个可选的实施例中，售药机终端1的一侧设置有摄像头5，摄像头5位于显示屏4的上方，摄像头5与本地数据库通信连接。

在一个可选的实施例中，每一个通信服务器至多与1024台售药机终端1信号连接。

在一个可选的实施例中，通讯服务器至少设置两台，防止通讯服务器故障造成系统无法正常工作。

在一个可选的实施例中，通讯服务器通过LTE或GSM网络与售药机终端1信号连接。

在一个可选的实施例中，地脚3为金属导体，金属地脚3导电良好，减少静电带来的影响，地脚3高度为5-15cm。

应当理解的是，本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理，而不构成对本实用新型的限制。因此，在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外，本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921256974.0

申请日:2019-08-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:66(海南)

授权编号:CN209842780U

授权时间:20191224

主分类号:G07F17/00

专利分类号:G07F17/00;H04L29/08

范畴分类:40F;

申请人:杨伊;邢富程;杨泽雨

第一申请人:杨伊

申请人地址:570228 海南省海口市美兰区人民大道海南大学24栋宿舍楼

发明人:杨伊;刘琪音;邢富程;姚运财;曹依婷;张千辰;范佳睿;李佳霖;杨泽雨;刘昱汝

第一发明人:杨伊

当前权利人:杨伊;邢富程;杨泽雨

代理人:郑义

代理机构:11489

代理机构编号:北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/690861e48daca571294f1191.html