# 超弱光纤光栅Fizeau干涉水听器阵列有源反正切解调方法研究

### 论文摘要

随着对海洋研究的日益深入,甚低频段（≤10Hz）微弱水声信号探测的实现对于我国军事、国防等方面具有重大意义。本文所研究的超弱光纤光栅Fizeau干涉水听器系统具有复用规模大、可探测距离远、阵列缆径细、灵敏度高、成本低等优势,是目前水下探测的主要手段与重点发展方向。通过结合经典算法的优点,提出了一种用于分析甚低频微弱水声信号的有源反正切解调算法,实现了2-3000Hz宽频带内不同位置水声信号的同时探测。本课题主要研究内容如下:（1）以Fizeau干涉结构原理和光纤光栅理论为基础,介绍了超弱光纤光栅Fizeau干涉水听器阵列系统的光路,对系统传感原理、光路中器件的选择与参数设置进行了理论分析与公式推导。（2）对现有的5种经典相位解调算法:3×3耦合器解调中NRL、NPS算法,反正切算法,PGC解调中的PGC-DCM、PGC-Arctan算法的原理进行介绍,通过仿真实验分析了其优缺点。在此基础上,提出了一种有源反正切解调算法,仿真与实验结果均表明该算法可以消除光强变化和系统初始相位的随机扰动和对解调结果的影响,可用于甚低频段微弱水声信号的探测。（3）通过搭建硬件光路对超弱光纤光栅Fizeau干涉水听器阵列系统进行实验研究。首先利用发声换能器实现了500-3000Hz频带内微弱水声信号的测量,且测试结果具有较好的线性性。其次为了探测甚低频段水声信号,随机选取长度为1km的超弱光纤光栅阵列中4个相邻的超弱光纤光栅Fizeau干涉水听器,利用振动液柱法进行实验并将测试结果与标准水听器解调结果进行对比。实验结果表明,本系统能够实现2-2000Hz宽频带内不同位置水声信号幅值、频率、相位的同时测量,在信号为10 Hz时信噪比为43.785dB,系统的灵敏度为2755.49（μpa/√Hz）。系统的相位声压灵敏度随着传感器腔长的增加而增加且具有很好的稳定性,在甚低频段响应良好,当传感器腔长为200 m时,频率为2 Hz的水声信号的相位声压灵敏度可达-135.81dB（re rad/μpa）。本文所研究的超弱光纤光栅Fizeau干涉水听器阵列系统基于提出的有源反正切算法实现了2-3000Hz宽频带内微弱水声信号的高灵敏度探测,且理论传感距离可达5km。因此系统在水下精准定位、甚低频声学探测、深海监测等方面具有广阔的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 光纤光栅水听器阵列的国内外研究现状

- 1.2.1 FBG型光纤光栅水听器

- 1.2.2 FBG激光器结构光纤光栅水听器

- 1.2.3 FBG干涉型光纤光栅水听器

- 1.3 光纤光栅水听器系统信号解调技术发展现状

- 1.3.1 强度解调法和波长解调法

- 1.3.2 相位解调法

- 1.4 主要研究内容

- 第2章 超弱光纤光栅Fizeau干涉阵列传感理论与系统设计

- 2.1 Fizeau干涉结构与解调原理

- 2.1.1 Fizeau干涉结构

- 2.1.2 光纤Fizeau干涉解调原理

- 2.2 光纤光栅基本理论

- 2.3 实验系统光路设计与传感原理

- 2.3.1 光脉冲调制原理与采样参数设置

- 2.3.2 超弱光纤光栅构建Fizeau干涉结构基本理论

- 2.3.3 反射脉冲信号时域分析

- 2.3.4 理想3×3 光纤耦合器传输特性

- 2.4 本章小结

- 第3章 超弱光纤光栅Fizeau干涉水听器阵列解调方法研究

- 3.1 3×3 耦合器解调算法

- 3.1.1 NPS解调算法原理与仿真

- 3.1.2 NRL解调算法原理与仿真

- 3.2 反正切解调算法

- 3.3 PGC解调算法

- 3.3.1 PGC-DCM解调算法原理与仿真

- 3.3.2 PGC-Arctan解调算法原理与仿真

- 3.4 有源反正切解调算法

- 3.5 本章小结

- 第4章 超弱光纤光栅Fizeau干涉水听器阵列实验研究

- 4.1 实验系统搭建与硬件介绍

- 4.1.1 实验系统搭建

- 4.1.2 实验系统硬件介绍

- 4.2 基于发声换能器的实验研究

- 4.2.1 发声换能器实验系统装置搭建

- 4.2.2 发声换能器实验系统性能验证

- 4.3 基于振动液柱法的实验研究

- 4.3.1 振动液柱法实验系统装置搭建

- 4.3.2 振动液柱法实验系统性能验证

- 4.4 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文和参与的项目

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 徐倩楠

导师: 周次明

关键词: 干涉,光纤光栅,水听器,有源反正切算法,甚低频

来源: 武汉理工大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 物理学,物理学,工业通用技术及设备,无线电电子学

单位: 武汉理工大学

分类号: TB565.1;TN253

DOI: 10.27381/d.cnki.gwlgu.2019.000287

总页数: 102

文件大小: 4479K

下载量: 47

### 相关论文文献

- [1].基于ZEMAX的Fizeau干涉仪模型[J]. 光电工程 2010(11)

- [2].基于Fizeau干涉仪的激光雷达测温方法研究[J]. 光谱学与光谱分析 2019(10)

- [3].温度对Fizeau干涉仪测量重复性的影响[J]. 光学学报 2011(12)

- [4].基于Fizeau干涉仪的大气多普勒频移检测技术[J]. 中国激光 2016(03)

- [5].自重变形对超高精度Fizeau干涉仪的光学性能影响[J]. 光学学报 2011(07)

- [6].Fizeau干涉仪主机的热稳定性设计与分析[J]. 光学精密工程 2011(09)

- [7].基于Fizeau干涉仪多普勒激光雷达测量的实验研究[J]. 激光与红外 2009(07)

- [8].Fizeau型偏振移相干涉仪的实验研究[J]. 光学技术 2009(06)

- [9].短相干光源偏振移相Fizeau干涉仪的实验研究[J]. 红外与激光工程 2008(S1)

- [10].星载激光多普勒测风雷达鉴频系统仿真(I):基于Fizeau干涉仪的Mie通道大气风速反演研究[J]. 物理学报 2014(14)

- [11].超微型全石英光纤Fizeau腔水下激波压力传感器[J]. 光学学报 2019(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/690cde13c81eb7ef5301f292.html