# 一种同时检测模拟信号及数字信号的电路及装置论文和设计-杨乐

### 全文摘要

本实用新型涉及同时检测模拟信号及数字信号的电路及装置，包括MCU，MCU上设置有检测模拟信号的管脚PA1和检测数字信号的管脚PA2；PA1与PA2电连接；本实用新型是针对背景技术中的需求提供的一个高效高性价比的解决方案，既可保证满足功能需求即同时检测模拟信号和数字信号，又不需增加成本定制芯片，就可快速实现方案输出。

### 主设计要求

1.一种同时检测模拟信号及数字信号的电路，其特征在于，包括MCU，所述MCU上设置有检测模拟信号的管脚PA1和检测数字信号的管脚PA2；所述PA1与所述PA2电连接。

### 设计方案

1.一种同时检测模拟信号及数字信号的电路，其特征在于，包括MCU，所述MCU上设置有检测模拟信号的管脚PA1和检测数字信号的管脚PA2；所述PA1与所述PA2电连接。

2.根据权利要求1所述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，其特征在于，所述PA1与所述PA2封装后通过PCB走线电连接。

3.根据权利要求1所述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，其特征在于，所述PA1与所述PA2封装时通过打线到同一PIN来实现电连接。

4.根据权利要求1所述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，其特征在于，所述电路还包括AC-DC\/DC-DC模块、LDO供电模块和USB接口模块；所述LDO供电模块和所述USB接口模块均通过VBUS与所述AC-DC\/DC-DC模块电连接；所述LDO供电模块与所述MCU电连接；所述MCU通过FB与所述AC-DC\/DC-DC模块电连接；所述USB接口模块通过D+\/D-与MCU相连。

5.根据权利要求4所述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，其特征在于，所述USB接口模块的D+与所述MCU的PA0口电连接，D-与所述PA1以及所述PA2均电连接。

6.一种同时检测模拟信号及数字信号的装置，根据权利要求1-5任一所述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，其特征在于，所述装置上设置有所述电路。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及信号检测技术领域，更具体地说，涉及一种同时检测模拟信号及数字信号的电路及装置。

背景技术

对于未知信号检测时，由于该信号有可能是模拟信号，也有可能是数字信号，这时就需要能够同时检测模拟信号和数字信号，只有同时检测才能保证被检信号的完整性和时效性，最后达到及时正确的响应被检信号的效果；

目前市面上通用MCU检测模拟信号一般可以用ADC、模拟比较器等来实现，检测数据信号一般可以采用外部IO中断触发来实现，但却没办法同时检测模拟信号和数字信号，这样在有些应用中就无法实现想要达到的功能，或需要专门定制芯片来实现，而这样实现的话成本也会增加不少。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题在于，针对现有技术的上述缺陷，提供一种同时检测模拟信号及数字信号的电路；

还提供了一种同时检测模拟信号及数字信号的装置及一种同时检测模拟信号及数字信号的方法。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

构造一种同时检测模拟信号及数字信号的电路，其中，包括MCU，所述MCU上设置有检测模拟信号的管脚PA1和检测数字信号的管脚PA2；所述PA1与所述PA2电连接。

本实用新型所述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，其中，所述PA1与所述PA2封装后通过PCB走线电连接。

本实用新型所述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，其中，所述PA1与所述PA2封装时通过打线到同一PIN来实现电连接。

本实用新型所述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，其中，所述电路还包括AC-DC\/DC-DC模块、LDO供电模块和USB接口模块；所述LDO供电模块和所述USB接口模块均通过VBUS与所述AC-DC\/DC-DC模块电连接；所述LDO供电模块与所述MCU电连接；所述MCU通过FB与所述AC-DC\/DC-DC模块电连接；所述USB接口模块通过D+\/D-与MCU相连。

本实用新型所述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，其中，所述USB接口模块的D+与所述MCU的PA0口电连接，D-与所述PA1以及所述PA2均电连接。

一种同时检测模拟信号及数字信号的装置，根据上述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，其中，所述装置上设置有所述电路。

一种同时检测模拟信号及数字信号的方法，根上述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，其实现方法如下：

第一步：检测到USB口有负载接入，MCU控制VBUS输出5V,同时将PA0,PA1短接，启动BC1.2检测；

第二步：BC1.2检测完成后，将PA0,PA1短路断开，同时将PA1的下拉电阻打开,并开启模拟输入检测，PA2开启数字输入检测；

第三步：启动快充协议检测等待，检测被充电设备的快充协议类型；

第四步：检测快充协议后,根据主机命令，响应主机。

本实用新型所述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，其中，还包括第五步：检测设备拔出后，重置检测流程。

本实用新型所述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，其中，所述快充协议类型包括QC、FCP和AFC；所述QC为模拟信号；所述FCP和所述AFC为数字信号。

本实用新型的有益效果在于：本实用新型是针对背景技术中的需求提供的一个高效高性价比的解决方案，既可保证满足功能需求即同时检测模拟信号和数字信号，又不需增加成本定制芯片，就可快速实现方案输出。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的部分实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他附图：

图1是本实用新型较佳实施例的同时检测模拟信号及数字信号的电路电路图；

图2是本实用新型较佳实施例的同时检测模拟信号及数字信号的方法逻辑流程图。

具体实施方式

为了使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述，显然，所描述的实施例是本实用新型的部分实施例，而不是全部实施例。基于本实用新型的实施例，本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

本实用新型较佳实施例的同时检测模拟信号及数字信号的电路，如图1所示，包括MCU3，MCU3上设置有检测模拟信号的管脚PA1和检测数字信号的管脚PA2；PA1与PA2电连接；本实用新型是针对背景技术中的需求提供的一个高效高性价比的解决方案，既可保证满足功能需求即同时检测模拟信号和数字信号，又不需增加成本定制芯片，就可快速实现方案输出。

优选的，PA1与PA2封装后通过PCB走线电连接，或者，PA1与PA2封装时通过打线到同一PIN来实现电连接。

优选的，电路还包括AC-DC\/DC-DC模块1、LDO供电模块2和USB接口模块4；LDO供电模块2和USB接口模块4均通过VBUS与AC-DC\/DC-DC模块1电连接；LDO供电模块2与MCU3电连接；MCU3通过FB与AC-DC\/DC-DC模块1电连接；USB接口模块4通过D+\/D-与MCU3相连；

AC-DC\/DC-DC模块与LDO供电模块及USB接口模块相连，AC-DC\/DC-DC输出电压给到LDO及通过USB接口输出给到外面负载，组合成一个放电输出电路；

LDO供电模块与MCU模块相连，MCU通过LDO供电，因为VBUS有时会输出高压，而一般MCU都是低压工艺，所以需要LDO降低电压来给MCU供电；

USB接口模块与MCU模块相连，USB通过D+\/D-与MCU相连，主要用来握手快充协议，这样可以通过握手快充协议来控制AC-DC\/DC-DC输出充电设备想要的充电电压，从而实现快充的效果；

AC-DC\/DC-DC模块与MCU模块相连，MCU通过FB与AC-DC\/DC-DC相连，主要用来反馈控制AC-DC\/DC-DC输出快充协议握手的电压。

优选的，USB接口模块4的D+与MCU3的PA0口电连接，D-与PA1以及PA2均电连接。

一种同时检测模拟信号及数字信号的装置，根据上述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，装置上设置有电路。

一种同时检测模拟信号及数字信号的方法，根上述的同时检测模拟信号及数字信号的电路，如图2所示，其实现方法如下：

第一步：检测到USB口有负载接入，MCU控制VBUS输出5V,同时将PA0,PA1短接，启动BC1.2检测；

第二步：BC1.2检测完成后，将PA0,PA1短路断开，同时将PA1的下拉电阻打开,并开启模拟输入检测，PA2开启数字输入检测；

第三步：启动快充协议检测等待，检测被充电设备的快充协议类型；

第四步：检测快充协议后,根据主机命令，响应主机。

优选的，还包括第五步：检测设备拔出后，重置检测流程；

本实用新型是针对背景技术中的需求提供的一个高效高性价比的解决方案，既可保证满足功能需求即同时检测模拟信号和数字信号，又不需增加成本定制芯片，就可快速实现方案输出。

优选的，快充协议类型包括QC、FCP和AFC；QC为模拟信号；FCP和AFC为数字信号。

应当理解的是，对本领域普通技术人员来说，可以根据上述说明加以改进或变换，而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920120497.9

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209373578U

授权时间:20190910

主分类号:G06F 3/05

专利分类号:G06F3/05;G06F13/40

范畴分类:40B;

申请人:芯海科技（深圳）股份有限公司

第一申请人:芯海科技（深圳）股份有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A座901A号

发明人:杨乐;何彪胜;赖奕佳

第一发明人:杨乐

当前权利人:芯海科技（深圳）股份有限公司

代理人:孔丽霞;王海骏

代理机构:44355

代理机构编号:深圳市科冠知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6952997de0b9b85aba7a5c8d.html