# 一种超窄边激光电视硬屏论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种超窄边激光电视硬屏，包括银幕，所述银幕粘贴在硬幕基材正面，所述硬幕基材为矩形，所述硬幕基材两个侧边通过若干第二紧固件安装有短边框，所述短边框设置有连接槽，所述硬幕基材另外两个侧边通过若干第二紧固件安装有长边框，所述长边框设置有连接槽，两个所述短边框和两个所述长边框连接形成矩形框体，安装银幕时，让上拐角配件从防脱上壁挂的缺口处进入，再往一边滑动配合上拐角配件的设计，达到防止银幕上下滑落的效果，用第三紧固件把防脱上壁挂和磁铁固定在墙壁端，再上拐角配件挂在防脱上壁挂上，银幕下端通过磁铁和下滑块吸附一起，达到银幕紧靠墙壁的效果，本实用新型超薄超窄外观视角，且不易从墙面掉落。

### 主设计要求

1.一种超窄边激光电视硬屏，包括银幕(10)，其特征在于，所述银幕(10)粘贴在硬幕基材(9)正面，所述硬幕基材(9)为矩形，所述硬幕基材(9)两个侧边通过若干第二紧固件(5)安装有短边框(4)，所述短边框(4)设置有连接槽，所述硬幕基材(9)另外两个侧边通过若干第二紧固件(5)安装有长边框(8)，所述长边框(8)设置有连接槽，两个所述短边框(4)和两个所述长边框(8)连接形成矩形框体；所述硬幕基材(9)背面左上角和右上角均安装有上拐角配件(2)，所述上拐角配件(2)通过若干第一紧固件(3)固定连接短边框(4)和长边框(8)，所述上拐角配件(2)设置有缺口，且上拐角配件(2)活动连接防脱上壁挂(1)，所述防脱上壁挂(1)通过第三紧固件(11)连接墙体，所述硬幕基材(9)背面左下角和右下角均安装有下滑块(6)，所述下滑块(6)均通过若干第一紧固件(3)固定连接短边框(4)和长边框(8)。

### 设计方案

1.一种超窄边激光电视硬屏，包括银幕(10)，其特征在于，所述银幕(10)粘贴在硬幕基材(9)正面，所述硬幕基材(9)为矩形，所述硬幕基材(9)两个侧边通过若干第二紧固件(5)安装有短边框(4)，所述短边框(4)设置有连接槽，所述硬幕基材(9)另外两个侧边通过若干第二紧固件(5)安装有长边框(8)，所述长边框(8)设置有连接槽，两个所述短边框(4)和两个所述长边框(8)连接形成矩形框体；

所述硬幕基材(9)背面左上角和右上角均安装有上拐角配件(2)，所述上拐角配件(2)通过若干第一紧固件(3)固定连接短边框(4)和长边框(8)，所述上拐角配件(2)设置有缺口，且上拐角配件(2)活动连接防脱上壁挂(1)，所述防脱上壁挂(1)通过第三紧固件(11)连接墙体，所述硬幕基材(9)背面左下角和右下角均安装有下滑块(6)，所述下滑块(6)均通过若干第一紧固件(3)固定连接短边框(4)和长边框(8)。

2.根据权利要求1所述的一种超窄边激光电视硬屏，其特征在于，所述下滑块(6)表面活动连接磁铁(7)，所述磁铁(7)通过第三紧固件(11)固定连接墙体。

3.根据权利要求1所述的一种超窄边激光电视硬屏，其特征在于，所述下滑块(6)为磁性金属材质。

4.根据权利要求1所述的一种超窄边激光电视硬屏，其特征在于银幕总厚度为十五毫米。

5.根据权利要求1所述的一种超窄边激光电视硬屏，其特征在于，所述硬幕基材(9)的材质为铝合金。

6.根据权利要求1所述的一种超窄边激光电视硬屏，其特征在于，两个拐角配件(2)缺口的方向相同。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种投影硬幕，具体是一种超窄边激光电视硬屏。

背景技术

投影硬幕是一种投影屏幕，投影硬幕较传统的珠光屏幕创造了全新的投影概念，使低流明投影设备的放映效果得到飞跃，最大程度的过滤了周围环境的光线，大大提升了画面的质量。

投影硬幕的安装方式大致是：通过螺钉和拐角连接件将硬幕和边框紧固连接的安装方式，其结构厚重粗犷，产品厚度一般在2.5cm左右。再加上壁挂件的安装距离，使产品在挂墙后看起来就视角上来说就觉得比较粗厚，且壁挂件设计在防掉落在一方面没有充分考虑，可能会有投影硬幕在外力的作用下意外掉落的情况发生。因此，本领域技术人员提供了一种超窄边激光电视硬屏，以解决上述背景技术中提出的问题。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种超窄边激光电视硬屏，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种超窄边激光电视硬屏，包括幕布，所述幕布粘贴在硬幕基材正面，所述硬幕基材为矩形，所述硬幕基材两个侧边通过若干第二紧固件安装有短边框，所述短边框设置有连接槽，所述硬幕基材另外两个侧边通过若干第二紧固件安装有长边框，所述长边框设置有连接槽，两个所述短边框和两个所述长边框连接形成矩形框体；

所述硬幕基材背面左上角和右上角均安装有上拐角配件，所述上拐角配件通过若干第一紧固件固定连接短边框和长边框，所述上拐角配件设置有缺口，且上拐角配件活动连接防脱上壁挂，所述防脱上壁挂通过第三紧固件连接墙体，所述硬幕基材背面左下角和右下角均安装有下滑块，所述下滑块均通过若干第一紧固件固定连接短边框和长边框；

先用覆膜机把幕布通过双面胶粘贴在硬幕基材上，接着硬幕基材的四边分别装进短边框和长边框的槽内，四个角落分别用上拐角配件和下滑块把短边框和长边框连接起来，用第一紧固件锁紧固定，最后用第二紧固件把短边框、长边框分别和硬幕基材的四条边铆紧固定，组装完成，使用时，所述幕布用于投影成像，所述短边框和长边框用于对硬幕基材的边角进行保护，先固定好防脱上壁挂，安装银幕时，让上拐角配件从防脱上壁挂的缺口处进入，再往一边滑动配合上拐角配件的设计，达到防止银幕上下滑落的效果，用第三紧固件把防脱上壁挂和磁铁固定在墙壁端，再上拐角配件挂在防脱上壁挂上，银幕下端通过磁铁和下滑块吸附一起，达到银幕紧靠墙壁的效果。

作为本实用新型进一步的方案：所述下滑块表面活动连接磁铁，所述磁铁通过第三紧固件固定连接墙体。

作为本实用新型再进一步的方案：所述下滑块为磁性金属材质。

作为本实用新型再进一步的方案：所述硬幕基材的厚度为六毫米。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、先用覆膜机把幕布通过双面胶粘贴在硬幕基材上，接着硬幕基材的四边分别装进短边框和长边框的槽内，四个角落分别用上拐角配件和下滑块把短边框和长边框连接起来，用第一紧固件锁紧固定，最后用第二紧固件把短边框、长边框分别和硬幕基材的四条边铆紧固定，本实用新型结构简单、便于组装。

2、安装银幕时，让上拐角配件从防脱上壁挂的缺口处进入，再往一边滑动配合上拐角配件的设计，达到防止银幕上下滑落的效果，用第三紧固件把防脱上壁挂和磁铁固定在墙壁端，再上拐角配件挂在防脱上壁挂上，银幕下端通过磁铁和下滑块吸附一起，达到银幕紧靠墙壁的效果，本实用新型具有超薄超窄外观视角，且本实用新型具有防止银幕从墙面掉落设计效果。

附图说明

图1为一种超窄边激光电视硬屏结构的爆炸示意图。

图2为一种超窄边激光电视硬屏中A处的结构示意图。

图3为一种超窄边激光电视硬屏的正视图。

图4为一种超窄边激光电视硬屏中上拐角配件的结构示意图。

图5为一种超窄边激光电视硬屏中防脱上壁挂的结构示意图。

图6为一种超窄边激光电视硬屏的安装示意图。

图中：1-防脱上壁挂、2-上拐角配件、3-第一紧固件、4-短边框、5-第二紧固件、6-下滑块、7-磁铁、8-长边框、9-硬幕基材、10-银幕、11-第三紧固件。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～6，本实用新型实施例中，一种超窄边激光电视硬屏，包括银幕10，所述银幕10粘贴在硬幕基材9正面，所述硬幕基材9为矩形，所述硬幕基材9两个侧边通过若干第二紧固件5安装有短边框4，所述短边框4设置有连接槽，所述硬幕基材9另外两个侧边通过若干第二紧固件5安装有长边框8，所述长边框8设置有连接槽，两个所述短边框4和两个所述长边框8连接形成矩形框体；

所述硬幕基材9背面左上角和右上角均安装有上拐角配件2，所述上拐角配件2通过若干第一紧固件3固定连接短边框4和长边框8，所述上拐角配件2设置有缺口，且上拐角配件2活动连接防脱上壁挂1，所述防脱上壁挂1通过第三紧固件11连接墙体，所述硬幕基材9背面左下角和右下角均安装有下滑块6，所述下滑块6均通过若干第一紧固件3固定连接短边框4和长边框8；

先用覆膜机把幕布10通过双面胶粘贴在硬幕基材9上，接着硬幕基材9的四边分别装进短边框4和长边框10的槽内，四个角落分别用上拐角配件2和下滑块6把短边框4和长边框8连接起来，用第一紧固件3锁紧固定，最后用第二紧固件5把短边框4、长边框8分别和硬幕基材9的四条边铆紧固定，组装完成，使用时，所述银幕10用于投影成像，所述短边框4和长边框8用于对硬幕基材9的边角进行保护，先固定好防脱上壁挂1，安装银幕时，让上拐角配件2从防脱上壁挂1的缺口处进入，再往一边滑动配合上拐角配件2的设计，达到防止银幕上下滑落的效果，用第三紧固件11把防脱上壁挂1和磁铁7固定在墙壁端，再上拐角配件2挂在防脱上壁挂1上，银幕下端通过磁铁和下滑块6吸附一起，达到银幕紧靠墙壁的效果。

所述下滑块6表面活动连接磁铁7，所述磁铁7通过第三紧固件11固定连接墙体。

所述下滑块6为磁性金属材质。

所述硬幕基材9的厚度为六毫米。

两个拐角配件2缺口的方向相同。

所述硬幕基材9的材质为铝材。

所述银幕总厚度为十五毫米

本实用新型的工作原理是：

本实用新型用于在表面投影成像，先用覆膜机把银幕10通过双面胶粘贴在硬幕基材9上，接着硬幕基材9的四边分别装进短边框4和长边框10的槽内，四个角落分别用上拐角配件2和下滑块6把短边框4和长边框8连接起来，用第一紧固件3锁紧固定，最后用第二紧固件5把短边框4、长边框8分别和硬幕基材9的四条边铆紧固定，组装完成，使用时，所述银幕10用于投影成像，所述短边框4和长边框8用于对硬幕基材9的边角进行保护，先固定好防脱上壁挂1，安装银幕时，让上拐角配件2从防脱上壁挂1的缺口处进入，再往一边滑动配合上拐角配件2的设计，达到防止银幕上下滑落的效果，用第三紧固件11把防脱上壁挂1和磁铁7固定在墙壁端，再上拐角配件2挂在防脱上壁挂1上，银幕下端通过磁铁和下滑块6吸附一起，达到银幕紧靠墙壁的效果，本实用新型便于安装、节约空间且成本较低，适合社会广泛使用。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920300720.8

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209497535U

授权时间:20191015

主分类号:H04N 5/64

专利分类号:H04N5/64;H04N9/31;H04N21/41

范畴分类:39C;

申请人:深圳市白雪投影显示技术有限公司

第一申请人:深圳市白雪投影显示技术有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区A幢第一层北

发明人:张雪飞

第一发明人:张雪飞

当前权利人:深圳市白雪投影显示技术有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6a193a14334ff06c80aa162c.html