# 经济学信息展示装置论文和设计-李晓雯

### 全文摘要

本实用新型涉及展示装置技术领域，尤其是经济学信息展示装置，包括展架，所述展架一侧固定设有第一展示件，所述第一展示件下端相对展架向外倾斜，其内部均固定开设有置放槽，所述置放槽顶部均固定设有第一灯管，所述置放槽内均插接活动设有多个隔板，所述隔板之间并位于置放槽两侧壁下端均固定设有吹风件，所述吹风件通过导线与第一风机相连接，所述展架远离第一展示件的一侧固定开设有活动槽，所述活动槽内设有电机，所述电机通过电机座固定连接在活动槽顶部，其控制输出端口固定设有转轴，所述转轴外侧固定设有圆柱体第二展示件，其远离电机的下端转动连接于活动槽的底部，该展示装置实用性强，值得推广。

### 主设计要求

1.经济学信息展示装置，包括展架（1），其特征在于，所述展架（1）一侧固定设有第一展示件（2），所述第一展示件（2）下端相对展架（1）向外倾斜，其内部均固定开设有置放槽（3），所述置放槽（3）顶部均固定设有第一灯管（4），所述置放槽（3）内均插接活动设有多个隔板（5），所述隔板（5）之间并位于置放槽（3）两侧壁下端均固定设有吹风件（6），所述吹风件（6）通过导线与第一风机（20）相连接，所述展架（1）远离第一展示件（2）的一侧固定开设有活动槽（10），所述活动槽（10）内设有电机（11），所述电机（11）通过电机座固定连接在活动槽（10）顶部，其控制输出端口固定设有转轴（12），所述转轴（12）外侧固定设有圆柱体第二展示件（7），其远离电机（11）的下端转动连接于活动槽（10）的底部，所述第二展示件（7）外侧固定开设有通槽（8），并且所述转轴（12）外侧与通槽（8）相连通，所述转轴（12）外表面并与通槽（8）相连通的部分固定开设有多个第一吹风孔（9），所述转轴（12）内部固定设有第三风机（23），所述第二展示件（7）内部并位于转轴（12）外侧固定设有多组彩灯（24），所述展架（1）一侧并位于第二展示件（7）上方固定设有播音件（13），所述播音件（13）一侧固定设有电源按钮（18），所述播音件（13）上端倾斜固定设有支撑板（14），所述支撑板（14）表面设有斜板（15），所述斜板（15）上表面固定开设有多组第二吹风孔（16），所述展架（1）内部并位于斜板（15）一侧固定设有第二风机（17），所述展架（1）顶部固定设有第二灯管（19），其底部固定设有单片机（21）和电池盒（22），所述电池盒（22）通过导线还分别和第一灯管（4）、电机（11）、播音件（13）、第二风机（17）、电源按钮（18）、第二灯管（19）、第一风机（20）、第三风机（23）以及彩灯（24）相连接，并且所述导线均与单片机（21）相连接，所述单片机与外部控制系统电性相连。

### 设计方案

1.经济学信息展示装置，包括展架（1），其特征在于，所述展架（1）一侧固定设有第一展示件（2），所述第一展示件（2）下端相对展架（1）向外倾斜，其内部均固定开设有置放槽（3），所述置放槽（3）顶部均固定设有第一灯管（4），所述置放槽（3）内均插接活动设有多个隔板（5），所述隔板（5）之间并位于置放槽（3）两侧壁下端均固定设有吹风件（6），所述吹风件（6）通过导线与第一风机（20）相连接，所述展架（1）远离第一展示件（2）的一侧固定开设有活动槽（10），所述活动槽（10）内设有电机（11），所述电机（11）通过电机座固定连接在活动槽（10）顶部，其控制输出端口固定设有转轴（12），所述转轴（12）外侧固定设有圆柱体第二展示件（7），其远离电机（11）的下端转动连接于活动槽（10）的底部，所述第二展示件（7）外侧固定开设有通槽（8），并且所述转轴（12）外侧与通槽（8）相连通，所述转轴（12）外表面并与通槽（8）相连通的部分固定开设有多个第一吹风孔（9），所述转轴（12）内部固定设有第三风机（23），所述第二展示件（7）内部并位于转轴（12）外侧固定设有多组彩灯（24），所述展架（1）一侧并位于第二展示件（7）上方固定设有播音件（13），所述播音件（13）一侧固定设有电源按钮（18），所述播音件（13）上端倾斜固定设有支撑板（14），所述支撑板（14）表面设有斜板（15），所述斜板（15）上表面固定开设有多组第二吹风孔（16），所述展架（1）内部并位于斜板（15）一侧固定设有第二风机（17），所述展架（1）顶部固定设有第二灯管（19），其底部固定设有单片机（21）和电池盒（22），所述电池盒（22）通过导线还分别和第一灯管（4）、电机（11）、播音件（13）、第二风机（17）、电源按钮（18）、第二灯管（19）、第一风机（20）、第三风机（23）以及彩灯（24）相连接，并且所述导线均与单片机（21）相连接，所述单片机与外部控制系统电性相连。

2.根据权利要求1所述的经济学信息展示装置，其特征在于，所述通槽（8）沿着第二展示件（7）周向排列，并且所述通槽（8）至少设有两排。

3.根据权利要求1所述的经济学信息展示装置，其特征在于，所述第二展示件（7）为透明结构，所述彩灯（24）呈圆周阵列分布。

4.根据权利要求1所述的经济学信息展示装置，其特征在于，所述斜板（15）与支撑板（14）表面垂直，并且所述斜板（15）至少设有两个。

5.根据权利要求1所述的经济学信息展示装置，其特征在于，所述第一展示件（2）至少设有三个。

6.根据权利要求1所述的经济学信息展示装置，其特征在于，所述单片机为80C51式单片机。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及展示装置技术领域，尤其涉及经济学信息展示装置。

背景技术

展示装置用于产品展示、促销展示和资料展示等，一般根据产品的特点设计与之匹配的产品展示装置，使产品醒目的展现在公众面前，从而加大对产品的宣传作用，由于经济学文件较为复杂，并且对归类要求很高，现有的展示装置很难具有较高的归类效果，为此，我们提出一种经济学信息展示装置来解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的经济学信息展示装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

设计经济学信息展示装置，包括展架，所述展架一侧固定设有第一展示件，所述第一展示件下端相对展架向外倾斜，其内部均固定开设有置放槽，所述置放槽顶部均固定设有第一灯管，所述置放槽内均插接活动设有多个隔板，所述隔板之间并位于置放槽两侧壁下端均固定设有吹风件，所述吹风件通过导线与第一风机相连接，所述展架远离第一展示件的一侧固定开设有活动槽，所述活动槽内设有电机，所述电机通过电机座固定连接在活动槽顶部，其控制输出端口固定设有转轴，所述转轴外侧固定设有圆柱体第二展示件，其远离电机的下端转动连接于活动槽的底部，所述第二展示件外侧固定开设有通槽，并且所述转轴外侧与通槽相连通，所述转轴外表面并与通槽相连通的部分固定开设有多个第一吹风孔，所述转轴内部固定设有第三风机，所述第二展示件内部并位于转轴外侧固定设有多组彩灯，所述展架一侧并位于第二展示件上方固定设有播音件，所述播音件一侧固定设有电源按钮，所述播音件上端倾斜固定设有支撑板，所述支撑板表面设有斜板，所述斜板上表面固定开设有多组第二吹风孔，所述展架内部并位于斜板一侧固定设有第二风机，所述展架顶部固定设有第二灯管，其底部固定设有单片机和电池盒，所述电池盒通过导线还分别和第一灯管、电机、播音件、第二风机、电源按钮、第二灯管、第一风机、第三风机以及彩灯相连接，并且所述导线均与单片机相连接，所述单片机与外部控制系统电性相连。

优选的，所述通槽沿着第二展示件周向排列，并且所述通槽至少设有两排。

优选的，所述第二展示件为透明结构，所述彩灯呈圆周阵列分布。

优选的，所述斜板与支撑板表面垂直，并且所述斜板至少设有两个。

优选的，所述第一展示件至少设有三个。

优选的，所述单片机为80C51式单片机。

本实用新型提出的经济学信息展示装置，有益效果在于：

1、该经济学信息展示装置第一展示件内设有多个置放槽，可以堆叠放置各种经济学文件，并通过第一灯管给予照明，另外，吹风件可以对隔板之间的空间进行清理，保证干净的环境；

2、第二展示件为透明结构，通过彩灯可以起到观赏美观效果，并可以通过转轴自动旋转，多组通槽可以增大放置文件的量，另外通过第一吹风孔可以对通槽内进行清理，防止灰尘堆积；

3、播音件可以播放有关展示的信息，或者播放舒缓的音乐，斜板上也可以放置文件，通过第二吹风孔让保持斜板和支撑板表面保持清洁。

附图说明

图1为本实用新型提出的经济学信息展示装置的左后方斜视结构示意图；

图2为本实用新型提出的经济学信息展示装置的右前方斜视结构示意图；

图3为图2中A处的放大结构示意图。

图中：展架1、第一展示件2、置放槽3、第一灯管4、隔板5、吹风件6、第二展示件7、通槽8、第一吹风孔9、活动槽10、电机11、转轴12、播音件13、支撑板14、斜板15、第二吹风孔16、第二风机17、电源按钮18、第二灯管19、第一风机20、单片机21、电池盒22、第三风机23、彩灯24。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-3，经济学信息展示装置，包括展架1，展架1一侧固定设有第一展示件2，第一展示件2至少设有三个，第一展示件2下端相对展架1向外倾斜，其内部均固定开设有置放槽3，置放槽3顶部均固定设有第一灯管4，第一灯管4用于给置放槽3内照明，置放槽3内均插接活动设有多个隔板5，隔板5之间可以用于放置需要展示的文件，隔板5之间并位于置放槽3两侧壁下端均固定设有吹风件6，吹风件6通过导线与第一风机20相连接，通过吹风件6可以对隔板5之间进行清理，防止灰尘堆积。

展架1远离第一展示件2的一侧固定开设有活动槽10，活动槽10内设有电机11，电机11通过电机座固定连接在活动槽10顶部，其控制输出端口固定设有转轴12，转轴12外侧固定设有圆柱体第二展示件7，第二展示件7通过转轴可以实现转动，第二展示件7为透明结构，其远离电机11的下端转动连接于活动槽10的底部，第二展示件7外侧固定开设有通槽8，并且转轴12外侧与通槽8相连通，通槽8沿着第二展示件7周向排列，并且通槽8至少设有两排，通槽8内可以放置需要展示的文件，转轴12外表面并与通槽8相连通的部分固定开设有多个第一吹风孔9，转轴12内部固定设有第三风机23，第一吹风孔9可以对通槽8内进行清理，防止灰尘堆积，第二展示件7内部并位于转轴12外侧固定设有多组彩灯24，彩灯24呈圆周阵列分布，彩灯24在给第二展示件7内进行照明的同时，还具有一定的美观效果。

展架1一侧并位于第二展示件7上方固定设有播音件13，播音件13用于播放有关展示的信息或者音乐，播音件13一侧固定设有电源按钮18，播音件13上端倾斜固定设有支撑板14，支撑板14表面设有斜板15，斜板15与支撑板14表面垂直，并且斜板15至少设有两个，其用于放置需要展示的文件，斜板15上表面固定开设有多组第二吹风孔16，展架1内部并位于斜板15一侧固定设有第二风机17，通过第二吹风孔16可以对斜板14和支撑板15表面的灰尘进行清理，展架1顶部固定设有第二灯管19，第二灯管19位于最顶部用于较大面积的照明。

展架1底部固定设有单片机21和电池盒22，单片机为80C51式单片机，电池盒22通过导线还分别和第一灯管4、电机11、播音件13、第二风机17、电源按钮18、第二灯管19、第一风机20、第三风机23以及彩灯24相连接，并且导线均与单片机21相连接，单片机与外部控制系统电性相连，外部控制系统根据具体情况，对装置内灯管、播音件13、风机、电机11以及彩灯24进行控制。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920082685.7

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209133194U

授权时间:20190719

主分类号:G09F 27/00

专利分类号:G09F27/00

范畴分类:15E;

申请人:河南水利与环境职业学院

第一申请人:河南水利与环境职业学院

申请人地址:450000 河南省郑州市金水区花园路136号

发明人:李晓雯

第一发明人:李晓雯

当前权利人:河南水利与环境职业学院

代理人:张权

代理机构:11394

代理机构编号:北京卓恒知识产权代理事务所（特殊普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6a1f0c9dfe968bd3ee812518.html