# 一种稳定性切菜板论文和设计-金金

### 全文摘要

本实用新型属于切菜板技术领域，尤其为一种稳定性切菜板，包括切菜板本体，所述切菜板本体的侧边设置有外护框，所述切菜板本体和外护框之间设置有螺杆，所述螺杆的一端旋合有螺帽，所述切菜板本体的内部开设有通孔，所述外护框靠近通孔的一端设置有圆孔，所述外护框靠近外护框的另一端设置有正六边形孔，所述螺帽安装在正六边形孔的内部；外护框通过螺杆固定在切菜板本体的侧边，同时螺杆的一端依次穿过圆孔和通孔并插入到正六边形孔的内部，同时正六边形孔内部的螺帽旋合在螺杆的一端，增加了外护框与切菜板本体连接的稳定性，避免切菜板本体受到刀具撞击后发生炸裂，提高了切菜板本体实用的寿命，同时切菜板本体下表面粘合的橡胶板。

### 主设计要求

1.一种稳定性切菜板，包括切菜板本体（1），其特征在于：所述切菜板本体（1）的侧边设置有外护框（2），所述切菜板本体（1）和外护框（2）之间设置有螺杆（4），所述螺杆（4）的一端旋合有螺帽（5），所述切菜板本体（1）的内部开设有通孔（6），所述外护框（2）靠近通孔（6）的一端设置有圆孔（7），所述外护框（2）靠近外护框（2）的另一端设置有正六边形孔（8），所述螺帽（5）安装在正六边形孔（8）的内部，所述螺杆（4）的一端依次穿过圆孔（7）和螺杆（4）并与螺帽（5）连接，所述切菜板本体（1）的下表面粘合有橡胶板（9）。

### 设计方案

1.一种稳定性切菜板，包括切菜板本体（1），其特征在于：所述切菜板本体（1）的侧边设置有外护框（2），所述切菜板本体（1）和外护框（2）之间设置有螺杆（4），所述螺杆（4）的一端旋合有螺帽（5），所述切菜板本体（1）的内部开设有通孔（6），所述外护框（2）靠近通孔（6）的一端设置有圆孔（7），所述外护框（2）靠近外护框（2）的另一端设置有正六边形孔（8），所述螺帽（5）安装在正六边形孔（8）的内部，所述螺杆（4）的一端依次穿过圆孔（7）和螺杆（4）并与螺帽（5）连接，所述切菜板本体（1）的下表面粘合有橡胶板（9）。

2.根据权利要求1所述的一种稳定性切菜板，其特征在于：所述橡胶板（9）为板状结构，所述橡胶板（9）的下表面一体成型有防滑块（10）。

3.根据权利要求2所述的一种稳定性切菜板，其特征在于：所述防滑块（10）为块状结构，且防滑块（10）等间距分布在橡胶板（9）的下表面。

4.根据权利要求1所述的一种稳定性切菜板，其特征在于：所述外护框（2）的中部一体成型有挂环（3）。

5.根据权利要求1所述的一种稳定性切菜板，其特征在于：所述切菜板本体（1）的内部开设有限位孔（11），所述限位孔（11）的内部设置有定位杆（12），所述定位杆（12）的一端焊接在外护框（2）的表面。

6.根据权利要求5所述的一种稳定性切菜板，其特征在于：所述限位孔（11）和定位杆（12）均设置有两个，所述限位孔（11）与定位杆（12）等长。

7.根据权利要求1所述的一种稳定性切菜板，其特征在于：所述外护框（2）为U型结构，且外护框（2）的两端紧贴切菜板本体（1）的两侧边。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于切菜板技术领域，具体涉及一种稳定性切菜板。

背景技术

切菜板即砧板，是垫放在桌上以便切菜时防止破坏桌子的木板，口语叫菜板，书面语谓之砧板。

现有的切菜板在使用的过程中，切菜板中部容易出现裂纹，容易造成切菜板表面滋生大量细菌，同时切菜板与桌台接触时摩擦阻力小的问题。

实用新型内容

为解决现有技术中存在的上述问题，本实用新型提供一种稳定性切菜板，具有切菜板结构稳定，同时稳定性能强的特点。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种稳定性切菜板，包括切菜板本体，所述切菜板本体的侧边设置有外护框，所述切菜板本体和外护框之间设置有螺杆，所述螺杆的一端旋合有螺帽，所述切菜板本体的内部开设有通孔，所述外护框靠近通孔的一端设置有圆孔，所述外护框靠近外护框的另一端设置有正六边形孔，所述螺帽安装在正六边形孔的内部，所述螺杆的一端依次穿过圆孔和螺杆并与螺帽连接，所述切菜板本体的下表面粘合有橡胶板。

作为本实用新型的一种稳定性切菜板优选技术方案，所述橡胶板为板状结构，所述橡胶板的下表面一体成型有防滑块。

作为本实用新型的一种稳定性切菜板优选技术方案，所述防滑块为块状结构，且防滑块等间距分布在橡胶板的下表面。

作为本实用新型的一种稳定性切菜板优选技术方案，所述外护框的中部一体成型有挂环。

作为本实用新型的一种稳定性切菜板优选技术方案，所述切菜板本体的内部开设有限位孔，所述限位孔的内部设置有定位杆，所述定位杆的一端焊接在外护框的表面。

作为本实用新型的一种稳定性切菜板优选技术方案，所述限位孔和定位杆均设置有两个，所述限位孔与定位杆等长。

作为本实用新型的一种稳定性切菜板优选技术方案，所述外护框为U型结构，且外护框的两端紧贴切菜板本体的两侧边。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：外护框通过螺杆固定在切菜板本体的侧边，同时螺杆的一端依次穿过圆孔和通孔并插入到正六边形孔的内部，同时正六边形孔内部的螺帽旋合在螺杆的一端，增加了外护框与切菜板本体连接的稳定性，避免切菜板本体受到刀具撞击后发生炸裂，提高了切菜板本体实用的寿命，同时切菜板本体下表面粘合的橡胶板，提高切菜板本体与桌台接触的摩擦阻力，避免用户切菜时切菜板本体移动。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型的剖面结构示意图；

图2为本实用新型的结构示意图；

图3为图2中C-C线的剖面结构示意图；

图4为本实用新型中的橡胶板和防滑块立体结构示意图；

图5为图1中A处的放大结构示意图；

图6为本实用新型中的螺帽和正六边形孔侧视结构示意图；

图7为图1中B处的放大结构示意图；

图8为本实用新型中的螺杆和圆孔侧视结构示意图；

图中：1、切菜板本体；2、外护框；3、挂环；4、螺杆；5、螺帽；6、通孔；7、圆孔；8、正六边形孔；9、橡胶板；10、防滑块；11、限位孔；12、定位杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例

请参阅图1-8，本实用新型提供一种技术方案：一种稳定性切菜板，包括切菜板本体1，切菜板本体1的侧边设置有外护框2，切菜板本体1和外护框2之间设置有螺杆4，螺杆4的一端旋合有螺帽5，切菜板本体1的内部开设有通孔6，外护框2靠近通孔6的一端设置有圆孔7，外护框2靠近外护框2的另一端设置有正六边形孔8，螺帽5安装在正六边形孔8的内部，螺杆4的一端依次穿过圆孔7和螺杆4并与螺帽5连接，切菜板本体1的下表面粘合有橡胶板9。

本实施方案中，外护框2通过螺杆4固定在切菜板本体1的侧边，同时螺杆4的一端依次穿过圆孔7和通孔6并插入到正六边形孔8的内部，同时正六边形孔8内部的螺帽5旋合在螺杆4的一端，增加了外护框2与切菜板本体1连接的稳定性，避免切菜板本体1受到刀具撞击后发生炸裂，提高了切菜板本体1实用的寿命，同时切菜板本体1下表面粘合的橡胶板9，提高切菜板本体1与桌台接触的摩擦阻力，避免用户切菜时切菜板本体1移动。

具体的，橡胶板9为板状结构，橡胶板9的下表面一体成型有防滑块10，防滑块10为块状结构，且防滑块10等间距分布在橡胶板9的下表面。

本实施例中，通过下表面一体成型有防滑块10的橡胶板9，使得防滑块10与桌台接触时，增加了切菜板本体1下表面与桌台接触的摩擦阻力，提高了切菜板本体1放置的稳定性。

具体的，外护框2的中部一体成型有挂环3。

本实施例中，通过外护框2的中部一体成型的挂环3，便于切菜板本体1通过挂环3进行悬挂放置。

具体的，切菜板本体1的内部开设有限位孔11，限位孔11的内部设置有定位杆12，定位杆12的一端焊接在外护框2的表面，限位孔11和定位杆12均设置有两个，限位孔11与定位杆12等长。

本实施例中，通过限位孔11和定位杆12，使得定位杆12的一端插入到限位孔11的内部，同时限位孔11的另一端焊接在外护框2的表面，增加了外护框2与切菜板本体1连接的牢靠性。

具体的，外护框2为U型结构，且外护框2的两端紧贴切菜板本体1的两侧边。

本实施例中，通过U型结构的外护框2，提高了外护框2两端与切菜板本体1的两侧边贴合的紧凑性。

本实用新型的工作原理及使用流程：安装时，用户把外护框2放置在切菜板本体1的侧边，并使得定位杆12插入到限位孔11的内部，把螺杆4的一端依次插入到圆孔7、通孔6和正六边形孔8的内部，同时螺帽5放置在正六边形孔8的内部并与螺杆4旋合连接，使得外护框2的两端紧贴切菜板本体1的侧边，把橡胶板9粘合在切菜板本体1的下表面，使用时，用户把切菜板本体1放置在厨房桌台的表面，并使得橡胶板9下表面的防滑块10与桌台接触。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920000696.6

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209678315U

授权时间:20191126

主分类号:A47J47/00

专利分类号:A47J47/00

范畴分类:15F;

申请人:金金

第一申请人:金金

申请人地址:215211 江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪大道259号明珠花苑

发明人:金金

第一发明人:金金

当前权利人:金金

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6a746a66b9f51e48c4ade27e.html