# 天然斜发沸石论文_殷迎春,刘志丽,孔祥亭

导读:本文包含了天然斜发沸石论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:沸石,离子交换,多相,表面积,热力学,阳离子,盐酸。

### 天然斜发沸石论文文献综述

殷迎春,刘志丽,孔祥亭[1]（2019）在《钴铁盐与天然斜发沸石协同作用新型多相催化剂研制与性能评价》一文中研究指出开展基于新型多相催化剂的石油含硫产品脱硫实验,研制了以无水斜发沸石为载体、钴铁盐为前驱体的有机簇和物的新型多相催化剂,并对该多相催化剂进行脱硫性能评价。研究结果表明,与锰铁团簇相比,当前驱体钴铁与载体斜发沸石用料之比为1∶2时脱硫效果最好,在催化体系最适宜的温度为60℃时,脱硫率达到99.8%～99.9%。在脱硫过程中,水的浓度越高对催化系统脱硫化的影响越大,应对石油产品进行干燥,石油产品进料量应以0.1～1 h-1的体积速率进行处理,效率最高,压力保持在大气压下成本最低。这种新型多相催化体系在石油和石油产品脱硫过程中表现出较高的活性,解决了石油和石油产品脱硫过程中操作条件苛刻、催化剂无法再生、废料回收等问题。(本文来源于《当代化工》期刊2019年11期）

张雅菱[2]（2018）在《天然斜发沸石处理燃煤电厂脱硫废水氨氮试验研究》一文中研究指出燃煤电厂烟气脱硫常采用湿法石灰石——石膏处理工艺。该工艺产生的脱硫废水水质特殊,传统“叁联箱”(中和→沉淀→絮凝)工艺难以对所有水质指标处理达标,特别是对氨氮这一污染物,作为废水治理刚性指标,影响生产活动的进行。天然沸石作为吸附剂,对众多污染物具有较强吸附能力,可循环再生,成本低廉,对脱硫废水中氨氮处理具有实际意义。本课题首先通过试验比选确定了针对氨氮的天然斜发沸石;正交试验确定了各因素对天然斜发沸石处理氨氮影响程度及规律,在此基础上进行了处理脱硫废水静态吸附及再生试验,确定了静态吸附最佳运行工况和再生试验最佳条件;其次,进行了天然斜发沸石吸附氨氮特性过程及性能研究;最后,开展吸附脱硫废水动态连续流试验,确定了动态吸附运行参数,在此基础上,进行了循环再生吸附试验,考察了天然斜发沸石处理脱硫废水氨氮稳定性。具体结论如下:1)正交试验的极差和方差分析确定天然斜发沸石处理脱硫废水氨氮影响因素的大小顺序依次为:投加量>粒径>反应时间>温度>pH。2)对沸石粒径、投加量、反应时间、温度及pH值等因素研究,脱硫废水氨氮去除率超97%;饱和吸附沸石用6%氯化钠溶液再生,脱附率超过64%,脱附效果良好。3)天然斜发沸石处理脱硫废水过程中,其他金属阳离子对吸附效果产生不同程度的影响,主要影响顺序为:Na~+>K~+>Mg~(2+)>Ca~(2+)。4)沸石吸附特性研究表明:天然斜发沸石吸附氨氮更符合Lagergren准二级动力学模型;吸附等温模型更符合单分子化学吸附为主的Langmuir吸附等温线;热力学研究,该天然斜发沸石吸附氨氮过程属于自发进行的吸热反应。5)天然斜发沸石吸附柱进行脱硫废水连续流动态循环试验,选用1 L/h为40 cm高吸附装置的最佳流量,天然斜发沸石吸附氨氮量达4.39 mg/g,一个周期平均处理脱硫废水24.5 L,循环处理效果稳定。6)论文提出,天然斜发沸石进行第一次再生时,利用再生液进行天然斜发沸石的伴随改性,省去天然斜发沸石因改性产生的成本,该想法通过试验结果得以论证。(本文来源于《长安大学》期刊2018-04-25）

黄晓鸣,潘敏,陈天虎,朱木兰,谢晶晶[3]（2016）在《天然斜发沸石吸附去除水中氨氮机理研究》一文中研究指出采用天然斜发沸石吸附去除水中氨氮,利用X射线衍射(XRD)和X荧光光谱(XRF)分析沸石的物相组成和化学成分。通过批试验考察p H、氨氮初始浓度和温度对沸石吸附氨氮的影响,通过吸附等温线、吸附热力学和吸附动力学的研究探讨天然斜发沸石吸附氨氮的机理。溶液p H=8时沸石对氨氮的吸附效果最佳。Freundlich吸附等温线较Langmuir能更准确描述天然斜发沸石吸附氨氮的过程,该吸附过程属优惠吸附。对吸附热力学参数计算得到吉布斯自由能变ΔG~0<0,熵变ΔH~0>0,说明天然斜发沸石吸附氨氮是自发的吸热过程;熵变ΔS~0>0说明氨氮在沸石上的分布较在水溶液中的分布倾向无序。吸附动力学符合准二级动力学方程,且随着氨氮初始浓度的增大,吸附反应的优惠程度降低。运用颗粒内扩散模型对实验数据的拟合结果表明吸附过程分为两个阶段:前30分钟主要是外表面吸附,30分钟后主要是颗粒内扩散。(本文来源于《矿物学报》期刊2016年03期）

杨攀[4]（2016）在《天然斜发沸石的改性对海水中K~+吸附性能的影响》一文中研究指出我国是以农业为主的国家,钾作为农作物生长不可或缺的重要营养元素,在我国农业生产中有着十分重要的特殊地位。钾作为不可再生资源,在我国储量仅占世界钾储量的很小一部分,且较难开采;而我国有丰富的海水资源,海水中含钾量较大,因此从长远和可持续发展来看,开发海水提钾是解决我国钾资源严重短缺的非常有潜力的技术路线。天然斜发沸石因其对K~+具有良好的选择吸附性能和对海洋环境无污染的特点而被认为是海水提钾中比较有前景的吸附材料,但天然斜发沸石的硅铝比例较高、对海水中K~+的吸附容量不高,因此,需要对天然沸石进行改性以提高其对海水中K~+的吸附性能。本文以天然斜发沸石为原料,通过对其进行除硅补铝和盐改性的复合处理,提高其对海水中K~+的吸附性能,并对最适宜改性沸石进行模拟海水的吸附研究。使用热重分析仪、X射线荧光分析仪、X射线粉末衍射仪、比表面积与孔径分析仪和扫描电子显微镜等方法对具有高性能的改性沸石进行表征分析,探究其对K~+的吸附原理。对沸石改性实验进行分析,结果表明:采用40-80目的天然沸石,200℃下焙烧1.5h,0.2mol/L的NaOH溶液超声处理2.0h除硅,0.5mol/L的AIC13溶液超声处理2.0h补铝,20%(ω)NaCl溶液煮沸30min的方法复合改性得到的沸石对K~+吸附性能最佳,25℃下吸附6.0h即可达到吸附平衡,平衡吸附量可达到25.64mg/g,为天然斜发沸石吸附量的4.2倍。对最适宜改性沸石进行吸附海水中K~+的吸附过程研究,得出:改性沸石对海水中K~+的吸附动力学过程可以较好的用准二级动力学模型方程进行拟合,拟合的线性相关性系数高达0.99;等温曲线较好的符合Langmuir等温吸附模型和Freundlich等温吸附模型,因此,沸石对K~+的吸附过程是化学单层吸附过程。通过对沸石改性前后进行表征分析,结果表明:改性后沸石的孔道被疏通,孔隙变得疏松,比表面积增大,硅铝比降低,进而使其离子交换能力提高,改性对沸石的骨架结构无影响。(本文来源于《福州大学》期刊2016-06-01）

张新颖,余杨波,王美银,许冉冉,李杰[5]（2016）在《天然斜发沸石的氨氮改性吸附与化学再生》一文中研究指出本文采用改性与化学再生方法,探索天然斜发沸石对氨氮吸附的最佳改性及化学再生条件.无机盐改性、热改性、有机改性试验结果表明,最佳改性方法为无机盐NaCl法,改性沸石吸附量较天然沸石提升了近20%,最佳NaCl浓度为1 mol·L~(-1);热改性法不能显着提高沸石的氨氮吸附容量,相反高温会破坏其结构;十二烷基苯磺酸钠改性法可以使改性沸石在其表面形成了新的阳离子吸附点,使其吸附性能提升;而十六烷基叁甲基溴化铵改性沸石表面形成的是阴离子吸附点,对带正电的NH_4~+会产生排斥,导致其吸铵性能下降.化学再生试验表明,KCl溶液对铵饱和沸石的再生效果最显着,适宜再生浓度为0.1—0.2 mol·L~(-1).经KCl再生后的沸石再次通过NaCl改性,可延长沸石使用周期以及提高再生沸石的吸附能力.(本文来源于《环境化学》期刊2016年05期）

霍汉鑫,林海,董颖博,刘泉利,曹丽霞[6]（2015）在《盐酸改性对天然斜发沸石孔道特征、成分、表面电位及阳离子交换性能的影响》一文中研究指出采用不同浓度盐酸对天然斜发沸石进行改性,并系统地研究了改性沸石的孔道特征、化学成分、表面电位及阳离子交换性能的变化.盐酸改性后,沸石晶体结构破坏较小,表面变得疏松粗糙,K+、Na+、Ca2+和Mg2+元素含量均小幅下降;表面负电荷增加,阳离子交换容量减小;比表面积和总孔体积均有所提高,最高分别从原沸石的35.97 m2·g-1和0.0761 m3·g-1提高至64.46 m2·g-1和0.1156 m3·g-1.盐酸改性对沸石微孔、介孔和大孔的分布影响明显.从迟滞回线形状判断沸石孔道类型均为不均匀狭缝型孔道,盐酸改性不会改变沸石孔道类型.(本文来源于《工程科学学报》期刊2015年06期）

邵卫云,易文涛,周永潮,张萍[7]（2015）在《天然斜发沸石吸附铅(Pb~(2+))机理》一文中研究指出为了探讨沸石对Pb2+的吸附过程以及不同阶段的主导吸附机制,设计铅离子脱附实验.将沸石分别置于高质量浓度和低质量浓度的铅溶液中,并将不同吸附程度的沸石取样后进行NaCl和HNO3脱附实验.实验发现:天然斜发沸石对Pb2+的吸附机理主要包括离子交换和物理吸附,其中物理吸附占主导作用.离子交换主要发生在沸石外表面,在短时间内达到平衡,其交换量几乎不受铅溶液初始质量浓度的影响,并且低质量浓度铅溶液中的离子交换所占百分比更高.在低质量浓度的铅溶液中,物理吸附主要发生在沸石外表面,达到平衡所需时间较短;在高质量浓度铅溶液中,物理吸附达到平衡所需时间较长,所占百分比更高.此外,部分铅离子与沸石结合比较紧密,无法脱附出来.(本文来源于《浙江大学学报(工学版)》期刊2015年06期）

许冉冉,张新颖,李杰[8]（2014）在《天然斜发沸石吸附NH_4~+特性与改性吸附研究》一文中研究指出天然沸石对NH_4~+的等温吸附过程符合langmuir线性模型(R~2=0.998 9),吸附动力学符合假二级方程(R~2>0.99)。天然沸石对NH_4~+的吸附过程中,伴随着明显的阳离子交换,以Ca~(2+)和Na~+为主。阳离子交换比例表明沸石对氨氮的除去主要依靠阳离子的交换吸附完成,NH_4~+与沸石晶格中的Ca~(2+)、Na~+等阳离子发生交换,水中氨氮被去除。天然沸石的最佳无机盐改性方法为NaCl溶液进行改性,最佳浓度为1 mol/L。盐改性属于离子交换改性法,金属阳离子的交换容量变化是影响氨氮吸附的主要原因。(本文来源于《2014中国水管理、水处理及再生水利用技术论坛论文集》期刊2014-09-18）

许冉冉,张新颖,李杰[9]（2014）在《天然斜发沸石吸附NH_4~+特性与改性吸附研究》一文中研究指出天然沸石对NH+4的等温吸附过程符合langmuir线性模型(R2=0.998 9),吸附动力学符合假二级方程(R2>0.99)。天然沸石对NH+4的吸附过程中,伴随着明显的阳离子交换,以Ca2+和Na+为主。阳离子交换比例表明沸石对氨氮的除去主要依靠阳离子的交换吸附完成,NH+4与沸石晶格中的Ca2+、Na+等阳离子发生交换,水中氨氮被去除。天然沸石的最佳无机盐改性方法为Na Cl溶液进行改性,最佳浓度为1 mol/L。盐改性属于离子交换改性法,金属阳离子的交换容量变化是影响氨氮吸附的主要原因。(本文来源于《净水技术》期刊2014年S2期）

李元志,沈志强,周岳溪,周继红,刘佳[10]（2014）在《天然斜发沸石对氨氮的快速吸附特性研究》一文中研究指出通过静态摇床试验研究了天然斜发沸石对氨氮的吸附特性,以及沸石投加量和外加金属阳离子对其快速吸附氨氮特性的影响。结果表明,沸石对氨氮的等温吸附过程更符合Langmuir吸附模型,其最大吸附量为12.903mgg;沸石粒径减小,有利于沸石对氨氮的交换吸附,不同粒径沸石对氨氮的吸附均符合准二级动力学过程;斜发沸石中与氨氮进行离子交换的阳离子主要为Na+,其次为Ca2+,随着吸附氨氮浓度的升高或吸附时间的延长,Na+与NH4+吸附去除量的比值呈下降趋势,而Ca2+的比值呈上升趋势。沸石投加量与氨氮去除率和沸石释放至水中的总金属阳离子浓度成正比,随着投加量增加Na+与NH4+吸附去除量的比值由1.222增至1.383;溶液中分别加入40mgL的K+,Na+,Ca2+,Mg2+4种离子,对沸石吸附氨氮产生抑制作用的强弱顺序为K+>Ca2+>Na+>Mg2+。(本文来源于《环境工程技术学报》期刊2014年04期）

### 天然斜发沸石论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

燃煤电厂烟气脱硫常采用湿法石灰石——石膏处理工艺。该工艺产生的脱硫废水水质特殊,传统“叁联箱”(中和→沉淀→絮凝)工艺难以对所有水质指标处理达标,特别是对氨氮这一污染物,作为废水治理刚性指标,影响生产活动的进行。天然沸石作为吸附剂,对众多污染物具有较强吸附能力,可循环再生,成本低廉,对脱硫废水中氨氮处理具有实际意义。本课题首先通过试验比选确定了针对氨氮的天然斜发沸石;正交试验确定了各因素对天然斜发沸石处理氨氮影响程度及规律,在此基础上进行了处理脱硫废水静态吸附及再生试验,确定了静态吸附最佳运行工况和再生试验最佳条件;其次,进行了天然斜发沸石吸附氨氮特性过程及性能研究;最后,开展吸附脱硫废水动态连续流试验,确定了动态吸附运行参数,在此基础上,进行了循环再生吸附试验,考察了天然斜发沸石处理脱硫废水氨氮稳定性。具体结论如下:1)正交试验的极差和方差分析确定天然斜发沸石处理脱硫废水氨氮影响因素的大小顺序依次为:投加量>粒径>反应时间>温度>pH。2)对沸石粒径、投加量、反应时间、温度及pH值等因素研究,脱硫废水氨氮去除率超97%;饱和吸附沸石用6%氯化钠溶液再生,脱附率超过64%,脱附效果良好。3)天然斜发沸石处理脱硫废水过程中,其他金属阳离子对吸附效果产生不同程度的影响,主要影响顺序为:Na~+>K~+>Mg~(2+)>Ca~(2+)。4)沸石吸附特性研究表明:天然斜发沸石吸附氨氮更符合Lagergren准二级动力学模型;吸附等温模型更符合单分子化学吸附为主的Langmuir吸附等温线;热力学研究,该天然斜发沸石吸附氨氮过程属于自发进行的吸热反应。5)天然斜发沸石吸附柱进行脱硫废水连续流动态循环试验,选用1 L/h为40 cm高吸附装置的最佳流量,天然斜发沸石吸附氨氮量达4.39 mg/g,一个周期平均处理脱硫废水24.5 L,循环处理效果稳定。6)论文提出,天然斜发沸石进行第一次再生时,利用再生液进行天然斜发沸石的伴随改性,省去天然斜发沸石因改性产生的成本,该想法通过试验结果得以论证。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 天然斜发沸石论文参考文献

[1].殷迎春,刘志丽,孔祥亭.钴铁盐与天然斜发沸石协同作用新型多相催化剂研制与性能评价[J].当代化工.2019

[2].张雅菱.天然斜发沸石处理燃煤电厂脱硫废水氨氮试验研究[D].长安大学.2018

[3].黄晓鸣,潘敏,陈天虎,朱木兰,谢晶晶.天然斜发沸石吸附去除水中氨氮机理研究[J].矿物学报.2016

[4].杨攀.天然斜发沸石的改性对海水中K~+吸附性能的影响[D].福州大学.2016

[5].张新颖,余杨波,王美银,许冉冉,李杰.天然斜发沸石的氨氮改性吸附与化学再生[J].环境化学.2016

[6].霍汉鑫,林海,董颖博,刘泉利,曹丽霞.盐酸改性对天然斜发沸石孔道特征、成分、表面电位及阳离子交换性能的影响[J].工程科学学报.2015

[7].邵卫云,易文涛,周永潮,张萍.天然斜发沸石吸附铅(Pb~(2+))机理[J].浙江大学学报(工学版).2015

[8].许冉冉,张新颖,李杰.天然斜发沸石吸附NH_4~+特性与改性吸附研究[C].2014中国水管理、水处理及再生水利用技术论坛论文集.2014

[9].许冉冉,张新颖,李杰.天然斜发沸石吸附NH_4~+特性与改性吸附研究[J].净水技术.2014

[10].李元志,沈志强,周岳溪,周继红,刘佳.天然斜发沸石对氨氮的快速吸附特性研究[J].环境工程技术学报.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6ab52e27f6ca81885654d450.html