# 自动起闭光控遥控窗帘论文和设计-陈国童

### 全文摘要

本实用新型公开了一种自动起闭光控遥控窗帘，涉及窗帘技术领域，该自动起闭光控遥控窗帘，包括滑轨，滑轨的一侧活动连接有帘布，滑轨的一端固定连接有控制器，控制器的顶部一侧固定连接有步进电机，滑轨的内部活动连接有丝杠，丝杠的表面活动连接有滑动块，滑动块的一端固定连接有固定件，控制器包括主控芯片、复位模块、晶振模块、时钟模块、红外线遥控接收模块、A\/D转换模块、电机控制模块、限位模块、显示模块、独立按键和光敏电阻。该自动起闭光控遥控窗帘，通过步进电机能够带动帘布移动，从而实现窗帘的自动起闭作用，A\/D转换模块能够将光敏电阻采集的信息转换成数字信息，光敏电阻能够采集窗户环境附近的光源。

### 主设计要求

1.一种自动起闭光控遥控窗帘，包括滑轨(1)，其特征在于：所述滑轨(1)的一侧活动连接有帘布(2)，所述滑轨(1)的一端固定连接有控制器(3)，所述控制器(3)的顶部一侧固定连接有步进电机(4)，所述滑轨(1)的内部活动连接有丝杠(5)，所述丝杠(5)的表面活动连接有滑动块(6)，所述滑动块(6)的一端固定连接有固定件(7)，所述固定件(7)与帘布(2)的一侧固定连接；所述控制器(3)包括主控芯片(8)、复位模块(9)、晶振模块(10)、时钟模块(11)、红外线遥控接收模块(12)、A\/D转换模块(13)、电机控制模块(14)、限位模块(15)、显示模块(16)、独立按键(17)和光敏电阻(18)，所述复位模块(9)、晶振模块(10)、时钟模块(11)、红外线遥控接收模块(12)、A\/D转换模块(13)和限位模块(15)的输出端均电连接主控芯片(8)的输入端，所述电机控制模块(14)和显示模块(16)的输入端均电连接主控芯片(8)的输出端；所述主控芯片(8)的输入端电连接独立按键(17)的输出端，所述A\/D转换模块(13)的输入端电连接光敏电阻(18)的输出端，所述控制器(3)的输入端电连接电源(19)的输出端，所述电机控制模块(14)的输出端电连接步进电机(4)的输入端。

### 设计方案

1.一种自动起闭光控遥控窗帘，包括滑轨(1)，其特征在于：所述滑轨(1)的一侧活动连接有帘布(2)，所述滑轨(1)的一端固定连接有控制器(3)，所述控制器(3)的顶部一侧固定连接有步进电机(4)，所述滑轨(1)的内部活动连接有丝杠(5)，所述丝杠(5)的表面活动连接有滑动块(6)，所述滑动块(6)的一端固定连接有固定件(7)，所述固定件(7)与帘布(2)的一侧固定连接；

所述控制器(3)包括主控芯片(8)、复位模块(9)、晶振模块(10)、时钟模块(11)、红外线遥控接收模块(12)、A\/D转换模块(13)、电机控制模块(14)、限位模块(15)、显示模块(16)、独立按键(17)和光敏电阻(18)，所述复位模块(9)、晶振模块(10)、时钟模块(11)、红外线遥控接收模块(12)、A\/D转换模块(13)和限位模块(15)的输出端均电连接主控芯片(8)的输入端，所述电机控制模块(14)和显示模块(16)的输入端均电连接主控芯片(8)的输出端；

所述主控芯片(8)的输入端电连接独立按键(17)的输出端，所述A\/D转换模块(13)的输入端电连接光敏电阻(18)的输出端，所述控制器(3)的输入端电连接电源(19)的输出端，所述电机控制模块(14)的输出端电连接步进电机(4)的输入端。

2.根据权利要求1所述的自动起闭光控遥控窗帘，其特征在于：

所述主控芯片(8)为STC89C52单片机；

所述时钟模块(11)内部的芯片采用DS1302时钟芯片。

3.根据权利要求1所述的自动起闭光控遥控窗帘，其特征在于：

所述控制器(3)的表面固定连接有显示屏，显示屏采用LCD1602液晶显示屏，显示屏的输入端电连接显示模块(16)的输出端。

4.根据权利要求1所述的自动起闭光控遥控窗帘，其特征在于：

所述步进电机(4)的驱动采用ULN2003芯片；

所述独立按键(17)的数量有四个，四个独立按键(17)均位于显示屏的下方。

5.根据权利要求1所述的自动起闭光控遥控窗帘，其特征在于：

所述丝杠(5)的一端与步进电机(4)的一端固定连接；

所述滑动块(6)的中部开设有螺纹孔，所述丝杠(5)的表面与滑动块(6)的中部螺纹连接。

6.根据权利要求1所述的自动起闭光控遥控窗帘，其特征在于：

所述固定件(7)的一端中开设有槽口，槽口的内部设置有帘布(2)，所述帘布(2)与槽口固定连接。

7.根据权利要求1所述的自动起闭光控遥控窗帘，其特征在于：

所述滑轨(1)的内部一侧两端均开设有凹槽(20)，所述凹槽(20)的内部活动连接有滚珠(21)，所述滚珠(21)与固定件(7)的一侧活动连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及窗帘技术领域，具体为一种自动起闭光控遥控窗帘。

背景技术

窗帘是由布、麻、纱、铝片、木片、金属材料等制作的，具有遮阳隔热和调节室内光线的功能。布帘按材质分有棉纱布、涤纶布、涤棉混纺、棉麻混纺、无纺布等，不同的材质、纹理、颜色、图案等综合起来就形成了不同风格的布帘，配合不同风格的室内设计窗帘。

如今是信息化时代，人们的生活越来越依赖于通信设备还有互联网技术。在整个人文进程和社会发展过程中不断地发展进步。智能家居控制系统作为先进智能化系统在这个信息时代演化而生。原有传统的家居功能需要人为控制，而智能家居可以取代人为控制功能实现全自动化。

目前，现有的窗帘一般需要人为去拉动来实现打开或关闭，但是，这种窗帘人为拉动时较为不便，对人们的日常生活造成麻烦，因此，提出一种自动起闭光控遥控窗帘来解决上述问题很有必要。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种自动起闭光控遥控窗帘，解决了现有的-窗帘人为拉动时较为不便的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：

一种自动起闭光控遥控窗帘，包括滑轨，所述滑轨的一侧活动连接有帘布，所述滑轨的一端固定连接有控制器，所述控制器的顶部一侧固定连接有步进电机，所述滑轨的内部活动连接有丝杠，所述丝杠的表面活动连接有滑动块，所述滑动块的一端固定连接有固定件，所述固定件与帘布的一侧固定连接；

所述控制器包括主控芯片、复位模块、晶振模块、时钟模块、红外线遥控接收模块、A\/D转换模块、电机控制模块、限位模块、显示模块、独立按键和光敏电阻，所述复位模块、晶振模块、时钟模块、红外线遥控接收模块、A\/D转换模块和限位模块的输出端均电连接主控芯片的输入端，所述电机控制模块和显示模块的输入端均电连接主控芯片的输出端；

所述主控芯片的输入端电连接独立按键的输出端，所述A\/D转换模块的输入端电连接光敏电阻的输出端，所述控制器的输入端电连接电源的输出端，所述电机控制模块的输出端电连接步进电机的输入端。

可选的，所述主控芯片为STC89C52单片机；

所述时钟模块内部的芯片采用DS1302时钟芯片。

可选的，所述控制器的表面固定连接有显示屏，显示屏采用LCD1602液晶显示屏，显示屏的输入端电连接显示模块的输出端。

可选的，所述步进电机的驱动采用ULN2003芯片；

所述独立按键的数量有四个，四个独立按键均位于显示屏的下方。

可选的，所述丝杠的一端与步进电机的一端固定连接；

所述滑动块的中部开设有螺纹孔，所述丝杠的表面与滑动块的中部螺纹连接。

可选的，所述固定件的一端中开设有槽口，槽口的内部设置有帘布，所述帘布与槽口固定连接。

可选的，所述滑轨的内部一侧两端均开设有凹槽，所述凹槽的内部活动连接有滚珠，所述滚珠与固定件的一侧活动连接。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种自动起闭光控遥控窗帘，具备以下有益效果：

(1)、该自动起闭光控遥控窗帘，通过步进电机能够带动丝杠转动，丝杠带动滑动块移动，滑动块带动固定件移动，固定件带动帘布移动，从而实现窗帘的自动起闭作用，通过A\/D转换模块能够将光敏电阻采集的信息转换成数字信息，通过光敏电阻能够采集窗户环境附近的光源。

(2)、该自动起闭光控遥控窗帘，通过红外线遥控接收模块能够手动对窗帘进行控制，通过限位模块能够防止窗帘电机因过度旋转而造成窗帘的损坏，通过显示模块能够表示出窗帘的运行情况，通过独立按键能够设置时间日期，设置光强限制，定时时间，便于切换模式。

附图说明

图1为本实用新型的主视示意图；

图2为本实用新型滑轨结构的侧视剖视示意图；

图3为本实用新型滑轨结构的侧视局部剖视示意图；

图4为本实用新型的模块连接示意图。

图中：1、滑轨；2、帘布；3、控制器；4、步进电机；5、丝杠；6、滑动块；7、固定件；8、主控芯片；9、复位模块；10、晶振模块；11、时钟模块；12、红外线遥控接收模块；13、A\/D转换模块；14、电机控制模块；15、限位模块；16、显示模块；17、独立按键；18、光敏电阻；19、电源；20、凹槽；21、滚珠。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接；可以是机械连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：

一种自动起闭光控遥控窗帘，包括滑轨1，滑轨1的一侧活动连接有帘布2，滑轨1的一端固定连接有控制器3，控制器3的顶部一侧固定连接有步进电机4，步进电机4能够带动丝杠5转动，丝杠5带动滑动块6移动，滑动块6带动固定件7移动，固定件7带动帘布2移动，从而实现窗帘的自动起闭作用，滑轨1的内部活动连接有丝杠5，丝杠5的表面活动连接有滑动块6，滑动块6的一端固定连接有固定件7，固定件7与帘布2的一侧固定连接；

控制器3包括主控芯片8、复位模块9、晶振模块10、时钟模块11、红外线遥控接收模块12、A\/D转换模块13、电机控制模块14、限位模块15、显示模块16、独立按键17和光敏电阻18，红外线遥控接收模块12能够手动对窗帘进行控制，晶振模块10内的晶振为32.768KHZ晶振最常用的频率，A\/D转换模块13能够将光敏电阻18采集的信息转换成数字信息，限位模块15能够防止窗帘电机因过度旋转而造成窗帘的损坏，显示模块16能够表示出窗帘的运行情况，光敏电阻18能够采集窗户环境附近的光源，独立按键17能够设置时间日期，设置光强限制，定时时间，便于切换模式，复位模块9、晶振模块10、时钟模块11、红外线遥控接收模块12、A\/D转换模块13和限位模块15的输出端均电连接主控芯片8的输入端，电机控制模块14和显示模块16的输入端均电连接主控芯片8的输出端；

主控芯片8的输入端电连接独立按键17的输出端，A\/D转换模块13的输入端电连接光敏电阻18的输出端，控制器3的输入端电连接电源19的输出端，电机控制模块14的输出端电连接步进电机4的输入端。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

主控芯片8为STC89C52单片机；

时钟模块11内部的芯片采用DS1302时钟芯片，DS1302时钟芯片有比较明显的优势可以起到断电保护，应用过程中高性能，功耗低，市场价格成本比较低。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

控制器3的表面固定连接有显示屏，显示屏采用LCD1602液晶显示屏，显示屏的输入端电连接显示模块16的输出端，LCD1602液晶显示屏采用串行数据传输，用户控制起来比较方便。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

步进电机4的驱动采用ULN2003芯片；

独立按键17的数量有四个，四个独立按键17均位于显示屏的下方，独立按键17能够切换模式，设置时间日期，设置光强限制，定时时间等。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

丝杠5的一端与步进电机4的一端固定连接；

滑动块6的中部开设有螺纹孔，丝杠5的表面与滑动块6的中部螺纹连接，螺纹孔能够便于丝杠5带动滑动块6移动。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

固定件7的一端中开设有槽口，槽口的内部设置有帘布2，帘布2与槽口固定连接，槽口能够便于帘布2与固定件7之间连接。

作为本实用新型的一种可选技术方案：

滑轨1的内部一侧两端均开设有凹槽20，凹槽20的内部活动连接有滚珠21，滚珠21与固定件7的一侧活动连接，滚珠21能够降低固定件7对滑轨1内壁的摩擦力。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

综上所述，该自动起闭光控遥控窗帘，在使用时，先通过独立按键17窗帘的光强范围进行设置，然后当阳光照射时，光敏电阻18将对阳光进行采集，光敏电阻18通过A\/D转换模块13将信息转换成数字信息，当数字信息符合设置的光强范围时，主控芯片8使电机控制模块14工作对步进电机4进行控制，步进电机4带动丝杠5转动，丝杠5带动滑动块6移动，滑动块6带动固定件7移动，固定件7带动帘布2移动，将窗帘打开，当数字信息不在设置的光强范围时，窗帘打开关闭，从而实现窗帘的自动起闭作用。

需要说明的是，在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920120560.9

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209724180U

授权时间:20191203

主分类号:E06B9/42

专利分类号:E06B9/42;E05F15/77;E05F15/71

范畴分类:36F;

申请人:宁德师范学院

第一申请人:宁德师范学院

申请人地址:352100 福建省宁德市东侨经济开发区学院路1号

发明人:陈国童;黄李健;王洪涛

第一发明人:陈国童

当前权利人:宁德师范学院

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6ae1d58ca0278b453c12d032.html