# ESM/MIL-100（Fe）复合纤维膜的制备及可见光催化性能

### 论文摘要

以鸡蛋膜（ESM）为载体,采用层层自组装制备了ESM/MIL-100（Fe）复合纤维膜。扫描电子显微镜结果表明,MIL-100（Fe）均匀地组装到ESM纤维表面,MIL-100（Fe）的负载量可通过自组装的循环次数调节。红外光谱结果表明,组装过程不会明显破坏ESM的组成。在H2O2存在下,层层自组装10次、20次和30次的ESM/MIL-100（Fe）在1 h可见光照射后,对RhB的光催化效率均高于98%。在ESM载体上负载MIL-100（Fe）的过程易于操作,制备的ESM/MIL-100（Fe）便于回收。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂及原料

- 1.2 ESM/MIL-100 （Fe） 复合膜的制备

- 1.2.1 鸡蛋膜的分离:

- 1.2.2 ESM/MIL-100 （Fe） 复合膜的制备:

- 1.2.3 光催化测试:

- 1.3 测试与表征

- 1.3.1 SEM测试:

- 1.3.2 XRD测试:

- 1.3.3 热分析 （TGA） :

- 1.3.4 红外光谱 （ATR-FT-IR） 测试:

- 2 结果与讨论

- 2.1 负载前后ESM的微观形貌

- 2.2 XRD图谱分析

- 2.3 红外图谱分析

- 2.4 热稳定性分析

- 2.5 光催化性能分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 常梦洁,柴晓娇,邱磊,王康,崔雯娜,杨建业,彭龙贵,刘俊

关键词: 金属有机骨架,鸡蛋膜,层层自组装,可见光催化

来源: 高分子材料科学与工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 西安科技大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(21501140,21403165)

分类号: O643.36;O644.1

DOI: 10.16865/j.cnki.1000-7555.2019.0052

页码: 131-135

总页数: 5

文件大小: 1307K

下载量: 183

### 相关论文文献

- [1].钼酸铋基材料的可控制备与光催化性能研究进展[J]. 广州化工 2020(21)

- [2].空心球形In_2O_3/ZrO_2-TiO_2纳米复合材料多模式光催化[J]. 化学通报 2017(10)

- [3].光催化去除挥发性有机污染物的研究进展[J]. 现代盐化工 2017(05)

- [4].聚马来酸的合成及其对棉织物光催化抗皱整理的影响[J]. 现代丝绸科学与技术 2015(06)

- [5].光催化纸的研究进展[J]. 纸和造纸 2016(05)

- [6].光催化解“毒”实验日记[J]. 课堂内外(科学Fans) 2020(06)

- [7].具有光催化空气净化功能的铝网研制[J]. 化工管理 2020(12)

- [8].光催化混凝土物理力学性能研究[J]. 混凝土 2020(04)

- [9].天然模板法多孔TiO_2遗态材料的制备及其光催化性能[J]. 河北科技师范学院学报 2020(01)

- [10].吡咯并吡咯二酮类染料小分子在光催化制氢中的应用[J]. 中国科学:化学 2020(08)

- [11].光催化功能棉织物的原位制备及性能研究[J]. 棉纺织技术 2020(09)

- [12].负载型光催化膜特征及氟伐他汀降解性能分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2019(09)

- [13].纳米TiO_2光催化混凝土研究进展[J]. 混凝土与水泥制品 2018(06)

- [14].银反点阵列/TiO_2材料的制备及光催化性能研究[J]. 贵金属 2016(S1)

- [15].磷酸银纳米结构的调控及其光催化性能研究[J]. 无机材料学报 2017(03)

- [16].氧化铟掺杂的氧化镓光催化固氮性能研究[J]. 环境科学学报 2017(08)

- [17].可见光催化需氧氧化在有机合成中的应用[J]. 影像科学与光化学 2017(05)

- [18].室内光催化喷雾净化产品与相关净化标准比较[J]. 无线互联科技 2015(15)

- [19].纳米TiO_2@酵母碳球对盐酸四环素的吸附-光催化协同效应及响应面优化[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [20].使用光催化设备能有效预防新型冠状病毒感染吗[J]. 现代物理知识 2020(04)

- [21].一锅法水热制备Bi_3O_4Cl-BiOCl复合材料及可见光催化性能研究[J]. 能源研究与信息 2018(02)

- [22].TiO_2光催化绿色建筑材料研究进展[J]. 新型建筑材料 2018(06)

- [23].TiO_2光催化纺织品的研究现状[J]. 山东纺织经济 2018(09)

- [24].用智慧舞动光能——光催化前沿论坛侧记[J]. 中国材料进展 2016(10)

- [25].N掺杂TiO_2纳米材料可见光催化性能及其降解水中腐殖酸[J]. 环境工程 2017(01)

- [26].Fe_3O_4/G-BiOCl纳米复合光催化剂的制备及光催化性能研究[J]. 化工新型材料 2017(02)

- [27].半导体材料的能带调控及其光催化性能的研究[J]. 同行 2016(13)

- [28].2013·中国光催化论坛及产业大会在北京举行[J]. 影像技术 2013(05)

- [29].水和废水纳米TiO_2光催化消毒国外研究进展[J]. 山东建筑大学学报 2012(01)

- [30].卤氧化铋/纸浆纤维复合光催化纸的原位制备及甲醛去除效果研究[J]. 中国造纸 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6b911de6bdf39ecf8b94cdf4.html