# 保温体表面温度差异的分析

### 论文摘要

某电厂2×125 MW机组保温热态验收过程中,发现一根直径相同的管道,在主保温层厚度相同的情况下,保护层采用铝板的表面温度要高于保护层为抹面层表面温度5～7℃,如何降低保护层外表面温度成为验证保温效果好坏的标准。针对该现象,对铝板和抹面层的表面温度和散热损失的关系进行了分析,发现因2种材料热辐射黑度不同,表面传热系数存在较大的差异。表面温度高的铝板保护层散热损失小,表面温度低的抹面保护层散热损失大。通过对《火力发电厂保温油漆设计规程》金属护壳和抹面材料的表面传热系数进行符合性研究,及现场实测对比,证实保温体表面温度跟保护层的散热损失和散热系数有着密切关系,所以,相同的保温厚度,要想降低表面温度,仅需改变保护层的材质即可实现。

### 论文目录

- 引言

- 1 数据整理和分析

- 1.1 验收数据记录

- 1.2 传热分析

- 2 保温体表面的传热系数

- 2.1 辐射传热系数与材料黑度的关系

- 2.2 对流传热系数的确定

- 2.3 保温体表面的传热系数

- 2.4 符合性对比

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李国奇,郭传智

关键词: 表面温度,黑度,传热系数,散热损失

来源: 能源研究与管理 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 中国电建集团河南工程有限公司

分类号: TM621

DOI: 10.16056/j.1005-7676.2019.04.031

页码: 115-118

总页数: 4

文件大小: 1431K

下载量: 32

### 相关论文文献

- [1].浅谈火力发电厂焊接热处理常见问题及纠正措施[J]. 科学技术创新 2019(34)

- [2].大型火力发电厂超低排放改造工程工艺改进及设计优化实践[J]. 河南科技 2019(32)

- [3].分析发电机组集控运行技术在火力发电厂中的应用[J]. 建材与装饰 2020(01)

- [4].火力发电厂安全生产管理及策略研究[J]. 化工管理 2019(33)

- [5].火力发电厂土建结构设计的实践研究[J]. 现代制造技术与装备 2019(11)

- [6].浅谈火力发电厂能耗管理及节能技术应用[J]. 财经界(学术版) 2019(36)

- [7].火力发电厂烟气净化技术及运用[J]. 低碳世界 2019(12)

- [8].火力发电厂电气运行中故障原因分析及改善措施[J]. 中国设备工程 2020(04)

- [9].电力生产中的火力发电厂锅炉运维措施[J]. 电气时代 2020(02)

- [10].关于火力发电厂环境成本的探析[J]. 商讯 2020(12)

- [11].火力发电厂输煤皮带损伤与维护分析[J]. 石化技术 2020(03)

- [12].大数据在火力发电厂中的应用[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [13].基于三维安全风险评价对火力发电厂氨站进行风险评估[J]. 中阿科技论坛(中英阿文) 2020(04)

- [14].火力发电厂锅炉运行优化策略研究[J]. 中国设备工程 2020(15)

- [15].火力发电厂锅炉运行控制的节能策略研究[J]. 化工管理 2020(24)

- [16].火力发电厂生产现状及降耗优化措施分析[J]. 化工管理 2019(02)

- [17].火力发电厂煤炭验收及管控研究[J]. 中国新技术新产品 2019(05)

- [18].德国突然宣布2038年永别煤电站[J]. 新能源经贸观察 2019(Z1)

- [19].火力发电厂锅炉优化运行工程措施研究[J]. 居舍 2019(14)

- [20].浅析火力发电厂经济管理中存在的问题和解决方法[J]. 现代经济信息 2019(13)

- [21].论加强火力发电厂安全生产管理[J]. 华北电业 2019(06)

- [22].火力发电厂环保产业的新型发展路径探析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(06)

- [23].火力发电厂热动系统节能优化措施[J]. 矿业装备 2019(05)

- [24].火力发电厂燃料系统安全运行分析[J]. 科技风 2019(32)

- [25].火力发电厂脱硫废水硬度的测定[J]. 发电技术 2019(S1)

- [26].火力发电厂低压电气供配电和设备安全运行分析[J]. 科技创新导报 2019(21)

- [27].浅议火力发电厂建设过程中业主需重点把控的设计质量要点[J]. 内蒙古科技与经济 2019(20)

- [28].关于火力发电厂班组培训方式的研究[J]. 中外企业家 2019(35)

- [29].火力发电厂锅炉的节能降耗策略研究[J]. 科技资讯 2018(20)

- [30].加强火力发电厂环保监控与管理工作[J]. 山东工业技术 2018(24)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6b9b6124dcc37fb8abedd9cb.html