# 氧化法制备聚合硫酸铁工艺的优化及应用研究

### 论文摘要

利用不同的氧化剂制备了聚合硫酸铁,并以盐基度为考察标准,研究了氧化剂的种类、反应温度、反应时间以及硫酸亚铁与硫酸的摩尔比对反应工艺的影响,实验结果表明:利用H2O2作为氧化剂,在反应温度为50℃,反应时间3 h,原料中硫酸亚铁与硫酸的摩尔比为3的情况下,制备的聚合硫酸铁效果最佳。并将其作为作为絮凝剂用于污水处理,筛选出在pH为7,加量为80mg/L的条件下,污水处理效果较好,上清液透光率可达99.3%。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验试剂与仪器

- 1.2 聚合硫酸铁的制备

- 1.3 产品的分析

- 1.4 聚合硫酸铁的应用

- 2 结果与讨论

- 2.1 实验条件的优选

- 2.1.1 氧化剂种类对PFS性能的的影响

- 2.1.2 反应温度对PFS性能的影响

- 2.1.3 反应时间对PFS性能的影响

- 2.1.4 原料中硫酸亚铁与硫酸的摩尔比对PFS性能的影响

- 2.2 聚合硫酸铁（PFS）在污水处理中的的应用

- 2.2.1 最佳p H的优选

- 2.2.2 絮凝剂加量的优选

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨杰

关键词: 聚合硫酸铁,氧化,絮凝剂,污水处理

来源: 当代化工 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 青海省化工设计研究院有限公司

分类号: X703

DOI: 10.13840/j.cnki.cn21-1457/tq.2019.08.024

页码: 1730-1732+1736

总页数: 4

文件大小: 1188K

下载量: 299

### 相关论文文献

- [1].利用铝箔废酸液制备聚合硫酸铁铝的工艺研究[J]. 工业水处理 2019(12)

- [2].聚合硫酸铁应用于选择性聚团法制备超纯煤[J]. 矿业科学学报 2019(05)

- [3].粉煤灰/聚合硫酸铁复合材料处理炼钢连铸冷却喷淋水[J]. 环境工程学报 2016(11)

- [4].4-甲基-2-戊酮萃取分离测定聚合硫酸铁中铅[J]. 化工技术与开发 2016(07)

- [5].固体聚合硫酸铁生产工艺改进探究[J]. 广东化工 2013(21)

- [6].稀土镧改性聚合硫酸铁机理分析及其应用[J]. 环境化学 2020(04)

- [7].外磁场调控的聚合硫酸铁水解过程研究[J]. 中国环境科学 2020(07)

- [8].利用正交实验法优化聚合硫酸铁的合成条件[J]. 化学教育(中英文) 2019(04)

- [9].聚合硫酸铁对东江原水的适用性试验研究[J]. 城镇供水 2018(04)

- [10].聚合硫酸铁铝对城市污水混凝除磷实验研究[J]. 辽宁科技学院学报 2017(02)

- [11].聚合硫酸铁除氟效果的研究[J]. 辽宁化工 2010(05)

- [12].用硫铁矿烧渣制取聚合硫酸铁的实验研究[J]. 环境科学与技术 2010(08)

- [13].铝盐和聚合硫酸铁除氟效果研究[J]. 广州化工 2009(07)

- [14].聚合硫酸铁去除水中氟的试验研究[J]. 中国农村水利水电 2009(11)

- [15].聚合硫酸铁铝的制备及除磷性能研究[J]. 无机盐工业 2019(05)

- [16].水处理剂聚合硫酸铁中锌的测定[J]. 化工技术与开发 2017(10)

- [17].聚合硫酸铁液体生产过程改进研究[J]. 石化技术 2015(04)

- [18].无机高分子絮凝剂聚合硫酸铁的合成工艺研究[J]. 化学与生物工程 2011(01)

- [19].聚合硫酸铁和钙盐除氟试验研究[J]. 安全与环境工程 2009(02)

- [20].聚合硫酸铁铝硅的制备及混凝性能[J]. 化工环保 2008(02)

- [21].利用工业废弃物制备聚合硫酸铁铝硅混凝剂[J]. 化工学报 2008(09)

- [22].生物聚合硫酸铁去除U(Ⅵ)的絮凝试验[J]. 有色金属(冶炼部分) 2018(11)

- [23].利用废料制备的聚合硫酸铁铝处理黄花沟原水[J]. 河北化工 2011(03)

- [24].有机改性聚合硫酸铁净水剂的制备及应用研究[J]. 广州化工 2011(21)

- [25].改性生物聚合硫酸铁的制备及其性能研究[J]. 中国电机工程学报 2010(32)

- [26].固体聚合硫酸铁制备及其处理选矿废水的研究[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [27].抗钻高温复合淀粉钻井液体系研究及评价[J]. 当代化工 2020(03)

- [28].聚合硫酸铁絮凝法去除一次盐水中杂质硅[J]. 氯碱工业 2019(07)

- [29].聚合硫酸铁处理含锑砷地下渗水试验研究[J]. 中国金属通报 2017(10)

- [30].固体生物聚合硫酸铁的制备及其结构和性能研究[J]. 东北电力大学学报 2015(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6bf49cdd5a50833a915ebad3.html