# 一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置论文和设计-祖国伟

### 全文摘要

本实用新型公开了一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置，包括储液箱、支架、旋转板、传送带、喷码组件、储液组件、载板、推板、弹簧一、固定柱、喷液开关和弹簧二，储液箱相背一侧的侧壁均固定连接有两个L型螺纹杆，支架相对一侧的侧壁均固定连接有固定块，固定块下侧的侧壁开设有通孔，L型螺纹杆通过通孔贯穿固定块，支架上侧的侧壁固定连接有L型支撑板，L型支撑板上侧的侧壁通过轴承转动连接有螺纹筒，螺纹筒螺纹套设于L型螺纹杆外，螺纹筒靠近下端的外壁固定套设有从动齿轮。本实用新型能够提高喷码装置的适用范围，还能较好的避免了推把直接撞击旋转板导致旋转板受损的问题。

### 主设计要求

1.一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置，包括储液箱（1）、支架（2）、旋转板（3）、传送带、喷码组件、储液组件、载板、推板、弹簧一、固定柱、喷液开关和弹簧二，其特征在于，所述储液箱（1）相背一侧的侧壁均固定连接有两个L型螺纹杆（4），所述支架（2）相对一侧的侧壁均固定连接有固定块（5），所述固定块（5）下侧的侧壁开设有通孔，所述L型螺纹杆（4）通过通孔贯穿固定块（5），所述支架（2）上侧的侧壁固定连接有L型支撑板（6），所述L型支撑板（6）上侧的侧壁通过轴承转动连接有螺纹筒（7），所述螺纹筒（7）螺纹套设于L型螺纹杆（4）外，所述螺纹筒（7）靠近下端的外壁固定套设有从动齿轮（8），所述支架（2）上侧的侧壁固定连接有电机（9），所述电机（9）的输出轴固定连接有与从动齿轮（8）相啮合的驱动齿轮（10）。

### 设计方案

1.一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置，包括储液箱（1）、支架（2）、旋转板（3）、传送带、喷码组件、储液组件、载板、推板、弹簧一、固定柱、喷液开关和弹簧二，其特征在于，所述储液箱（1）相背一侧的侧壁均固定连接有两个L型螺纹杆（4），所述支架（2）相对一侧的侧壁均固定连接有固定块（5），所述固定块（5）下侧的侧壁开设有通孔，所述L型螺纹杆（4）通过通孔贯穿固定块（5），所述支架（2）上侧的侧壁固定连接有L型支撑板（6），所述L型支撑板（6）上侧的侧壁通过轴承转动连接有螺纹筒（7），所述螺纹筒（7）螺纹套设于L型螺纹杆（4）外，所述螺纹筒（7）靠近下端的外壁固定套设有从动齿轮（8），所述支架（2）上侧的侧壁固定连接有电机（9），所述电机（9）的输出轴固定连接有与从动齿轮（8）相啮合的驱动齿轮（10）。

2.根据权利要求1所述的一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置，其特征在于，所述旋转板（3）左侧的侧壁固定连接有两个固定筒（11），所述固定筒（11）内活动套接有移动杆（12），两个所述移动杆（12）远离固定筒（11）的一端固定连接有同一个缓冲板（13），所述固定筒（11）内滑动连接有滑动板（14），所述滑动板（14）与移动杆（12）之间固定连接有同一根弹簧（15），所述滑动板（14）远离弹簧（15）的一侧固定连接有两个缓冲垫（16）。

3.根据权利要求2所述的一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置，其特征在于，所述固定筒（11）的内壁对称固定连接有两个滑块，所述移动杆（12）的杆壁开设有与滑块相匹配的滑槽。

4.根据权利要求1所述的一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置，其特征在于，所述L型螺纹杆（4）的下端固定连接有限位板。

5.根据权利要求2所述的一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置，其特征在于，所述滑动板（14）相背一侧的侧壁均固定连接有限位滑块，所述固定筒（11）的内壁开设有与限位滑块相匹配的限位滑槽。

6.根据权利要求2所述的一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置，其特征在于，所述缓冲垫（16）的具体材质为橡胶。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及袋泡茶技术领域，尤其涉及一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置。

背景技术

现代社会中，袋泡茶已是人们生活的一部分，超市里的袋泡茶琳琅满目，饭店里、旅馆里也经常喝到冲泡袋泡茶的茶水。几乎所有的袋泡茶都是用把茶叶封装在茶包里，再用一根线把茶袋与标签连接起来。有的在茶包或者是标签上订金属与之连接。这样泡茶的时候就非常的方便，满足我们工作和生活的需求，提升我们的生活质量。袋泡茶在包装过程中需要在内袋上进行喷码，对袋泡茶进行简单的介绍说明。

经检索，中国专利授权号为CN206375074U的专利，公开了一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置，包括主体组件、喷码组件以及储液组件，主体组件包括滚筒一、传送带、滚筒二、支座以及支架。上述专利中的一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置存在以下不足：上述装置的储液箱和喷码组件的高度固定，无法根据包装内袋的规格进行高度调整，导致喷码装置的使用范围较小，且现有装置的旋转板频繁受到推把的直接撞击，容易受到损伤。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中装置的适用范围较小和旋转板容易受到损伤的问题，而提出的一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置，包括储液箱、支架、旋转板、传送带、喷码组件、储液组件、载板、推板、弹簧一、固定柱、喷液开关和弹簧二，所述储液箱相背一侧的侧壁均固定连接有两个L型螺纹杆，所述支架相对一侧的侧壁均固定连接有固定块，所述固定块下侧的侧壁开设有通孔，所述L型螺纹杆通过通孔贯穿固定块，所述支架上侧的侧壁固定连接有L型支撑板，所述L型支撑板上侧的侧壁通过轴承转动连接有螺纹筒，所述螺纹筒螺纹套设于L型螺纹杆外，所述螺纹筒靠近下端的外壁固定套设有从动齿轮，所述支架上侧的侧壁固定连接有电机，所述电机的输出轴固定连接有与从动齿轮相啮合的驱动齿轮。

优选的，所述旋转板左侧的侧壁固定连接有两个固定筒，所述固定筒内活动套接有移动杆，两个所述移动杆远离固定筒的一端固定连接有同一个缓冲板，所述固定筒内滑动连接有滑动板，所述滑动板与移动杆之间固定连接有同一根弹簧，所述滑动板远离弹簧的一侧固定连接有两个缓冲垫。

优选的，所述固定筒的内壁对称固定连接有两个滑块，所述移动杆的杆壁开设有与滑块相匹配的滑槽。

优选的，所述L型螺纹杆的下端固定连接有限位板。

优选的，所述滑动板相背一侧的侧壁均固定连接有限位滑块，所述固定筒的内壁开设有与限位滑块相匹配的限位滑槽。

优选的，所述缓冲垫的具体材质为橡胶。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置，具备以下有益效果：

1、该袋泡茶生产设备内袋喷码装置，通过设置的储液箱、支架、L型螺纹杆、固定块、L型支撑板、螺纹筒、从动齿轮、电机和驱动齿轮，使用时，控制电机转动，电机转动带动驱动齿轮转动，驱动齿轮带动从动齿轮转动，从动齿轮带动螺纹筒转动，通过螺纹筒与L型螺纹杆之间的螺纹配合，使螺纹杆沿竖直方向移动，L型螺纹杆带动储液箱移动，对喷码高度进行调节，能够提高喷码装置的适用范围。

2、该袋泡茶生产设备内袋喷码装置，通过设置的固定筒、移动杆、缓冲板、滑动板、弹簧和缓冲垫，使用时，缓冲板带动移动杆移动，移动杆挤压弹簧进行缓冲，弹簧挤压滑动板，使滑动板移动，滑动板挤压缓冲垫进行缓冲，较好的避免了推把直接撞击旋转板导致旋转板受损的问题。

该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型能够提高喷码装置的适用范围，还能较好的避免了推把直接撞击旋转板导致旋转板受损的问题。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置的结构示意图；

图2为图1中A部分的结构示意图；

图3为图2中B部分的结构示意图；

图4为图1中C部分的结构示意图。

图中：1储液箱、2支架、3旋转板、4 L型螺纹杆、5固定块、6 L型支撑板、7螺纹筒、8从动齿轮、9电机、10驱动齿轮、11固定筒、12移动杆、13缓冲板、14滑动板、15弹簧、16缓冲垫。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、 “外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-4，一种袋泡茶生产设备内袋喷码装置，包括储液箱1、支架2、旋转板3、传送带、喷码组件、储液组件、载板、推板、弹簧一、固定柱、喷液开关和弹簧二，储液箱1相背一侧的侧壁均固定连接有两个L型螺纹杆4，支架2相对一侧的侧壁均固定连接有固定块5，固定块5下侧的侧壁开设有通孔，L型螺纹杆4通过通孔贯穿固定块5，支架2上侧的侧壁固定连接有L型支撑板6，L型支撑板6上侧的侧壁通过轴承转动连接有螺纹筒7，螺纹筒7螺纹套设于L型螺纹杆4外，螺纹筒7靠近下端的外壁固定套设有从动齿轮8，支架2上侧的侧壁固定连接有电机9，电机9通过控制开关与外设电源电性连接，此电连接技术为本领域所熟知的技术手段，此处不进行过多赘述，电机9的输出轴固定连接有与从动齿轮8相啮合的驱动齿轮10。

旋转板3左侧的侧壁固定连接有两个固定筒11，固定筒11内活动套接有移动杆12，两个移动杆12远离固定筒11的一端固定连接有同一个缓冲板13，固定筒11内滑动连接有滑动板14，滑动板14与移动杆12之间固定连接有同一根弹簧15，滑动板14远离弹簧15的一侧固定连接有两个缓冲垫16。

固定筒11的内壁对称固定连接有两个滑块，移动杆12的杆壁开设有与滑块相匹配的滑槽，通过滑块与滑槽相互配合，防止移动杆12脱离固定筒11。

L型螺纹杆4的下端固定连接有限位板。

滑动板14相背一侧的侧壁均固定连接有限位滑块，固定筒11的内壁开设有与限位滑块相匹配的限位滑槽，通过限位滑块与限位滑槽相互配合，对滑动板14进行限位，防止滑动板14 倾斜。

缓冲垫16的具体材质为橡胶，橡胶具有较好缓冲性能。

本实用新型中，使用时，控制电机9转动，电机9转动带动驱动齿轮10转动，驱动齿轮10带动从动齿轮8转动，从动齿轮8带动螺纹筒7转动，通过螺纹筒7与L型螺纹杆4之间的螺纹配合，使L型螺纹杆4沿竖直方向移动，L型螺纹杆4带动储液箱1移动，对喷码高度进行调节，能够提高喷码装置的适用范围，使用时，缓冲板13带动移动杆12移动，移动杆12挤压弹簧15进行缓冲，弹簧15挤压滑动板14，使滑动板14移动，滑动板14挤压缓冲垫16进行缓冲，较好的避免了推把直接撞击旋转板3导致旋转板3受损的问题。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822249780.X

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209396144U

授权时间:20190917

主分类号:B65B 61/26

专利分类号:B65B61/26

范畴分类:34A;

申请人:安徽青春塘健康产业有限公司

第一申请人:安徽青春塘健康产业有限公司

申请人地址:236800 安徽省亳州市经济开发区槐花路与华佗大道交叉口

发明人:祖国伟

第一发明人:祖国伟

当前权利人:安徽青春塘健康产业有限公司

代理人:方琦

代理机构:34112

代理机构编号:安徽合肥华信知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6c134ff02eefecd458c19f6e.html