# 地铁深基坑工程变形规律监测与数值模拟研究

### 论文摘要

以徐州市地铁市政府站为依托,给出了现场的监测方案并对现场的监测数据进行了分析,研究了基坑围护结构的变形规律、支撑轴力的变化以及周围土体的成像规律。同时,也对地铁站的施工进行了数值模拟,得到的数值模拟结果与现场的监测数据进行对比分析,最终证明徐州地铁市政府站采用的地下连续墙加水平支撑的支护结构是合理的,能够保证施工的安全。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 工程实例

- 1.1 工程概况

- 1.2 工程概况

- 1.3 水文地质情况

- 1.4 支护结构方案

- 2 监测数据及分析

- 2.1 监测内容及监测点布置

- 2.2 实测数据分析

- 3 有限元计算模拟及分析

- 3.1 数值计算模型

- 3.2 计算与实测对比分析

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 麻凤海,高冠一,刘增斌

关键词: 深基坑,地铁,地下连续墙,监测,变形,数值模拟

来源: 施工技术 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 大连大学建筑工程学院

基金: 国家自然科学基金(51474045)

分类号: U231.3

页码: 557-562

总页数: 6

文件大小: 1284K

下载量: 98

### 相关论文文献

- [1].深基坑支护与监测技术应用[J]. 陕西建筑 2009(02)

- [2].梅钢热轧板厂3号加热炉深基坑支护及施工[J]. 梅山科技 2009(06)

- [3].深基坑施工中的工程测量探讨[J]. 智能城市 2019(23)

- [4].深基坑施工技术在高层建筑中的应用研究[J]. 建材与装饰 2019(36)

- [5].浅析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J]. 城市建筑 2019(24)

- [6].工程测量在深基坑施工中的应用探索构架[J]. 建材与装饰 2020(02)

- [7].紧邻地铁站深基坑稳定性控制施工技术研究[J]. 居业 2019(12)

- [8].浅谈A工地深基坑工程施工改进方案[J]. 地产 2019(18)

- [9].漳州某建筑工程深基坑监测技术分析[J]. 河南科技 2019(35)

- [10].岩土结合地质条件下深基坑工程施工技术探讨[J]. 住宅与房地产 2019(34)

- [11].深基坑工程施工中的降水技术应用[J]. 住宅与房地产 2019(36)

- [12].基于实例探讨深基坑支护施工技术的应用及其注意事项[J]. 门窗 2019(15)

- [13].全套管钻孔咬合桩在深基坑支护的应用探讨[J]. 安徽建筑 2019(12)

- [14].建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨[J]. 地产 2019(22)

- [15].管井降水技术在富水性砂卵石地层深基坑中的应用[J]. 工程建设与设计 2019(24)

- [16].狭长矩形深基坑封底厚度计算研究[J]. 国防交通工程与技术 2020(01)

- [17].浅析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J]. 建材与装饰 2020(04)

- [18].建筑工程深基坑支护的施工技术管理[J]. 中国住宅设施 2019(12)

- [19].刍议建筑工程深基坑施工中组合支护技术的应用[J]. 中国标准化 2019(24)

- [20].建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理[J]. 中外企业家 2020(06)

- [21].市政道路工程深基坑施工工艺及质量安全控制[J]. 门窗 2019(22)

- [22].明挖隧道深基坑开挖的安全防护施工技术[J]. 门窗 2019(22)

- [23].建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理策略[J]. 门窗 2019(16)

- [24].岩土工程深基坑支护的设计及施工探究[J]. 居舍 2020(03)

- [25].管井降水技术在高水位深基坑中的应用[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [26].岩土工程中深基坑支护的设计与施工方法探究[J]. 价值工程 2020(04)

- [27].复合土钉墙在深基坑工程中的应用[J]. 兰州工业学院学报 2020(01)

- [28].地铁站深基坑开挖安全技术及管理措施[J]. 工程建设与设计 2020(05)

- [29].建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理分析[J]. 工程建设与设计 2020(04)

- [30].浅谈地铁深基坑施工期间高架桥预警监控[J]. 科学技术创新 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6c27c06525bd4a730ddce873.html