# 造纸中段废水论文_李豪飞,肖凯升,黄家森,赖西聪

导读:本文包含了造纸中段废水论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:废水,制浆,硫酸铝,化学,氯化物,菌种,絮凝剂。

### 造纸中段废水论文文献综述

李豪飞,肖凯升,黄家森,赖西聪[1]（2018）在《ABR处理造纸中段硫酸盐有机废水的研究》一文中研究指出以模拟造纸中段硫酸盐废水为进水,采用ABR经40d完成启动。分别改变反应器温度、HRT、COD/SO_4~(2-)比例,考察反应器对COD和SO_4~(2-)的去除率影响,为实际工程运行提供参考。试验表明:温度在(30~40)℃范围内变化不影响反应器对COD和SO_4~(2-)的去除率;HRT在36h时,反应器对COD和SO_4~(2-)的去除率分别为51.22%、82.21%,低于该值时,反应器对COD和SO_4~(2-)的去除率迅速降低;COD/SO_4~(2-)为2时,反应器对COD和SO_4~(2-)的去除率分别为52.00%、83.05%,低于该值时,反应器对COD和SO_4~(2-)的去除率迅速降低。(本文来源于《四川化工》期刊2018年02期）

张卉,林立,刘以凡[2]（2016）在《造纸中段废水处理新技术研究与发展趋势》一文中研究指出造纸工业在给人类创造巨大利益同时,也造成了严重的环境污染问题,在世界范围内受到普遍关注。由于所采用的生产工艺以及经济技术各异,造纸行业其所产生的中段废水成分各有特点。针对中段废水,提出各类高效能、可普及、有特色的处理工艺。通过对各工艺的理论及实践的简要概况介绍,以实现造纸行业的持续性发展。(本文来源于《华东纸业》期刊2016年03期）

张信,刘海燕,舒琳[3]（2015）在《零价铁法处理木竹制浆造纸中段废水的实验研究》一文中研究指出应用零价铁法处理木竹制浆造纸含氯漂白工段产生的中段废水。考察了反应时间、pH值、零价铁投加量等因素的影响。结果表明,铁粒投加量、反应时间和实验水样初始pH值对水样中AOX和COD有明显影响,当铁粒投加量为100 g/L、反应时间为4 h、初始pH值为3.0时,AOX去除率可达65.3%,COD去除率可达53.6%。(本文来源于《环境工程》期刊2015年S1期）

郭冕[4]（2015）在《造纸中段废水降解菌混合菌群处理及其对后续深度处理的影响》一文中研究指出造纸中段废水是指浆料经过蒸煮后,提取蒸煮黑液,在后续的筛选、洗涤、漂白等过程中产生的废水,其排放量比较大,溶出的木质素和它的衍生物使废水具备一系列从浅棕到深褐的颜色,不经处理排放会对环境造成污染和破坏。对菌种进行筛选、培养,可以对大多数的有机物进行生物降解处理。利用稀释倍数法和划线稀释法从造纸中段废水中分离降解菌,检测它们对造纸中段废水COD的去除效果,利用吸光光度法绘制它们的生长曲线,筛选出6株高效菌株,分别为W2、H4、H6、S4、S3、H3。其中W2、H4、H6和S4的COD去除率达到了60%,H3和S3的COD去除率也达到了30%以上。以该6株菌为出发菌株,结合统计学方法,构建可有效降解造纸中段废水的优势菌群。结果表明,单变量H3、H4和S3对废水COD降解起积极作用,交互作用中X1X4、X1X2 X6对响应值有积极影响,X1X2有消极影响(X1为W2,X2为H4,X4为S4,X6为H3),利用多元回归分析建立一价预测模型,选出W2、H4、S4、S3和H3构建用于造纸中段废水的优势菌群。研究了Fenton法处理造纸中段废水的最佳工艺,为pH值为5.5,400mL的废水中10%的硫酸亚铁溶液加入量为16mL,30%的过氧化氢溶液加入量为0.6mL,该条件下,废水的最大COD去除率可达91.3%。与Fenton氧化法处理相比,生物处理与Fenton氧化联合具有更优的处理效果,且可以降低生产成本。(本文来源于《齐鲁工业大学》期刊2015-08-26）

韩卿,钱威威,刘睿,李斯,彭新文[5]（2015）在《漆酶水解对制浆造纸中段废水污泥亲油性的影响》一文中研究指出对制浆造纸中段废水污泥的基础组分进行了分析.结果表明,该污泥含水率为78.11%,pH为5.43,有机物含量为46.74%,其中木质素含量为6.75%,粗纤维含量为27.34%.采用漆酶水解污泥后,其质量基本不变,而亲油性则得以明显提高.通过正交试验和单因素实验法探讨了漆酶预水解处理污泥的工艺条件,得出了适宜的反应时间、反应温度、酶用量和污泥浓度分别为4h、55℃、30U·g-1和130g·L-1,此时沉降时间为180min.对水解后污泥产物的红外光谱分析表明,在漆酶水解过程中,酶促反应使其大分子结构上的亲水基团,如酚羟基峰消失,从而提高了污泥的亲油特性.(本文来源于《陕西科技大学学报(自然科学版)》期刊2015年02期）

郭王钊,张群正,潘青,郝西鹏,张洵立[6]（2015）在《造纸中段废水处理中絮凝剂的循环利用》一文中研究指出利用硫酸铝在较高pH下形成絮体、沉淀杂质,而在酸性条件下溶解、释放成团杂质,重新生成絮凝剂的特性,对其反复使用进行试验,并对硫酸铝循环利用技术处理造纸中段废水的效果进行评价。结果表明:硫酸铝在pH为5.17~6.54下易形成絮体,在pH为2.50~3.00时再生。设计出絮凝剂循环利用工艺,得出了根据不同水质,每个处理周期只需补充5%~8%的新絮凝剂,可实现絮凝剂循环使用,控制成本并降低消耗。(本文来源于《纸和造纸》期刊2015年03期）

邱献欢,武金波[7]（2014）在《浅谈制浆造纸中段废水的治理》一文中研究指出制浆造纸中段废水排放量大,水质成分复杂,有机物含量高,色度高,污染严重,难治理。目前的处理方法主要有物化法,化学氧化法,生化法以及几种相结合的方法,但是都不理想,寻求一种经济有效的方法迫在眉睫。(本文来源于《湖北造纸》期刊2014年04期）

刘琳,张安龙,罗清,赵登[8]（2014）在《胶原蛋白与PAM絮凝剂处理造纸中段废水的研究》一文中研究指出研究了胶原蛋白絮凝剂处理造纸中段废水的工艺条件,探究了絮凝剂加入量、反应时间、反应温度、pH值对COD去除率、SS去除率、色度去除率的影响。实验结果表明:调节废液pH值在6,絮凝剂用量在2 mg/L,温度在40℃,反应时间30min,能够沉降废水中大部分悬浮物质,使废水COD明显降低。其胶原蛋白絮凝剂可达到COD去除率59.41%、SS去除率77.12%、色度去除率86.67%,而PAM在其最佳处理条件去除效果达到COD去除52.22%、SS去除率65.91%、色度去除率67.59%,同时使用胶原蛋白絮凝剂比PAM节省1.2元·t-1纸,可见胶原蛋白絮凝剂较优于PAM。(本文来源于《湖南造纸》期刊2014年04期）

尤磊[9]（2014）在《造纸工业制浆中段废水治理减排技术》一文中研究指出造纸行业废水污染治理越来越受重视,治理技术也越来越成熟,并在生产实践中推广使用,取得良好环境效果和经济效益。本文重点介绍了生物法在造纸工业中段废水的治理中的应用。(本文来源于《资源节约与环保》期刊2014年09期）

王锝智,刘一山[10]（2014）在《混凝-氧化-吸附法用于制浆造纸中段废水的处理》一文中研究指出以硫酸盐竹浆生产系统的中段废水为对象,采用混凝-氧化-吸附的方法进行综合处理,对废水处理的效果进行了研究。实验结果表明:采用PAM-PAC混凝、Fenton氧化和粉煤灰吸附相结合的方法处理中段废水,在优化的条件下可使废水COD降至64 mg·L-1、SS降至19 mg·L-1、色度降至5倍、pH 6.50,达到了《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)的排放要求。(本文来源于《纸和造纸》期刊2014年09期）

### 造纸中段废水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

造纸工业在给人类创造巨大利益同时,也造成了严重的环境污染问题,在世界范围内受到普遍关注。由于所采用的生产工艺以及经济技术各异,造纸行业其所产生的中段废水成分各有特点。针对中段废水,提出各类高效能、可普及、有特色的处理工艺。通过对各工艺的理论及实践的简要概况介绍,以实现造纸行业的持续性发展。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 造纸中段废水论文参考文献

[1].李豪飞,肖凯升,黄家森,赖西聪.ABR处理造纸中段硫酸盐有机废水的研究[J].四川化工.2018

[2].张卉,林立,刘以凡.造纸中段废水处理新技术研究与发展趋势[J].华东纸业.2016

[3].张信,刘海燕,舒琳.零价铁法处理木竹制浆造纸中段废水的实验研究[J].环境工程.2015

[4].郭冕.造纸中段废水降解菌混合菌群处理及其对后续深度处理的影响[D].齐鲁工业大学.2015

[5].韩卿,钱威威,刘睿,李斯,彭新文.漆酶水解对制浆造纸中段废水污泥亲油性的影响[J].陕西科技大学学报(自然科学版).2015

[6].郭王钊,张群正,潘青,郝西鹏,张洵立.造纸中段废水处理中絮凝剂的循环利用[J].纸和造纸.2015

[7].邱献欢,武金波.浅谈制浆造纸中段废水的治理[J].湖北造纸.2014

[8].刘琳,张安龙,罗清,赵登.胶原蛋白与PAM絮凝剂处理造纸中段废水的研究[J].湖南造纸.2014

[9].尤磊.造纸工业制浆中段废水治理减排技术[J].资源节约与环保.2014

[10].王锝智,刘一山.混凝-氧化-吸附法用于制浆造纸中段废水的处理[J].纸和造纸.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6c558d3aac8738a14f4b0c88.html