# 激光切割过程中位置检测系统抗干扰研究

### 论文摘要

针对激光切割过程中位置检测系统的电容传感器检测信号易受切割熔渣影响的问题,提出了一种通过有限元法计算熔渣溅射对电容传感器影响的方法。首先,通过COMSOL软件对传感器建模,并采用有限元法对电容传感器的电容变化及熔渣飞溅过程中各因素改变对电容的影响进行仿真计算;然后,采用金属球模拟熔渣,对仿真结果进行实验验证;最后,通过插补法处理仿真计算结果及实测电容,绘制电容的等值线图并得到熔渣溅射过程中电容的变化规律:在熔渣飞向切割头的过程中,电容变化存在逐渐增大并两次突变的特征,变化大小与熔渣体积呈正比关系,与极板间距呈反比关系,且熔渣处于平面影响区及其下方区域时对传感器影响更大。实测值与仿真结果误差在0.001pF以内,因此仿真结果可准确地反映熔渣溅射对电容传感器的干扰情况,为干扰滤除及切割头设计提供理论依据。

### 论文目录

- 1 电容传感器

- 2 仿真计算及分析

- 2.1 熔渣飞行过程对电容的影响

- 2.2 熔渣附着对电容的影响

- 3 实验设置和实验结果

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 律昌硕,吴孜越,杨树明,贾松涛

关键词: 激光切割,位置检测,熔渣溅射,电容传感器

来源: 西安交通大学学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室,河南科技大学机电工程学院,固高科技(深圳)有限公司

基金: 国家自然科学基金优秀青年基金资助项目(51722509),陕西省工业科技攻关项目(2016GY-011)

分类号: TG485

页码: 150-156

总页数: 7

文件大小: 3590K

下载量: 132

### 相关论文文献

- [1].激光切割除尘系统的研究[J]. 锻压装备与制造技术 2019(06)

- [2].激光切割在平板显示行业的应用[J]. 电子工艺技术 2020(02)

- [3].激光切割碳纤维复合材料的温度场仿真[J]. 激光技术 2020(05)

- [4].激光切割参数设置与质量控制[J]. 精密成形工程 2019(01)

- [5].新型插板式激光切割定位工装的发展优势[J]. 汽车实用技术 2019(07)

- [6].激光切割——焊接设备应用改进[J]. 产业与科技论坛 2018(10)

- [7].玻璃的激光切割[J]. 玻璃 2018(08)

- [8].普雷茨特携两款最新激光切割产品亮相工博会[J]. 金属加工(热加工) 2016(22)

- [9].国铁打磨车底侧梁共边分区激光切割法[J]. 金属加工(热加工) 2016(22)

- [10].三维激光切割编程的研究[J]. 现代制造工程 2016(12)

- [11].高速激光切割数控机床的控制参数选取[J]. 激光杂志 2017(03)

- [12].机器人柔性激光切割高精度低成本解决方案[J]. 金属加工(热加工) 2016(04)

- [13].工业机器人运用于激光切割的研究[J]. 山东工业技术 2016(16)

- [14].三维激光切割在机械加工机床中的集成研究[J]. 制造技术与机床 2015(01)

- [15].激光切割装备在航空零部件制造中的应用[J]. 金属加工(热加工) 2015(04)

- [16].高速激光切割机床数控系统探究[J]. 电子测试 2014(S2)

- [17].高速激光切割机床数控系统探究[J]. 电子测试 2015(02)

- [18].激光切割工艺路径的双向蚁群算法优化[J]. 锻压技术 2020(11)

- [19].浅析影响激光切割的因素[J]. 中国设备工程 2019(05)

- [20].钣金件激光切割质量控制方法分析[J]. 中国设备工程 2019(18)

- [21].基于正交实验的激光切割工艺参数优化[J]. 科技创新导报 2018(08)

- [22].多自由度旋转激光切割头研制[J]. 机电工程技术 2016(11)

- [23].多轴激光切割在胸杯胶壳制作的技术革新[J]. 海峡科技与产业 2017(03)

- [24].一种新型激光切割头的研制[J]. 机械工程师 2016(11)

- [25].三维激光切割在一汽模具生产中的应用[J]. 金属加工(热加工) 2015(10)

- [26].普雷茨特3D激光切割系统[J]. 金属加工(热加工) 2015(10)

- [27].供氧面罩外壳激光切割夹具的设计与制造[J]. 模具制造 2015(07)

- [28].激光切割工艺在机械加工中的应用[J]. 农业科技与装备 2014(05)

- [29].浅谈激光切割质量控制[J]. 金属加工(热加工) 2020(08)

- [30].激光切割的影响因素[J]. 金属世界 2019(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6cb49274ad9e336694e85f78.html