# 锯齿形翅片论文-余国宽,何锋,杨泽平,王君银

导读:本文包含了锯齿形翅片论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:锯齿形翅片,计算流体力学,冷却扁管,微通道

### 锯齿形翅片论文文献综述

余国宽,何锋,杨泽平,王君银[1]（2016）在《锯齿形翅片扁管内流体流动及传热特性研究》一文中研究指出为研究翅片节距与翅片切开长度参数对锯齿形翅片扁管管内流体流动和传热特性的影响,建立了9组不同锯齿形翅片参数的冷却扁管导热与流动换热耦合计算模型。采用计算流体力学(CFD)软件FLUENT对锯齿形翅片的微通道进行仿真模拟,得出了锯齿形翅片扁管管内流体流动和传热特性。通过9种锯齿形翅片扁管管内流体压降和传热系数的对比分析,运用冷却扁管综合性能评价方法 h/ΔP,得出了不同锯齿形翅片参数对扁管综合性能的影响规律。研究结果表明,适当减小翅片节距同时增大翅片切开长度能获得更好的流动与传热综合性能,从而可为锯齿形翅片的结构设计提供重要参考。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2016年08期）

周仝,辛晓峰[2]（2013）在《锯齿形翅片散热器风冷性能试验研究》一文中研究指出文中从试验的角度研究了锯齿形翅片散热器的风冷性能。锯齿形翅片散热器具有结构复杂、不易仿真实施的特点。文中系统介绍了锯齿形风冷散热器的典型结构形式以及风冷性能测试系统原理、性能和测试分析结果,从试验实测的角度研究了锯齿形翅片散热器的应用选型及其与散热量、风量、风压等的关系,分析了翅片参数(翅高、翅宽、翅片节距)对散热性能的影响,对电子产品散热的风冷设计具有较高的参考价值。(本文来源于《电子机械工程》期刊2013年04期）

汤涛,谈力成,张会生[3]（2011）在《锯齿形翅片对喷管流动及噪声特性的影响分析》一文中研究指出喷注噪声理论表明,改变喷口形状会使喷注噪声发生改变。针对发动机排气系统,设计了锥型喷管及锯齿形出口的锥形喷管,建立相应的喷注射流模型,利用数值手段对2种喷管进行喷注流场分析和噪声预测,研究锯齿形翅片对流动和噪声特性带来的影响。(本文来源于《装备环境工程》期刊2011年03期）

王世平,廖西江,邓颂九,谭盈科[4]（1984）在《锯齿形翅片管强化冷凝给热的实验研究及其准则方程》一文中研究指出一、锯齿形翅片管的结构特点及实验结果 锯齿形翅片管(THERMOEXCEL-C,简称锯齿管)是日本日立公司在1975年发明的高效传热管。我们单位于1980年研制了这种管子。其结构特点是翅片侧面粗糙,翅顶呈锯齿状,故其翅片外缘周长比肋管增大80％,其单位管长的外表面积(F_0)也比肋管大。实验用的12条锯齿管的结构参数见表一。(本文来源于《工程热物理学报》期刊1984年04期）

王世平,廖西江,邓颂九,谭盈科[5]（1984）在《锯齿形翅片管强化冷凝给热的实验研究及准则方程》一文中研究指出R_(113)及R_(11)在锯齿形翅片管(简称锯齿管)外冷凝实验表明;在相同△t下,锯齿管的α_c是光滑管的8～12倍。是肋管的1.5～2倍,并找出最佳管参数。分析了锯齿管强化冷凝传热的机理及建立准则方程。(本文来源于《广州化工》期刊1984年03期）

伍木[6]（1983）在《锯齿形翅片管》一文中研究指出锯齿形翅片管是以普通光管为坯管,通过外表加工而成的一种异形翅片管,它适用于作为卧式壳管冷凝器的传热元件。与一般的低肋管相比,这种管子的结构特点是:翅片密;翅片距可小至0.5mm,且翅片外缘上开有锯齿形缺口,与低肋管相反,其翅片两侧是粗糙的而不是平滑的。(本文来源于《广东制冷》期刊1983年02期）

[7]（1983）在《两种高效能传热管——机加工表面多孔管和锯齿形翅片管》一文中研究指出本文介绍高效能沸腾传热管——机加工表面多孔管和高效能冷凝传热管——锯齿形翅片管的结构特点、加工性能及应用情况。(本文来源于《化工与通用机械》期刊1983年01期）

秦同庆[8]（1983）在《锯齿形翅片管换热器设计计算及应用》一文中研究指出一、锯齿形翅片管的特点锯齿形翅片管是在原整体式、切缝式翅片的基础上进一步发展起来的新型高效翅片管。采用高频焊接的方式将锯齿形翅片与光管直接焊上,相邻齿片间的缝隙一直开到与管子相连的根部,见图1。锯齿形翅片管具有下述优点。1.传热性能好锯齿形翅片容易造成管外烟气的紊流,在相同的烟气流速条件下,其膜传热系数高于整体式翅片管。例如,烟气与水换热,传热系数可达30～50千卡/米~2。(本文来源于《炼油设计》期刊1983年01期）

### 锯齿形翅片论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文中从试验的角度研究了锯齿形翅片散热器的风冷性能。锯齿形翅片散热器具有结构复杂、不易仿真实施的特点。文中系统介绍了锯齿形风冷散热器的典型结构形式以及风冷性能测试系统原理、性能和测试分析结果,从试验实测的角度研究了锯齿形翅片散热器的应用选型及其与散热量、风量、风压等的关系,分析了翅片参数(翅高、翅宽、翅片节距)对散热性能的影响,对电子产品散热的风冷设计具有较高的参考价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 锯齿形翅片论文参考文献

[1].余国宽,何锋,杨泽平,王君银.锯齿形翅片扁管内流体流动及传热特性研究[J].机械设计与制造.2016

[2].周仝,辛晓峰.锯齿形翅片散热器风冷性能试验研究[J].电子机械工程.2013

[3].汤涛,谈力成,张会生.锯齿形翅片对喷管流动及噪声特性的影响分析[J].装备环境工程.2011

[4].王世平,廖西江,邓颂九,谭盈科.锯齿形翅片管强化冷凝给热的实验研究及其准则方程[J].工程热物理学报.1984

[5].王世平,廖西江,邓颂九,谭盈科.锯齿形翅片管强化冷凝给热的实验研究及准则方程[J].广州化工.1984

[6].伍木.锯齿形翅片管[J].广东制冷.1983

[7]..两种高效能传热管——机加工表面多孔管和锯齿形翅片管[J].化工与通用机械.1983

[8].秦同庆.锯齿形翅片管换热器设计计算及应用[J].炼油设计.1983

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6d06bf7353f1fff1aac7b8a1.html