# 用于灯具的新型接线盒论文和设计-胡晓明

### 全文摘要

本实用新型公开了用于灯具的新型接线盒，包括底壳与上盖，上盖后侧、底壳后侧通过转轴连接，底壳前侧设置有至少一个可扣住上盖的卡扣件，卡扣件通过前轴件安装于底壳前侧，卡扣件的下端通过弹性件与底壳前侧面连接，卡扣件的上端设置倒扣结构，弹性件向外顶出卡扣件使卡扣件上端的倒扣锁住上盖，上盖的底面嵌设密封圈，密封圈作用于底壳顶面且被压缩。具有开关方便、操作简单的特点。

### 主设计要求

1.用于灯具的新型接线盒，包括底壳与上盖，其特征在于所述的上盖后侧、底壳后侧通过转轴连接，所述的底壳前侧设置有至少一个可扣住上盖的卡扣件，所述的卡扣件通过前轴件安装于底壳前侧，卡扣件的下端通过弹性件与底壳前侧面连接，所述的卡扣件的上端设置倒扣结构，弹性件向外顶出卡扣件使卡扣件上端的倒扣锁住上盖，所述的上盖的底面嵌设密封圈，所述的密封圈作用于底壳顶面且被压缩。

### 设计方案

1.用于灯具的新型接线盒，包括底壳与上盖，其特征在于所述的上盖后侧、底壳后侧通过转轴连接，所述的底壳前侧设置有至少一个可扣住上盖的卡扣件，所述的卡扣件通过前轴件安装于底壳前侧，卡扣件的下端通过弹性件与底壳前侧面连接，所述的卡扣件的上端设置倒扣结构，弹性件向外顶出卡扣件使卡扣件上端的倒扣锁住上盖，所述的上盖的底面嵌设密封圈，所述的密封圈作用于底壳顶面且被压缩。

2.根据权利要求1所述的用于灯具的新型接线盒，其特征在于所述的转轴包括与底壳连接的活动段、以及与上盖连接的固定段，所述的固定段与所述的上盖过盈连接。

3.根据权利要求2所述的用于灯具的新型接线盒，其特征在于所述的固定段的口径大于活动段的口径，且固定段表面设置有若干沿轴向设置的凸棱，若干凸棱均匀分布于固定段表面。

4.根据权利要求1所述的用于灯具的新型接线盒，其特征在于所述的上盖的底面沿其边缘设置有一圈凹槽，所述的密封圈安装于凹槽内且与凹槽的结构相适应，所述的密封圈与底壳顶面结构相适应。

5.根据权利要求1所述的用于灯具的新型接线盒，其特征在于所述的底壳前侧设置有U型结构的安装座，所述的前轴件穿过安装座的两侧壁并固定在安装座，所述的卡扣件通过前轴件安装在安装座内。

6.根据权利要求5所述的用于灯具的新型接线盒，其特征在于所述的弹性件为弹簧且设置在安装座的下端，弹簧的一端与底壳前侧面接触，弹簧的两一端与卡扣件的下端内壁面接触，所述的弹簧成压缩状态。

7.根据权利要求5所述的用于灯具的新型接线盒，其特征在于所述的安装座的上端设置有限位条，安装座的下端设置有限位块，所述的限位条位于前轴件的上方，限位块位于前轴件的下方。

8.根据权利要求1所述的用于灯具的新型接线盒，其特征在于所述的上盖的前侧设置有与卡扣件上端的倒扣结构相配合的扣条。

9.根据权利要求1所述的用于灯具的新型接线盒，其特征在于所述的底壳的内底面设置有横截面为腰形结构的固定座，所述的固定座上通过螺栓可拆卸连接有压板，所述的固定座上表面为下凹的弧形面，电线可由压板与固定座之间穿过。

10.根据权利要求9所述的用于灯具的新型接线盒，其特征在于所述的底壳壁对应固定座设置有电线连接柱。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及照明工具上的配件，尤其是涉及一种用于灯具的新型接线盒。

背景技术

灯具在安装时，电源线往往要弯折或者比较长，需要采用接线盒作为过渡；此外，电源线在接线盒中连接，便于连接和保护电源线。部分接线盒也起到防水的作用，在户外使用的灯具上的应用就尤其重要。

传统的灯具接线盒的盒体和盒盖的连接、接线盒与灯具主体的连接主要通过螺丝、螺栓等方式固定。如申请号为201520169384.X的中国专利公开的一种多路接线盒，包括接线底座、接线盒盖和接线座，接线底座与接线盒盖之间由螺栓固定，接线底座的两侧面底部设有朝外伸出的固定耳，固定耳上设有螺丝孔；又如申请号为201120044426.9的中国专利公开的一种可视式电热带终端接线盒，主要由下盖、电热带终端导线、上盖、垫片、螺钉和指示灯组成，下盖和上盖边沿有螺钉孔，上盖与下盖相对，通过固定螺钉固定在一起。

上述这种现有技术的螺钉连接方式，安装工序较多，操作比较繁琐，安装效率较低，并且拆装和维修接线盒时亦不方便。

因此如何设计出结构简单且使用方便的新型接线盒，便成为本实用新型的设计人思考的方向。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种用于灯具的新型接线盒，具有开关方便、操作简单的特点。

本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为：用于灯具的新型接线盒，包括底壳与上盖，所述的上盖后侧、底壳后侧通过转轴连接，所述的底壳前侧设置有至少一个可扣住上盖的卡扣件，所述的卡扣件通过前轴件安装于底壳前侧，卡扣件的下端通过弹性件与底壳前侧面连接，所述的卡扣件的上端设置倒扣结构，弹性件向外顶出卡扣件使卡扣件上端的倒扣锁住上盖，所述的上盖的底面嵌设密封圈，所述的密封圈作用于底壳顶面且被压缩。

本实用新型进一步的优选方案：所述的转轴包括与底壳连接的活动段、以及与上盖连接的固定段，所述的固定段与所述的上盖过盈连接。

本实用新型进一步的优选方案：所述的固定段的口径大于活动段的口径，且固定段表面设置有若干沿轴向设置的凸棱，若干凸棱均匀分布于固定段表面。

本实用新型进一步的优选方案：所述的上盖的底面沿其边缘设置有一圈凹槽，所述的密封圈安装于凹槽内且与凹槽的结构相适应，所述的密封圈与底壳顶面结构相适应。

本实用新型进一步的优选方案：所述的底壳前侧设置有U型结构的安装座，所述的前轴件穿过安装座的两侧壁并固定在安装座，所述的卡扣件通过前轴件安装在安装座内。

本实用新型进一步的优选方案：所述的弹性件为弹簧且设置在安装座的下端，弹簧的一端与底壳前侧面接触，弹簧的两一端与卡扣件的下端内壁面接触，所述的弹簧成压缩状态。

本实用新型进一步的优选方案：所述的安装座的上端设置有限位条，安装座的下端设置有限位块，所述的限位条位于前轴件的上方，限位块位于前轴件的下方。

本实用新型进一步的优选方案：所述的上盖的前侧设置有与卡扣件上端的倒扣结构相配合的扣条。

本实用新型进一步的优选方案：所述的底壳的内底面设置有横截面为腰形结构的固定座，所述的固定座上通过螺栓可拆卸连接有压板，所述的固定座上表面为下凹的弧形面，电线可由压板与固定座之间穿过。

本实用新型进一步的优选方案：所述的底壳壁对应固定座设置有电线连接柱

与现有技术相比，本实用新型的优点在于首先上盖后侧、底壳后侧通过转轴连接，即上盖是可绕转轴旋转从而打开底壳。然后，底壳前侧设置有至少一个可扣住上盖的卡扣件，弹性件向外顶出卡扣件使卡扣件上端的倒扣锁住上盖。本实用新型上盖与底壳之间的连接是卡扣连接的。而且，通过前轴件、弹簧去安装卡扣件，使用者通过下压卡扣件与弹簧连接的部分，即可以松开底壳与上盖的锁定。而需要将上盖与底壳锁定，也仅需要将上盖下压，卡扣件在弹簧的作用下将自动锁住上盖。本实用新型操作非常简单。最后上盖的底面嵌设密封圈，密封圈作用于底壳顶面且被压缩。压缩状态的密封圈一侧起到良好的密封防水效果，二则会给上盖一个向上的力。即在卡扣件解锁上盖时，上盖受到密封圈的施力，将自动朝上打开，不需要使用者去打开上盖。本实用新型整体具有开关方便、操作简单的特点。

附图说明

以下将结合附图和优选实施例来对本实用新型进行进一步详细描述，但是本领域技术人员将领会的是，这些附图仅是出于解释优选实施例的目的而绘制的，并且因此不应当作为对本实用新型范围的限制。此外，除非特别指出，附图仅示意在概念性地表示所描述对象的组成或构造并可能包含夸张性显示，并且附图也并非一定按比例绘制。

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的分解结构示意图一；

图3为本实用新型的分解结构示意图二；

图4为本实用新型内部结构示意图；

图5为本实用新型转轴结构的示意图。

具体实施方式

下面结合附图，对本实用新型作详细的说明。

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1至图5所示：用于灯具的新型接线盒，包括底壳1与上盖2，上盖2后侧、底壳1后侧通过转轴3连接，底壳1前侧设置有至少一个可扣住上盖2的卡扣件4，卡扣件4通过前轴件5安装于底壳1前侧，卡扣件4的下端通过弹性件7与底壳1前侧面连接，卡扣件4的上端设置倒扣结构6，弹性件7向外顶出卡扣件4使卡扣件4上端的倒扣锁住上盖2，上盖2的底面嵌设密封圈8，密封圈8作用于底壳1顶面且被压缩。

转轴3包括与底壳1连接的活动段3a、以及与上盖2连接的固定段3b，固定段3b与上盖2过盈连接。固定段3b的口径大于活动段3a的口径，且固定段3b表面设置有若干沿轴向设置的凸棱，若干凸棱均匀分布于固定段3b表面。本实用新型通过转轴3本身的结构设置，不需要在配合其他部件就可以实现转轴3的安装。节约了本实用新型的生产成本以及产品的人工装配成本。

上盖2的底面沿其边缘设置有一圈凹槽，密封圈8安装于凹槽内且与凹槽的结构相适应，密封圈8与底壳1顶面结构相适应。密封圈8结构与底壳1顶面的结构相适应，即能够适应底壳1与上盖2的接触面，从而确保底壳1与上盖2合上以后，两者之间是密封性连接。

底壳1前侧设置有U型结构的安装座9，前轴件5穿过安装座9的两侧壁并固定在安装座9，卡扣件4通过前轴件5安装在安装座9内。U型结构的安装座9能够很好的适应及安装卡扣件4，是本实用新型的优选结构。

弹性件7为弹簧且设置在安装座9的下端，弹簧的一端与底壳1前侧面接触，弹簧的两一端与卡扣件4的下端内壁面接触，弹簧成压缩状态。弹性件7为弹簧是本实用新型的优选结构，弹簧作用于卡扣件4使得其在无外力作用下能够确保上盖2的锁定。以及在非锁定状态下，卡扣件4能够实现下盖上压即上锁。

安装座9的上端设置有限位条10，安装座9的下端设置有限位块11，限位条10位于前轴件5的上方，限位块11位于前轴件5的下方。设置限位块11与限位条10使得卡扣件4不管是绕前轴件5往哪个方向旋转，均不会过度旋转，是限制卡扣件4运动行程的限位件。

上盖2的前侧设置有与卡扣件4上端的倒扣结构6相配合的扣条12。卡扣件4与扣条12配合实现锁定上盖2。

底壳1的内底面设置有横截面为腰形结构的固定座，固定座上通过螺栓可拆卸连接有压板13，固定座上表面为下凹的弧形面，电线可由压板13与固定座之间穿过。底壳1壁对应固定座设置有电线连接柱14a。本实用新型的底壳1内底面还设置有配合电线连接接触的接线件15，而且底壳1的底面也对应接线件设置电线连接柱14b。

以上对本实用新型进行了详细介绍，本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型及核心思想。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以对本实用新型进行若干改进和修饰，这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920956696.3

申请日:2019-06-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:97(宁波)

授权编号:CN209823341U

授权时间:20191220

主分类号:H02G3/08

专利分类号:H02G3/08;F21V23/06

范畴分类:37D;

申请人:宁海县光辉灯饰有限公司

第一申请人:宁海县光辉灯饰有限公司

申请人地址:315605 浙江省宁波市宁海县越溪乡亭港工业区

发明人:胡晓明;胡开永

第一发明人:胡晓明

当前权利人:宁海县光辉灯饰有限公司

代理人:程皓

代理机构:33283

代理机构编号:杭州天昊专利代理事务所(特殊普通合伙) 33283

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6d0aa6dd10b4f6e7b822dbb4.html