# 一种免粘接中空玻璃论文和设计-袁仕成

### 全文摘要

本实用新型公开了一种免粘接中空玻璃，设置一个具有开口的方形框状结构的边框和一个与之适配的封条，边框和封条内侧表面设置有多条平行间隔设置的安装槽；安装槽内均设置有与安装槽结构相匹配的密封垫，封条上还设置有圆形的抽气孔；所述抽气孔上还设置有密封盖；将玻璃片安装在安装槽内后，通过真空设备将玻璃片之间的空气抽出或者充入惰性气体，盖上密封盖即可完成中空玻璃的制备，无需粘接，操作简单，效率高；当中空玻璃内的真空杯破坏时，气压表上会显示，此时可打开密封盖，重新将进入中空玻璃内的空气抽出、或者注入惰性气体，从而保证中空玻璃的性能良好，可重复使用，大大增强了中空玻璃的重复利用性。

### 主设计要求

1.一种免粘接中空玻璃，其特征在于，包括边框和封条；所述边框为具有开口的方形框状结构，且其只有三边；所述边框与所述封条构成一个闭合的方形框；所述边框的内侧表面设置有多条平行间隔设置的安装槽；所述安装槽为倒V型槽；所述安装槽开口较小的一端朝向所述边框的中心点；所述边框的开口端切割成等边三角形斜面；所述封条的两端也切割成与所述边框的开口端相匹配的等边三角形斜面；所述封条的内侧也设置有与所述边框上的安装槽结构和数量均相同的安装槽；所述封条上还设置有圆形的抽气孔；所述抽气孔上还设置有密封盖。

### 设计方案

1.一种免粘接中空玻璃，其特征在于，包括边框和封条；所述边框为具有开口的方形框状结构，且其只有三边；所述边框与所述封条构成一个闭合的方形框；所述边框的内侧表面设置有多条平行间隔设置的安装槽；所述安装槽为倒V型槽；所述安装槽开口较小的一端朝向所述边框的中心点；所述边框的开口端切割成等边三角形斜面；所述封条的两端也切割成与所述边框的开口端相匹配的等边三角形斜面；所述封条的内侧也设置有与所述边框上的安装槽结构和数量均相同的安装槽；所述封条上还设置有圆形的抽气孔；所述抽气孔上还设置有密封盖。

2.根据权利要求1所述的免粘接中空玻璃，其特征在于，所述边框和所述封条上的安装槽内均设置有与安装槽结构相匹配的密封垫；所述密封垫呈菱形状。

3.根据权利要求1或2所述的免粘接中空玻璃，其特征在于，所述密封盖上设置有检测气压的气压表；所述密封盖为可拆卸结构。

4.根据权利要求2所述的免粘接中空玻璃，其特征在于，所述安装槽底部还填充有干燥剂；所述干燥剂置于所述密封垫与所述安装槽之间。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于中空玻璃技术领域，具体涉及一种免粘接中空玻璃。

背景技术

中空玻璃是用两片(或三片)玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。中空玻璃多种性能优越于普通双层玻璃，因此得到了世界各国的认可，中空玻璃是将两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封，使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃制品。

现有的中空玻璃制备工艺过程中需要对玻璃片进行粘接，不仅增加了制造成本，还增加了制造工艺的难度，降低了生产效率。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术的制造工艺复杂、制造成本高、生产效率低的缺陷提供了一种免粘接中空玻璃。

本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的：

一种免粘接中空玻璃，包括边框和封条；所述边框为具有开口的方形框状结构，且其只有三边；所述边框与所述封条构成一个闭合的方形框；所述边框的内侧表面设置有多条平行间隔设置的安装槽；所述安装槽为倒V型槽；所述安装槽开口较小的一端朝向所述边框的中心点；所述边框的开口端切割成等边三角形斜面；所述封条的两端也切割成与所述边框的开口端相匹配的等边三角形斜面；所述封条的内侧也设置有与所述边框上的安装槽结构和数量均相同的安装槽；所述封条上还设置有圆形的抽气孔；所述抽气孔上还设置有密封盖。

进一步，为了保证中空玻璃的气密性，所述边框和所述封条上的安装槽内均设置有与安装槽结构相匹配的密封垫；所述密封垫呈菱形状。

进一步，为了保证中空玻璃的使用寿命，所述密封盖上设置有检测气压的气压表；所述密封盖为可拆卸结构；当中空玻璃内的真空杯破坏时，气压表上会显示，此时可打开密封盖，重新将进入中空玻璃内的空气抽出、或者注入惰性气体，从而保证中空玻璃的性能良好。

进一步，为了保证中空玻璃内的空气干燥，所述安装槽底部还填充有干燥剂；所述干燥剂置于所述密封垫与所述安装槽之间。

与现有技术相比，本实用新型至少具有以下优点：

本实用新型的免粘接中空玻璃，设置一个具有开口的方形框状结构的边框和一个与之适配的封条，边框和封条内侧表面设置有多条平行间隔设置的安装槽；安装槽内均设置有与安装槽结构相匹配的密封垫，封条上还设置有圆形的抽气孔；所述抽气孔上还设置有密封盖；将玻璃片安装在安装槽内后，通过真空设备将玻璃片之间的空气抽出或者充入惰性气体，盖上密封盖即可完成中空玻璃的制备，无需粘接，操作简单，效率高；当中空玻璃内的真空杯破坏时，气压表上会显示，此时可打开密封盖，重新将进入中空玻璃内的空气抽出、或者注入惰性气体，从而保证中空玻璃的性能良好，可重复使用，大大增强了中空玻璃的重复利用性。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

图1为本实用新型的免粘接中空玻璃的结构示意图；

图2为图1中边框的剖视结构示意图。

附图标记说明：1-边框；11-安装槽；2-封条；21-抽气孔；22-密封盖；3-干燥剂；4-密封垫。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。

基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要说明，本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

在本实用新型的描述中，“多个”的含义是至少两个，例如两个，三个等，除非另有明确具体的限定。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“连接”、“固定”等应做广义理解，例如，“固定”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

另外，本实用新型各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

如图1、图2所示，本实施例中的免粘接中空玻璃，包括边框1和封条2；所述边框1为具有开口的方形框状结构，且其只有三边；所述边框1与所述封条2构成一个闭合的方形框；所述边框1的内侧表面设置有多条平行间隔设置的安装槽11；所述安装槽11为倒V型槽；所述安装槽11开口较小的一端朝向所述边框1的中心点；所述边框1的开口端切割成等边三角形斜面；所述封条2 的两端也切割成与所述边框1的开口端相匹配的等边三角形斜面；所述封条2的内侧也设置有与所述边框1上的安装槽11结构和数量均相同的安装槽11；所述封条2上还设置有圆形的抽气孔21；所述抽气孔21上还设置有密封盖22。

优选地，为了保证中空玻璃的气密性，所述边框1和所述封条2上的安装槽11内均设置有与安装槽11结构相匹配的密封垫4；所述密封垫4呈菱形状。

优选地，为了保证中空玻璃的使用寿命，所述密封盖22上设置有检测气压的气压表(图中未示出)；所述密封盖22为可拆卸结构；当中空玻璃内的真空杯破坏时，气压表上会显示，此时可打开密封盖22，重新将进入中空玻璃内的空气抽出、或者注入惰性气体，从而保证中空玻璃的性能良好。

优选地，为了保证中空玻璃内的空气干燥，所述安装槽11底部还填充有干燥剂3；所述干燥剂3置于所述密封垫4与所述安装槽11之间。

使用时，将玻璃片安装在安装槽11内后，通过真空设备将玻璃片之间的空气抽出或者充入惰性气体，盖上密封盖22即可完成中空玻璃的制备，无需粘接，操作简单，效率高；当中空玻璃内的真空杯破坏时，气压表上会显示，此时可打开密封盖22，重新将进入中空玻璃内的空气抽出、或者注入惰性气体，从而保证中空玻璃的性能良好，可重复使用，大大增强了中空玻璃的重复利用性。

以上，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822264685.7

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:85(重庆)

授权编号:CN209537321U

授权时间:20191025

主分类号:C03C 27/06

专利分类号:C03C27/06

范畴分类:20A;

申请人:重庆时代安全玻璃有限公司

第一申请人:重庆时代安全玻璃有限公司

申请人地址:402260 重庆市綦江县江津区珞璜工业园B区

发明人:袁仕成

第一发明人:袁仕成

当前权利人:重庆时代安全玻璃有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6d7e6e4dbe622ebff8a59f64.html