# 一种大数据中心网关装置论文和设计-徐锐

### 全文摘要

本实用新型公开了一种大数据中心网关装置，包括壳体和内部电路，所述的壳体的前面板上设置有数据接口和电源接口，所述的壳体的一侧还设置有固线板，固线板上均匀间隔排列设置有多个扣线组件，与数据接口连接的数据线通过扣线组件固定排列在固线板上；所述的内部电路包括A\/D转换电路、数字滤波电路、处理器和存储单元，所述的A\/D转换电路的输入端与数据接口电连接，所述的A\/D转换电路的输出端与数字滤波电路的输入端连接，数字滤波电路的输出端与处理器的数据收发端连接，处理器的数据存储控制端与存储单元的存储控制端连接。与数据接口连接的数据线通过扣线组件固定排列在固线板上，通过扣线组件将连接到数据接口的数据线进行固定。

### 主设计要求

1.一种大数据中心网关装置，包括壳体(1)和内部电路，所述的壳体(1)的前面板上设置有数据接口和电源接口(15)，其特征在于：所述的壳体(1)的一侧还设置有固线板(2)，固线板(2)上均匀间隔排列设置有多个扣线组件(5)，与数据接口连接的数据线通过扣线组件(5)固定排列在固线板(2)上；所述的内部电路包括A\/D转换电路、数字滤波电路、处理器和存储单元，所述的A\/D转换电路的输入端与数据接口电连接，所述的A\/D转换电路的输出端与数字滤波电路的输入端连接，数字滤波电路的输出端与处理器的数据收发端连接，处理器的数据存储控制端与存储单元的存储控制端连接。

### 设计方案

1.一种大数据中心网关装置，包括壳体(1)和内部电路，所述的壳体(1)的前面板上设置有数据接口和电源接口(15)，其特征在于：所述的壳体(1)的一侧还设置有固线板(2)，固线板(2)上均匀间隔排列设置有多个扣线组件(5)，与数据接口连接的数据线通过扣线组件(5)固定排列在固线板(2)上；

所述的内部电路包括A\/D转换电路、数字滤波电路、处理器和存储单元，所述的A\/D转换电路的输入端与数据接口电连接，所述的A\/D转换电路的输出端与数字滤波电路的输入端连接，数字滤波电路的输出端与处理器的数据收发端连接，处理器的数据存储控制端与存储单元的存储控制端连接。

2.根据权利要求1所述的一种大数据中心网关装置，其特征在于：所述的固线板(2)上均匀间隔排列设置有多个载板(3)，载板(3)与固线板(2)之间设置有与挂板(7)相匹配的挂板槽(4)，所述的扣线组件(5)包括底板(6)，底板(6)的一侧设置有挂板(7)，挂板(7)与底板(6)之间设置有与载板(3)相匹配的载板槽(11)，扣线组件(5)的挂板(7)插入固线板(2)的挂板槽(4)内，固线板(2)的载板(3)插入扣线组件(5)的载板槽(11)内。

3.根据权利要求2所述的一种大数据中心网关装置，其特征在于：所述的扣线组件(5)的底板(6)的另一侧设置有扣线环(8)，扣线环(8)的一侧开设有进线开口(9)。

4.根据权利要求3所述的一种大数据中心网关装置，其特征在于：所述的扣线组件(5)的底板(6)的另一侧设置有两个扣线环(8)，分别设置在底板(6)的两侧，两个扣线环(8)上的进线开口(9)分别设置在相对的两侧。

5.根据权利要求4所述的一种大数据中心网关装置，其特征在于：所述的两个扣线环(8)之间的底板(6)上设置有限位块(10)，所述的限位块(10)对称设置在底板(6)上，形成与扣线环(8)的同向的凹槽。

6.根据权利要求1所述的一种大数据中心网关装置，其特征在于：所述的数据接口包括4-20mA数据接口(13)、RS485数据接口(14)、USB接口(12)和以太网口(16)，4-20mA数据接口(13)、RS485数据接口(14)和USB接口(12)各一路或一路以上。

7.根据权利要求1所述的一种大数据中心网关装置，其特征在于：所述的固线板(2)与壳体(1)的侧板一体成型，壳体(1)的侧板通过螺栓固定在壳体(1)上。

8.根据权利要求1所述的一种大数据中心网关装置，其特征在于：所述的固线板(2)作为壳体(1)的侧板，通过螺栓固定在壳体(1)上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属大数据设备技术领域，具体地说，涉及一种大数据中心网关装置。

背景技术

近几年来，随着计算机和信息技术的迅猛发展和普及应用，行业应用系统的规模迅速扩大，行业应用所产生的数据呈爆炸性增长，大数据这一概念进入到大家的视线。数据量大，意味着需要采集的数据多，需要对这些数据进行处理所应用到的设备多，在网络范围内的设备也就很多。这些设备之间会存在较多的连接线，而这些设备都需要连接到网关装置，连接到网关装置的连接线会较多，且会较杂乱无序，不利于检修。

实用新型内容

针对现有技术中上述的不足，本实用新型提供一种大数据中心网关装置，该装置设置有固线板，固线板上均匀间隔排列设置有多个扣线组件，与数据接口连接的数据线通过扣线组件固定排列在固线板上，通过扣线组件将连接到数据接口的数据线进行固定，使得数据线能够有规律的排列在固线板上，在进行检修时能够更快速的找到对应的数据线。

为了达到上述目的，本实用新型采用的解决方案是：一种大数据中心网关装置，包括壳体和内部电路，所述的壳体的前面板上设置有数据接口和电源接口，所述的壳体的一侧还设置有固线板，固线板上均匀间隔排列设置有多个扣线组件，与数据接口连接的数据线通过扣线组件固定排列在固线板上；

所述的内部电路包括A\/D转换电路、数字滤波电路、处理器和存储单元，所述的A\/D转换电路的输入端与数据接口电连接，所述的A\/D转换电路的输出端与数字滤波电路的输入端连接，数字滤波电路的输出端与处理器的数据收发端连接，处理器的数据存储控制端与存储单元的存储控制端连接。

进一步地，所述的固线板上均匀间隔排列设置有多个载板，载板与固线板之间设置有与挂板相匹配的挂板槽，所述的扣线组件包括底板，底板的一侧设置有挂板，挂板与底板之间设置有与载板相匹配的载板槽，扣线组件的挂板插入固线板的挂板槽内，固线板的载板插入扣线组件的载板槽内。

进一步地，所述的扣线组件的底板的另一侧设置有扣线环，扣线环的一侧开设有进线开口。

进一步地，所述的扣线组件的底板的另一侧设置有两个扣线环，分别设置在底板的两侧，两个扣线环上的进线开口分别设置在相对的两侧。

进一步地，所述的两个扣线环之间的底板上设置有限位块，所述的限位块对称设置在底板上，形成与扣线环的同向的凹槽。

进一步地，所述的数据接口包括4-20mA数据接口、RS485数据接口、USB 接口和以太网口，4-20mA数据接口、RS485数据接口和USB接口各一路或一路以上。

进一步地，所述的固线板与壳体的侧板一体成型，壳体的侧板通过螺栓固定在壳体上。

进一步地，所述的固线板作为壳体的侧板，通过螺栓固定在壳体上。

本实用新型的有益效果是：

(1)该装置设置有固线板，固线板上均匀间隔排列设置有多个扣线组件，与数据接口连接的数据线通过扣线组件固定排列在固线板上，通过扣线组件将连接到数据接口的数据线进行固定，使得数据线能够有规律的排列在固线板上，在进行检修时能够更快速的找到对应的数据线。

(2)扣线环设置进线开口，利于数据线卡入进线口，两个扣线环的进线开口分别设置在相对的两侧，有效防止数据线在受到垂直于进线开口方向的力时，被拔出扣线环。

(3)固线板上均匀间隔排列设置有多个载板，载板与固线板之间设置有与挂板相匹配的挂板槽，所述的扣线组件包括底板，底板的一侧设置有挂板，挂板与底板之间设置有与载板相匹配的载板槽，扣线组件的挂板插入固线板的挂板槽内，固线板的载板插入扣线组件的载板槽内，可以根据数据线的粗细更换合适的扣线环口径的扣线组件。

附图说明

图1为本实用新型实施例一示意图；

图2为本实用新型扣线组件扣线环侧结构示意图；

图3为本实用新型扣线组件挂板侧结构示意图；

图4为本实用新型实施例二示意图；

图中，1-壳体，2-固线板，3-载板，4-挂板槽，5-扣线组件，6-底板，7- 挂板，8-扣线环，9-进线开口，10-限位块，11-载板槽，12-USB接口，13-4-20mA 数据接口，14-RS485接口，15-电源接口，16-以太网口。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步描述：

实施例一

如图1和图3所示，为本实用新型的一个实施例，一种大数据中心网关装置，包括壳体1和内部电路，所述的壳体1的前面板上设置有数据接口13和电源接口15，所述的壳体1的一侧还设置有固线板2，固线板2上均匀间隔排列设置有多个扣线组件5，与数据接口连接的数据线通过扣线组件5固定排列在固线板2上；所述的固线板2与壳体1的侧板一体成型，壳体1的侧板通过螺栓固定在壳体1上。固线板2的一部分未设置载板3，这部分作为壳体1的侧板，固线板2的一部分均匀间隔排列设置有多个载板3，载板3与固线板2之间设置有与挂板7相匹配的挂板槽4，所述的扣线组件5包括底板6，底板6的一侧设置有挂板7，挂板7与底板6之间设置有与载板3相匹配的载板槽11，扣线组件5的挂板7插入固线板2的挂板槽4内，固线板2的载板3插入扣线组件5 的载板槽11内。扣线组件5与固线板2可拆卸连接，可以根据数据线的粗细更换合适的扣线环8口径的扣线组件5，更便于数据线的管理。

实施例二

如图4和图3所示，为本实用新型的另一个实施例，在本实施例中，所述的固线板2作为壳体1的侧板，通过螺栓固定在壳体1上，侧板的外侧均匀间隔排列设置有多个载板3，载板3与固线板2之间设置有与挂板7相匹配的挂板槽4，所述的扣线组件5包括底板6，底板6的一侧设置有挂板7，挂板7与底板6之间设置有与载板3相匹配的载板槽11，扣线组件5的挂板7插入固线板 2的挂板槽4内，固线板2的载板3插入扣线组件5的载板槽11内。扣线组件 5与固线板2可拆卸连接，可以根据数据线的粗细更换合适的扣线环8口径的扣线组件5，更便于数据线的管理。

所述的内部电路包括A\/D转换电路、数字滤波电路、处理器和存储单元，所述的A\/D转换电路的输入端与数据接口电连接，所述的A\/D转换电路的输出端与数字滤波电路的输入端连接，数字滤波电路的输出端与处理器的数据收发端连接，处理器的数据存储控制端与存储单元的存储控制端连接。

如图2所示，所述的扣线组件5的底板6的另一侧设置有扣线环8，扣线环 8的一侧开设有进线开口9。

进一步地，所述的扣线组件5的底板6的另一侧设置有两个扣线环8，分别设置在底板6的两侧，两个扣线环8上的进线开口9分别设置在相对的两侧，有效防止数据线在受到垂直于进线开口9方向的力时，被拔出扣线环8。

进一步地，所述的两个扣线环8之间的底板6上设置有限位块10，所述的限位块10对称设置在底板6上，形成与扣线环8的同向的凹槽。

进一步地，所述的数据接口包括4-20mA数据接口13、RS485数据接口14、 USB接口12和以太网口16，4-20mA数据接口13、RS485数据接口14和USB接口12各一路或一路以上。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的具体实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920007379.7

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:90(成都)

授权编号:CN209546128U

授权时间:20191025

主分类号:H05K 5/02

专利分类号:H05K5/02;H05K7/02;H04L12/66

范畴分类:39D;

申请人:四川省地震局减灾救助研究所

第一申请人:四川省地震局减灾救助研究所

申请人地址:610000 四川省成都市武侯区人民南路3段29号

发明人:徐锐;饶太国;刘江;罗凌;褚然;何福秀;顾铁;陈聪

第一发明人:徐锐

当前权利人:四川省地震局减灾救助研究所

代理人:刘沁

代理机构:51217

代理机构编号:成都睿道专利代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6d9590e8475bf09cd8a4be15.html