# 超亲水微纳复合结构表面热沉强化润湿与传热实验

### 论文摘要

利用碱辅助的表面氧化法在紫铜微槽群热沉表面生成了氢氧化铜纳米棒阵列结构,制备出一种全新的超亲水微纳复合结构表面热沉。并以蒸馏水为液体工质,进行了纯蒸发条件下微槽群热沉、微纳复合结构表面热沉和超亲水微纳复合结构表面热沉的润湿及传热特性的对比实验研究。实验结果表明:氢氧化铜纳米棒阵列结构使得原始亲水表面的亲水性更好,随着表面纳米棒数量的不断增多,接触角不断减小,最低为9.5°,可以进一步形成超亲水微纳复合结构表面。与无纳米结构的微槽群热沉相比,在相同输入加热功率下,微纳复合槽群热沉具有更高的液体润湿高度和更好的传热性能,而超亲水微纳复合结构表面热沉的形成会进一步提高强化润湿和传热效果,相比于紫铜微槽群热沉,超亲水微纳复合结构表面热沉内液体的润湿高度提高了300%,表面温度降低了15℃左右。

### 论文目录

- 1实验材料和方法

- 1.1实验材料及设备

- 1.2超亲水微纳复合结构表面热沉的制备

- 1.3实验系统与实验方法

- 2实验结果与讨论

- 2.1微观结构和表面亲水性表征

- 2.2超亲水微纳复合结构表面热沉的强化润湿实验

- 2.3超亲水微纳复合结构表面热沉的强化传热实验

- 3结论

- 符号说明

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 何雨,周文斌,胡学功,张桂英

关键词: 微尺度,纳米结构,表面,润湿性能,传热性能

来源: 化工进展 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,动力工程

单位: 中国科学院工程热物理研究所,中国科学院大学

基金: 国家重点研发计划(2017YFB0403200)

分类号: TB383.1;TK124

DOI: 10.16085/j.issn.1000-6613.2018-1739

页码: 2641-2648

总页数: 8

文件大小: 3246K

下载量: 184

### 相关论文文献

- [1].热真空试验设备控温热沉设计分析[J]. 真空 2020(02)

- [2].不锈钢-气氮板式热沉仿真研究[J]. 装备环境工程 2020(05)

- [3].基于拓扑优化的风冷热沉研究[J]. 机械工程学报 2020(16)

- [4].基于金字塔形扰动结构的双层梯形微通道热沉传热性能模拟[J]. 化工进展 2020(S2)

- [5].基于不动点迭代的自然对流热沉拓扑优化[J]. 工程热物理学报 2020(09)

- [6].新型单圆锥体热沉单孔射流散热数值模拟[J]. 机械工程学报 2016(24)

- [7].纳米流体强化波浪型细通道热沉传热研究[J]. 机械与电子 2017(05)

- [8].波状细通道热沉流动和传热特性研究[J]. 化工科技 2016(05)

- [9].空间环模器热沉温度均匀性研究[J]. 真空与低温 2020(06)

- [10].大功率半导体激光器热沉技术的研究现状[J]. 激光杂志 2018(02)

- [11].低温绝对辐射计热沉的热特性分析[J]. 光学学报 2016(10)

- [12].次流道对波状细通道热沉传热特性的影响及场协同效果分析[J]. 轻工学报 2017(04)

- [13].不锈钢板式热沉流动与传热的数值模拟[J]. 真空 2015(01)

- [14].气氮热沉流场均匀性模拟研究[J]. 真空与低温 2015(03)

- [15].并联硅基扩缩微通道热沉强化传热特性[J]. 航空动力学报 2013(12)

- [16].双层微通道热沉关键参数的优化[J]. 工程热物理学报 2014(03)

- [17].进出口方式对微小通道热沉性能的影响[J]. 工程热物理学报 2014(05)

- [18].大型空间环境模拟设备热沉设计与研究[J]. 低温与超导 2009(05)

- [19].高功率激光二极管的准被动热沉[J]. 光机电信息 2009(07)

- [20].气氦热沉结构优化设计[J]. 航天器环境工程 2009(S1)

- [21].箱形鱼骨式热沉的温度均匀性研究[J]. 低温工程 2020(04)

- [22].宽温区高均匀度热沉调温系统设计与实现[J]. 低温工程 2018(06)

- [23].定向凝固多孔铜微通道热沉散热性能的优化研究[J]. 铸造技术 2018(10)

- [24].带射流微小通道热沉的数值模拟及优化[J]. 工程热物理学报 2011(12)

- [25].大功率半导体激光器热沉技术研究[J]. 无线互联科技 2019(23)

- [26].多孔肋细小通道热沉内流动的孔隙尺度模拟[J]. 中国科学:技术科学 2020(11)

- [27].竖直热沉自然对流散热的两种强化措施研究[J]. 节能技术 2019(03)

- [28].大型液氮液氦热沉一体化设计[J]. 真空 2015(01)

- [29].热沉扩展表面积对换热性能影响的数值模拟研究[J]. 机械设计与制造 2014(04)

- [30].高功率半导体激光器阵列微通道热沉的温度[J]. 光电工程 2010(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6dd5149b59ea137c6ab70911.html