# 一种具有活动锁紧结构的光纤配线架论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开的一种具有活动锁紧结构的光纤配线架，包括连接板以及设置在连接板顶端、底端的上固定板、下固定板，连接板上沿水平方向设置有导向杆，导向杆上可左右滑动的设置有移动杆，移动杆上沿竖直方向设置有多个卡扣，上固定板、下固定板上分别设置有可供移动杆活动的上活动槽、下活动槽；移动杆的顶部与上活动槽之间、移动杆的底部与下活动槽之间均设置有压缩弹簧，移动杆上设置有与导向孔相连通的螺纹孔，螺纹孔内螺接有用于将移动杆的位置锁定的螺杆。本实用新型可以用螺杆临时的将移动杆的位置锁定，待所要安装的光纤均安装至卡扣上之后，再松开螺杆，样移动杆在压缩弹簧的作用下便可以回到原位，整个过程单人即可完成，节省了人力。

### 主设计要求

1.一种具有活动锁紧结构的光纤配线架，包括连接板以及设置在连接板顶端、底端的上固定板、下固定板，所述连接板上沿水平方向设置有导向杆，导向杆上可左右滑动的设置有移动杆，移动杆上配合所述导向杆设置有导向孔，移动杆上沿竖直方向设置有多个卡扣，所述上固定板、下固定板上分别设置有可供移动杆活动的上活动槽、下活动槽；所述移动杆的顶部与上活动槽之间、移动杆的底部与下活动槽之间均设置有压缩弹簧，其特征在于：所述移动杆上设置有与所述导向孔相连通的螺纹孔，螺纹孔内螺接有用于将移动杆的位置锁定的螺杆；所述卡扣包括卡紧部与球头部，所述移动杆上固定设置有支撑套，支撑套的右端为配合所述球头部设置的球槽面，所述球头部的中心沿水平方向固定设置有拨杆，拨杆沿着所述支撑套的轴线设置，并且延伸至所述支撑套内侧，所述拨杆的外侧通过拉簧与支撑套的内壁连接，所述拉簧沿着拨杆的周向均匀的布置有多个。

### 设计方案

1.一种具有活动锁紧结构的光纤配线架，包括连接板以及设置在连接板顶端、底端的上固定板、下固定板，所述连接板上沿水平方向设置有导向杆，导向杆上可左右滑动的设置有移动杆，移动杆上配合所述导向杆设置有导向孔，移动杆上沿竖直方向设置有多个卡扣，所述上固定板、下固定板上分别设置有可供移动杆活动的上活动槽、下活动槽；所述移动杆的顶部与上活动槽之间、移动杆的底部与下活动槽之间均设置有压缩弹簧，其特征在于：所述移动杆上设置有与所述导向孔相连通的螺纹孔，螺纹孔内螺接有用于将移动杆的位置锁定的螺杆；

所述卡扣包括卡紧部与球头部，所述移动杆上固定设置有支撑套，支撑套的右端为配合所述球头部设置的球槽面，所述球头部的中心沿水平方向固定设置有拨杆，拨杆沿着所述支撑套的轴线设置，并且延伸至所述支撑套内侧，所述拨杆的外侧通过拉簧与支撑套的内壁连接，所述拉簧沿着拨杆的周向均匀的布置有多个。

2.根据权利要求1所述的一种具有活动锁紧结构的光纤配线架，其特征在于：所述螺杆的外端设置有旋拧部。

3.根据权利要求2所述的一种具有活动锁紧结构的光纤配线架，其特征在于：所述旋拧部的外侧设置有防滑纹。

4.根据权利要求1所述的一种具有活动锁紧结构的光纤配线架，其特征在于：所述拉簧沿着拨杆的周向均匀的布置有两个。

5.根据权利要求1所述的一种具有活动锁紧结构的光纤配线架，其特征在于：所述拉簧沿着拨杆的周向均匀的布置有四个。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及光纤设备技术领域，尤其涉及一种具有活动锁紧结构的光纤配线架。

背景技术

光纤配线架是光缆和光通信设备之间或光通信设备之间的配线连接设备，本公司在公开号为“CN208188426U”的实用新型专利说明书中公开了一种活动式光纤配线架，其结构如图1-2所示，包括连接板1以及设置在连接板1顶端、底端的上固定板2、下固定板3，连接板1上沿水平方向设置有导向杆4，导向杆4上可左右滑动的设置有移动杆104，移动杆104上沿竖直方向设置有多个用于安装光纤的卡扣6，移动杆5的顶部与底部的两侧均通过弹簧7分别与上固定板2、下固定板3连接；卡扣6包括卡紧部61与球头部62，移动杆5上固定设置有支撑环8，支撑环8的右端为配合球头部62设置的球槽面，支撑环8的内部设置有拉簧9，拉簧9的一端与移动杆5固定连接，拉簧9的另一端与球头部62的中部固定连接，在拉簧9的作用下，球头部62抵靠在球槽面上。

本公司在后续的跟进中发现，客户普遍反映在使用的过程中，虽然可以左右滑动移动杆5，来进行临时的位置调整，方便光纤的配线，但是由于压缩弹簧7的设置，其会自动回到原位，所以往往需要至少两名工作人员协调完成配线的工作，一人拉住滑动杆5，另一人利用卡扣6进行光纤的固定，浪费人力，存在明显的弊端，并且卡扣6处结构的设置，虽然能够灵活转动卡扣6、方便操作的目的，但是一旦卡扣6向外侧拉动距离稍大的话，压缩弹簧7一旦探出支撑环8的话，压缩弹簧7上的缝隙很容易卡到支撑环8的端沿上，造成不必要的麻烦，所以上述的结构虽然具有一定的优点，但是仍然存在改进空间。

实用新型内容

本实用新型的目的在于避免现有技术的不足之处，提供一种具有活动锁紧结构的光纤配线架，从而有效解决现有技术中存在的不足之处。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：一种具有活动锁紧结构的光纤配线架，包括连接板以及设置在连接板顶端、底端的上固定板、下固定板，所述连接板上沿水平方向设置有导向杆，导向杆上可左右滑动的设置有移动杆，移动杆上配合所述导向杆设置有导向孔，移动杆上沿竖直方向设置有多个卡扣，所述上固定板、下固定板上分别设置有可供移动杆活动的上活动槽、下活动槽；所述移动杆的顶部与上活动槽之间、移动杆的底部与下活动槽之间均设置有压缩弹簧，所述移动杆上设置有与所述导向孔相连通的螺纹孔，螺纹孔内螺接有用于将移动杆的位置锁定的螺杆；

所述卡扣包括卡紧部与球头部，所述移动杆上固定设置有支撑套，支撑套的右端为配合所述球头部设置的球槽面，所述球头部的中心沿水平方向固定设置有拨杆，拨杆沿着所述支撑套的轴线设置，并且延伸至所述支撑套内侧，所述拨杆的外侧通过拉簧与支撑套的内壁连接，所述拉簧沿着拨杆的周向均匀的布置有多个。

进一步，所述螺杆的外端设置有旋拧部。

进一步，所述旋拧部的外侧设置有防滑纹。

进一步，所述拉簧沿着拨杆的周向均匀的布置有两个。

进一步，所述拉簧沿着拨杆的周向均匀的布置有四个。

本实用新型的上述技术方案具有以下有益效果：本实用新型在移动杆上设置有可以将移动杆的位置进行锁定的螺杆，这样的话，在移动杆水平移动之后，可以用螺杆临时的将移动杆的位置锁定，为光纤的安装提供操作空间，待所要安装的光纤均安装至卡扣上之后，再松开螺杆，解除对移动杆位置的锁定，这样移动杆在压缩弹簧的作用下便可以回到原位，整个过程单人即可完成，节省了人力，更加方便了操作；改变了卡扣处拉簧的安装结构，不仅同样能够满足卡扣各个方向的转动功能，便于操作，并且在移动的过程中，只要不是刻意的大力将卡扣外拉，拉簧始终是位于支撑套内的，解决了现有技术中拉簧容易卡住的情况，避免了不必要的麻烦。

附图说明

图1为现有技术中光纤配线架的结构示意图；

图2为现有技术中光纤配线架的卡扣的剖视图；

图3为本实用新型实施例结构示意图；

图4为图3中A-A向的剖视图；

图5为本实用新型实施例卡扣处的剖视图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不能用来限制本实用新型的范围。

在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上；术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

如图3-5所示，本实施例所述的一种具有活动锁紧结构的光纤配线架，包括连接板100以及设置在连接板100顶端、底端的上固定板101、下固定板102，上、下固定板通过螺钉与连接板100连接，连接板100上沿水平方向设置有导向杆103，导向杆103上可左右滑动的设置有移动杆104，移动杆104上配合导向杆103设置有导向孔，移动杆104上沿竖直方向设置有多个卡扣105，上固定板101、下固定板102上分别设置有可供移动杆104活动的上活动槽1011、下活动槽1021；移动杆104的顶部与上活动槽1011的左内壁之间、移动杆104的顶部与上活动槽1011的右内壁之间、移动杆104的底部与下活动槽1021的左内壁之间、移动杆104的底部与下活动槽1021的右内壁之间均设置有压缩弹簧106，上述内容均为现有技术，其用于实现移动杆104在光纤配线过程中的移动，起到便于操作的目的，针对上述技术方案的缺陷，本申请的改进如下：

移动杆104上设置有与导向孔相连通的螺纹孔1041，螺纹孔1041内螺接有用于将移动杆104的位置锁定的螺杆107，这样，在移动杆104水平移动之后，可以用螺杆107临时的将移动杆104的位置锁定，待所要安装的光纤均安装至卡扣105上之后，再松开螺杆107，解除对移动杆104位置的锁定，这样移动杆104在压缩弹簧106的作用下便可以回到原位，整个过程单人即可完成，节省了人力，更加方便了操作。

为了解决现有技术中弹簧容易卡住的问题，改进如下：

卡扣105包括卡紧部1051与球头部1052，卡紧部1051用于卡装光纤，移动杆104上固定设置有支撑套108，支撑套108的右端为配合球头部1052设置的球槽面，球头部1052的中心沿水平方向固定设置有拨杆1053，拨杆1053沿着支撑套108的轴线设置，并且延伸至支撑套108内侧，拨杆1053的外侧通过拉簧109与支撑套108的内壁连接，拉簧109沿着拨杆1053的周向均匀的布置有多个，上述的结构，同样能够满足卡扣105各个方向的转动功能，便于操作，并且在移动的过程中，只要不是刻意的大力将卡扣105外拉，拉簧109始终是位于支撑套108内的，解决了现有技术中拉簧109容易卡住的情况，避免了不必要的麻烦。

螺杆107的外端设置有旋拧部1071，旋拧部1071的外侧设置有防滑纹，可以徒手对螺杆107进行旋拧，无需工具。

优选的，拉簧109沿着拨杆1053的周向均匀的布置有两个或者四个，使得卡扣105可以万向转动的同时，在松开手之后，可以在拉簧109的作用下恢复到原位。

本实用新型的实施例是为了示例和描述起见而给出的，而并不是无遗漏的或者将本实用新型限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本实用新型的原理和实际应用，并且使本领域的普通技术人员能够理解本实用新型从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307288.5

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209387942U

授权时间:20190913

主分类号:G02B 6/44

专利分类号:G02B6/44

范畴分类:30A;

申请人:义博通信设备集团股份有限公司

第一申请人:义博通信设备集团股份有限公司

申请人地址:062450 河北省沧州市河间市新区

发明人:邵明明;闫立伟;邵继保;槐恩伟;冯青凯

第一发明人:邵明明

当前权利人:义博通信设备集团股份有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6de0cf2a0f098c966920e3a8.html