# 一种带防腐涂层的预应力高强混凝土管桩论文和设计-户广旗

### 全文摘要

本实用新型提供一种带防腐涂层的预应力高强混凝土管桩，其解决了现有技术中管桩抗腐蚀能力较差、耐久性较低的技术问题。其设有桩身和端板，桩身为空心圆柱形结构，桩身内铺设有桩身混凝土，桩身内还设有钢筋笼，钢筋笼包括预应力钢棒和螺旋箍筋，预应力钢棒为圆柱形杆状结构，桩身中部螺旋箍筋间距为80mm，桩身两端均设有箍筋加密区，加密区设置的螺旋箍筋间距为45mm，管桩外层涂覆一层防腐涂层，防腐涂层涂覆在桩身混凝土外层，防腐涂层为水泥基防腐涂层，端板上沿着其圆周方向设置有若干个主筋锚孔和张拉螺丝孔。本实用新型结构简单，桩身强度高，桩身外侧涂抹的水泥基防腐涂层可以有效的阻隔氯离子、硫酸根、水等对混凝土的侵蚀。

### 主设计要求

1.一种带防腐涂层的预应力高强混凝土管桩，其设有桩身和端板，其特征在于所述桩身为空心圆柱形结构，所述端板为圆盘状结构，所述桩身内铺设有桩身混凝土，所述桩身内还设有钢筋笼，所述钢筋笼包括预应力钢棒和螺旋箍筋，所述预应力钢棒为圆柱形杆状结构，所述桩身中部螺旋箍筋间距为80mm，所述桩身两端均设有箍筋加密区，所述箍筋加密区内设置的螺旋箍筋间距为45mm，所述管桩外层涂覆一层防腐涂层，所述防腐涂层涂覆在桩身混凝土外层，所述防腐涂层为水泥基防腐涂层，所述端板上沿着其圆周方向设置有若干个主筋锚孔和张拉螺丝孔，所述主筋锚孔和张拉螺丝孔连接在一起。

### 设计方案

1.一种带防腐涂层的预应力高强混凝土管桩，其设有桩身和端板，其特征在于所述桩身为空心圆柱形结构，所述端板为圆盘状结构，所述桩身内铺设有桩身混凝土，所述桩身内还设有钢筋笼，所述钢筋笼包括预应力钢棒和螺旋箍筋，所述预应力钢棒为圆柱形杆状结构，所述桩身中部螺旋箍筋间距为80mm，所述桩身两端均设有箍筋加密区，所述箍筋加密区内设置的螺旋箍筋间距为45mm，所述管桩外层涂覆一层防腐涂层，所述防腐涂层涂覆在桩身混凝土外层，所述防腐涂层为水泥基防腐涂层，所述端板上沿着其圆周方向设置有若干个主筋锚孔和张拉螺丝孔，所述主筋锚孔和张拉螺丝孔连接在一起。

2.根据权利要求1所述的一种带防腐涂层的预应力高强混凝土管桩，其特征在于所述螺旋箍筋为直径不小于5mm的甲级冷拔丝碳钢丝。

3.根据权利要求1所述的一种带防腐涂层的预应力高强混凝土管桩，其特征在于所述箍筋加密区的长度为3-5倍管桩的桩身外径。

4.根据权利要求3所述的一种带防腐涂层的预应力高强混凝土管桩，其特征在于所述箍筋加密区的长度不小于2000mm。

5.根据权利要求1所述的一种带防腐涂层的预应力高强混凝土管桩，其特征在于所述预应力钢棒的数量为6-26根。

6.根据权利要求1所述的一种带防腐涂层的预应力高强混凝土管桩，其特征在于所述桩身混凝土的厚度为70mm-130mm。

7.根据权利要求1所述的一种带防腐涂层的预应力高强混凝土管桩，其特征在于所述防腐涂层的厚度为1mm-2mm。

8.根据权利要求1所述的一种带防腐涂层的预应力高强混凝土管桩，其特征在于所述桩身外径为300mm-700mm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及混凝土管桩设备技术领域，具体涉及一种带防腐涂层的预应力高强混凝土管桩。

背景技术

PHC管桩，即预应力高强度混凝土管桩,是采用先张预应力离心成型工艺，并经过10个大气压、180℃左右的蒸汽养护，制成一种空心圆筒型混疑土预制构件。PHC管桩由于其单桩承载能力高、应用范围广、沉桩质量可靠、工程造价便宜等优点被广泛应用于房地产建设、公路建设、铁路建设等工程建设领域。

但随着PHC管桩服役环境的日益严峻，普通PHC管桩已不能满足耐久性要求。在各种恶劣的环境中，管桩混凝土长期遭受各类有害物质的腐蚀，对混凝土造成损害，从而使管桩耐久性降低。在各类侵蚀性介质中，硫酸盐和氯盐起主要作用。如何有效地防止氯盐、硫酸盐环境对钢筋混凝土的腐蚀破坏，确保其在设计使用寿命期间安全性，成为当今管桩领域迫切需要解决的问题。

实用新型内容

本实用新型就是针对现有技术管桩抗腐蚀能力较差、耐久性较低的技术问题，提供一种带防腐涂层的预应力高强混凝土管桩。

为解决上述技术问题，为此本实用新型设有桩身和端板，桩身为空心圆柱形结构，端板为圆盘状结构，桩身内铺设有桩身混凝土，桩身内还设有钢筋笼，钢筋笼包括预应力钢棒和螺旋箍筋，预应力钢棒为圆柱形杆状结构，桩身中部螺旋箍筋间距为80mm，桩身两端均设有箍筋加密区，箍筋加密区内设置的螺旋箍筋间距为45mm，管桩外层涂覆一层防腐涂层，防腐涂层涂覆在桩身混凝土外层，防腐涂层为水泥基防腐涂层，端板上沿着其圆周方向设置有若干个主筋锚孔和张拉螺丝孔，主筋锚孔和张拉螺丝孔连接在一起。

优选地，螺旋箍筋为直径不小于5mm的甲级冷拔丝碳钢丝。

优选地，箍筋加密区的长度为3-5倍管桩的桩身外径。

优选地，箍筋加密区的长度不小于2000mm。

优选地，预应力钢棒的数量为6-26根。

优选地，桩身混凝土的厚度为70mm-130mm。

优选地，防腐涂层的厚度为1mm-2mm。

优选地，桩身外径为300mm-700mm。

本实用新型结构简单，桩身强度高，耐久性增加；在桩身外侧涂抹的水泥基防腐涂层可以有效的阻隔氯离子、硫酸根、水等对混凝土的侵蚀。涂覆防腐涂层之后，混凝土抗硫酸盐等级可达到KS150，抗冻标号可达到D250，氯离子迁移系数DRCM＝2.8×10-12m2\/s，抗渗等级P12。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型图1中沿着A-A方向的剖视结构示意图；

图3是本实用新型端板的结构示意图。

图中符号标记说明：

1.桩身；2.端板；3.螺旋箍筋；4.预应力钢棒；5.桩身混凝土；6.防腐涂层；7.箍筋加密区；8.桩套箍；9.主筋锚孔；10.张拉螺丝孔。

具体实施方式

下面参照附图详细说明本实用新型的具体实施方式。

如图1、图2所示，本实用新型提供一种带防腐涂层的预应力高强混凝土管桩，其设有桩身1和端板2，桩身1为空心圆柱形结构，端板2设置在桩身1两侧端部，端板2为圆盘状结构。桩身1内铺设有桩身混凝土5，桩身混凝土5的厚度为70mm-130mm，管桩桩身1的外径为300mm-700mm。

桩身1内还设有钢筋笼，钢筋笼包括螺旋箍筋3和预应力钢棒4，螺旋箍筋3和预应力钢棒4均设置在桩身混凝土5上，螺旋箍筋3和预应力钢棒4均设置有多个。螺旋箍筋3是由直径不小于5mm的甲级冷拔丝碳钢丝组成，螺旋钢筋3沿着桩身混凝土5外圆周方向环绕设置。预应力钢棒4为圆柱形杆状结构，设置预应力钢棒4的数量为6-26根。

桩身1中部螺旋箍筋3的间距为80mm，桩身1两端均设有箍筋加密区7；箍筋加密区7的长度为3-5倍管桩的桩身1外径，并且长度不小于2000mm，箍筋加密区7内设置的螺旋箍筋3的间距为45mm。箍筋加密区7上还设有桩套箍8，桩套箍8主要是起箍紧桩身混凝土的作用。

桩身1的外层涂覆有水泥基防腐涂层6，通过防腐涂层6的涂覆，以达到提高管桩耐久性的目的，涂覆的防腐涂层6的厚度为1mm-2mm。

管桩端板2的结构示意图如图3所示，端板2上沿着其圆周方向设置有若干个主筋锚孔9和张拉螺丝孔10，主筋锚孔9和张拉螺丝孔10连接在一起。当设置完螺旋箍筋3的时候，螺旋箍筋3的两端紧固在两侧端板2上的主筋锚孔9上，从而连接卡紧。

惟以上所述者，仅为本实用新型的具体实施例而已，当不能以此限定本实用新型实施的范围，故其等同组件的置换，或依本实用新型专利保护范围所作的等同变化与修改，皆应仍属本实用新型权利要求书涵盖之范畴。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822268918.0

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209368814U

授权时间:20190910

主分类号:E02D 5/58

专利分类号:E02D5/58;E02D5/60;E02D5/30;E02D31/06

范畴分类:36D;36C;

申请人:威海中恒管桩有限公司

第一申请人:威海中恒管桩有限公司

申请人地址:264207 山东省威海市南海新区龙海东路1号

发明人:户广旗

第一发明人:户广旗

当前权利人:威海中恒管桩有限公司

代理人:鹿刚

代理机构:37260

代理机构编号:威海恒誉润达专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6df101fb3735b7cf93592851.html