# 探索分析高速公路机电设备的维护与管理喻功成

广州航天海特系统工程有限公司广东省广州市510000

摘要：高速公路是国家交通路网的重要组成部分，影响着国家经济的发展。近年来我国高速公路路网体系发展十分迅速。但相应的，机电设备建设的步伐却跟不上高速公路的发展脚步，收费、监控、通信等系统管理及维护过程中存在着各种各样的问题，影响了高速公路的正常运营。本文主要就当前我国高速公路机电设备维护管理中出现的一些问题进行归纳讨论，重点分析如何加强高速公路机电设备管理维护。

关键词：高速公路；机电设备；维护；管理

导言：研究高速公路机电设备故障的有效预防措施，并且提出机电设备故障产生的原因，具体包含以下因素：造型和设计技术不及时更新、温度过高造成裂纹和变形、机电设备被灰尘污染、设备线路由于绝缘问题出现故障。基于上述问题阐述预防和控制机电设备故障的具体措施，合理控制机电设备使用中产生的热量、定期检查和评估设备，建立完善的机电设备维护系统，培养机电设备技术人员的维护和管理能力。

1、高速公路机电设备维护维修信息化系统建立的必要性

高速公路体系既然承载着类同于血管一般的作用，那么也就是说，其主要作用在于物质或者能源的传递。而在我国各行各业均蒸蒸日上的今天，对于高速公路体系的运输能力以及承载能力有了更高的要求，而相对存在的故障率自然也在提高。因此，国家以及公路运营企业针对于不同的需求和其本质的提升展开了相对的探讨工作，而高速公路机电设备维护维修信息化系统便是能够有效地为其整个体系提供有效的保障。但是在具体的开展工作中，对于机电设备维护维修的工作却要投以更多的重视。

2、高速公路的机电设备故障原因分析

2.1设备线路绝缘作用不佳

由于人员问题导致的故障，主要产生在弱电线的故障内，该故障出现的原因主要是由于有的设备出现了老化或是人为造成，线路在运行的过程内会出现过热以及老化的情况，从而极大的降低绝缘性，从而产生故障。

2.2温度过高造成了变形或裂纹

机电设备在长时间的运营中，极易出现温度过高而产生裂纹或是断裂的情况。

2.3灰尘污染设备

有的机电设备会充分暴露在外部，这些暴露在外部的设备回受到汽车排放的尾气或者是煤尘粉尘等的污染，若是没有及时的清理这些污染物，容易使得机电设备受到严重的腐蚀，从而导致机电设备难以正常运行。

2.4设备选型及设计技术陈旧

高速公路的机电设备系统内主要包含了电子、电子计算机和通信等有关技术，但是以上这些技术的更新换代十分迅速，在设计并且选型的过程中极易出现误差，从而影响到机电设备的运行安全。另外施工的企业大多比较重视收益和节约成本。在针对设备实行选型的过程内，会比较多的考虑使用成本较低的设备，但是通常这些设备的质量难以符合相应的标准，极易造成公路体系受到严重的损坏，并且产生相应的故障。

2.5缺乏统一标准的机电设备设施

在高速公路运行的体系中，收费环节是运用科技手段最全面且最有效的环节。其一，不仅有效地降低了高速公路工作人员的工作量，也减少了对应的工作需求。其二，科技的手段能够让每一个需要经过高速公路用户与其体系本身产生交互的关系，通过互联网收费的模式有效地将用户与高速公路体系进行桥接，避免其中多余的手续，从而来降低问题的产生。众所周知，我国由于广袤的地域性，在其中搭建的高速公路体系涵盖范围自然也相对较广，但是，由于不同地区存在的不同差异，使其管理行为和管理模式上存在着较大的差异性，而这种具有差异性的管理模式，导致高速公路机电设备维护维修信息化系统建立中存在某种程度的限制作用。而其对应所使用的机电设备也存在着较大的差异，从而为高速公路的管理工作增加了相对的难度。

3、从两方面对问题进行解析

3.1设备的问题

机电设备出现的问题主要通过两个方面表现出来，一方面是器械本身发生损坏，另一方面是设备性能不能正常使用。首先，机电设备的常发故障包括设备开关和设备插件。有时候会由于接触不良或者绝缘体受损导致其不能正常工作。另外，因为有些线路常年暴露在外，饱受风吹日晒，导致开关和插件出现故障；其次，电阻器出现问题，当大量设备工作时，就会超出电阻器的承受范围，导致出现短路或者接触不良的现象，从而影响机电设备的正常运行。最后，机电设备的其他仪器受多方面因素影响，可能会出现运行不稳定，或者偶发性故障，这种故障无法进行预测。

3.2工作人员的问题

以电子信息技术为基础使高速工路机电设备有效运行，这也就使得机电设备系统复杂，并且设备的数量较多，程序种类复杂，导致机电设备具有较高的科技含量；各个机电设备系统都是紧密相关的，导致在运行管理中“牵一发而动全身”，这就要求操控人员具备较强的专业知识和操作技巧，避免稍有不慎便会影响整个机电系统的正常运行，严重的可能会导致机电设备系统瘫痪，影响高速公路的运营生产。此外，如果高速公路机电设备系统的管理层次不明确，管理混乱，也会导致高速公路机电设备管理出现问题。

高速公路机电设备设计种类较多，且不同的设备都有不同的特性，这就导致操作人员必须要有专业的技术水准。在维护机电设备时，应该从多方面进行维护。例如：监控、通信、收费等等。这种广泛的维护方式导致维护人员不能对各项进行深入研究，对一些潜在的故障不能及时发现。一旦设备发生故障，再去找供应商进行维修，这就降低了设备的工作效率，影响了经济效益。

4、高速公路机电设备维护管理具体措施

高速公路的机电系统主要由三大部分组成：收费系统、监控系统、通信系统。这三种系统的正常运行促进高速公路机电设备系统的高校性和可靠性，为高速公路机电设备的正常运行提供保障。下面，我们对这三方面进行细致分析，为高速公路机电设备正常运行奠定基础。

4.1维护好通信系统

首先，对通信系统实行月维护。通信系统的维护方式主要从沿线手孔、人孔进行维护检查，同时清洁光缆等通信设施，使通信设备正常运行；检查接线盒的接头衔接是否固定，保证电话正常接通，避免发生通话故障；检查电缆线路的外观是否存在破损，并且根据破损程度确定是维修还是更换，保证电缆正常工作；检查电缆接线箱，看其避雷装置是否正常，避免雷雨天气造成的通信故障；在对光缆深度除尘后，用备用纤芯对其测试，确保其正常使用；检查人孔、手孔，保证其清洁度并且安全使用；检查道路的井盖，如有损坏或者丢失应采取相应措施补救。其次，对通信系统实施年维护。在实行年度检查时，重点检查光电缆井内水的情况，避免光电缆在水中长期浸泡而失去作用，阻碍通信系统正常运转。

4.2维护好监控系统

高速公路监控系统可以分为道路监控系统和收费监控系统两部分，它们的主要作用是实时监控交通路网并控制交通，是实现公路安全、高效、环保、节能运行的重要途径，对于高速公路网而言至关重要。监控系统的维护管理对于保证高速公路的安全运行有着现实意义。就监控系统的日常维护而言，管理维护人员必须要能够保证各路监控视频信号能清晰、实时的传回监控中心，以便实时监控着高速公路的道路情况。一旦发现监控视频信号出现异常情况，要及时的进行处理。硬盘录像机是监控系统的重要组成部分，在实际的管理中，必须要保证硬盘录像机内保存的视频时间周期达到一个月以上。交换机做为监控系统的传输设备，日常养护中要确保交换机能正常工作，保证监控视频信号能及时、准确、完整的传输回监控中心。总而言之做好监控系统的维护工作，是保证高速公路安全运行的重要前提。

外场监控摄像机的维护过程中，首先要检查基础设备外观是否出现损伤，是否会影响到设备的稳定运行，一旦发现基础设备出现变形、裂纹等不良现象，必须要及时进行补救，避免支柱歪斜，影响设备的安全稳定运行。此外，日常维护中，要及时清理监控摄像机表面沉积的灰尘，定期检查避雷装置是否完好，在夏季雷雨高发季节之前，要重点检查，雷雨天气之后也要再次检查避雷设备是否存在损伤，如果避雷装置出现问题，要及时处理，以免影响其防雷避雷效果，导致设备损坏。

4.3维护好收费系统

在维护收费系统时，选择一周一次的维护方式。在周维护时，工作人员在擦拭机电设备内的尘土及油渍的同时还应该检测机电设备运行是否正常；此外，维护人员在进行车道除尘时，应严格按照操作流程进行，首先，关闭计算机系统，再将设备控制总开关关闭，将车道设备内的各个部位都要做到仔细清理，当擦拭风扇时应该顺便检测风扇的运转状态，保证其能够正常工作；对大面上的设备清理时应该用抹布深度清洁，对于抹布够不到的地方，利用毛刷进行清理；电工每隔半个月就要空载运行一次机电设备，在运行时要关闭所有电机开关，观察组成电机的各个设备指示灯是否正常，然后启动紧急开关，让发电机运行几分钟，再关闭电机。

此外，还可以实行月维护方式。在月维护时，需要维护人员和电工共同操作，对机电设备的内部整体进行除尘，同时，应将机电的各种设备进行检修（包括紧螺丝、上油等日常维护）。在清洁收费系统设备时应该进行深度擦拭，其中包括清洗打印机票据设备、清洁车控机内部尘土、维护电动栏杆等。在维护这几方面时，应做到细致全面，避免走马观花，清洁每一个角落的灰尘；对设备进行加固，避免遗漏；对用油的设备及时上油，确保其足够润滑。电工应该每两个月对UPS进行一次维护，维护时应注意放空电池电量，重新充电。

4.4加强工作人员素质，引进先进技术设备

高速公路机电设备的维护与管理不仅依赖先进的技术，更不能缺少高素质人才，这就要求培养或是引进高素质人才。作为机电设备的维护管理人员，不但需要掌握机电设备的详细情况，还要能利用自己的专业知识和熟练技能来处理好机电设备发生的故障，找到造成故障的主因，同时进行合理维修，从而确保机电设备正常运转。而人是具有主观能动性的，只有采取科学的评价制度，对工作人员的工作内容进行合理评价，采取合理的奖惩制度，才能加强工作人员的积极性，充分调动机电维护和管理人员的工作热情。对于能够及时发现故障，日常认真进行维护与管理工作的人员，需要进行物质奖励和表扬；对于玩忽职守、缺少责任心而造成机电设备出现故障的人员必须根据相关规定惩处，以警醒其他工作人员。同时，还需要关心工作人员的基本生活需求，让他们能够专心工作，引导其学习专业知识、掌握相关技能，从而更好地为机电维修工作服务。另外，由于我国在机电设备的维护和管理工作方面起步晚，还有很多地方应当向发达国家学习，就需要积极引进国外先进技术设备，按时培训技术人员，提高技术人员的维修水平，确保高速公路机电设备维修和管理工作的顺利进行。

5、结束语

综上所述，通过加强高速公路机电设备的维修与管理，可以有效提高高速公路的管理水平，为高速公路长期稳定运行提供技术支持。随着我国科学技术水平的不断提高，高速公路机电设备维修技术也得到了发展。为了与目前高速公路机电设备维修和管理工作相契合，相关工作者应当勇于探索、积极创新，在实践中总结经验和教训，加强专业知识学习和技能的掌握，引进先进技术设备，从而为我国高速公路的发展做出更大贡献。

参考文献：

[1]邹国平，李翠.路网环境下高速公路机电设备维护管理系统的研究[J].交通标准化，2008（6）：85-88.

[2]靳引利，范晓，雷雨.高速公路机电设备维护管理系统的设计与实现[J].公路交通科技（应用技术版），2007（9）：300.

[3]何振邦.浅谈高速公路机电系统的维护和管理[J].青海交通科技，2006（5）：8，17.

[4]王光博.高速公路机电设备管理改进措施[J].山东工业技术，2016（13）：185-186.

[5]王永章.高速公路机电系统维护与管理[J].交通世界（工程技术），2015（10）：122-123.

[6]王宏娟.高速公路机电设备管理改进措施研究[J].化工中间体，2015（5）：14.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6e148dd26f111e48ea4d34fe.html