# 一种双工位安全型的广告标识雕刻机论文和设计-霍军

### 全文摘要

本实用新型提供一种双工位安全型的广告标识雕刻机，包括雕刻台，所述雕刻台下端面固定裙边，所述裙边下端面四个棱角处均安装调节脚，所述雕刻台上端面左右两侧均开设T型槽，两组所述T型槽内均安插T型滑块，所述T型滑块下端面右侧通过螺钉安装牛眼珠一，且T型滑块下端面左侧通过螺钉安装牛眼珠二，所述T型滑块上端面通过胶水粘贴魔术贴勾面，所述魔术贴勾面上端面粘贴魔术贴毛面，所述魔术贴毛面上端面通过胶水粘贴海绵块，所述T型滑块前端面下侧通过螺栓安装毛刷一，所述T型滑块后端面下侧通过螺栓安装毛刷二，与现有技术相比，本实用新型具有如下的有益效果：实现柔性接触防玻璃、陶瓷等材质的材料受损坏的目的。

### 主设计要求

1.一种双工位安全型的广告标识雕刻机，包括雕刻台，其特征在于：所述雕刻台下端面固定裙边，所述裙边下端面四个棱角处均安装调节脚，所述雕刻台上端面左右两侧均开设T型槽，两组所述T型槽内均安插T型滑块，所述T型滑块下端面右侧通过螺钉安装牛眼珠一，且T型滑块下端面左侧通过螺钉安装牛眼珠二，所述T型滑块上端面通过胶水粘贴魔术贴勾面，所述魔术贴勾面上端面粘贴魔术贴毛面，所述魔术贴毛面上端面通过胶水粘贴海绵块，所述T型滑块前端面下侧通过螺栓安装毛刷一，所述毛刷一下端与T型槽内部下端面相贴合，所述T型滑块后端面下侧通过螺栓安装毛刷二，所述毛刷二下端与T型槽内部下端面相贴合。

### 设计方案

1.一种双工位安全型的广告标识雕刻机，包括雕刻台，其特征在于：所述雕刻台下端面固定裙边，所述裙边下端面四个棱角处均安装调节脚，所述雕刻台上端面左右两侧均开设T型槽，两组所述T型槽内均安插T型滑块，所述T型滑块下端面右侧通过螺钉安装牛眼珠一，且T型滑块下端面左侧通过螺钉安装牛眼珠二，所述T型滑块上端面通过胶水粘贴魔术贴勾面，所述魔术贴勾面上端面粘贴魔术贴毛面，所述魔术贴毛面上端面通过胶水粘贴海绵块，所述T型滑块前端面下侧通过螺栓安装毛刷一，所述毛刷一下端与T型槽内部下端面相贴合，所述T型滑块后端面下侧通过螺栓安装毛刷二，所述毛刷二下端与T型槽内部下端面相贴合。

2.根据权利要求1所述的一种双工位安全型的广告标识雕刻机，其特征在于：所述牛眼珠一和牛眼珠二均安装有两组，两组所述牛眼珠一对称安装在T型滑块下端面右侧，两组所述牛眼珠二对称安装在T型滑块下端面左侧。

3.根据权利要求1所述的一种双工位安全型的广告标识雕刻机，其特征在于：所述T型滑块前后两端面下侧均开设两组螺纹盲孔。

4.根据权利要求1所述的一种双工位安全型的广告标识雕刻机，其特征在于：所述毛刷一上端面对称固定两组固定耳一，所述固定耳一通过螺栓与T型滑块固定连接，所述毛刷二上端面对称固定两组固定耳二，所述固定耳二通过螺栓与T型滑块固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型是一种双工位安全型的广告标识雕刻机，属于雕刻机技术领域。

背景技术

目前，在将玻璃、陶瓷等材质的材料放置在广告雕刻机上雕刻时，因缺少柔软接触结构，在放置时因磕碰易损坏，增加玻璃、陶瓷等材质的材料放置难度。

发明内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种双工位安全型的广告标识雕刻机，以解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型具有柔软接触结构，位置调整方便，具有清扫功能。

为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种双工位安全型的广告标识雕刻机，包括雕刻台，所述雕刻台下端面固定裙边，所述裙边下端面四个棱角处均安装调节脚，所述雕刻台上端面左右两侧均开设T型槽，两组所述T型槽内均安插T型滑块，所述T型滑块下端面右侧通过螺钉安装牛眼珠一，且T型滑块下端面左侧通过螺钉安装牛眼珠二，所述T型滑块上端面通过胶水粘贴魔术贴勾面，所述魔术贴勾面上端面粘贴魔术贴毛面，所述魔术贴毛面上端面通过胶水粘贴海绵块，所述T型滑块前端面下侧通过螺栓安装毛刷一，所述毛刷一下端与T型槽内部下端面相贴合，所述T型滑块后端面下侧通过螺栓安装毛刷二，所述毛刷二下端与T型槽内部下端面相贴合。

进一步地，所述牛眼珠一和牛眼珠二均安装有两组，两组所述牛眼珠一对称安装在T型滑块下端面右侧，两组所述牛眼珠二对称安装在T型滑块下端面左侧。

进一步地，所述T型滑块前后两端面下侧均开设两组螺纹盲孔。

进一步地，所述毛刷一上端面对称固定两组固定耳一，所述固定耳一通过螺栓与T型滑块固定连接，所述毛刷二上端面对称固定两组固定耳二，所述固定耳二通过螺栓与T型滑块固定连接。

本实用新型的有益效果：本实用新型的一种双工位安全型的广告标识雕刻机，因本实用新型添加了海绵块、T型滑块、T型槽、牛眼珠一、牛眼珠二、魔术贴勾面、魔术贴毛面、毛刷一以及毛刷二，该设计通过将玻璃、陶瓷等材质的材料先与海绵块相接触后缓慢放置在雕刻台上，实现软性接触的目的，降低玻璃、陶瓷等材质的材料受损坏的概率，通过移动T型滑块在T型槽内的位置，便于根据需要调整海绵块的位置，在T型滑块滑动过程中毛刷一和毛刷二随着滑动，达到清扫T型槽内杂物的目的。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型一种双工位安全型的广告标识雕刻机的结构示意图；

图2为本实用新型一种双工位安全型的广告标识雕刻机中T型滑块与海绵块的装配图；

图3为本实用新型一种双工位安全型的广告标识雕刻机中毛刷一、毛刷二与T型滑块的装配图；

图中：1-雕刻台、2-海绵块、3-T型滑块、4-T型槽、5-裙边、6-调节脚、7-牛眼珠一、8-牛眼珠二、9-魔术贴勾面、10-魔术贴毛面、11-毛刷一、12-毛刷二。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

请参阅图1-图3，本实用新型提供一种技术方案：一种双工位安全型的广告标识雕刻机，包括雕刻台1，雕刻台1下端面固定裙边5，裙边5下端面四个棱角处均安装调节脚6，雕刻台1上端面左右两侧均开设T型槽4，两组T型槽4内均安插T型滑块3，T型滑块3下端面右侧通过螺钉安装牛眼珠一7，且T型滑块3下端面左侧通过螺钉安装牛眼珠二8，T型滑块3上端面通过胶水粘贴魔术贴勾面9，魔术贴勾面9上端面粘贴魔术贴毛面10，魔术贴毛面10上端面通过胶水粘贴海绵块2，T型滑块3前端面下侧通过螺栓安装毛刷一11，毛刷一11下端与T型槽4内部下端面相贴合，T型滑块3后端面下侧通过螺栓安装毛刷二12，毛刷二12下端与T型槽4内部下端面相贴合，当需要将玻璃、陶瓷等材质的材料放置在雕刻台1上时，根据需要推动T型滑块3，进而T型滑块3沿着T型槽4滑动，同时T型滑块3带动牛眼珠一7和牛眼珠二8沿着T型槽4滚动，通过在T型滑块3上安装牛眼珠一7和牛眼珠二8，起到降低T型滑块3移动阻力的作用，T型滑块3移动的同时带动海绵块2移动，当海绵块2位置满足需要时，停止推动T型滑块3，随后将玻璃、陶瓷等材质的材料的一角放置在海绵块2上，然后缓慢将玻璃、陶瓷等材质的材料的其余部分放置在雕刻台1上，实现柔性接触的目的，降低玻璃、陶瓷等材质的材料受损的概率，在T型滑块3滑动的同时，T型滑块3带动毛刷一11和毛刷二12滑动，进而毛刷一11和毛刷二12起到清扫T型槽4内杂物的作用，以此降低T型槽4内杂物清理的难度。

牛眼珠一7和牛眼珠二8均安装有两组，两组牛眼珠一7对称安装在T型滑块3下端面右侧，两组牛眼珠二8对称安装在T型滑块3下端面左侧，两组牛眼珠一7和两组牛眼珠二8的设计实现对T型滑块3的均衡支撑。

T型滑块3前后两端面下侧均开设两组螺纹盲孔，在T型滑块3上开设螺纹盲孔，便于毛刷一11和毛刷二12的安装。

毛刷一11上端面对称固定两组固定耳一，固定耳一通过螺栓与T型滑块3固定连接，毛刷二12上端面对称固定两组固定耳二，固定耳二通过螺栓与T型滑块3固定连接，固定耳一的设计便于毛刷一11位置的安装，固定耳二的设计便于毛刷二12位置的安装。

以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本实用新型，任何熟悉本专业的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822256567.1

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:88(济南)

授权编号:CN209365724U

授权时间:20190910

主分类号:B44B 1/00

专利分类号:B44B1/00;B44B1/06;B44B3/00;B44B3/06

范畴分类:15D;

申请人:济南三轴数控设备有限公司

第一申请人:济南三轴数控设备有限公司

申请人地址:250300 山东省济南市长清区孝里镇工业园区付燕路8号

发明人:霍军;鲁宜龙;武岩振;陈延鹏

第一发明人:霍军

当前权利人:济南三轴数控设备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6e23c530bfd2fa79afab2950.html