# 一种段差清洗工装论文和设计-郭宏超

### 全文摘要

本实用新型公开一种段差清洗工装，涉及机械自动化工装技术领域，包括至少一个清洗篮。所述的清洗篮侧壁和底壁均覆盖有网板，清洗篮内部设有隔板，隔板将清洗篮分割成若干个清洗槽，通过在各清洗槽中放置不同的段差产品，以实现同时清洗多种规格的段差产品。本实用新型的段差清洗工装通过在清洗篮内壁和底壁覆盖网板，能适用于尺寸较小的段差产品。隔板沿左右方向延伸，将清洗槽分割成沿左右走向的长槽状，可由两名操作员分别站在左清洗篮和右清洗篮的末端，两人使用工具铲沿清洗槽长度方向铲起段差产品，快速将段差产品从清洗工装中铲出。

### 主设计要求

1.一种段差清洗工装，其特征在于：包括至少一个清洗篮，所述的清洗篮侧壁和底壁均覆盖有网板，清洗篮内部设有隔板，隔板将清洗篮分割成若干个清洗槽，通过在各清洗槽中放置不同的段差产品，以实现同时清洗多种规格的段差产品。

### 设计方案

1.一种段差清洗工装，其特征在于：包括至少一个清洗篮，所述的清洗篮侧壁和底壁均覆盖有网板，清洗篮内部设有隔板，隔板将清洗篮分割成若干个清洗槽，通过在各清洗槽中放置不同的段差产品，以实现同时清洗多种规格的段差产品。

2.根据权利要求1所述的一种段差清洗工装，其特征在于：包括两个清洗篮，分别为左清洗篮和右清洗篮，左清洗篮和右清洗篮中均设有两个所述的隔板，隔板垂直于其所在的清洗篮底壁，隔板将其自身所在的清洗篮的内部空间分成三个清洗槽，以适应不同的段差产品。

3.根据权利要求2所述的一种段差清洗工装，其特征在于：所述的左清洗篮和右清洗篮均通过隔板形成大小均等的三个清洗槽。

4.根据权利要求2所述的一种段差清洗工装，其特征在于：所述隔板沿左右方向延伸，使左清洗篮中的清洗槽和右清洗篮中的清洗槽一一对应。

5.根据权利要求4所述的一种段差清洗工装，其特征在于：所述的左清洗篮和右清洗篮之间设有连接板，连接板上表面设有标识，每个标识对应左清洗篮中的一个清洗槽和右清洗篮中的一个清洗槽，每个标识对应的两个清洗槽中放置相同的段差产品。

6.根据权利要求5所述的一种段差清洗工装，其特征在于：所述的标识通过在连接板上打标形成，所述的标识为两位数的数字标识。

7.根据权利要求2所述的一种段差清洗工装，其特征在于：所述的段差清洗工装上设有一组相对的U型把手，U型把手的两端分别焊接在左清洗篮和右清洗篮上。

8.根据权利要求1至7任意一项所述的一种段差清洗工装，其特征在于：所述的段差产品呈轴状，所述的网板的最大孔径小于段差产品的尺寸较大的一端的直径，段差产品的直径较小的一端朝向隔板，以避免段差产品从网孔中伸出清洗篮之外。

9.根据权利要求8所述的一种段差清洗工装，其特征在于：所述的段差清洗工装整体采用不锈钢制造，其骨架为由棒材或管材焊接形成的框架，网板分布在清洗篮的内侧壁和内底壁。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机械自动化工装技术领域，特别是涉及一种段差清洗工装。

背景技术

段差成型棒加工后表面会留有油、蜡、颗粒物、灰尘或金属粉末等杂质，需要对其进行清洗。对于尺寸较小、表面光滑度要求较高，且没有夹持点的段差产品，加工成型后，由操作员手动插料入料盘，然后送清洗。现每盘料的插料时间约5min，每个工位每次清洗4盘，共清洗2000件。对于大批量、下料速度块的段差产品，现有的插料和清洗效率难以满足生产需求。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种段差清洗工装，尤其适用于尺寸较小、大批量的产品，下料后直接收料至清洗工装中，能一次清洗大量物料，清洗过后的产品能方便、快速从工装中取出。

为实现上述目的，本实用新型采用了以下技术方案：

一种段差清洗工装，包括至少一个清洗篮，所述的清洗篮侧壁和底壁均覆盖有网板，清洗篮内部设有隔板，隔板将清洗篮分割成若干个清洗槽，通过在各清洗槽中放置不同的段差产品，以实现同时清洗多种规格的段差产品。

进一步的，所述的段差清洗工装包括两个清洗篮，分别为左清洗篮和右清洗篮，左清洗篮和右清洗篮中均设有两个所述的隔板，隔板垂直于其所在的清洗篮底壁，隔板将其自身所在的清洗篮的内部空间分成三个清洗槽，以适应不同的段差产品。

进一步的，所述的左清洗篮和右清洗篮均通过隔板形成大小均等的三个清洗槽。

进一步的，所述隔板沿左右方向延伸，使左清洗篮中的清洗槽和右清洗篮中的清洗槽一一对应。

进一步的，所述的左清洗篮和右清洗篮之间设有连接板，连接板上表面设有标识，每个标识对应左清洗篮中的一个清洗槽和右清洗篮中的一个清洗槽，每个标识对应的两个清洗槽中放置相同的段差产品。

进一步的，所述的标识通过在连接板上打标形成，所述的标识为两位数的数字标识。

进一步的，所述的段差清洗工装上部设有一组相对的U型把手，U型把手的两端分别焊接在左清洗篮和右清洗篮上。

进一步的，所述的段差产品呈轴状，所述的网板的最大孔径小于段差产品的尺寸较大的一端的直径，段差产品的直径较小的一端朝向隔板，以避免段差产品从网孔中伸出清洗篮之外。

进一步的，所述的段差清洗工装整体采用不锈钢制造，其骨架为由棒材或管材焊接形成的框架，网板分布在清洗篮的内侧壁和内底壁。

本实用新型的段差清洗工装通过在清洗篮内壁和底壁覆盖网板，能适用于尺寸较小的段差产品。每个清洗篮均设有三个清洗槽，可以同时清洗多种段差产品。隔板沿左右方向延伸，将清洗槽分割成沿左右走向的长槽状，可由两名操作员分别站在左清洗篮和右清洗篮的末端，两人使用工具铲沿清洗槽长度方向铲起段差产品，快速将段差产品从清洗工装中铲出。

附图说明

图1示出了本实用新型实施例的段差清洗工装的立体示意图；

图2是图1的俯视图。

具体实施方式

现结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。

请参阅图1和图2，一种段差清洗工装，其骨架为由棒材或管材焊接形成的框架7，该段差清洗工装设有至少一个清洗篮用于盛放段差产品4。在本实施例中，清洗篮的数量设置为两个，分别为左清洗篮1和右清洗篮2。左清洗篮1和右清洗篮2固定连接成一体，每个清洗篮的侧壁和底壁均覆盖有网板3，以避免尺寸较小的段差产品4掉出清洗篮。段差产品4呈轴状，网板3上的孔的最大孔径最好小于段差产品4的尺寸较大的一端的直径，以避免段差产品4从网孔中伸出清洗篮之外。

每个清洗篮中设置有两个隔板5，隔板5将每个清洗篮的内部空间分成三个清洗槽，以便放置不同的段差产品4。优选的，隔板5垂直于其所在的清洗篮底壁，隔板5沿左右方向放置，隔板5将其自身所在的清洗篮分割成三个大小均等的清洗槽，左清洗篮1中的清洗槽和右清洗篮2中的清洗槽一一对应。

左清洗篮1和右清洗篮2的间距大约为15mm，左清洗篮1和右清洗篮2之间焊接有连接板6。连接板6上表面设有标识，该标识通过在连接板6上打标形成。标识优选为两位数的数字标识，每个标识对应左清洗篮1中的一个清洗槽和右清洗篮2中的一个清洗槽，每个标识对应的两个清洗槽中放置相同的段差产品4，以便分类。

段差产品4的直径较小的一端朝向隔板5，以避免段差产品4从网孔中伸出清洗篮之外。网板优选地分布在清洗篮的内侧壁和内底壁，段差产品4可在清洗槽中沿左右方向滚动。可由两名操作员分别站在左清洗篮1和右清洗篮2的末端，两人使用工具铲沿清洗槽长度方向铲起段差产品4，快速将段差产品4从清洗工装中铲出，以便进行下一批次的段差产品4的清洗。

清洗工装整体采用不锈钢制造。框架7采用不锈钢型材焊接而成，优选采用不锈钢圆棒制造。段差清洗工装上部设有一组相对的U型把手8，U型把手8的两端分别焊接在左清洗篮1和右清洗篮2上，方便操作员搬运清洗工装。

原先的段差成型棒加工后，由操作人员插料入料盘，然后送清洗，每盘料的插料时间约5min，每个清洗工位每次清洗4盘，即2000件。

采用本实施例所述的段差清洗工装，段差产品下料后直接收料至清洗篮中，每个清洗工装可收料3000件，每次收料耗时5min，每个清洗工位每次清洗可放置2个工装，可同时清洗6000件段差产品物料。

以上所记载，仅为利用本创作技术内容的实施例，任何熟悉本项技艺者运用本创作所做的修饰、变化，皆属本创作主张的专利范围，而不限于实施例所揭示者。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920010944.5

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:92(厦门)

授权编号:CN209334409U

授权时间:20190903

主分类号:B08B 13/00

专利分类号:B08B13/00

范畴分类:26P;

申请人:厦门鸿鹭联创工具有限公司

第一申请人:厦门鸿鹭联创工具有限公司

申请人地址:361000 福建省厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔明路32号第五层西区510

发明人:郭宏超;熊建;吴伟杰;缪宇

第一发明人:郭宏超

当前权利人:厦门鸿鹭联创工具有限公司

代理人:聂祥敏

代理机构:35218

代理机构编号:厦门市精诚新创知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6e31bd13623a549027f0fcbd.html