# 一种可拆分式消防展台论文和设计-李发林

### 全文摘要

本实用新型涉及一种可拆分式消防展台，其特征在于，主要由角钢柱、钢柱底板、横杆、竖杆、挂钩、斜杆、膨胀螺栓、六角螺栓、混凝土地面、隔板、镀锌铁皮组成；钢柱底板与混凝土地面之间通过膨胀螺栓连接；角钢柱与钢柱底板采用焊接连接；角钢柱与横杆和斜杠之间均通过焊接连接；挂件与横杆之间采用焊接连接；消防柜单体之间通过六角螺栓与螺帽连接；隔板放置于横杆上；镀锌铁皮与消防柜骨架外侧之间通过铆接连接。本实用新型专利结构简单，安装拆卸方便，施工快捷,节约材料，降低成本，具有良好的经济效益；此外，运输方便，外形美观，较好展示体现良好企业形象，有一定社会效益。

### 主设计要求

1.一种可拆分式消防展台，其特征在于，主要由角钢柱、钢柱底板、横杆、纵杆、挂钩、斜杆、膨胀螺栓、六角螺栓、混凝土地面、隔板、镀锌铁皮组成；钢柱底板与混凝土地面之间通过膨胀螺栓连接；角钢柱与钢柱底板采用焊接连接；角钢柱与横杆和斜杠之间均通过焊接连接；挂件与横杆之间采用焊接连接；消防柜单体之间通过六角螺栓与螺帽连接；隔板放置于横杆上；镀锌铁皮与消防柜骨架外侧之间通过铆接连接。

### 设计方案

1.一种可拆分式消防展台，其特征在于，主要由角钢柱、钢柱底板、横杆、纵杆、挂钩、斜杆、膨胀螺栓、六角螺栓、混凝土地面、隔板、镀锌铁皮组成；钢柱底板与混凝土地面之间通过膨胀螺栓连接；角钢柱与钢柱底板采用焊接连接；角钢柱与横杆和斜杠之间均通过焊接连接；挂件与横杆之间采用焊接连接；消防柜单体之间通过六角螺栓与螺帽连接；隔板放置于横杆上；镀锌铁皮与消防柜骨架外侧之间通过铆接连接。

2.根据权利要求1所述的可拆分式消防展台，其特征在于所述的钢柱底板上预设有膨胀螺栓限位孔，孔径较膨胀螺栓外径大2mm。

3.根据权利要求1所述的可拆分式消防展台，其特征在于所述的角钢柱的柱脚与钢柱底板，角钢柱与横杆，横杆与纵杆、斜杠均通过焊接连接。

4.根据权利要求1所述的可拆分式消防展台，其特征在于所述的隔板放置于第二、三平面的横杆与纵杆构成的平面内。

5.根据权利要求1所述的可拆分式消防展台，其特征在于所述的镀锌铁皮与框架结构的两侧、背面和顶部以及正面部分之间通过铆接连接。

6.根据权利要求1所述的可拆分式消防展台，其特征在于所述的挂钩与位于第四、五、六平面的横杆通过焊接连接，所述挂钩等间距布置。

7.根据权利要求1所述的可拆分式消防展台，其特征在于所述的六角螺栓穿过预设在第三平面与第六平面的纵杆和横杆的限位孔上，孔径较螺栓外径大2mm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种消防展台，特别是涉及到一种可拆分式消防展台。属于建筑工程领域，适用于施工现场中需要布置消防设施，尤其是当消防场地空间有限时。

背景技术

由于钢材有着轻质高强、塑性韧性好、施工速度快、外形美观等诸多优点，近年来在施工中运用的越来越广泛。因此，采用钢材制作消防展台也越来越成为一种趋势。在施工项目中消防展台对预防火灾起到举足轻重的作用。而施工现场中的消防展台存在一下几个不合理的方面。一方面消防柜的空间划分不合理，造成了不能利用有限的消防空间充分的放置一些消防用品，如：消防带、灭火器、消防斧、消防桶等，另一方面，在施工现场中一般是在场地的某一处设置一个大型的消防展台，这就造成了当火灾点距离消防展台较远扑救不及时等问题。因此，可拆分的消防展台能够很好的解决消防设施布置不合理的问题。通过将几个小型的消防柜组成一个消防展台，进而根据施工场地的特征灵活的组装消防柜形成小型的消防展台，从而辐射于整个项目。根据消防展台材质情况，可将其分为木制消防展台和钢结构消防展台两种。

目前我国在施工现场中布置的消防展台根据构造的情况，可将其分为整体式和可拆分式两种类型的消防展台。整体式消防展台一般是木制的，固定于建筑现场的围墙中，通常采用钢管、木方和模板搭建，一次性投入大，且不可周转使用，浪费木材，同时消防展台的内部空间划分不尽合理。可拆分式消防展台通常为钢材制作而成，通过现场拼接各个构件形成一个小型消防展台。但是这种小型的消防柜对于放置消防用品的空间又存在不足，同时现场组装也需要消耗一定的人工与时间成本。

综上所述，消防展台实用性和经济性很大程度上依赖于消防展台的材质和空间的大小以及施工的成本。为了解决目前整体式消防展台内部空间划分不合理、无法周转使用材料以及小型的可拆卸式的消防展台空间不足，安装与拆卸耗时等问题，目前亟需发明一种实用型强、拆装组合方便、经济性好、空间划分合理的消防展台。

发明内容

本实用新型的目的在于改善消防展台使用寿命、改进空间利用、优化施工工艺等方面，提供了一种实用型强、拆装组合方便、经济性好、空间划分合理的消防展台。

一种可拆分式消防展台，其特征在于，主要由角钢柱、钢柱底板、横杆、纵杆、挂钩、斜杆、膨胀螺栓、六角螺栓、混凝土地面、隔板、镀锌铁皮组成；钢柱底板与混凝土地面之间通过膨胀螺栓连接；角钢柱与钢柱底板采用焊接连接；角钢柱与横杆和斜杠之间均通过焊接连接；挂件与横杆之间采用焊接连接；消防柜单体之间通过六角螺栓与螺帽连接；隔板放置于横杆上；镀锌铁皮与消防柜骨架外侧之间通过铆接连接。

进一步地，钢柱底板上预设有膨胀螺栓限位孔，孔径较膨胀螺栓外径大2mm。

角钢柱的柱脚与钢柱底板，角钢柱与横杆，横杆与纵杆、斜杠均通过焊接连接。

隔板放置于第二、三平面的横杆与纵杆构成的平面内。

镀锌铁皮与框架结构的两侧、背面和顶部以及正面部分之间通过铆接连接。

等间距的挂钩与位于第四、五、六平面的横杆通过焊接连接。

相应的消防柜单体之间通过六角螺栓与紧固螺母连接，六角螺栓穿过预设在第三平面与第六平面的纵杆和横杆的限位孔上，孔径较螺栓外径大2mm

本实用新型具有以下的特点和有益效果：

(1)通过隔板合理的划分消防展台的空间能够更有效的分类消防用品的摆放位置，并且使可容纳的消防用品最大化，不仅更加美观，同时还能提供应急救援的效率。

(2)通过螺栓将小型的单体消防柜拼接组合形成一个大型消防展台，不仅能够灵活的根据场地的情况布置消防展台，同时已经成型的消防柜在运输更加方便，安装拆卸更加便捷、节省时间，此为，拼接而成的消防展台结构更加稳定与安全。

(3)钢材制作的消防展台可以在拆卸之后重复利用，节省材料和成本，同时钢材质量较轻，搬运轻便。

(4)横杆与纵杆距离地面一定距离，能够减缓水的腐蚀，延长使用寿命，提高周转使用的次数。

附图说明

图1是本实用新型一种可拆分式消防展台沿图3中A-A线的剖视图；

图2是一种可拆分式消防展台正立面图；

图3是一种可拆分式消防展台左立面图；

图4是一种可拆分式消防展台沿图2中B-B线的剖视图；

图5是一种可拆分式消防展台沿图2中C-C线的剖视图。

图6是一种可拆分式消防展台立体图

图中：1-钢柱底板，2-角钢柱，3-横杆，4-挂钩，5-斜杆，6-膨胀螺栓，7-六角螺栓，8-混凝土地面，9-隔板，10-镀锌铁皮，11-纵杆，12-竖杆。

具体实施方式

混凝土设计及施工要求等本实施方案中不再累述，具体阐述本实用新型涉及结构的实施方式。

图1是本实用新型一种可拆分式消防展台沿图3中A-A线的剖视图，图2是可拆分式消防展台正立面图，图3是可拆分式消防展台左立面图，图4是可拆分式消防展台沿图2中B-B线的剖视图,图5是可拆分式消防展台沿图2中C-C线的剖视图,图6是可拆分式消防展台立体图。

参照图1所示的一种可拆分式消防展台，由钢柱底板1，角钢柱2，横杆3，挂钩4，斜杆5，膨胀螺栓6，六角螺栓7，混凝土地面8，隔板9，镀锌铁皮10，纵杆11，竖杆12组成。角钢柱2与钢柱底板1之间采用焊接连接；钢柱底板1通过膨胀螺栓6与钢筋混凝土地面8相固定，膨胀螺栓6底端伸入混凝土地面8内，上端穿过钢柱底板。

膨胀螺栓6竖向高度为50mm，采用直径为14mm，强度等级为Q235的钢材制成。

钢柱底板1平面尺寸为500×100mm，采用厚度为10mm，强度等级为Q235的钢板制成，其上预设4个膨胀螺栓限位孔，孔径较膨胀螺栓外径大2mm。

角钢柱2为∟50×3角钢，正、背立面角钢柱的竖向高度分别为2600mm、2500mm，强度等级为Q235；与角钢柱2焊接的横杆3、纵杆11、斜杆5均为∟50×3角钢，其长度分别为1494mm、294mm、316mm，强度等级均为Q235。

消防柜单体与单体之间通过六角螺栓7连接，六角螺栓7穿过纵杆11与角钢柱2上的限位孔上，这些限位孔位于消防柜单体中的第三水平面和第六水平面上，孔径较六角螺栓外径大3mm，并用螺母紧固。六角螺栓7的水平长度为45mm，采用直径为12mm，强度等级为Q235的钢材制成。

竖杆12与第七水平面和第八水平面上的横杆3焊接。竖杆12为∟50×3角钢，竖向长度为450mm，强度等级均为Q235。

隔板9采用塑面木模板制作，放置于第二、三水平面上的横杆3、纵杆11围成的平面内。隔板9的平面尺寸为1450×270mm，厚度为20mm。

镀锌铁皮10铆接与消防柜框架的两侧、背立面、顶部和正立面的竖杆12所在的区域。镀锌铁皮的厚度为1mm。

挂钩4与横杆3焊接，横杆位于第四、五、六水平面与背立面相交处。挂钩4的直径为12mm，水平长度为150～200mm，采用强度等级为Q235的钢筋制成。

本实用新型可拆分式消防展台图示除6-膨胀螺栓，8-混凝土地面无需涂刷任何油漆，10-镀锌铁皮红色烤漆外，其余构件均涂刷相同红色油漆二遍。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920008957.9

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209585709U

授权时间:20191105

主分类号:E04H 1/12

专利分类号:E04H1/12

范畴分类:36C;

申请人:上海嘉实（集团）有限公司

第一申请人:上海嘉实（集团）有限公司

申请人地址:201804 上海市嘉定区江桥镇江桥路15号

发明人:李发林;雷建;唐福军

第一发明人:李发林

当前权利人:上海嘉实（集团）有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6e619f1a6e9eaa15929c31d6.html