# 海上平台电站方案优选研究与实践

### 论文摘要

利用已建电站的设计、运行信息资源,同时收集、整理和归纳主流供应商的各类常用机型技术信息,通过深入分析各种机型组合工况,系统研究燃料消耗及操作费计算方法,研发出电站、热站燃料消耗及操作费优快计算平台,填补了前期阶段电站、热站优快设计研究的空白,实现了多方案筛选的高效性和准确性。将选型时需考虑的各因素样本数据作为基础,利用灰色关联度分析方法描述因素间关系的强弱、大小次序,均值量化选型影响因素,定量地计算出不同电站方案的关联度并对其进行排序,进而快速筛选最优方案。首次建立了基于灰色关联度分析方法的海上平台电站方案优快比选技术,为电站方案的优选提供了新的量化分析方法,提高了前期研究阶段电站方案筛选的准确性。

### 论文目录

- 1 研究思路及主要技术内容

- 2 技术路线及关键方法

- 2.1 燃料消耗及操作费优快计算平台研发

- 2.1.1 研发背景

- 2.1.2 技术路线及计算方法

- 2.2 基于灰色关联度分析方法的电站方案优快比选技术

- 2.2.1 电站方案比选的影响因素

- 2.2.2 技术路线及分析方法

- 3 技术创新与应用

- 3.1 技术创新性

- 3.2 应用实践

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马金喜,陈丰波,郝铭,邹昌明,周新刚,高国强

关键词: 海上平台,电站方案,优快比选,燃料消耗,操作费,灰色关联度分析

来源: 油气田地面工程 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院

分类号: TE95

页码: 71-75

总页数: 5

文件大小: 2258K

下载量: 28

### 相关论文文献

- [1].海上石油透平发电机组常见技术故障与维护分析[J]. 广东化工 2020(06)

- [2].海上平台群环形网络建设探索与思考[J]. 通讯世界 2020(05)

- [3].海上平台无线通信联网设计[J]. 通讯世界 2020(06)

- [4].海上平台作业工人人口学及行为特征与职业紧张关系的研究[J]. 中国卫生工程学 2020(03)

- [5].仪表管试压在中东海上平台项目中的应用[J]. 山东化工 2020(17)

- [6].基于海上平台建造的成本费用控制的分析[J]. 当代化工研究 2018(03)

- [7].海上平台混合直流供电方案研究与仿真分析[J]. 南方能源建设 2018(02)

- [8].油气集输教材中海上平台分离器选择的历史变迁[J]. 管理观察 2017(03)

- [9].海上平台建造的成本费用控制的分析[J]. 化工管理 2016(29)

- [10].海上平台放映队[J]. 美术界 2017(05)

- [11].和利时海上平台项目取得新突破[J]. 中国仪器仪表 2020(09)

- [12].海上平台栏杆结构设计规范探讨[J]. 天津科技 2020(10)

- [13].海上平台电潜泵数据远程传输技术应用探索[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(20)

- [14].对海洋石油平台机械发展方向的阐释[J]. 山东化工 2020(19)

- [15].海上平台三相分离器运行影响因素及对策[J]. 设备管理与维修 2020(16)

- [16].海上平台中央空调冷凝器穿孔分析与对策探讨[J]. 中国修船 2018(06)

- [17].承重吊装框架在海上平台设施中的运用[J]. 化工管理 2019(10)

- [18].浅谈海上平台的供配电技术应用[J]. 石化技术 2019(04)

- [19].浅析海上平台及未来的发展重点[J]. 中国设备工程 2018(18)

- [20].海上平台封闭注水处理流程含氧量理论计算研究[J]. 海洋工程装备与技术 2016(02)

- [21].剖析海洋平台钢结构加工设计的基本方法及思路[J]. 现代工业经济和信息化 2017(08)

- [22].固定式海上平台组块吊装计算方法研究[J]. 石油和化工设备 2017(06)

- [23].海上平台压裂作业承载能力校核[J]. 中国海洋平台 2017(05)

- [24].两种多功能海上平台的创新[J]. 石油矿场机械 2015(09)

- [25].海上平台拖航、移就位作业风险分析与安全对策[J]. 石化技术 2015(08)

- [26].海上平台广播系统联网研究[J]. 科技传播 2014(12)

- [27].海上平台吊机的技术改造[J]. 中国设备工程 2011(11)

- [28].面朝大海 “心暖”花开——记胜利油田海洋采油厂实施“海上平台员工身心健康管理体系”[J]. 中国石化 2009(03)

- [29].膜生产水精细处理设备在海上平台的应用分析[J]. 石化技术 2019(12)

- [30].浅谈海上平台机械设备管理及维护保养技术[J]. 科学技术创新 2019(24)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6f0b43a63e620c8ce1621e26.html