# 炸药燃烧产物驱动裂纹动态扩展耦合特性

### 论文摘要

为了研究炸药燃烧产物驱动基体中裂纹动态扩展的耦合特性,加深对武器装药意外点火后反应进入裂纹形成对流燃烧引发高烈度反应的机理性认识,采用热点火方式对某奥克托今（HMX）基（质量分数为95%）高聚物粘结炸药PBX预置缺口点火,采用数字高速摄影技术对炸药燃烧产物驱动裂纹动态扩展过程开展了实验研究。结果表明,由于高聚物粘结炸药（PBX）存在较强的细观非均匀性,同一种炸药的不同样品细观结构也不完全相同,导致其裂纹扩展路径存在差异（可能沿直线传播,也可能会发生偏转）,但是在相同的约束条件和预应力下其扩展速度基本一致,本研究实验条件下,该PBX炸药裂纹扩展平均速度为146.7 m·s-1。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 实验样品

- 2.2 实验方法

- 2.3 实验测试及数据处理方法

- 3 结果与讨论

- 3.1 炸药裂纹动态扩展实验结果

- 3.2 分析与讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 尚海林,马骁,程赋,李涛,傅华

关键词: 反应演化,对流燃烧,裂纹扩展,耦合

来源: 含能材料 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工

单位: 中国工程物理研究院流体物理研究所冲击波物理与爆轰物理重点实验室

基金: 国家自然科学基金资助（11702273,11802288,11802283,11572297）,冲击波物理与爆轰物理国防科技重点实验室基金资助(6142A0305010717,6142A03050105)

分类号: TQ560.1

页码: 819-823

总页数: 5

文件大小: 1333K

下载量: 74

### 相关论文文献

- [1].浅谈炸药化工新技术的开发与应用[J]. 经济师 2017(06)

- [2].一种研究炸药反应阈值的新方法[J]. 实验力学 2015(03)

- [3].炸药藏在哪儿[J]. 雪花 2013(06)

- [4].蚍蜉撼大树[J]. 第二课堂(小学) 2010(Z2)

- [5].愚公很傻[J]. 广东第二课堂(初中版) 2008(Z1)

- [6].我的一捆炸药[J]. 少年文艺(中旬版) 2018(Z1)

- [7].扛包炸药来烧饭[J]. 小哥白尼(军事科学画报) 2010(01)

- [8].工业粉状炸药的无人化生产技术[J]. 爆破器材 2017(03)

- [9].含铝炸药深水爆炸冲击波和气泡脉动的数值模拟[J]. 爆破器材 2017(05)

- [10].低附带毁伤弹药的炸药/钨粉质量比对钨粉抛撒特性的影响[J]. 含能材料 2015(03)

- [11].太赫兹时域光谱技术用于老化炸药检测[J]. 光谱学与光谱分析 2011(05)

- [12].露天深孔台阶爆破法销毁民用过期炸药方案设计[J]. 现代矿业 2020(02)

- [13].熔铸载体炸药的研究进展[J]. 含能材料 2020(11)

- [14].我国炸药化工的发展历程概要[J]. 经济师 2017(05)

- [15].带有铝粉反应的含铝炸药状态方程的研究[J]. 兵工学报 2017(S1)

- [16].不同增塑剂含量对含铝炸药环境适应性能的影响[J]. 四川兵工学报 2013(02)

- [17].炸药防爆攻略[J]. 湖南安全与防灾 2012(03)

- [18].B炸药使用安全性研究[J]. 科技信息 2010(15)

- [19].炸药做功能力测定方法[J]. 广东化工 2020(08)

- [20].含铝炸药造型粉流动特性影响因素研究[J]. 火工品 2017(03)

- [21].成果在《自然·通讯》上在线发表 新型高能量密度炸药分子问世[J]. 含能材料 2017(09)

- [22].六棱钨柱冲击起爆带壳B炸药比动能阈值研究[J]. 高压物理学报 2017(05)

- [23].受热炸药的冲击起爆特征[J]. 爆炸与冲击 2013(01)

- [24].熔铸炸药载体的研究评述[J]. 含能材料 2013(02)

- [25].熔铸炸药载体的研究进展及其性能比较[J]. 化工中间体 2011(06)

- [26].熔铸混合炸药用载体炸药评述[J]. 火炸药学报 2011(05)

- [27].围剿“土制炸药”[J]. 瞭望 2008(29)

- [28].炸药裂缝燃烧增压过程的一维理论[J]. 爆炸与冲击 2020(01)

- [29].B炸药慢速烤燃过程的流变特性[J]. 爆炸与冲击 2020(05)

- [30].国外不敏感炸药综述[J]. 兵器装备工程学报 2020(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6f3020c3a2e36e071737f2a3.html