# 一种消防管道安装用室内脚手架论文和设计-张海明

### 全文摘要

本实用新型涉及一种消防管道安装用室内脚手架，包括支架，所述支架的底部开设有空腔，所述支架的侧壁上对称开设有与所述空腔连通的滑移口，所述滑移口上滑移连接有横向贯穿所述空腔的固定轴，所述固定轴上转动连接有位于所述空腔内的滚轮，所述支架的下表面开设有便于所述滚轮延伸至所述空腔外部的过轮口，所述固定轴以及所述支架上设置有为所述滚轮定位的定位组件。本实用新型具有提高室内脚手架放置稳定性的效果。

### 主设计要求

1.一种消防管道安装用室内脚手架，包括支架(1)，其特征在于：所述支架(1)的底部开设有空腔(11)，所述支架(1)的侧壁上对称开设有与所述空腔(11)连通的滑移口(12)，所述滑移口(12)上滑移连接有横向贯穿所述空腔(11)的固定轴(2)，所述固定轴(2)上转动连接有位于所述空腔(11)内的滚轮(3)，所述支架(1)的下表面开设有便于所述滚轮(3)延伸至所述空腔(11)外部的过轮口(13)，所述固定轴(2)以及所述支架(1)上设置有为所述滚轮(3)定位的定位组件(4)。

### 设计方案

1.一种消防管道安装用室内脚手架，包括支架(1)，其特征在于：所述支架(1)的底部开设有空腔(11)，所述支架(1)的侧壁上对称开设有与所述空腔(11)连通的滑移口(12)，所述滑移口(12)上滑移连接有横向贯穿所述空腔(11)的固定轴(2)，所述固定轴(2)上转动连接有位于所述空腔(11)内的滚轮(3)，所述支架(1)的下表面开设有便于所述滚轮(3)延伸至所述空腔(11)外部的过轮口(13)，所述固定轴(2)以及所述支架(1)上设置有为所述滚轮(3)定位的定位组件(4)。

2.根据权利要求1所述的一种消防管道安装用室内脚手架，其特征在于：所述定位组件(4)包括套设固定在固定轴(2)周侧壁上的定位块(41)、开设在定位块(41)上的插接孔(42)以及开设在支架(1)上并与空腔(11)连通的多个定位孔(43)，所述定位孔(43)内插接有贯穿所述插接孔(42)的定位销(44)。

3.根据权利要求2所述的一种消防管道安装用室内脚手架，其特征在于：所述定位销(44)的端部固定连接有长度方向与所述定位销(44)的长度方向垂直的连接块(5)，所述连接块(5)的两端均嵌合有第一磁铁(51)，所述固定轴(2)的端部嵌合有与所述第一磁铁(51)磁性相吸的第二磁铁(21)。

4.根据权利要求1所述的一种消防管道安装用室内脚手架，其特征在于：所述滚轮(3)两侧的所述固定轴(2)上套设固定有限制所述滚轮(3)偏移的限位圈(22)。

5.根据权利要求1所述的一种消防管道安装用室内脚手架，其特征在于：所述支架(1)的底部固定连接有支撑板(6)。

6.根据权利要求5所述的一种消防管道安装用室内脚手架，其特征在于：所述支撑板(6)的下表面固定连接有一层缓冲垫(61)。

7.根据权利要求1所述的一种消防管道安装用室内脚手架，其特征在于：所述支架(1)顶部的侧壁上固定连接有下表面与地面相接触的斜撑架(7)。

8.根据权利要求1所述的一种消防管道安装用室内脚手架，其特征在于：相邻两根支架(1)之间固定连接有加固架(8)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及消防工程辅助设备的技术领域，尤其是涉及一种消防管道安装用室内脚手架。

背景技术

消防管道是指与消防设备或器材连接，用于输送消防灭火用水、气体或者其他介质的管道材料。由于消防管道具有特殊的功能，所以对其厚度与材质都有特殊要求，一般要求具有消防管道具有耐腐蚀、耐高温的性能。

室内脚手架是沿室内墙面搭设的脚手架。它有多种类型，可用于内外墙砌筑、室内装修施工以及安装消防管道，室内脚手架具有灵活轻便的优点。

目前，公告号为CN204960290U的中国实用新型专利公开了一种具有插座功能的室内脚手架活动竖杆，包括支柱，所述支柱的两端设有连接柱，所述支柱上开设有凹槽，所述凹槽的右侧活动连接有盖板，所述支柱上开设有插孔，所述支柱的侧面设有两个支撑杆，所述支撑杆上连接有螺母，所述支柱的底部通过连接柱与第二连接件螺纹连接，所述第二连接件的底部设有滚轮，所述支柱的上端通过连接柱与第一连接件螺纹连接，所述凹槽的内部连接有导线，所述导线的一端穿过支柱的内部与插孔固定连接，所述导线的另一端与插头固定连接。

上述中的现有技术方案存在以下缺陷：由于第二连接件的底部设置有滚轮，从而提高了移动室内脚手架的便利性，但是，当需要使用室内脚手架时，由于滚轮无法回收，从而降低了室内脚手架放置的稳定性，操作人员站在室内脚手架上容易发生安全事故。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种消防管道安装用室内脚手架，其具有提高室内脚手架放置稳定性的效果。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种消防管道安装用室内脚手架，包括支架，所述支架的底部开设有空腔，所述支架的侧壁上对称开设有与所述空腔连通的滑移口，所述滑移口上滑移连接有横向贯穿所述空腔的固定轴，所述固定轴上转动连接有位于所述空腔内的滚轮，所述支架的下表面开设有便于所述滚轮延伸至所述空腔外部的过轮口，所述固定轴以及所述支架上设置有为所述滚轮定位的定位组件。

通过采用上述技术方案，当要使用室内脚手架时，手持固定轴使其沿滑移口上移，从而使得滚轮通过过轮口延伸至空腔内部，此时滚轮脱离与地面的接触，支架直接与地面接触，从而提高了室内脚手架放置的稳定性。

本实用新型进一步设置为：所述定位组件包括套设固定在固定轴周侧壁上的定位块、开设在定位块上的插接孔以及开设在支架上并与空腔连通的多个定位孔，所述定位孔内插接有贯穿所述插接孔的定位销。

通过采用上述技术方案，定位组件的设置为滚轮位于空腔内以及通过过轮口延伸至空腔外的两种状态定位，从而提高了室内脚手架使用或移动时的稳定性。

本实用新型进一步设置为：所述定位销的端部固定连接有长度方向与所述定位销的长度方向垂直的连接块，所述连接块的两端均嵌合有第一磁铁，所述固定轴的端部嵌合有与所述第一磁铁磁性相吸的第二磁铁。

通过采用上述技术方案，当定位销通过定位孔插接入插接孔中时，第一磁铁与第二磁铁互相吸引，从而使得固定轴与连接块紧密连接，以此提高了定位组件放置的稳定性。

本实用新型进一步设置为：所述滚轮两侧的所述固定轴上套设固定有限制所述滚轮偏移的限位圈。

通过采用上述技术方案，由于滚轮与固定轴转动连接，限位圈的设置防止了滚轮沿固定轴水平滑移而造成滚轮与过轮口产生偏移，从而避免滚轮在空腔内滞留。

本实用新型进一步设置为：所述支架的底部固定连接有支撑板。

通过采用上述技术方案，由于支架的下表面面积较小，支撑板的设置提高了室内脚手架与地面的接触面积，从而提高了室内脚手架放置的稳定性。

本实用新型进一步设置为：所述支撑板的下表面固定连接有一层缓冲垫。

通过采用上述技术方案，当滚轮滑移至空腔内部时，支撑板的底部与地面接触，缓冲垫具有一定的抗震缓冲作用，从而为室内支撑架提供保护，提高了室内支撑架的稳定性。

本实用新型进一步设置为：所述支架顶部的侧壁上固定连接有下表面与地面相接触的斜撑架。

通过采用上述技术方案，斜撑架、支架与地面构成三角形结构，三角形是最稳定的多边形，从而提高了室内脚手架放置时的稳定性。

本实用新型进一步设置为：相邻两根支架之间固定连接有加固架。

通过采用上述技术方案，加固架的设置为两根支架之间提供支撑，从而避免支架晃动，提高了室内脚手架的稳固性。

综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

1.使滚轮通过过轮口延伸至空腔内部，此时支架直接与地面接触，从而提高了室内脚手架放置的稳定性；

2.定位组件的设置为滚轮位于空腔内以及通过过轮口延伸至空腔外的两种状态定位，从而提高了室内脚手架使用或移动时的稳定性；

3.第一磁铁与第二磁铁互相吸引，从而使得固定轴与连接块紧密连接，以此提高了定位组件放置的稳定性。

附图说明

图1是本实施例的整体结构示意图；

图2是本实施例的剖面结构示意图。

图中：1、支架；11、空腔；12、滑移口；13、过轮口；2、固定轴；21、第二磁铁；22、限位圈；3、滚轮；4、定位组件；41、定位块；42、插接孔；43、定位孔；44、定位销；5、连接块；51、第一磁铁；6、支撑板；61、缓冲垫；7、斜撑架；8、加固架。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

参照图1、图2，为本实用新型公开的一种消防管道安装用室内脚手架，包括支架1。支架1的底部开设有空腔11，空腔11截面为长方形。支架1的侧壁上开设有滑移口12，滑移口12截面为长方形，并与空腔11连通。滑移口12上滑移连接有固定轴2，固定轴2为圆形杆状结构，其长度方向与支架1的宽度方向一致，并贯穿空腔11。固定轴2上套设有滚轮3，滚轮3与固定轴2转动连接，滚轮3用于提高移动室内脚手架的便利性。支架1的下表面开设有过轮口13，过轮口13截面为长方形，且过轮口13的长度略大于滚轮3的直径，过轮口13的宽度略大于滚轮3的厚度；滚轮3沿过轮口13延伸至支架1的外部。固定轴2上套设固定有限位圈22，限位圈22截面为圆弧形，位于滚轮3的两侧，用于限制滚轮3的偏移。限位圈22的设置防止了滚轮3沿固定轴2水平滑移而造成滚轮3与过轮口13产生偏移，从而避免滚轮3在空腔11内滞留。

参照图2，固定轴2以及支架1上设置有定位组件4，定位组件4包括定位块41、插接孔42、定位孔43以及定位销44。定位块41为圆形块状结构，套设固定在固定轴2的两端。插接孔42开设在定位块41上，并沿定位块41的厚度方向贯穿定位块41。定位孔43开设在支架1的侧壁上，并沿支架1的厚度方向贯穿支架1，且定位孔43与空腔11连通；定位孔43有两个，两个定位孔43分别位于滑移口12高度方向的顶端和底端。定位销44通过定位孔43插接入插接孔42内，从而为固定轴2定位，以此为滚轮3定位，从而提高滚轮3放置在空腔11内或滚动时的稳定性。

参照图2，定位销44的端部固定连接有连接块5，连接块5为长方形块状结构，位于定位销44未插入空腔11内的一端，且连接块5的长度方向与定位销44的长度方向垂直。连接块5长度方向的两端嵌合有第一磁铁51，第一磁铁51截面为方形，具有磁性。固定轴2的两端嵌合有第二磁铁21，第二磁铁21截面为方形，且与第一磁铁51互相吸引。当定位销44通过定位孔43插接入插接孔42中时，第一磁铁51与第二磁铁21的设置使得固定轴2与连接块5紧密连接，以此提高了定位组件4放置的稳定性。

参照图2，支架1的底部固定连接有支撑板6，支撑板6为长方形板状结构，且支撑板6的底面积大于支架1的底面积。由于支架1的下表面面积较小，支撑板6的设置提高了室内脚手架与地面的接触面积，从而提高了室内脚手架放置的稳定性。支撑板6的下表面固定连接有一层缓冲垫61，缓冲垫61由弹性材料制成，具有一定的抗震缓冲性能，用于为室内支撑架提供保护。

参照图1，支架1顶部的侧壁上固定连接有斜撑架7，斜撑架7与水平面的夹角为锐角，且斜撑架7的下表面与支撑板6的下表面共平面，斜撑架7、支架1与地面构成三角形结构，三角形是最稳定的多边形，从而提高了室内脚手架放置时的稳定性。

参照图1，相邻两根支架1之间固定连接有加固架8，加固架8为圆形杆状结构，在两根支架1之间提供支撑，从而避免支架1晃动，提高了室内脚手架的稳固性。

本实施例的实施原理为：当要使用室内脚手架时，手持固定轴2使其沿滑移口12上移，从而使得滚轮3通过过轮口13延伸至空腔11内部，此时滚轮3脱离与地面的接触，支撑板6以及支架1与地面接触，从而提高了室内脚手架放置的稳定性。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920091800.7

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209670297U

授权时间:20191122

主分类号:E04G 1/15

专利分类号:E04G1/15;E04G1/24;E04G5/02

范畴分类:36E;

申请人:北京中山消防保安技术有限公司

第一申请人:北京中山消防保安技术有限公司

申请人地址:101500 北京市密云区穆家峪镇穆峪南街1号镇政府办公楼401室-32(穆家峪镇集中办公区)

发明人:张海明

第一发明人:张海明

当前权利人:北京中山消防保安技术有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6f5dd71b495e6dc04dfddaca.html