# 一步沉淀法制备三维分等级花状α-Bi2O3微球及其光性能

### 论文摘要

以乙醇-水为溶剂体系、丙三醇为封端剂,在低温（95℃）及常压下,采用水相一步沉淀法,以Bi（NO3）3·5H2O为铋源、NaOH为沉淀剂,反应1 h制备出两种三维分等级花状α-Bi2O3微球。采用X射线衍射仪（XRD）和场发射扫描电子显微镜镜（FE-SEM）表征Bi2O3样品的晶型和微观形貌。结果表明,样品均为α相,尺度在微米级,随丙三醇浓度不同,微观形貌分别为纳米立方体3D自组装分等级花状微球和一维纳米棒自组装分等级花状微球。初步分析了特殊微观形貌形成的机理。紫外-可见光谱（UV-Vis）分析表明,样品均在紫外-可见光区有显著的光吸收,两种样品的禁带宽度分别为2.76 eV和2.70 eV,属于电子从价带跃迁到导带引起的吸收,为Bi2O3的直接带隙吸收。荧光光谱（PL）分析表明,样品在400～600 nm均具有五个发射谱带（谱带中心位于450 nm、466 nm、480 nm、490 nm和562 nm处）。微观形貌影响荧光发射谱带的波形与强度,纳米棒自组装而成的花状分等级微球的荧光强度稍弱。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 1.1 实验试剂及仪器

- 1.2 样品制备

- 1.3 样品表征及性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 晶体结构

- 2.2 微观形貌

- 2.3 形成机理分析

- 2.4 光性能

- 2.4.1 光吸收性能

- 2.4.2 荧光性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王亚军,郭梁,李泽雪

关键词: 氧化铋,分等级结构,液相沉淀法,形貌控制,光性能

来源: 材料导报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室

基金: 爆炸科学与技术国家重点实验室(北京理工大学)自主课题(YBKT14-09)~~

分类号: O614.532

页码: 1257-1261

总页数: 5

文件大小: 384K

下载量: 101

### 相关论文文献

- [1].两级沉淀法处理液晶面板生产中含氟废水的研究[J]. 中国给水排水 2019(21)

- [2].超声波沉淀法制备不同粒径的纳米氧化锌[J]. 山东化工 2012(03)

- [3].用酸沉淀法分离大豆糖蜜中蛋白质的研究[J]. 黑龙江粮食 2008(01)

- [4].沉淀法分离镍锌研究进展[J]. 湿法冶金 2013(05)

- [5].硫酸锰溶液氟化沉淀法除镁的研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2012(12)

- [6].溶解-沉淀法回收废弃聚砜膜的工艺[J]. 化工进展 2011(S1)

- [7].氧化-沉淀法处理冶炼废水中铊的研究[J]. 山西冶金 2018(04)

- [8].多级沉淀法处理含砷废水[J]. 过程工程学报 2017(02)

- [9].汽车磷化废水的磷沉淀法处理原理和应用[J]. 中国新技术新产品 2009(22)

- [10].基于并流沉淀法研究纳米氧化锌的表面改性[J]. 矿冶 2009(02)

- [11].选择沉淀法分离电镀废水中铜和镍的研究[J]. 贵州化工 2008(03)

- [12].诱导沉淀法处理选矿厂循环水的研究[J]. 梅山科技 2013(05)

- [13].无皂沉淀法制备聚乙烯醇缩丁醛[J]. 中国塑料 2013(08)

- [14].赢创大幅扩产用于制造高品质汽车轮胎的沉淀法二氧化硅[J]. 上海化工 2012(12)

- [15].沉淀法制备铜基甲醇合成催化剂的研究[J]. 化工中间体 2010(07)

- [16].磷酸盐沉淀法除铬热力学研究[J]. 有色金属科学与工程 2017(05)

- [17].无表面活性剂快速沉淀法制备盐酸吡格列酮微粉[J]. 化工技术与开发 2014(10)

- [18].沉淀法制备铜基甲醇合成催化剂的研究进展[J]. 化学工业与工程技术 2010(05)

- [19].酸性沉淀法测定腐殖酸尿素中缩二脲含量的研究[J]. 山西化工 2020(01)

- [20].用硝酸铵复盐沉淀法制备高纯硝酸铈铵[J]. 湿法冶金 2016(01)

- [21].沉淀法制备纳米硫酸四氨合铜[J]. 化工中间体 2014(09)

- [22].再沉淀法制备聚酰亚胺粒子[J]. 应用化工 2012(01)

- [23].浅谈沉淀法的测定[J]. 广东建材 2009(04)

- [24].离子沉淀法提取揭阳地区绿茶茶多酚的基础研究[J]. 化学工程与装备 2009(12)

- [25].氟化锰沉淀法除去硫酸锰中钙镁的工艺研究[J]. 化工技术与开发 2020(01)

- [26].焦锑酸钾沉淀法在百合花柱钙分布研究中的应用[J]. 北方园艺 2014(01)

- [27].煅烧温度对沉淀法制备羟基磷灰石纯度的影响[J]. 中原工学院学报 2012(05)

- [28].碳酸氢铵沉淀法制备大颗粒CeO_2的研究[J]. 稀土 2008(04)

- [29].碳酸钙沉淀法从钨酸钠溶液中深度脱除磷的研究[J]. 中国钨业 2019(05)

- [30].沉淀转化法处理铜冶炼含砷污酸的工业化应用[J]. 中国有色金属 2018(S2)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6f9d5e4ca581cc55638adc18.html