# 车速表论文_张聪,袁雪松,吴湘

导读:本文包含了车速表论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:车速,误差,不确定,信号,测量方法,机油,气压。

### 车速表论文文献综述

张聪,袁雪松,吴湘[1]（2019）在《基于虚拟仪器的车速表检验台自动化检定系统》一文中研究指出为便于对滚筒式车速表检验台进行现场检定,提高检测效率和准确性,研制开发一套基于虚拟仪器技术的自动化检定系统。该系统硬件部分主要由激光光电开关、数据采集卡和上位机PC构成,上位机软件基于LabVIEW平台开发,系统实现了参数设置、指令发送、过程监控、数据显示以及测量报告输出等功能。(本文来源于《物联网技术》期刊2019年10期）

华志超,周羊华,周远荣[2]（2019）在《滚筒式车速表检验台自动检定装置研究探索》一文中研究指出目前大部分计量检定机构还使用着陈旧落后的计量设备。这些设备的测量精度和可靠性已难以满足先进仪器的溯源需求,并且自动化程度较低,对计量人员的要求较高。本文将国际上流行的计算机语言与图像采集技术相结合,研究一款可以自动采集滚筒直径、自动采集滚筒转速、自动计算数据的滚筒式车速表检验台自动检定装置。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2019年04期）

杨超[3]（2019）在《汽车用车速表国内外相关标准差异分析》一文中研究指出分析汽车用车速表国内外标准的差异,提出国内标准亟待修订的建议。(本文来源于《客车技术与研究》期刊2019年02期）

张定军,左宝贵[4]（2019）在《汽车车速表指示误差影响因素的实验研究》一文中研究指出车速是引起的交通事故发生的重要因素之一,而车速表指示值是驾驶员掌握车速信息的唯一来源,因此,要求车速表指示值具有一定精度。在分析车速表指示装置的原理、试验方法、车速表误差形成原因以及国家标准基础上,选取一辆汽车进行车速表指示误差试验,通过试验发现,组合仪表速比、车轮气压、磨损量、行驶速度以及车速传感信号采集是造成车速表指示误差的主要因素,并得出汽车组合仪表实际设置的速比比理论速比要小,车速、车轮气压、车轮磨损与车速表指示误差值成近试线性关系,实验结果对改进车速表指示精度具有一定参考价值。(本文来源于《江科学术研究》期刊2019年02期）

范维全[5]（2018）在《某载重汽车车速表设计分析》一文中研究指出文章介绍了一种采用电子式里程表传感器车速检测系统,通过采集电路的隔离设计及优化车速表的输入和输出信号的逻辑处理,保证车速信号的精度和准确性。(本文来源于《汽车实用技术》期刊2018年10期）

胡怀军,张虎[6]（2016）在《江淮瑞风车速表归零》一文中研究指出车型:瑞风,配置江淮自产1.9L CTI发动机。行驶里程:60040km。故障现象:车辆正常行驶中车速表归零,车速表归零后车辆可以正常行驶,而且车辆其他功能不受任何影响,唯有在仪表上观察不到当前车速。故障诊断:车速表归零故障原因分析:(1)车辆电路故障:车辆供电、搭铁、车速信号;(2)车辆机械故障:车速传感器、仪表。(本文来源于《汽车维修技师》期刊2016年11期）

戴晓锋[7]（2016）在《车速表检验台示值误差测量值不确定度评定方法探究》一文中研究指出本文从测量方法、数学模型、不确定度传播律、不确定度来源、以及分量等方面介绍了车速表检验台示值误差测量值不确定度评定方法,并给出了其结果的报告形式,适用于检验机构对车速表检验台进行期间核查。(本文来源于《汽车与安全》期刊2016年09期）

周后瑜[8]（2016）在《江淮瑞风穿梭车车速表不工作》一文中研究指出故障现象一辆2012年产江淮瑞风穿梭HFC6510K1C7F车,装用HFC4DB1-2C高压共轨国四柴油发动机,累计行驶里程约为3万km。驾驶人反映车速表不工作,要求检修。故障诊断及排除接车后检查,发现除了车速表不工作外,机油压力警告灯不亮,柴油油量警告灯在加满柴油后还是常亮。分析引起车速表不工作的可能原因有:车速表故障;车速传感器故障;车速传感器线路故障。引起机油压力警告灯不亮的可能原因有:机油警告灯故障;.机油压力报警(本文来源于《汽车维护与修理》期刊2016年07期）

刘金玲[9]（2015）在《滚筒式车速表检验台示值误差测量值不确定度评定》一文中研究指出本文介绍了滚筒式车速表检验台示值误差测量结果的不确定度评定方法。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2015年07期）

井洪元[10]（2015）在《北京现代途胜车车速表不工作》一文中研究指出故障现象一辆2014年产北京现代途胜2.0 L自动挡车,累计行驶里程约为1 000 km,出现仪表盘上车速表不工作的故障现象。故障诊断分析故障现象和该车车速传感器电路(图1)得知,造成该故障的可能原因有:熔丝33熔断、相关线路及搭铁故障、车速传感器故障、仪表盘故障。(本文来源于《汽车维护与修理》期刊2015年05期）

### 车速表论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目前大部分计量检定机构还使用着陈旧落后的计量设备。这些设备的测量精度和可靠性已难以满足先进仪器的溯源需求,并且自动化程度较低,对计量人员的要求较高。本文将国际上流行的计算机语言与图像采集技术相结合,研究一款可以自动采集滚筒直径、自动采集滚筒转速、自动计算数据的滚筒式车速表检验台自动检定装置。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 车速表论文参考文献

[1].张聪,袁雪松,吴湘.基于虚拟仪器的车速表检验台自动化检定系统[J].物联网技术.2019

[2].华志超,周羊华,周远荣.滚筒式车速表检验台自动检定装置研究探索[J].计量与测试技术.2019

[3].杨超.汽车用车速表国内外相关标准差异分析[J].客车技术与研究.2019

[4].张定军,左宝贵.汽车车速表指示误差影响因素的实验研究[J].江科学术研究.2019

[5].范维全.某载重汽车车速表设计分析[J].汽车实用技术.2018

[6].胡怀军,张虎.江淮瑞风车速表归零[J].汽车维修技师.2016

[7].戴晓锋.车速表检验台示值误差测量值不确定度评定方法探究[J].汽车与安全.2016

[8].周后瑜.江淮瑞风穿梭车车速表不工作[J].汽车维护与修理.2016

[9].刘金玲.滚筒式车速表检验台示值误差测量值不确定度评定[J].计量与测试技术.2015

[10].井洪元.北京现代途胜车车速表不工作[J].汽车维护与修理.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/701ddf83df5020e5a389848e.html