# 一种方便脱膜的混凝土抗渗仪论文和设计-王常辉

### 全文摘要

本实用新型公开了一种方便脱膜的混凝土抗渗仪，涉及混凝土设备领域，包括机体、设置在机体上的检测台、位于检测台上的底座以及与底座配合的试模，所述试模包括用于放置试件的模体以及于模体靠近底座一侧开口处向周向延伸形成的固定边，所述固定边通过螺栓连接在底座上，所述固定边上安装有脱模组件，所述脱模组件包括垂直连接在固定边上表面的竖杆、铰接在竖杆远离固定边一端的加力杠杆以及连接在加力杠杆靠近试模一侧的压板，所述压板靠近加力杠杆一侧表面的中心固定有连杆，所述连杆铰接在加力杠杆上，所述压板抵压在试模内的试件上。通过本实用新型，能方便混凝土试件的脱模，同时不会对混凝土试件造成损伤。

### 主设计要求

1.一种方便脱膜的混凝土抗渗仪，包括机体（1）、设置在机体（1）上的检测台（11）、位于检测台（11）上的底座（12）以及与底座（12）配合的试模（2），所述试模（2）包括用于放置试件的模体（21）以及于模体（21）靠近底座（12）一侧开口处向周向延伸形成的固定边（22），所述固定边（22）通过螺栓（4）连接在底座（12）上，其特征在于：所述固定边（22）上安装有脱模组件（3），所述脱模组件（3）包括垂直连接在固定边（22）上表面的竖杆（31）、铰接在竖杆（31）远离固定边（22）一端的加力杠杆（32）以及连接在加力杠杆（32）靠近试模（2）一侧的压板（33），所述压板（33）靠近加力杠杆（32）一侧表面的中心固定有连杆（34），所述连杆（34）铰接在加力杠杆（32）上，所述压板（33）抵压在试模（2）内的试件上。

### 设计方案

1.一种方便脱膜的混凝土抗渗仪，包括机体（1）、设置在机体（1）上的检测台（11）、位于检测台（11）上的底座（12）以及与底座（12）配合的试模（2），所述试模（2）包括用于放置试件的模体（21）以及于模体（21）靠近底座（12）一侧开口处向周向延伸形成的固定边（22），所述固定边（22）通过螺栓（4）连接在底座（12）上，其特征在于：所述固定边（22）上安装有脱模组件（3），所述脱模组件（3）包括垂直连接在固定边（22）上表面的竖杆（31）、铰接在竖杆（31）远离固定边（22）一端的加力杠杆（32）以及连接在加力杠杆（32）靠近试模（2）一侧的压板（33），所述压板（33）靠近加力杠杆（32）一侧表面的中心固定有连杆（34），所述连杆（34）铰接在加力杠杆（32）上，所述压板（33）抵压在试模（2）内的试件上。

2.根据权利要求1所述的一种方便脱膜的混凝土抗渗仪，其特征在于：所述固定边（22）上沿其周向设置有若干个用于将试模（2）架起的支撑件（5），所述支撑件（5）分别位于相邻的螺栓（4）之间。

3.根据权利要求2所述的一种方便脱膜的混凝土抗渗仪，其特征在于：所述固定边（22）上位于相邻的螺栓（4）之间分别开设有通孔（221），所述固定边（22）上位于通孔（221）的开口边缘处沿周向开设有凹槽（222），所述凹槽（222）的侧壁上设置有内螺纹；所述支撑件（5）包括穿设在通孔（221）内的支撑杆（51）和连接在支撑杆（51）靠近模体（21）一端的锁紧杆（52），所述锁紧杆（52）的侧壁上开设有与凹槽（222）相配合的外螺纹，所述支撑杆（51）和锁紧杆（52）的总长度大于固定边（22）的厚度。

4.根据权利要求3所述的一种方便脱膜的混凝土抗渗仪，其特征在于：所述支撑杆（51）的底部固定连接有圆盘（53），所述固定边（22）下表面上以通孔（221）为中心开设有容置槽（223），所述圆盘（53）可嵌入在容置槽（223）内。

5.根据权利要求3所述的一种方便脱膜的混凝土抗渗仪，其特征在于：所述锁紧杆（52）的顶端面上固定有拉环（54）。

6.根据权利要求1所述的一种方便脱膜的混凝土抗渗仪，其特征在于：所述底座（12）上固定连接有密封环（121），所述密封环（121）的截面为半圆形，所述固定边（22）的下表面上设置有与密封环（121）相配合的环形槽。

7.根据权利要求1所述的一种方便脱膜的混凝土抗渗仪，其特征在于：所述竖杆（31）与模体（21）的侧壁之间连接有加强筋（35）。

8.根据权利要求1所述的一种方便脱膜的混凝土抗渗仪，其特征在于：所述加力杠杆（32）远离竖杆（31）的端部包覆有防滑套（321），所述防滑套（321）的侧表面设置有防滑纹路。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及混凝土设备领域，特别涉及一种方便脱膜的混凝土抗渗仪。

背景技术

混凝土作为建筑工程施工过程中必不可少的材料，在现阶段以及未来很长的时间内，其经济性以及应用性都是其他很多材料不可比拟的。但是，目前有很多生产商在生产混凝土时常常以次充好，所以对于混凝土性能的检测显得尤为重要。

混凝土抗渗仪就是对混凝土的渗透性进行检查的设备，混凝土抗渗仪通常包括试模和底座，通过将混凝土试件放置在试模内部，首先对试模和混凝土试件进行预热，然后通过底座向上喷出水汽，一段时间后再观察混凝土试件的渗水程度，从而对混凝土的渗透性进行检测，但是在试验完毕后，需要将混凝土试件从抗渗仪试模中取出，由于混凝土试件与试模刚好吻合，经过渗水试验后，试件取出较为费劲，而依靠试件自重并通过对试模进行振捣的方式将试件取下有时难以实现，同时这种方式也会对试件造成损伤，试件在由试模脱落至台面的过程中，容易磕坏或碎裂。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种方便脱膜的混凝土抗渗仪，方便混凝土试件的脱模，同时不会对混凝土试件造成损伤。

本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种方便脱膜的混凝土抗渗仪，包括机体、设置在机体上的检测台、位于检测台上的底座以及与底座配合的试模，所述试模包括用于放置试件的模体以及于模体靠近底座一侧开口处向周向延伸形成的固定边，所述固定边通过螺栓连接在底座上，所述固定边上安装有脱模组件，所述脱模组件包括垂直连接在固定边上表面的竖杆、铰接在竖杆远离固定边一端的加力杠杆以及连接在加力杠杆靠近试模一侧的压板，所述压板靠近加力杠杆一侧表面的中心固定有连杆，所述连杆铰接在加力杠杆上，所述压板抵压在试模内的试件上。

通过采用上述技术方案，在混凝土抗渗试验完毕后，将整个试模从底座上拆卸下来，然后将试模垫起，转动加力杠杆将压板抵压在试件上，按压加力杠杆的端部，压板会将试件向下顶出，试件即可从试模内取出。

本实用新型进一步设置为：所述固定边上沿其周向设置有若干个用于将试模架起的支撑件，所述支撑件分别位于相邻的螺栓之间。

通过采用上述技术方案，当需要脱模时，通过调节支撑件将试模支撑在台面上，然后转动杠杆将试件顶出，无需再借助其它垫块，操作方便。

本实用新型进一步设置为：所述固定边上位于相邻的螺栓之间分别开设有通孔，所述固定边上位于通孔的开口边缘处沿周向开设有凹槽，所述凹槽的侧壁上设置有内螺纹；所述支撑件包括穿设在通孔内的支撑杆和连接在支撑杆靠近模体一端的锁紧杆，所述锁紧杆的侧壁上开设有与凹槽相配合的外螺纹，所述支撑杆和锁紧杆的总长度大于固定边的厚度。

通过采用上述技术方案，在进行抗渗试验之前，向上旋松锁紧杆，使支撑杆的底端缩回通孔内将其平稳放置在底座上；当试验结束需要脱模时，将锁紧杆旋进凹槽内，支撑杆从通孔中向下伸出，将试模支撑在台面上。

本实用新型进一步设置为：所述支撑杆的底部固定连接有圆盘，所述固定边下表面上以通孔为中心开设有容置槽，所述圆盘可嵌入在容置槽内。

通过采用上述技术方案，首先圆盘增大了支撑杆与台面之间的接触面积，使得在支撑时更平稳，其次，圆盘卡合在容置槽内，使得整个支撑件不会从通孔中脱落。

本实用新型进一步设置为：所述锁紧杆的顶端面上固定有拉环。

通过采用上述技术方案，拉环可方便工作人员手动旋动支撑件，无需借助改锥等外部工具，使用方便。

本实用新型进一步设置为：所述底座上固定连接有密封环，所述密封环的截面为半圆形，所述固定边的下表面上设置有与密封环相配合的环形槽。

通过采用上述技术方案，固定边放置在底座上时，密封环嵌入在环形槽内，防止在进行喷水时，水流沿固定边和底座之间的缝隙流出，造成渗漏。

本实用新型进一步设置为：所述竖杆与模体的侧壁之间连接有加强筋。

通过采用上述技术方案，在按压加力杠杆的过程中，会对加力杠杆和竖杆的铰接处产生水平方向的推力，设置加强筋可有效防止竖杆发生折弯或从其底部断裂。

本实用新型进一步设置为：所述加力杠杆远离竖杆的端部包覆有防滑套，所述防滑套的侧表面设置有防滑纹路。

通过采用上述技术方案，人手在按压加力杠杆的端部时，需要施加较大的力，设置防滑套及防滑纹可防止手部与加力杠杆之间形成相对滑动，更方便按压加力杠杆。

综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

1.通过设置加力杠杆，在加力杠杆上铰接压板，依靠杠杆原理，按压加力杠杆即可将试件从试模中顶出，而且不会对试件造成损伤；

2.通过支撑件的设置，旋动锁紧杆，即可将试模支撑在台面上，进行脱模操作，非常方便。

附图说明

图1是本实用新型的整体结构示意图。

图2是本实用新型的一种剖面示意图。

图3是图2中的A部分的局部放大图。

图中，1、机体；11、检测台；12、底座；121、密封环；2、试模；21、模体；22、固定边；221、通孔；222、凹槽；223、容置槽；3、脱模组件；31、竖杆；32、加力杠杆；321、防滑套；33、压板；34、连杆；35、加强筋；4、螺栓；5、支撑件；51、支撑杆；52、锁紧杆；53、圆盘；54、拉环。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

一种方便脱模的混凝土抗渗仪，如附图1所示，包括机体1和试模2，机体1的上表面上设置有检测台11，检测台11上安装有底座12，试模2放置在底座12上。试模2包括模体21和连接在模体21下侧开口处的固定边22，待检测的混凝土试件放置在模体21内并与模体21的内壁相贴合，固定边22为圆环状并沿模体21的开口周向向外侧延伸，固定边22与模体21一体成型，固定边22上沿其周向穿设有四个螺栓4，固定边22通过螺栓4固定在底座12上。试模2上还安装有脱模组件3，通过脱模组件3可方便将模体21内的试件取下。

脱模组件3包括竖杆31、加力杠杆32和压板33，竖杆31固定连接在固定边22上且与固定边22相垂直，加力杠杆32的一端铰接在竖杆31的顶端，压板33为与模体21的开口相配合的圆形板并可在模体21内移动，压板33靠近加力杠杆32一侧表面的中心固定连接有连杆34，连杆34垂直于压板33且其远离压板33的一端铰接在加力杠杆32上。加力杠杆32远离竖杆31的端部包覆有防滑套321，防滑套321的侧壁上开设有防滑纹，增加工作人员操作的舒适度；竖杆31的上部和模体21的侧壁之间还连接有加强筋35，防止在按压加力杠杆32时竖杆31发生弯折。

结合附图2和3所示，底座12上还固定连接有密封环121，密封环121与底座12同心设置密封环121的截面为半圆形，固定边22的底面上设置有一圈与密封环121相配合的环形槽，固定边22放置在底座12上时，密封环121嵌入在环形槽内，防止在进行喷水时，水流沿固定边22和底座12之间的缝隙流出，形成渗漏。

固定边22上位于相邻的螺栓4之间分别开设有通孔221，通孔221以模体21的中心为圆心呈圆形阵列排布，通孔221的上开口边缘处沿其周向开设有凹槽222，通孔221内穿设有支撑件5，支撑件5的截面为T形，支撑件5包括支撑杆51和固定连接在支撑杆51上端的锁紧杆52，锁紧杆52的侧壁上设置有外螺纹，凹槽222的内壁上开设有与其相配合的内螺纹，锁紧杆52远离支撑杆51的端面上固定有拉环54，旋动拉环54将锁紧杆52拧至凹槽222的底部时，试模2被支撑杆51架起；支撑杆51的底部还固定连接有圆盘53，固定边22的底面上开设有与圆盘53相配合的容置槽223，将锁紧杆52向上旋出凹槽222时，支撑杆51退回至容置槽223内，固定边22可平稳放置在底座12上。

本实施例的实施原理为：在进行抗渗试验时，首先确保锁紧杆52处于凹槽222外部，将固定边22放置在底座12上，然后通过螺栓4将固定边22与底座12固定，即可进行抗渗试验；抗渗试验完毕后，将螺栓4卸下，同时旋动拉环54将锁紧杆52分别旋动至凹槽222底部，圆盘53将整个试模2架起，然后转动加力杠杆32将压板33抵压在试件上，按压加力杠杆32的端部，压板33会将试件向下顶出，试件即可从试模2内取出。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920016243.2

申请日:2019-01-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209387475U

授权时间:20190913

主分类号:G01N 15/08

专利分类号:G01N15/08

范畴分类:31E;

申请人:河北建业预拌混凝土有限公司

第一申请人:河北建业预拌混凝土有限公司

申请人地址:051430 河北省石家庄市栾城区苏邱村东

发明人:王常辉

第一发明人:王常辉

当前权利人:河北建业预拌混凝土有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7040d9582db778ea7a2d54df.html