# 高层建筑土建施工中桩基础施工技术分析

黑龙江省龙政道桥工程有限责任公司

摘要：桩基施工是高层建筑施工中的关键内容，它保证了桩基的质量，有效地提高了高层建筑的稳定性。本文对高层建筑施工中的桩基施工技术进行了分析，以供参考。

关键词：高层建筑；桩基施工；施工技术

随着城市的建设和发展，城市用地越来越少，城市建筑的高度越来越高，建筑难度越来越大。为了保证高层建筑的稳定性和安全性，建筑单位提高了建筑的管理实力，结合了工程和城市的特点，也在保证建筑质量的同时加强了建筑的设计工作。高层建筑的质量是保证建筑业更好发展的基础。

一、桩基础

（一）桩基础含义

桩基础也是基桩，是承台连接起来的桩形成的一个具有承受动荷载和静荷载的深基础，桩可以一试数值的置于土中，也可以是倾斜的置于土中，作为一个基础构件，桩能够从较软弱的高压缩性土层或者水中穿过，也就是说，需要穿越软弱物质后与具有高强度的地基持力层相连接，将桩承受的荷载传给深处具有更好承载力的土层上面，这样能够减轻桩承受的荷载，保证桩的沉降要求。

（二）桩基础适用范围

桩基础的适用范围相对较广。当上部土层不能够满足承载力的要求时，但是下部土层可以满足承载力和变形的要求，那么就需要用桩来穿越上部满足要求的土层到下部土层中，将桩与下部较好土层相连接，然后将力传递给下部土层，使桩能够稳定的承受力；当地基的软硬程度不均匀，或者天然地基也不能够满足承载力的时候，可以采用桩基础来作为建筑的基础，承受建筑的荷载，保证建筑的稳定；当建筑物与相邻的建筑物太近时，可能会出现两栋建筑物会互相影响，对建筑的稳定性带来一定的隐患时，可以采用中桩基础来将解决可能出现的过度倾斜或者沉降的问题，保证建筑物的安全性和稳定性；当基础需要承受来自水平方向的力的时候，可以使用桩来承担这个水平方向的力，这样能够保证基础所承受的荷载是在安全范围内，保证基础的稳定。

二、高层建筑桩基础的选择

高层建筑的地下空间普遍比较大，为了保证地下空间的施工能够顺利的完成，就需要做好施工前的准备工作，在对高层建筑的地下空间进行施工的时候，偶尔会遇到上层土质比较软弱的情况，软弱的土质不能成为建筑的地基，会造成地基不稳或者地基不均匀沉降的问题发生，所以，需要对软弱的地基进行处理，如果软弱的土层下部有比较坚硬的土层，那么可以利用桩来穿过软弱的土层，直接与强度够大的土层相接，这样就能够通过桩将需要承载的荷载传给坚硬的土层，形成一个具有高强度、高承载力的桩基础。

三、桩基础施工前的准备工作

在进行桩基础的施工之前，要先对施工现场进行全面的勘查工作，这样能够根据勘查的结果进行施工方案的编制工作。现场勘查要对地形和地质情况全面的了解并记载，形成一个完整的勘查报告，勘查报告为编制施工方案提供了事实依据，同时，要对地下情况也要做一个全面的检查，在城市中，地下铺设的管线种类多并且十分的复杂，避免在高层建筑的施工中，出现与地下管线重叠的问题发生，影响到管线的正常使用，也影响到工程的施工，建设这类问题带来的经济损失。在施工现场要做好桩基础前的轴线检查工作，轴线是保证定桩位置准确的基础。同时，也要对施工现场进行全面的清理，避免杂物或者垃圾过多，影响到成桩的质量。而且，在进行桩机施工时，为了避免桩机引起沉降问题的发生，所以需要在桩机下铺设碎石，保证桩机的使用，也要保证桩机的稳定。桩基础施工前的准备工作一定要做到位，这样才能保证桩基础能够承受住建筑的荷载，保证建筑符合标准。

四、高层建筑施工中的桩基础施工技术的分析

（一）预制桩施工技术

对于高层建筑桩基础施工应用静压预制桩施工中，需要对桩机走机路线实施科学合理的规划，保证入桩能够顺利进行，避免桩基础施工当中的地基以及桩基上溢或者挤土等情况产生。施工人员需要在压桩当中，以此来保证桩基的稳定，防止压桩在实际的定位当中不准确造成桩基在下压中产生影响。并且施工人员需要将桩基下压的速度进行控制在1m/min。在压桩中，人员需要对桩基下段的钢筋和预留孔位进行对准，同时对上下节之间的桩基接触面进行控制在5~10mm当中，保证预制桩在压桩施工中使其能够和施工方案设计相符合。

（二）灌注桩施工技术

对于灌注桩的成孔，通常主要有钻孔以及成孔和挖孔等，在这当中，成孔主要有沉管成孔和干作业成孔两种，在高层桩基础施工当中这两种施工的应用都很普遍，对于干作业成孔主要就是将人工挖孔和机械钻孔施工有效结合的一种方式，在采用人工挖孔过程当中需要和实际的施工状况进行结合起来，对孔深和扩大头有效控制。施工人员需要在灌注桩施工技术有效应用到一些岩溶地貌区域，很容易造成产生卡钻或者偏孔的问题，在施工当中，需要将钻进钻入到溶洞顶端，同时对冲击钻的实际过程进行调小，防止偏孔情况产生，若是在实际的施工中产生偏孔，施工人员就需要在溶洞上层进行素混凝土的浇筑，在一日之后实施冲孔。在完成桩孔之后，需要对桩孔实施清理，防止底部产生沉渣，施工人员需要采用桩机设备对桩孔实施处理，同时对其次数以及时间有效控制，保证整体的桩基础质量良好。

（三）静力压桩技术

静力压桩技术主要就是采用桩机设备自身的压力以及静力压桩设备的压力对桩基打入到土地当中，这种方式的应用能够将压桩的质量提升，并且在施工中还不能产生振动，因此也就不会产生噪音。同时采用这种技术能够将混凝土以及钢筋等材料的使用量进行减少，减少投资，避免成本增加。

（四）桩基础预制桩技术

预制桩在实际的施工当中，对于桩基础预制桩技术来讲，需要从桩顶实施浇筑，同时保证保护层厚度能够在25m左右。在实际的桩基础施工中，设计人员需要对于其基础以及数量有效规划，以此来保证桩基础科学合理，避免对周边环境造成破坏。

（五）振动沉桩技术

在高层建筑桩基施工中，振动沉桩技术具有很好的优越性。例如，在应用中的配置很简单，有很好的方便性，而且相关的机械设备在施工中也很简单。由于空间利用率不大，重量小，运动方便，在应用中有很好的效果，施工效率也很高。然而，振动沉桩技术在应用中的成本也很高，整体上对桩基的经济投入有了很大的增加，而且在应用中会产生很多的噪音，对人们的生活和工作都有很大的影响。

五、结语

桩基础适用于地基的软、硬土或上部软土和下层硬土。在高层建筑中，桩基施工的使用可以为建筑物的稳定性和安全性提供一定的保障。此外，桩基的使用可以促进高层建筑的使用和质量，降低高层建筑基础不稳定的风险，促进高层建筑的发展。

参考文献：

[1]傅本伟.解析高层建筑工程施工中桩基础施工技术[J].建材与装饰，2016（19）：00101-00101.

[2]陈建康.浅谈高层建筑工程施工中桩基础施工技术[J].江西建材，2016（16）：112-112.

[3]卓秋梅，叶美玲.高层建筑工程施工中桩基础施工技术探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2017（18）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/70502dbe2fa25f5e33c529ef.html