# 预拌混凝土搅拌站绿色生产技术香志光

东莞市骏宇混凝土有限公司广东东莞523000

摘要：本文主要概括分析了绿色化生产这一概念，深入研究并探讨了混凝土（砼）预拌搅拌站的绿色化生产技术应用，以便于砼预拌站广大技术工作者均能够更为深刻地认知到运用绿色化生产技术之重要，掌握最为先进、科学合理地绿色化生产技术，并将其有效应用至砼预拌搅拌站的实际生产当中，以更好地确保砼预拌搅拌站能够实现绿色化地生产运行，有效处理现阶段的环境污染问题。

关键词：预拌；混凝土（砼）；搅拌站；绿色生产；技术；

前言

伴随着建筑业持续发展，混凝土（砼）预拌业也犹如雨后春笋一般呈现良好的发展趋势。但伴随着砼预拌业逐步发展，砼搅拌生产运行期间所产生的各种环境污染日趋严重化，已得到社会各界的普遍关注，应用绿色化的生产技术更为重要。鉴于此，本文主要针对砼预拌搅拌站的绿色化生产技术进行综述分析，望能够为相关专家及学者对这一课题的深入研究提供有价值的参考或者依据。

1.概述绿色化生产

砼绿色化生产技术，其指的是砼从选用原材料、配合比的试验操作、生产混合物、运输材料、浇筑成型处理、构件服役、回收及再利用等全过程当中，它的各项性能均可满足于工程总体设计及施工标准，工艺上与低能耗、低碳、绿色环保持续发展理念相符合的综合活动，能够为社会经济实现可持续性的发展、环保等各项发展战略有效实施奠定重要基础。预拌砼生产属于高能耗的运行过程，生产每方电能效果均在3.50KW/h左右，如年产量60万立方搅拌站，年电耗约150万KW/h左右，总体能耗极高。从现阶段国内搅拌砼生产实际情况来看，绿色化生产技术应用的还不够广泛，搅拌站的生产线存在滞后性，生产运行期间废弃材料、污水、粉尘、噪音等污染较为严重，各项资源浪费情况也相对较为严重，协调化发展往往很难实现。对此，现代的搅拌站整体建设期间，需因可能地提高站内实际的绿化面积，绿化率最低在10%以上，以对生产运行期间所形成粉尘与噪音予以削减、吸收。生产运营期间，应科学运用各种新型的管理理念及方式，回收再利用生产期间所产生废弃材料，严控材料择选及资源消耗方面，以更好地实现低能耗、低碳、绿色环保持续发展。现阶段，多数搅拌站均已逐渐提升了对绿色化生产技术科学应用的重视程度，绿色化生产技术在各地区砼搅拌站内广泛应用终将是必然发展趋势。

2.实际应用

2.1合理选用各种原材料

2.1.1合理选用添加剂

搅拌砼期间，通常需适量加入外加剂，以起到用水量减少及砼强度提升的作用，保证砼质量。市场上此种砼的外加剂有着较多种类，选用添加剂期间，因尽量选用绿色环保类外加剂，可防止沉淀或结晶等情况出现，不会损害到砼的质量。

2.1.2合理选用骨料

可供选择的骨料有细骨料、粗骨料两种。粗骨料为卵石、碎石；细骨料为淡化海砂、石粉、山砂、河砂等，实际选用骨科期间应注重保护天然石料类资料。

2.1.3合理利用水资源

近些年，国内水资源处于短缺阶段，搅拌砼期间所需水资源相对较多，所用水资源多数源自于地下水或自来水，水资源浪费情况较为严重。对此，搅拌砼期间需尽量用循环水与处理水，以提高水资源实际利用率。经搅拌后所产生废水必须经严格处理后才可排放。

2.2严控粉尘及噪声污染

2.2.1粉尘污染方面

①控制粉尘污染期间，可隔离好粉尘的污染源，结合粉尘不同形成因素针对性地控制粉尘。生产砼期间，砼搅拌机需经隔离处理，借助高效除尘器集中处理粉尘，经处理后粉尘应及时送入搅拌机内实现回收再利用，以减少粉尘产生量，达到有效利用资源，实现砼绿色化生产这一目的；②封闭粉尘仓库，合理选择吸尘装置。若上料压力大，需选用有着较为广泛除尘范围除尘装置，以有效排放粉尘，避免爆仓情况出现，可实现粉尘除尘与资源节约。现阶段，除尘方式上主要是以地面的集中除尘为主，实际操作极具便捷性；③对于皮带运输的装备、骨料储存，应安置封闭装置，防止装卸骨料期间有粉尘污染问题状况出现，确保骨料运输期间粉尘污染实际发生率得以有效降低；④运输材料期间，在需处理好工厂内环境，洒水车应对厂区内部做好全面性吸尘处理。

2.2.2噪声污染方面

砼实际生产期间极易有噪声出现，若有噪声出现，则可从下列方面着手加以把控：①选用具备良好隔热隔音效果材料封闭好搅拌机；②生产设备应尽量选用低噪音、低能耗产品，合理科学地设计搅拌机结构，搭建搅拌楼应为钢混结构，使用减震垫，严控噪声污染；③实行仓式配料，以将噪声污染减少。还可从地下位置设称量斗，确保砂石掉落全过程的噪声得以降低；④气路系统内安置消音装置，以确保空压装置实际运行期间噪声能够得以有效降低。

2.3再利用生产各种废弃物

生产砼期间会有各种废弃物产生，循环利用废弃物为绿色化生产砼的关键内容。借助雨水收集便可循环利用废弃物，采取相应措施再利用生产运行期间所小型车废水。搅拌站建立期间，需把雨水充分利用至工程中，把城市生活污水处理后排放市政的排污系统，收集、排放雨水需按照计划实施，在场地内需建立起排水沟，确保场地内车辆或机器清洗处理后所产生废水均可自排水沟顺利排入至沉淀池内，沉淀过滤处理之后废水可投放砼生产当中，实现二次利用废弃物。还可用砂石分离装置，再利用经清洗后废弃砼。

2.4注重生态砼的开发利用

生态砼包含着传统砼基本特性，且能够依据时间具体长短情况来改善主体实际所处环境状况，维护植物栖息环境。透水排水能够改善热收支，采用吸音与隔音材料，可有效保护及改善环境，应多应用水砼或柔软性砼。

2.5科学利用废弃砼及废渣

砼中废渣源自排水沟与污水的回收池内沉淀着，良好性能废弃砼能够对其等级予以降低处理操作，经降级处理过后，还可生产低等级砼。若废弃砼自身性能处于不良状态，应用砂石的分离装置予以有效处理，实现二次利用。沉淀渣有着较高含碱量，有着极强腐蚀性，通常不可直接排放处理，不然会造成严重污染问题。通常需予以回填处理，也可与砼一同搅拌，制成砼制品，以确保砼预拌绿色化生产技术标准下，废弃砼利用率可达90%左右。经调查研究可了解到，砂石分离装置能够全面分离砼，制成砼制品，统一回收处理排水沟于污水的处理池所形成废渣。

2.6重视搅拌站内外环境

预拌砼的与办展实际生产运行期间，进购设备方面应尽量徐先用低噪声、低能耗、低排放量设备。搅拌站的选址期间，应尽量选择有着良好绿色环境标准的一些地点，以吸附厂区内粉尘于与噪音，为生产运行创造绿色化最佳厂区环境。

3.结语

综上所述，通过以上分析论述之后我们对于绿色化生产基本概念、砼预拌搅拌站的绿色化生产技术应用，均能够有了更加深入地认识及了解。那么，为了今后能够更好地运用各种绿色化生产技术开展砼预拌搅拌站生产运行工作，便还需广大搅拌站内所有技术员们能够积极投身于绿色化生产实践探索当中，多积累相关的实践经验，以更为全面地掌握绿色化生产技术，以为砼预拌搅拌站的绿色化生产提供技术支持，不仅实现对环境问题的有效控制，还要实现各种废弃物的有效回收利用，达到绿色生产各项标准及要求，为砼搅拌业长期发展奠定基础。

参考文献：

[1]纪宪坤，杨欣华，韦庆东.预拌混凝土搅拌站绿色生产技术探讨[J].施工技术，2016，43（24）：24-27.

[2]刘志杰，耿加会，李国宏.预拌搅拌站废水、废浆再生利用技术[C].新常态下的绿色建筑——第五届中国中西部地区土木建筑学术年会.2017，11（02）：521-522.

[3]宋智庆.对预拌混凝土搅拌站绿色生产技术的几点探讨[J].四川水泥，2016，14（12）：203-204.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/706410c02a94ae02ddb68d73.html