# 煤加压富氢热解及半焦气化特性研究

### 论文摘要

为研究加压固定床气化过程中热解区和气化区的反应,模拟固定床富氢气氛热解与半焦气化过程,利用加压富氢热解装置考察了压力、加热终温以及富氢比例对煤热解的影响,分析了各因素对热解影响的机理,以富氢气氛热解半焦为原料,通过加压热重分析仪进行试验研究,研究不同温度和不同热解半焦原料的条件下碳转化率与CO2反应速率随时间的变化规律,分析富氢比例对气化反应活性的影响。结果表明:常压富氢气氛热解试验中,随着富氢比例的升高,提供大量H,H浓度增大,煤在热解过程中自由基会不断与H结合生成稳定组分,其中包括大量小分子的挥发物以及部分焦油析出,使半焦中挥发分降低0.69%,半焦收率降低4.8%;加压条件下半焦收率较高,半焦收率随压力的增大变化幅度不大,且没有明显规律,挥发分总体逐渐降低,但变化较小;随着终温的升高,挥发分析出量逐渐升高,伴随着挥发分析出,富氢氛围中的H将与自由基结合生成小分子结构而逸出,半焦收率与挥发分均逐渐降低;增加富氢比例能提高半焦的成熟程度,富氢比例由0增加到35%,H浓度增大,煤中小分子可迅速加氢生成挥发物,同时大分子也会加氢变为稳定结构,半焦挥发分降低了1.46%,半焦收率降低了2.50%;富氢热解能明显促进CO和CH4的生成,在35%H2时产量分别达到91.2和63.8 mL/g。由气化特性试验可知:提高气化反应温度,有助于提高富氢半焦与CO2的气化反应性;富氢气氛与惰性气氛下热解半焦的气化反应活性相近,表明加氢热解能够提高焦油产率与焦油品质,同时对半焦的气化活性影响不大。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验

- 1.1 试验煤样

- 1.2 试验装置及方法

- 1.2.1 试验装置组成

- 1.2.2 试验方法

- 2 富氢气氛热解试验

- 2.1 常压富氢热解试验

- 2.2 加压富氢热解试验

- 2.2.1 不同压力的影响

- 2.2.2 不同终温的影响

- 2.2.3 不同富氢比例的影响

- 3 富氢热解半焦半焦气化特性

- 3.1 温度对半焦气化反应活性的影响

- 3.2 加氢对半焦气化反应活性的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 安斌

关键词: 固定床,热解,富氢,半焦,气化特性

来源: 洁净煤技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工

单位: 煤炭科学技术研究院有限公司煤化工分院,煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室

基金: 国家重点研发计划资助项目(2017YFB0602301)

分类号: TQ530.2;TQ546

DOI: 10.13226/j.issn.1006-6772.19052801

页码: 105-110

总页数: 6

文件大小: 962K

下载量: 104

### 相关论文文献

- [1].实验室固定床模拟气化实验步骤[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(12)

- [2].低压固定床纯氧连续气化制水煤气工艺设计案例[J]. 安徽化工 2019(03)

- [3].固定床煤气化工艺的节能技术措施[J]. 石油和化工节能 2009(01)

- [4].固定床富氧制气节能降耗改造项目可行性分析[J]. 氮肥与合成气 2018(05)

- [5].小管径比固定床中圆柱颗粒床层内气体流动特性[J]. 化学反应工程与工艺 2018(04)

- [6].活性炭固定床回收溶剂的设计[J]. 化工设计通讯 2019(01)

- [7].固定床纯氧连续气化炉的模拟[J]. 氮肥技术 2018(02)

- [8].活性炭固定床对苯酚废水的动态吸附研究[J]. 水处理技术 2017(11)

- [9].固定床制气改原料技术难题攻关总结[J]. 氮肥与合成气 2018(08)

- [10].颗粒13X分子筛固定床对水中Zn~(2+)的去除[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2018(04)

- [11].固定床间歇富氧煤气化技术应用体会[J]. 山东化工 2018(06)

- [12].固定床雷尼金属催化剂研究进展[J]. 化工进展 2018(11)

- [13].松紧带固定床单四角在腹部术后半卧位患者中的应用[J]. 当代护士(下旬刊) 2019(01)

- [14].基于ASPEN PLUS的固定床纯氧连续气化炉的模拟[J]. 煤炭加工与综合利用 2017(12)

- [15].固定床用大孔Ni/SiO_2催化剂的研究[J]. 广东化工 2019(13)

- [16].固定床熔渣气化炉内冷态气固两相流动特性[J]. 洁净煤技术 2018(02)

- [17].农村生活垃圾固定床气化特性的模拟研究[J]. 环境工程 2018(05)

- [18].固体超强酸固定床催化裂解松香的研究[J]. 化学试剂 2019(04)

- [19].基于MATLAB的固定床煤气化过程数值模拟系统的设计与实现[J]. 化工管理 2019(24)

- [20].固定床中液-固相连续催化反应合成2-苯硫基乙醇[J]. 精细石油化工 2019(05)

- [21].萘法固定床苯酐生产技术[J]. 广州化工 2010(12)

- [22].吡啶固定床催化加氢合成哌啶的影响因素[J]. 安徽化工 2018(05)

- [23].固定床气化炉掺烧焦炭的生产实践[J]. 中氮肥 2019(02)

- [24].利用固定床-流化床回收颗粒余热的仿真计算[J]. 冶金能源 2016(05)

- [25].基于固定床气化废水的褐煤水热提浓制浆[J]. 化工进展 2018(04)

- [26].固定床液化气精脱硫方案工业应用[J]. 硫酸工业 2015(06)

- [27].固定床轴向反应器催化剂装填的安全与控制[J]. 化工管理 2014(26)

- [28].固定床-流化床废水处理工艺监控系统的设计与实现[J]. 电气传动自动化 2012(05)

- [29].铜锰复合载氧体吸释氧反应性实验研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [30].固定床离子交换除盐系统的应用探究[J]. 中国设备工程 2019(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7070f86e9bb88d3526daccdd.html