# 一种工程管理咨询用演示板论文和设计-梁亚

### 全文摘要

本实用新型公开了一种工程管理咨询用演示板，包括底板，所述底板的下表面固定安装有防滑垫，所述底板的上表面两端均固定安装有支撑柱，所述支撑柱的顶部固定安装有外框，所述外框的底部套接有套板，所述套板的底部固定安装有与底板相连接的底柱，所述外框的内腔壁左端插接有轴承，所述轴承的内腔插接有一端贯穿并延伸至外框右端的旋转杆，所述旋转杆的外表面套接有位于外框内腔的板体，所述外框的前表面两端顶部固定安装有与板体相连接的限位装置。优点在于：设有的凹槽、插杆和软套，使旋转板可以通过固定板来固定，可以限定旋转过后的板体，使用非常的方便，以及安装的拉环、第二弹簧和限位杆，使插杆方便装卸，使用方便。

### 主设计要求

1.一种工程管理咨询用演示板，包括底板(1)，其特征在于，所述底板(1)的下表面固定安装有防滑垫(2)，所述底板(1)的上表面两端均固定安装有支撑柱(3)，所述支撑柱(3)的顶部固定安装有外框(4)，所述外框(4)的底部套接有套板(5)，所述套板(5)的底部固定安装有与底板(1)相连接的底柱(6)，所述外框(4)的内腔壁左端插接有轴承(7)，所述轴承(7)的内腔插接有一端贯穿并延伸至外框(4)右端的旋转杆(8)，所述旋转杆(8)的外表面套接有位于外框(4)内腔的板体(9)，所述外框(4)的前表面两端顶部固定安装有与板体(9)相连接的限位装置(10)，所述外框(4)的右表面固定安装有套接于旋转杆(8)外表面的固定板(11)，所述固定板(11)的右表面开设有凹槽(12)，所述旋转杆(8)的右端固定安装有与凹槽(12)相匹配的卡接装置(13)。

### 设计方案

1.一种工程管理咨询用演示板，包括底板(1)，其特征在于，所述底板(1)的下表面固定安装有防滑垫(2)，所述底板(1)的上表面两端均固定安装有支撑柱(3)，所述支撑柱(3)的顶部固定安装有外框(4)，所述外框(4)的底部套接有套板(5)，所述套板(5)的底部固定安装有与底板(1)相连接的底柱(6)，所述外框(4)的内腔壁左端插接有轴承(7)，所述轴承(7)的内腔插接有一端贯穿并延伸至外框(4)右端的旋转杆(8)，所述旋转杆(8)的外表面套接有位于外框(4)内腔的板体(9)，所述外框(4)的前表面两端顶部固定安装有与板体(9)相连接的限位装置(10)，所述外框(4)的右表面固定安装有套接于旋转杆(8)外表面的固定板(11)，所述固定板(11)的右表面开设有凹槽(12)，所述旋转杆(8)的右端固定安装有与凹槽(12)相匹配的卡接装置(13)。

2.根据权利要求1所述的一种工程管理咨询用演示板，其特征在于，所述限位装置(10)包括安装在外框(4)前表面两端顶部的固定柱(101)，所述固定柱(101)的前端固定安装有一端位于板体(9)前方的竖板(102)，所述竖板(102)的后表面底部固定安装有与板体(9)相连接的第一弹簧(103)，所述竖板(102)的外表面两端均固定安装有一端与外框(4)相连接的斜杆(104)。

3.根据权利要求1所述的一种工程管理咨询用演示板，其特征在于，所述卡接装置(13)包括安装在旋转杆(8)右端的旋转板(131)，所述旋转板(131)的右表面顶部插接有一端位于凹槽(12)内腔的插杆(132)，所述凹槽(12)的槽内壁固定安装有套接于插杆(132)外表面的软套(133)，所述旋转杆(8)的外表面上下两端均固定安装有位于固定板(11)右侧的限位杆(134)，所述插杆(132)的右端固定安装有拉板(135)，所述拉板(135)的左表面固定安装有套接于插杆(132)外表面且一端与旋转板(131)相连接的第二弹簧(136)，所述拉板(135)的右表面固定安装有拉环(137)。

4.根据权利要求1所述的一种工程管理咨询用演示板，其特征在于，所述支撑柱(3)的数量至少为四个，且支撑柱(3)的横切面形状为圆形。

5.根据权利要求1所述的一种工程管理咨询用演示板，其特征在于，所述底柱(6)的数量至少为两个，且底柱(6)与底板(1)之间的角度为三十度至六十度。

6.根据权利要求1所述的一种工程管理咨询用演示板，其特征在于，所述凹槽(12)的数量至少为两个，且凹槽(12)呈圆形分布在固定板(11)右表面的四周。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及工程技术领域，尤其涉及一种工程管理咨询用演示板。

背景技术

工程是科学和数学的某种应用，通过这一应用，使自然界的物质和能源的特性能够通过各种结构、机器、产品、系统和过程，是以最短的时间和精而少的人力做出高效、可靠且对人类有用的东西，于是工程的概念就产生了，并且它逐渐发展为一门独立的学科和技艺，十八世纪，欧洲创造了“工程”一词，其本来含义是兵器制造、军事目的的各项劳作，后扩展到许多领域，如建筑屋宇、制造机器、架桥修路等。

目前市场上的工程管理咨询用演示板固定在教室前端的墙体上的，不能进行转动，使用非常的不方便，不能根据调节角度来避免光照的折射，而且普通的操作方便的高中英语教学板在使用的时候不方便移动，使用非常的不方便。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中不方便调节的问题，而提出的一种工程管理咨询用演示板。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种工程管理咨询用演示板，包括底板，所述底板的下表面固定安装有防滑垫，所述底板的上表面两端均固定安装有支撑柱，所述支撑柱的顶部固定安装有外框，所述外框的底部套接有套板，所述套板的底部固定安装有与底板相连接的底柱，所述外框的内腔壁左端插接有轴承，所述轴承的内腔插接有一端贯穿并延伸至外框右端的旋转杆，所述旋转杆的外表面套接有位于外框内腔的板体，所述外框的前表面两端顶部固定安装有与板体相连接的限位装置，所述外框的右表面固定安装有套接于旋转杆外表面的固定板，所述固定板的右表面开设有凹槽，所述旋转杆的右端固定安装有与凹槽相匹配的卡接装置。

在上述的一种工程管理咨询用演示板中，所述限位装置包括安装在外框前表面两端顶部的固定柱，所述固定柱的前端固定安装有一端位于板体前方的竖板，所述竖板的后表面底部固定安装有与板体相连接的第一弹簧，所述竖板的外表面两端均固定安装有一端与外框相连接的斜杆。

在上述的一种工程管理咨询用演示板中，所述卡接装置包括安装在旋转杆右端的旋转板，所述旋转板的右表面顶部插接有一端位于凹槽内腔的插杆，所述凹槽的槽内壁固定安装有套接于插杆外表面的软套，所述旋转杆的外表面上下两端均固定安装有位于固定板右侧的限位杆，所述插杆的右端固定安装有拉板，所述拉板的左表面固定安装有套接于插杆外表面且一端与旋转板相连接的第二弹簧，所述拉板的右表面固定安装有拉环。

在上述的一种工程管理咨询用演示板中，所述支撑柱的数量至少为四个，且支撑柱的横切面形状为圆形。

在上述的一种工程管理咨询用演示板中，所述底柱的数量至少为两个，且底柱与底板之间的角度为三十度至六十度。

在上述的一种工程管理咨询用演示板中，所述凹槽的数量至少为两个，且凹槽呈圆形分布在固定板右表面的四周。

与现有的技术相比，本实用新型优点在于：

1：设有的底板、防滑垫和支撑柱，使装置放置的时候非常的稳定，以及安装的套板和底柱，使安装的外框更加的稳定，以及安装的限位装置，对板体起到了限位的作用，使板体可以根据旋转杆来调节角度。

2：设有的凹槽、插杆和软套，使旋转板可以通过固定板来固定，可以限定旋转过后的板体，使用非常的方便，以及安装的拉环、第二弹簧和限位杆，使插杆方便装卸在凹槽的内腔，使用非常的方便。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种工程管理咨询用演示板的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种工程管理咨询用演示板的结构图1中A部放大图；

图3为本实用新型提出的一种工程管理咨询用演示板的结构图1中B部放大图。

图中：1底板、2防滑垫、3支撑柱、4外框、5套板、6底柱、7轴承、8旋转杆、9板体、10限位装置、101固定柱、102竖板、103第一弹簧、104斜杆、11固定板、12凹槽、13卡接装置、131旋转板、132插杆、133软套、134限位杆、135拉板、136第二弹簧、137拉环。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-3，一种工程管理咨询用演示板，包括底板1，设有的底板1、防滑垫2和支撑柱3，使装置放置的时候非常的稳定，以及安装的套板5和底柱6，使安装的外框4更加的稳定，以及安装的限位装置10，对板体9起到了限位的作用，使板体9可以根据旋转杆8来调节角度；

底板1的下表面固定安装有防滑垫2，底板1的上表面两端均固定安装有支撑柱3，支撑柱3的数量至少为四个，且支撑柱3的横切面形状为圆形，支撑柱3的顶部固定安装有外框4，外框4的底部套接有套板5，套板5的底部固定安装有与底板1相连接的底柱6，底柱6的数量至少为两个，且底柱6与底板1之间的角度为三十度至六十度；

外框4的内腔壁左端插接有轴承7，轴承7的内腔插接有一端贯穿并延伸至外框4右端的旋转杆8，旋转杆8的外表面套接有位于外框4内腔的板体9，外框4的前表面两端顶部固定安装有与板体9相连接的限位装置10；

限位装置10包括安装在外框4前表面两端顶部的固定柱101，固定柱101的前端固定安装有一端位于板体9前方的竖板102，竖板102的后表面底部固定安装有与板体9相连接的第一弹簧103，竖板102的外表面两端均固定安装有一端与外框4相连接的斜杆104；

外框4的右表面固定安装有套接于旋转杆8外表面的固定板11，固定板11的右表面开设有凹槽12，设有的凹槽12、插杆132和软套133，使旋转板131可以通过固定板11来固定，可以限定旋转过后的板体9，使用非常的方便，以及安装的拉环137、第二弹簧136和限位杆134，使插杆132方便装卸在凹槽12的内腔，使用非常的方便，凹槽12的数量至少为两个，且凹槽12呈圆形分布在固定板11右表面的四周，旋转杆8的右端固定安装有与凹槽12相匹配的卡接装置13；

卡接装置13包括安装在旋转杆8右端的旋转板131，旋转板131的右表面顶部插接有一端位于凹槽12内腔的插杆132，凹槽12的槽内壁固定安装有套接于插杆132外表面的软套133，旋转杆8的外表面上下两端均固定安装有位于固定板11右侧的限位杆134，插杆132的右端固定安装有拉板135，拉板135的左表面固定安装有套接于插杆132外表面且一端与旋转板131相连接的第二弹簧136，拉板135的右表面固定安装有拉环137。

使用时，通过拉动拉环137，使拉板135带动插杆132离开凹槽12中软套133的内腔壁，第二弹簧136呈拉伸状，限位杆134与旋转板131连接，旋转拉环137，使旋转杆8带动板体9旋转，板体9的顶部使第一弹簧103呈挤压状，调节了板体9的角度，使用非常的方便。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920004741.5

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209691158U

授权时间:20191126

主分类号:G09B19/00

专利分类号:G09B19/00

范畴分类:15E;

申请人:河南万安工程咨询有限公司

第一申请人:河南万安工程咨询有限公司

申请人地址:450000 河南省郑州市金水区经八路29号

发明人:梁亚;刘朋佩;于航;李志强;王东海;郑群峰;陈永魁;张琪

第一发明人:梁亚

当前权利人:河南万安工程咨询有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/70a93ef04d0e0f8fe7ffeb31.html