# TMD在简支箱梁多阶模态振动控制中的应用

### 论文摘要

为了有效实现对简支箱梁多阶模态参与振动响应的控制,首先通过对箱梁结构进行模态分析确定受控模态,并基于TMD的定点理论及多自由度系统等价质量识别法,得到箱梁结构附加TMD的最优刚度、最优阻尼和最佳附加位置;然后对箱梁结构进行谐响应分析,探讨控制箱梁结构各阶模态振动的TMD在不同质量比下的吸振特性;最后基于列车-轨道-桥梁耦合动力学模型,探讨列车荷载作用下TMD对箱梁结构低频振动的控制效果。结果表明:TMD能够有效吸收箱梁竖向固有频率附近的低频振动能量;TMD的质量比越大,吸振效果越明显;合理的多阶模态TMD组合设置能够有效地控制列车荷载作用下箱梁的低频振动及对应频段桥梁弹簧支座反力向下部桥墩的传递。

### 论文目录

- 1 设计方法

- 1.1 TMD的最优参数

- 1.2 TMD的最优安装位置

- 2 箱梁TMD的设计

- 2.1 受控模态分析

- 2.2 TMD最优参数的确定

- 2.3 TMD最优安装位置的选择

- 3 简谐荷载作用下TMD吸振特性

- 4 列车荷载作用下TMD吸振特性

- 5结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张新亚,雷晓燕,罗锟

关键词: 振动与波,振动控制,简支箱梁,模态分析

来源: 噪声与振动控制 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 华东交通大学铁路环境振动与噪声教育部工程研究中心

基金: 国家自然科学基金资助项目(51978264,51868023),江西省教育厅课题资助项目(GJJ170357)

分类号: U441

页码: 78-83

总页数: 6

文件大小: 2084K

下载量: 120

### 相关论文文献

- [1].铁路简支箱梁施工方法研究[J]. 交通世界 2019(12)

- [2].张呼铁路桥梁预应力混凝土简支箱梁施工过程徐变观测控制措施[J]. 科学中国人 2016(36)

- [3].直腹板简支箱梁桥双重扼护块抗震功效要素影响分析探究[J]. 华东公路 2019(06)

- [4].现浇简支箱梁施工期裂缝成因及预防措施研究[J]. 科技视界 2017(13)

- [5].郑济高铁40 m整孔预制简支箱梁应用研究[J]. 铁道标准设计 2020(S1)

- [6].关于预制简支箱梁桥梁架设施工探析[J]. 四川水泥 2018(07)

- [7].简支箱梁的温度效应分析[J]. 企业技术开发 2014(02)

- [8].客运专线现浇简支箱梁技术经济分析[J]. 工程造价管理 2012(04)

- [9].预应力混凝土简支箱梁的多级模糊综合评定方法[J]. 经济师 2014(10)

- [10].预应力简支箱梁混凝土施工[J]. 山西建筑 2017(03)

- [11].简支箱梁的梁形及施工方法的比选分析[J]. 交通世界 2018(15)

- [12].64m跨度简支箱梁桥设计与应用[J]. 铁道建筑技术 2009(12)

- [13].客货共线32m简支箱梁修订设计的经济性分析[J]. 铁道建筑 2020(02)

- [14].软土地基客专32m双线现浇简支箱梁支架设计[J]. 山西建筑 2012(20)

- [15].单线简支箱梁车—轨—桥系统垂向振动分析[J]. 安徽建筑 2019(12)

- [16].中低速磁浮小半径曲线简支箱梁受力性能分析[J]. 城市道桥与防洪 2014(01)

- [17].预应力混凝土简支箱梁桥设计分析[J]. 交通世界(建养.机械) 2012(01)

- [18].关于预应力混凝土简支箱梁桥设计分析[J]. 科技与企业 2012(23)

- [19].客运专线简支箱梁静载试验装置的设计[J]. 铁道建筑 2010(06)

- [20].大体积预应力混凝土简支箱梁浇筑工艺[J]. 中国标准化 2019(18)

- [21].后张法预应力混凝土简支箱梁外观质量控制[J]. 工程建设与设计 2020(03)

- [22].福厦高铁湄洲湾跨海大桥引桥40m预制简支箱梁设计[J]. 世界桥梁 2020(S1)

- [23].预制简支箱梁桥梁架设施工探讨[J]. 黑龙江交通科技 2017(04)

- [24].48m简支箱梁现浇组合支架设计与施工技术[J]. 价值工程 2014(11)

- [25].预应力混凝土简支箱梁施工技术探讨[J]. 科技视界 2013(23)

- [26].探讨铁路客运专线预制简支箱梁混凝土灌注施工技术[J]. 科技风 2012(22)

- [27].何寨渭河特大桥主桥63m简支箱梁设计[J]. 铁道标准设计 2009(04)

- [28].不同刚度的32m简支箱梁动力性能试验分析[J]. 铁道工程学报 2019(09)

- [29].市域铁路预应力简支箱梁张拉控制施工技术[J]. 城市道桥与防洪 2020(03)

- [30].城际铁路简支箱梁施工方式技术经济分析[J]. 建设科技 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/70bd3961f158eebbe4150e90.html