# 关于元祖儿童育乐中心室内覆盖新建工程的可行性分析刘璐

中国铁塔股份有限公司上海市分公司

摘要：本文主要阐述了元祖儿童育乐中心室内覆盖新建工程通过室内无线分布系统的建设解决该区域商业中心、商场、酒店及地下停车库无线信号深度覆盖的可行性分析。

关键词：室内无线分布系统；商务楼宇；通信系统；网络深度覆盖

1.引言：

建设通信基站和室内无线分布系统是实现无线信号覆盖的基本方式，是广大市民无线通信的基础。中央和省市政府多次发文，要求加快信息基础设施建设，推进无线宽带网络深度覆盖，提升网络覆盖质量。上海很多楼宇建筑地处话务热点区域，由于建筑密度高，建筑结构复杂，造成室外宏基站无法穿透覆盖，室内存在弱覆盖区甚至盲区；高层室内宏基站信号不稳定，通信质量难以保证。为了改善室内覆盖效果，分担周边宏基站的话务压力，中国铁塔上海青浦区分公司决定启动元祖儿童育乐中心室内覆盖新建工程。

2.项目概况：

中国铁塔股份有限公司致力于资源共享，集约高效运营，减少重复建设，促进社会共享。以供给侧结构性改革、创新驱动发展、市场化配置资源，构建“共享竞合”铁塔模式，进一步提高电信行业的基础设施共建共享水平，从而提高行业投资效率，缓解了企业选址难的问题。企业追求构建低成本、高效率、优服务的竞争优势，即围绕客户需求，立足深化共享，加强社会资源的统筹利用，根据区域化，立体化的服务理念，以点及线，以线及面，通过宏微一体、室内外协同、高低搭配的方式满足客户移动覆盖需求，同时对社会资源物尽其用，合理压降成本，深化传输和电力共享，主动提供光纤“最后一百米”接入末梢服务及集中式电力保障，实现一揽子交付，帮助行业降低成本，快速部署网络，担当起国内通信设施建设与移动互联网建设的主力军。

元祖儿童育乐中心室内覆盖新建项目位于上海市青浦区嘉松中路G50高速公路入口处。该项目建筑面积约148015平方米，有2栋楼宇，1号楼酒店街区楼地上8层；2号楼为商业中心地上5层、地下2层为停车库，地下1层为商业区。

具体见下表：

建筑性质：酒店、商业

场点位置示意图如下：

图1：场点位置示意图

3.可行性分析：

GSM网络

1）该项目符合标准：无线信道的接通率>98%，呼损率<2%；

2）该项目在无线覆盖区域内的接通率符合：在大于等于95%的位置内，移动设备可接入网络的时间超过99%；

3）该项目室内信号覆盖区域的边缘场强≥-75dBm，地下室车库封闭场所≥-85dBm；

4）干扰保护比

该项目覆盖区域内同频道载波干扰保护比在不开跳频情况下大于（或等于）12dB，在开调频情况下大于（或等于）9dB；

该项目覆盖区域内邻频载波干扰保护比在载波偏离200KHz时应大于（或等于）-6dB，在载波偏离400KHz时应大于（或等于）38dB；

5）针对室内无线信号泄露情况，应保证在该楼宇外10米处的室内系统覆盖场强不高于-90dBm；

6）从基站接收端位置测试上行噪声电平，应保证噪声电平平均小于-120dBm；

7）该项目无线覆盖区内的误码率（RxQual）符合，超过95%的区域内误码率低于三级；

8）该项目的无线覆盖区域与周边区域信号切换无阻断；

CDMA网络

1）无线信道的呼损率取定为2%；

2）Ec/Io≥-12dBm的激活导频数不超过3个；

3）前向/反向业务信道误帧率：FER=1%（Eo/No=6～7dB）；

4）该项目应保证在大于等于95%的无线覆盖区域范围内，移动设备可接入网络的时间不低于99%；

5）该楼宇室内无线覆盖的边缘场强应大于-85dBm；电梯及地下停车场的无线覆盖边缘场强应大于-90dBm；室外10米以外的无线覆盖边缘场强应小于-90dBm；

8）该项目的无线覆盖区域与周边区域信号切换无阻断。

WCDMA网络

1）该项目应保证在大于98%的目标覆盖区域范围内，移动设备可接通时间不低于99%；

2）保证在95%以上的普通楼层室内覆盖区域信号强度不低于-85dBm；边缘场强＞-80dBm，＜-75dBm，Ec/Io≥-10dB；

保证在95%以上的地下室与电梯覆盖区域内信号强度不低于-90dBm；边缘场强＞-80dBm，＜-75dBm，Ec/Io≥-9dB；

3）从基站接收端位置测试上行噪声电平，应保证噪声电平平均小于-121dBm；

4）室内目标覆盖范围内，不同信源之间的软/更软切换成功率应大于98%；

5）覆盖区与周围各校区直接的同频切换成功率应大于98%；异频切换成功率应大于95%；

6）对于移动台发射信号总功率应保证在95%以上的项目覆盖范围内：数据业务不超过+20dBm；语音业务在地下层不超过+15dBm，在其他区域不超过+10dBm；

①上下行误块率（BLER）：

对于PS数据业务，上下行误块率不应大于10%；对于12.2kbps的语音业务，上下行误块率不应大于1%；对于64kbps的CS数据业务，上下行误块率不应大于0.1%；

②掉话率：

忙时应小于1.5%；

③无线信号泄露情况：

应保证在该楼宇外10处测量到的导频信号强度不大于-85dBm。

TDDLTE2.3G系统指标：

在95%以上的室内目标覆盖区域内应达到RSRP≥-105dBm且RS-SINR≥6dB。对于业务需求高的目标覆盖区域，例如大型场馆，会议室，候车楼等，可采用双路室分系统的建设方式。

FDDLTE2.1G系统指标：

保证在95%以上的标准层覆盖区域内RSRP≥-105dBm，SINR≥3dB（公共参考信号），保证移动台能正常接入且不掉话。

保证在95%以上的地下室及电梯覆盖区域内RSRP≥-110dBm，SINR≥-3dB（公共参考信号），保证移动台能正常接入且不掉话。

为了保证高层窗边不受到导频的干扰，在测试情况满足的条件下，10层以上的室内RSRP指标应根据现场实际模测取得；在不满足的条件下，可参考室内RSRP值应大于（或等于）室外RSRP值，室外SINR值与3db之和。对于10层以下的室内信号覆盖，可以选择在窗前2米之内安装定向天线，以达到室内深度覆盖的效果。

该项目选择RSRP≥-95dbm，SINR≥3dB。

FDDLTE1.8G系统指标：

LTE室分系统容量目标表

区域类型覆盖标准公共参考信号覆盖场强覆盖率小区边缘速率小区平均吞吐率

RSRPRS-SINR

dBmdBMbpsMbps

单通道高标准≥-100≥590%DL/UL：4/2DL/UL：35/30

一般标准≥-105≥390%DL/UL：4/2

低标准≥-110≥190%DL/UL：4/2

双通道高标准≥-100≥690%DL/UL：6/2DL/UL：50/35

一般标准≥-105≥490%DL/UL：6/2

低标准≥-110≥290%DL/UL：6/2

LTE室分系统质量目标表

区域类型覆盖标准公共参考信号覆盖场强覆盖率

RSRP（dBm）RS-SINR（dB）

单通道高标准≥-100≥590%

一般标准≥-105≥390%

低标准≥-110≥190%

双通道高标准≥-100≥690%

一般标准≥-105≥490%

低标准≥-110≥290%

4.经济分析与风险分析

4.1经济分析

本项目投资额：1347417元（除税价）

投资详细计算公式为：分布系统投资额+土建投资额+配套电源投资额

本项目收益额：根据铁塔“室分利润计算表”得出本项目年收益为373611元/年。

本项目收回成本年限：4年

4.2风险分析

（1）技术实现的风险及防范措施

本工程为新建一套二缆室内分布系统，天线口功率需要满足国家《电磁辐射防护规定》。根据该标准，各分布系统天线天线间隔距离应保证在1.5米以上。

（2）工程实施风险与相关防范措施

工程建设要求本工程开始实施前，公司相关部门应对厂家、设计和施工方等配合人员进行统一的工程安全管理，确保工作环境符合有关通信行业标准，并和达到施工资质的单位签订安全责任书。特殊工种，如电工、焊工、高空作业等人员均应有操作证或岗位证书。施工时应有一至两名监护人员，配备必要的安全设备，并严格按照施工规范执行。元祖儿童育乐中心室内覆盖新建工程项目的设计符合消防安全规范。同时，为确保人员和设备安全，已配备相应的防火、灭火等消防设备。研究结论

本文对元祖儿童育乐中心室内覆盖新建工程项目进行了可行性分析、经济分析和风险分析。综合以上分析，本项目经济效益良好、风险状况可控，在4年内可以收回投资成本。通过室内分布系统深度覆盖的建设，解决了该区域商业中心，商场，酒店及地下停车场的无线信号覆盖问题。并且通过一家建设，多家共享的商务模式，市场化配置资源，有效降低了行业内基础设施的建设投资，对社会资源物尽其用。

参考文献：

【1】工信部规[2008]75号文标准。

【2】劳松均，吴哲.TD-LTE无线网络规划实例[J].广东通信技术，2013（5）：38-39.

【3】高世强.地铁3G通信引入探讨[J].移动通信，2009，33（12）：62-67.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/71336b3d961ade25f6e49b9d.html