# 便于防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装的连接装置论文和设计-马小军

### 全文摘要

本实用新型涉及一种便于防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装的连接装置，包括钢管、L型钢板、C型槽钢、卡板和销片，所述L型钢板包括第一钢板和第二钢板，所述第一钢板和第二钢板相互垂直，所述第二钢板开有插槽，所述销片套置在第二钢板上，销片可沿第二钢板滑行，所述钢管端部固定在第一钢板表面，所述第二钢板底壁固定在C型槽钢的中心位置，所述卡板和第二钢板将C型槽钢分隔出用于夹紧外封闭防护冲孔钢板网的夹槽，所述销片插入插槽内，销片推动卡板移动，调整夹槽间距。将销片插入插槽内，销片推动卡板朝向C型槽钢移动，从而缩窄夹槽，夹槽将外封闭防护冲孔钢板网夹紧，操作简单，连接牢靠，大大提高组装效率。

### 主设计要求

1.一种便于防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装的连接装置，其特征在于：包括钢管、L型钢板、C型槽钢、卡板和销片，所述L型钢板包括第一钢板和第二钢板，所述第一钢板和第二钢板相互垂直，所述第二钢板开有插槽，所述销片套置在第二钢板上，销片可沿第二钢板滑行，所述钢管端部固定在第一钢板表面，所述第二钢板底壁固定在C型槽钢的中心位置，所述卡板和第二钢板将C型槽钢分隔出用于夹紧外封闭防护冲孔钢板网的夹槽，所述销片插入插槽内，销片推动卡板移动，调整夹槽间距。

### 设计方案

1.一种便于防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装的连接装置，其特征在于：包括钢管、L型钢板、C型槽钢、卡板和销片，所述L型钢板包括第一钢板和第二钢板，所述第一钢板和第二钢板相互垂直，所述第二钢板开有插槽，所述销片套置在第二钢板上，销片可沿第二钢板滑行，所述钢管端部固定在第一钢板表面，所述第二钢板底壁固定在C型槽钢的中心位置，所述卡板和第二钢板将C型槽钢分隔出用于夹紧外封闭防护冲孔钢板网的夹槽，所述销片插入插槽内，销片推动卡板移动，调整夹槽间距。

2.根据权利要求1所述便于防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装的连接装置，其特征在于：所述销片为直角梯形销片，所述直角梯形销片的上底为插入部，直角梯形销片的下底为限位部。

3.根据权利要求2所述便于防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装的连接装置，其特征在于：所述限位部的厚度大于插槽的宽度。

4.根据权利要求3所述便于防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装的连接装置，其特征在于：所述插槽为400*5毫米的插槽。

5.根据权利要求1所述便于防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装的连接装置，其特征在于：所述钢管和第一钢板通过焊接方式固定在一起，所述钢管和C型槽钢通过焊接方式固定在一起。

6.根据权利要求1所述便于防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装的连接装置，其特征在于：所述钢管远离卡板的一端的钢管端口为便于直角扣件插入的插入端口。

7.根据权利要求1所述便于防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装的连接装置，其特征在于：所述钢管为长度300毫米，直径48.3毫米，壁厚3.5毫米的钢管。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑领域，特别涉及一种便于外封闭防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装的连接装置。

背景技术

扣件式钢管脚手架是指为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架，统称脚手架，扣件即采用螺栓紧固的扣接连接件，所述扣件是钢管与钢管之间的连接件，其形式有三种，即直角扣件，旋转扣件，对接扣件。

外封闭防护冲孔钢板网普遍安装在脚手架外，避免施工过程沙石飞粒弹出到外界环境，以及用于降低施工区域的噪音影响等作用，目前普遍施工单位需要在脚手架外围安装外封闭防护冲孔钢板，提高施工安全，降低施工噪音，但是目前依靠人工将外封闭防护冲孔钢板捆绑或卡紧在脚手架上，外封闭防护冲孔钢板与脚手架之间安装不牢靠，而且安装效率低下。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述现有技术存在的不足，而提供一种外封闭防护冲孔钢板网和扣件式钢管脚手架之间连接简单、快捷、牢靠的连接装置。

本实用新型的目的是这样实现的：

一种便于防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装的连接装置，包括钢管、L型钢板、C型槽钢、卡板和销片，所述L型钢板包括第一钢板和第二钢板，所述第一钢板和第二钢板相互垂直，所述第二钢板开有插槽，所述销片套置在第二钢板上，销片可沿第二钢板滑行，所述钢管端部固定在第一钢板表面，所述第二钢板底壁固定在C型槽钢的中心位置，所述卡板和第二钢板将C型槽钢分隔出用于夹紧外封闭防护冲孔钢板网的夹槽，所述销片插入插槽内，销片推动卡板移动，调整夹槽间距。所述连接装置固定在钢管脚手架上，外封闭防护冲孔钢板网坐于夹槽内，将销片插入插槽内，销片推动卡板朝向C型槽钢移动，从而缩窄夹槽，夹槽将外封闭防护冲孔钢板网夹紧，从而实现外封闭防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装，操作简单，连接牢靠，大大提高组装效率。

本实用新型的目的还可以采用以下技术措施解决：

作为更具体的方案，所述销片为梯形销片，所述梯形销片的上底为插入部，梯形销片的下底为限位部。

作为更具体的方案，所述限位部的厚度大于插槽的宽度。由于限位部的厚度大于插槽的宽度，避免销片脱离，提高连接装置的安全性。

作为更具体的方案，所述插槽为68*5毫米的插槽。

作为更具体的方案，所述钢管和第一钢板通过焊接方式固定在一起，所述钢管和C型槽钢通过焊接方式固定在一起。

作为更具体的方案，所述钢管远离卡板的一端的钢管端口为便于直角扣件插入的插入端口。

作为更具体的方案，所述钢管为长度300毫米，直径48.3毫米，壁厚3.5毫米的钢管。

本实用新型的有益效果如下：

本实用新型，所述连接装置固定在钢管脚手架上，外封闭防护冲孔钢板网坐于夹槽内，将销片插入插槽内，销片推动卡板朝向C型槽钢移动，从而缩窄夹槽，夹槽将外封闭防护冲孔钢板网夹紧，从而实现外封闭防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装，操作简单，连接牢靠，大大提高组装效率。

本实用新型，所述销片为梯形销片，所述梯形销片的上底为插入部，梯形销片的下底为限位部，所述限位部的厚度大于插槽的宽度。由于限位部的厚度大于插槽的宽度，避免销片脱离，提高连接装置的安全性。

附图说明

图1为本实用新型便于防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装的连接装置的立体图。

图2为图1的主视图。

图3为图1的俯视图。

图4为图1的左视图。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述：

实施例，结合图1到图4所示，一种便于防护冲孔钢板网与扣件式钢管脚手架组装的连接装置，包括钢管1、L型钢板2、C型槽钢3、卡板4和销片5。

所述L型钢板2包括第一钢板6和第二钢板7，所述第一钢板6和第二钢板7相互垂直，所述第二钢板7开有插槽71。

所述销片5套置在第二钢板7上，销片5可沿第二钢板7滑行。

所述钢管1端部通过焊接方式固定在第一钢板6表面，所述第二钢板7底壁通过焊接方式固定在C型槽钢3的中心位置，所述卡板4和第二钢板7将C型槽钢3分隔出用于夹紧外封闭防护冲孔钢板网的夹槽31。

所述销片5为梯形销片，所述梯形销片的上底为插入部51，梯形销片的下底为限位部52，而且所述限位部52的厚度大于插槽71的宽度，如4毫米。

所述钢管1远离卡板4的一端的钢管端口为便于直角扣件插入的插入端口11。所述钢管1为长度为300毫米，直径为48.3毫米，壁厚为3.5毫米的钢管1。

所述L型钢板2由长136毫米，宽度68毫米，壁厚3毫米的钢板沿中间弯折90度形成，而且第二钢板7的插槽71为400*5毫米的插槽71。

所述卡板4为88*60毫米，厚度为3毫米的矩形铁板，且卡板4中间开有68*5毫米的滑槽41。

所述销片5为上底为10毫米，下底为40毫米，高为100毫米，厚度为3毫米的直角梯形销片。

使用时，首先搭建好扣件式钢管脚手架，然后将扣件式钢管脚手架的直角扣件插入钢管1的插入端口11，实现连接装置安装在扣件式钢管脚手架上。然后将外封闭防护冲孔钢板网放置在连接装置的夹槽31内，夹槽31承托外封闭防护冲孔钢板网，最后销片5敲入插槽71内，迫使销片5推动卡板4移动，缩窄夹槽31间距，从而夹紧外封闭防护冲孔钢板网，而且每片外封闭防护冲孔钢板网设置有2个连接装置，防止外封闭防护冲孔钢板网松脱，提高稳定性。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920048401.2

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209443821U

授权时间:20190927

主分类号:E04G 21/32

专利分类号:E04G21/32

范畴分类:36E;

申请人:广东腾越建筑工程有限公司

第一申请人:广东腾越建筑工程有限公司

申请人地址:528300 广东省佛山市顺德区北滘镇工业大道18号

发明人:马小军;邓培初;胡跃军;张峰;李玉龙;余晓生;谢荣武

第一发明人:马小军

当前权利人:广东腾越建筑工程有限公司

代理人:卢志文

代理机构:44293

代理机构编号:佛山市名诚专利商标事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/71537122ed8148b5761508b4.html