# 一种能够调整喂料速度的悬挂式震动喂料机论文和设计-徐建飞

### 全文摘要

本实用新型公开了一种能够调整喂料速度的悬挂式震动喂料机，用于自动称量系统，包括：进料通道、进料口、震动槽、软接头、下料口、吊挂板、震动头和若干个悬挂连接件；所述吊挂板位于所述进料口和所述震动槽的连接处，所述悬挂连接件连接所述吊挂板和所述安装梁；若干个所述悬挂连接件中至少有一个是伸缩连接件；所述震动槽包括一震动平面，所述震动平面与水平面形成一定倾斜角度，所述震动头与所述震动平面连接。本实用新型悬挂式震动喂料机，能够通过调整震动槽的震动平面的倾斜角度，进而实现能调整喂料速度的目的。本实用新型能够调整喂料速度的悬挂式震动喂料机结构简单，调整方便。

### 主设计要求

1.一种能够调整喂料速度的悬挂式震动喂料机，其特征在于，用于自动称量系统，包括：进料通道、进料口、震动槽、软接头、下料口、吊挂板、震动头和若干个悬挂连接件；所述进料通道安装在位于所述自动称量系统上方的安装梁上，所述进料通道和所述进料口连通；所述进料口和所述震动槽连通；所述震动槽通过软接头与所述下料口连通；所述吊挂板位于所述进料口和所述震动槽的连接处，所述悬挂连接件连接所述吊挂板和所述安装梁；若干个所述悬挂连接件中至少有一个是伸缩连接件；所述震动槽包括一震动平面，所述震动平面与水平面形成一定倾斜角度，所述震动头与所述震动平面连接。

### 设计方案

1.一种能够调整喂料速度的悬挂式震动喂料机，其特征在于，用于自动称量系统，包括：进料通道、进料口、震动槽、软接头、下料口、吊挂板、震动头和若干个悬挂连接件；

所述进料通道安装在位于所述自动称量系统上方的安装梁上，所述进料通道和所述进料口连通；所述进料口和所述震动槽连通；所述震动槽通过软接头与所述下料口连通；

所述吊挂板位于所述进料口和所述震动槽的连接处，所述悬挂连接件连接所述吊挂板和所述安装梁；若干个所述悬挂连接件中至少有一个是伸缩连接件；

所述震动槽包括一震动平面，所述震动平面与水平面形成一定倾斜角度，所述震动头与所述震动平面连接。

2.根据权利要求1所述的能够调整喂料速度的悬挂式震动喂料机，其特征在于，所述进料口呈漏斗状。

3.根据权利要求1所述的能够调整喂料速度的悬挂式震动喂料机，其特征在于，所述喂料机还包括吊挂弹簧，所述吊挂弹簧位于所述吊挂板内，与所述悬挂连接件连接。

4.根据权利要求1所述的能够调整喂料速度的悬挂式震动喂料机，其特征在于，所述进料通道包括能够伸缩的结构。

5.根据权利要求1所述的能够调整喂料速度的悬挂式震动喂料机，其特征在于，所述喂料机工作时，所述震动平面与水平面形成的倾斜角度大小范围为15°~30°。

6.根据权利要求1所述的能够调整喂料速度的悬挂式震动喂料机，其特征在于，所述进料口和所述震动槽的外壳上设有加强筋。

7.根据权利要求1所述的能够调整喂料速度的悬挂式震动喂料机，其特征在于，所述震动槽的外壳上设有观察窗。

8.根据权利要求1所述的能够调整喂料速度的悬挂式震动喂料机，其特征在于，所述下料口垂直放置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机械设备领域，特别是涉及一种能够调整喂料速度的悬挂式震动喂料机。

背景技术

在制备玻璃的自动化生产系统中，需要大量使用自动喂料设备，特别是在自动称量系统中需要使用多个悬挂式震动喂料机，在多种配料多种配比的情况下，自动称量系统地整体运行速度取决于最慢的那个配料的喂料速度。为了提高自动称量系统的整体运行速度，因此需要采用不同功率不同大小的悬挂式震动喂料机，这就使自动称量系统的排布设计变得复杂，且成本增加。而且在调整生产不同的产品后，又会产生喂料不统一的问题。

实用新型内容

本实用新型主要解决的技术问题是提供一种悬挂式震动喂料机，能够调整喂料速度。

为解决上述技术问题，本实用新型采用的一个技术方案是：提供一种悬挂式震动喂料机，用于自动称量系统，包括：进料通道、进料口、震动槽、软接头、下料口、吊挂板、震动头和若干个悬挂连接件；

所述进料通道安装在位于所述自动称量系统上方的安装梁上，所述进料通道和所述进料口连通；所述进料口和所述震动槽连通；所述震动槽通过软接头与所述下料口连通；

所述吊挂板位于所述进料口和所述震动槽的连接处，所述悬挂连接件连接所述吊挂板和所述安装梁；若干个所述悬挂连接件中至少有一个是伸缩连接件；

所述震动槽包括一震动平面，所述震动平面与水平面形成一定倾斜角度，所述震动头与所述震动平面连接。

在本实用新型一个较佳实施例中，所述进料口呈漏斗状。

在本实用新型一个较佳实施例中，所述喂料机还包括吊挂弹簧，所述吊挂弹簧位于所述吊挂板内，与所述悬挂连接件连接。

在本实用新型一个较佳实施例中，所述进料通道包括能够伸缩的结构。

在本实用新型一个较佳实施例中，所述喂料机工作时，所述震动平面与水平面形成的倾斜角度大小范围为15°~30°。

在本实用新型一个较佳实施例中，所述进料口和所述震动槽的外壳上设有加强筋。

在本实用新型一个较佳实施例中，所述震动槽的外壳上设有观察窗。

在本实用新型一个较佳实施例中，所述出料口垂直放置。

本实用新型的有益效果是：本实用新型悬挂式震动喂料机，能够通过调整震动槽的震动平面的倾斜角度，进而实现调整喂料速度的目的。本实用新型悬挂式震动喂料机结构简单，调整方便。

附图说明

图1是本实用新型悬挂式震动喂料机一较佳实施例的第一状态结构示意图；

图2是图1中悬挂式震动喂料机的第二状态结构示意图；

附图中各部件的标记如下：1-进料通道、2-进料口、3震动槽、31-震动平面、32-加强筋、33-观察窗、4-软接头、5-下料口、6-吊挂板、61-吊挂弹簧、7-震动头、8-悬挂连接件、81-伸缩连接件、9-安装梁。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

请参阅图1和图2，本实用新型实施例包括：

一种悬挂式震动喂料机，用于自动称量系统，包括：进料通道1、进料口2、震动槽3、软接头4、下料口5、吊挂板6、震动头7和若干个悬挂连接件8。

所述进料通道1安装在位于所述自动称量系统上方的安装梁9上，所述进料通道1和所述进料口2连通；所述进料口1和所述震动槽3连通；所述震动槽3通过软接头4与所述下料口5连通；所述吊挂板6位于所述进料口5和所述震动槽3的连接处，所述悬挂连接件8连接所述吊挂板6和所述安装梁9；若干个所述悬挂连接件8中至少有一个是伸缩连接件81；所述震动槽3包括一震动平面31，所述震动平面31与水平面形成一定倾斜角度θ，所述震动头7与所述震动平面31连接。

为了加快进料速度，所述进料口2呈漏斗状。为了减少所述震动头7对所述喂料机的安装牢度的影响，所述喂料机还包括吊挂弹簧61，所述吊挂弹簧61位于所述吊挂板6内，与所述悬挂连接件8连接。这样所述吊挂弹簧61可以起到减震的作用。

为了方便调整角度，所述进料通道1包括能够褶皱或者能够伸缩的结构。这样在调整不同角度时，不需要另外更换进料通道。

为了增加连接强度，所述进料口2和所述震动槽3的外壳上设有加强筋32。

为了方便观察，所述震动槽3的外壳上设有观察窗33。

所述喂料机工作时，所述震动平面31与水平面形成的倾斜角度θ大小范围为15°~30°。

如图1所示为本实用新型悬挂式震动喂料机水平安装时的状态，此时所述震动平面31与水平面形成的倾斜角度θ为最小倾斜角度15°。

如图2所示为本实用新型悬挂式震动喂料机倾斜15°安装时的状态，此时所述震动平面与水平面形成的倾斜角度θ为最大倾斜角度30°

本实用新型悬挂式震动喂料机，能够通过调整震动槽的震动平面的倾斜角度，进而实现调整喂料速度的目的。本实用新型悬挂式震动喂料机结构简单，调整方便。根据进料速度需要，通过调整伸缩连接件的长度，就可以调整所述震动平面与水平面形成的倾斜角度，简单方便。并且所述软接头可以调整，使进料口一直垂直水平面，可以保持出料通畅。

以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822260298.6

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209853970U

授权时间:20191227

主分类号:C03B3/00

专利分类号:C03B3/00

范畴分类:申请人:江苏华东耀皮玻璃有限公司

第一申请人:江苏华东耀皮玻璃有限公司

申请人地址:215500 江苏省苏州市常熟市经济开发区沿江工业园兴港路100号

发明人:徐建飞;张永新;尹剑

第一发明人:徐建飞

当前权利人:江苏华东耀皮玻璃有限公司

代理人:高娟

代理机构:32313

代理机构编号:苏州诚逸知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32313

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/717f28387b703ca210e5d4ae.html