# 电源芯片提高动态电路论文和设计-陈燕鑫

### 全文摘要

本实用新型公开了一种电源芯片提高动态电路，包括IC控制电路、输入电路、输出电路、反馈电路和第一滤波电路，所述IC控制电路包括具有VIN引脚、VOUT引脚、SW引脚、FB引脚、BST引脚、EN引脚、AGND引脚和PGND引脚的IC芯片，所述IC芯片的AGND引脚和PGND引脚均接地，IC芯片的EN引脚和VIN引脚分别与输入电路连接，IC芯片的VOUT引脚连接输出电路，IC芯片的SW引脚、FB引脚分别与反馈电路连接，所述第一滤波电路分别与IC芯片的SW引脚、FB引脚和反馈电路连接。本实用新型可以减小电路占用空间，降低成本，同时有效改善输出动态变化，提升系统稳定性。

### 主设计要求

1.一种电源芯片提高动态电路，其特征在于，包括IC控制电路、输入电路、输出电路、反馈电路和第一滤波电路，所述IC控制电路包括具有VIN引脚、VOUT引脚、SW引脚、FB引脚、BST引脚、EN引脚、AGND引脚和PGND引脚的IC芯片，所述IC芯片的AGND引脚和PGND引脚均接地，IC芯片的EN引脚和VIN引脚分别与输入电路连接，IC芯片的VOUT引脚连接输出电路，IC芯片的SW引脚、FB引脚分别与反馈电路连接，所述第一滤波电路分别与IC芯片的SW引脚、FB引脚和反馈电路连接，所述第一滤波电路包括电阻R4、电容C4和电阻R9，所述电阻R4的一端连接IC芯片的SW引脚，电阻R4的另一端、电容C4的一端、电阻R9的一端相连接，电容C4的一端连接电感L1的另一端，电阻R9的另一端连接至IC芯片的FB引脚；反馈电路包括电感L1，通过电阻R4和电容C4监测电感L1中的电流变化，并将该信息通过FB管脚反馈给IC芯片，从而实现输出负载瞬间变化大时输出电压变化小的目的。

### 设计方案

1.一种电源芯片提高动态电路，其特征在于，包括IC控制电路、输入电路、输出电路、反馈电路和第一滤波电路，所述IC控制电路包括具有VIN引脚、VOUT引脚、SW引脚、FB引脚、BST引脚、EN引脚、AGND引脚和PGND引脚的IC芯片，所述IC芯片的AGND引脚和PGND引脚均接地，IC芯片的EN引脚和VIN引脚分别与输入电路连接，IC芯片的VOUT引脚连接输出电路，IC芯片的SW引脚、FB引脚分别与反馈电路连接，所述第一滤波电路分别与IC芯片的SW引脚、FB引脚和反馈电路连接，所述第一滤波电路包括电阻R4、电容C4和电阻R9，所述电阻R4的一端连接IC芯片的SW引脚，电阻R4的另一端、电容C4的一端、电阻R9的一端相连接，电容C4的一端连接电感L1的另一端，电阻R9的另一端连接至IC芯片的FB引脚；反馈电路包括电感L1，通过电阻R4和电容C4监测电感L1中的电流变化，并将该信息通过FB管脚反馈给IC芯片，从而实现输出负载瞬间变化大时输出电压变化小的目的。

2.根据权利要求1所述的电源芯片提高动态电路，其特征在于，所述反馈电路还包括电阻R1、电阻R2和电容C2，所述电感L1的一端连接至IC芯片的SW引脚，所述电阻R1的一端、电感L1的另一端、电容C2的一端相连接，电阻R1的另一端、电阻R2的一端均连接至IC芯片的FB引脚，电容C2的另一端、电阻R2的另一端均接地。

3.根据权利要求1所述的电源芯片提高动态电路，其特征在于，所述电阻R9的阻值为0Ω。

4.根据权利要求1或2或3所述的电源芯片提高动态电路，其特征在于，还包括第二滤波电路，所述第二滤波电路包括电阻R3和电容C3，所述电阻R3的一端连接IC芯片的BST引脚，所述电容C3的一端与电阻R3的另一端相连接，电容C3的另一端连接IC芯片的SW引脚。

5.根据权利要求1所述的电源芯片提高动态电路，其特征在于，所述输入电路包括电阻R5、电阻R6、电容C1和电容C6，所述电阻R5的一端、电容C1的一端均连接至IC芯片的VIN引脚，所述电阻R5的另一端、电阻R6的一端、电容C6的一端均连接至IC芯片的EN引脚，电容C1的另一端、电阻R6的另一端、电容C6的另一端均接地。

6.根据权利要求1所述的电源芯片提高动态电路，其特征在于，所述输出电路包括电容C7，所述电容C7的一端连接至IC芯片的VOUT引脚，电容C7的另一端接地。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电源电路领域，尤其涉及一种电源芯片提高动态电路。

背景技术

DC\/DC电源芯片广泛应用于所有电子设备，比如TV电源、电脑、手机等电子产品。常见开关电源的输出动态效果较差，在输出负载瞬间变化大时，输出电压波动很大，纹波电压急剧变压，导致后级电路供电不稳定，进而造成系统异常。对此，现有改善方案一般是增大功率电感量和增大输出电容值，但是增大电感量导致电感饱和电流降低、电感空间变大，成本变高；增大输出电容，同样导致空间变大和成本变高。

实用新型内容

本实用新型提出一种电源芯片提高动态电路以解决上述技术问题。

为了达到上述目的，本实用新型所采用的技术方案为：

一种电源芯片提高动态电路，包括IC控制电路、输入电路、输出电路、反馈电路和第一滤波电路，所述IC控制电路包括具有VIN引脚、VOUT引脚、SW 引脚、FB引脚、BST引脚、EN引脚、AGND引脚和PGND引脚的IC芯片，所述IC芯片的AGND引脚和PGND引脚均接地，IC芯片的EN引脚和VIN引脚分别与输入电路连接，IC芯片的VOUT引脚连接输出电路，IC芯片的SW引脚、FB引脚分别与反馈电路连接，所述第一滤波电路分别与IC芯片的SW引脚、FB引脚和反馈电路连接，所述第一滤波电路包括电阻R4、电容C4和电阻 R9，所述电阻R4的一端连接IC芯片的SW引脚，电阻R4的另一端、电容C4 的一端、电阻R9的一端相连接，电容C4的一端连接电感L1的另一端，电阻R9的另一端连接至IC芯片的FB引脚；反馈电路包括电感L1，通过电阻R4和电容C4监测电感L1中的电流变化，并将该信息通过FB管脚反馈给IC芯片，从而实现输出负载瞬间变化大时输出电压变化小的目的。

作为优选，所述反馈电路还包括电阻R1、电阻R2和电容C2，所述电感L1 的一端连接至IC芯片的SW引脚，所述电阻R1的一端、电感L1的另一端、电容C2的一端相连接，电阻R1的另一端、电阻R2的一端均连接至IC芯片的FB 引脚，电容C2的另一端、电阻R2的另一端均接地。

作为优选，所述电阻R9的阻值为0Ω。

作为优选，还包括第二滤波电路，所述第二滤波电路包括电阻R3和电容 C3，所述电阻R3的一端连接IC芯片的BST引脚，所述电容C3的一端与电阻 R3的另一端相连接，电容C3的另一端连接IC芯片的SW引脚。

作为优选，所述输入电路包括电阻R5、电阻R6、电容C1和电容C6，所述电阻R5的一端、电容C1的一端均连接至IC芯片的VIN引脚，所述电阻R5的另一端、电阻R6的一端、电容C6的一端均连接至IC芯片的EN引脚，电容 C1的另一端、电阻R6的另一端、电容C6的另一端均接地。

作为优选，所述输出电路包括电容C7，所述电容C7的一端连接至IC芯片的VOUT引脚，电容C7的另一端接地。

与现有技术相比较，本实用新型可以减小电路占用空间，降低成本，同时有效改善输出动态变化，提升系统稳定性。

附图说明

图1为本实用新型电源芯片提高动态电路的一种电路图。

具体实施方式

以下将结合附图所示的具体实施方式对本实用新型进行详细描述。但这些实施方式并不限制本实用新型，本领域的普通技术人员根据这些实施方式所做出的结构、方法、或功能上的变换均包含在本实用新型的保护范围内。

在本实用新型使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的，而非旨在限制本实用新型。在本实用新型和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式，除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解，本文中使用的术语“和\/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。

如图1所示，一种电源芯片提高动态电路，包括IC控制电路、输入电路、输出电路、反馈电路和第一滤波电路。IC控制电路包括具有VIN引脚、VOUT 引脚、SW引脚、FB引脚、BST引脚、EN引脚、AGND引脚和PGND引脚的 IC芯片，图示IC芯片为NB671。IC芯片的AGND引脚和PGND引脚均接地， IC芯片的EN引脚和VIN引脚分别与输入电路连接，IC芯片的VOUT引脚连接输出电路，IC芯片的SW引脚、FB引脚分别与反馈电路连接，第一滤波电路分别与IC芯片的SW引脚、FB引脚和反馈电路连接。

输入电路包括电阻R5、电阻R6、电容C1和电容C6，所述电阻R5的一端、电容C1的一端均连接至IC芯片的VIN引脚，所述电阻R5的另一端、电阻R6 的一端、电容C6的一端均连接至IC芯片的EN引脚，电容C1的另一端、电阻 R6的另一端、电容C6的另一端均接地。

输出电路包括电容C7，所述电容C7的一端连接至IC芯片的VOUT引脚，电容C7的另一端接地。

反馈电路可以包括电感L1、电阻R1、电阻R2和电容C2，电感L1的一端连接至IC芯片的SW引脚，电阻R1的一端、电感L1的另一端、电容C2的一端相连接，电阻R1的另一端、电阻R2的一端均连接至IC芯片的FB引脚，电容C2的另一端、电阻R2的另一端均接地。

第一滤波电路包括电阻R4、电容C4和电阻R9，电阻R4的一端连接IC芯片的SW引脚，电阻R4的另一端、电容C4的一端、电阻R9的一端相连接，电容C4的一端连接电感L1的另一端，电阻R9的另一端连接至IC芯片的FB 引脚。

电源芯片的输出电压取决于FB端分压的电阻R1和电阻R2，通过两个分压电阻和FB阈值比较，得到想要的输出电压。但对于输出负载瞬间变化过快，FB 反应不及时，输出电压会跟随负载变化而变化。增加电阻R4、电阻R9和电容 C4组成的第一滤波电路，可以有效改善输出电压动态效果，确保后一级系统的正常工作，改善电子设备使用体验。输出电流变化大，首先反应是电感L1电流变化大，电阻R4和电容C4检测到电感电流突变，电流通过电阻R9到达FB引脚，把电感检测到的输出负载变化快速反馈给FB引脚,改善输出电压，达到输出负载瞬间变化大时输出电压变化小。另外，电阻R9的阻值可以为0，使电阻 R4和电容C4直接接到IC芯片的FB引脚。

此外，还可以包括第二滤波电路，第二滤波电路包括电阻R3和电容C3，电阻R3的一端连接IC芯片的BST引脚，电容C3的一端与电阻R3的另一端相连接，电容C3的另一端连接IC芯片的SW引脚。

特别的，IC芯片还可以具有NC引脚、PG引脚，在IC芯片的NC引脚、 VCC引脚和PG引脚之间连接有PG电路。PG电路包括电阻R8、电容C5和电阻R10，电阻R8的一端、电阻R10的一端、电容C5的一端均连接至VCC引脚，电阻R8的另一端连接至PG引脚，电阻R10的另一端连接至NC引脚，电容C5的另一端接地。

本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后，将容易想到本实用新型的其它实施方案。本申请旨在涵盖本实用新型的任何变型、用途或者适应性变化，这些变型、用途或者适应性变化遵循本实用新型的一般性原理并包括本实用新型未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的，本实用新型的真正范围和精神由本申请的权利要求指出。

应当理解的是，本实用新型并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构，并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本实用新型的范围仅由所附的权利要求来限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920061301.3

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209709942U

授权时间:20191129

主分类号:H02M3/155

专利分类号:H02M3/155

范畴分类:37C;

申请人:深圳市仁天芯科技有限公司

第一申请人:深圳市仁天芯科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市南山区东华园五栋3楼319

发明人:陈燕鑫;王昊;徐正文;杨帆;阳超

第一发明人:陈燕鑫

当前权利人:深圳市仁天芯科技有限公司

代理人:杨立铭

代理机构:44337

代理机构编号:中山市科企联知识产权代理事务所(普通合伙) 44337

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7194c0c4bf217901ee20b0e5.html