# 基于三维激光扫描的水面目标物体检测

### 论文摘要

水面目标物体检测是无人船识别水面物体或避开障碍的前提。本文利用水体对激光信号的吸收特性,设计了一种使用三维激光扫描检测水面目标的方法。该方法通过三维激光扫描获取水面漂浮物的点云,然后通过条件滤波限定有效的点云集合,并采用基于Kd树的最近邻聚类法划分水面目标物体,最后使用基于轴向包围盒(Axis Aligned Bounding Box,AABB)计算目标相对激光雷达的位置。本文设计了三组水面目标物体检测试验,数据表明本文方法可发现水面上漂浮的物体并能完成位置测定。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 水面目标物体检测平台

- 2 水面目标物体检测方案

- 2.1 总体方案设计

- 2.2 水面目标点云预处理

- 2.3 最近邻聚类法的目标提取

- 2.4 AABB的水面目标定界

- 3 实验

- 3.1 数据集采样

- 3.2 测试结果

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 向可均,肖宇峰,胡长青,郑又能,张华

关键词: 无人船,目标检测,三维激光,最近邻聚类,包围盒

来源: 应用激光 2019年04期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学

专业: 物理学,无线电电子学,计算机软件及计算机应用

单位: 西南科技大学信息工程学院

分类号: TP391.41;TN24

DOI: 10.14128/j.cnki.al.20193904.671

页码: 671-677

总页数: 7

文件大小: 924K

下载量: 175

### 相关论文文献

- [1].基于谱聚类和增量学习的运动目标物体检测算法研究[J]. 西北工业大学学报 2017(01)

- [2].牵引激光束能直接移动目标物体[J]. 黑龙江科技信息 2014(33)

- [3].光的奇迹[J]. 少儿科学周刊(少年版) 2016(05)

- [4].基于智能相机的目标物体的定位[J]. 控制工程 2011(S1)

- [5].注意的文化差异及其对教育的启示[J]. 天津市教科院学报 2020(03)

- [6].利用地质雷达求取地下目标物体积研究综述[J]. 中国矿业 2017(S1)

- [7].基于图像处理的目标物体最大内接矩形面积的检测[J]. 科学技术与工程 2015(17)

- [8].基于“检测+分类”模型融合的物体识别应用分析[J]. 电信科学 2020(S1)

- [9].一种基于多视角图像的目标物体定位方法[J]. 测控技术 2015(05)

- [10].机械手对目标物体抓取的研究[J]. 工业控制计算机 2009(01)

- [11].基于平面模板的机器人双目标定与目标定位[J]. 计算机技术与发展 2013(06)

- [12].基于灰度共生矩阵的信噪比图像检测[J]. 自动化与仪器仪表 2020(08)

- [13].基于机器视觉的机械臂智能抓取系统设计[J]. 计量与测试技术 2020(10)

- [14].基于明暗恢复形状的目标物体深度信息提取算法设计[J]. 机械管理开发 2011(03)

- [15].SoftPOSIT方法在PNP问题中的应用[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(11)

- [16].看雷达大显身手[J]. 少儿科学周刊(少年版) 2016(09)

- [17].基于深度学习的机器人最优抓取姿态检测方法[J]. 仪器仪表学报 2020(05)

- [18].基于CFFCA的全驱动五指灵巧手抓取研究[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2019(03)

- [19].基于均值漂移和边缘检测的轮廓跟踪算法[J]. 计算机仿真 2008(06)

- [20].隔空探物的秘密[J]. 少儿科学周刊(少年版) 2016(09)

- [21].基于视觉技术的圆柱内壁小目标物体精确测量[J]. 机械工程师 2009(05)

- [22].基于机器学习的雷达目标跟踪算法研究[J]. 信息技术与信息化 2020(08)

- [23].基于小波包的机器人多目标识别与定位研究[J]. 计算机仿真 2014(04)

- [24].基于视觉技术的圆柱内壁小目标物体精确测量[J]. 微型电脑应用 2009(09)

- [25].基于改进Faster-RCNN的机场场面小目标物体检测算法[J]. 南京航空航天大学学报 2019(06)

- [26].基于SSD方法的小目标物体检测算法研究[J]. 现代信息科技 2020(03)

- [27].鱼眼图像的目标物体角点检测方法[J]. 电子测量技术 2020(01)

- [28].基于毫米波感知的小型无源物体定位追踪[J]. 物联网学报 2020(02)

- [29].基于浓雾天气条件下的目标物体图像清晰化算法的研究[J]. 中国高新区 2018(06)

- [30].基于OpenCV的目标物体颜色及轮廓的识别方法[J]. 现代电子技术 2014(24)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/71957bdbd48298fc2f12aab1.html