# 一种影院房和卡拉OK房的隔音处理结构论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了影院房和卡拉OK房的隔音处理结构技术领域的一种影院房和卡拉OK房的隔音处理结构，所述墙体的内腔顶部固定连接有天花板金属吊钩，所述墙体的内壁上安装有木龙骨，且所述天花板金属吊钩的底部和木龙骨的顶部活动装配，所述木龙骨的内壁一侧粘结有隔音毡，所述隔音毡的内壁一侧粘结有聚氨酯吸音棉层，所述聚氨酯吸音棉层的内壁一侧均匀固定连接有弹性减震龙骨，两组所述弹性减震龙骨之间设置有吸音空腔，所述弹性减震龙骨远离聚氨酯吸音棉层的一侧固定连接有吸音板，可以对噪音进行抑制，并且吸音板能够对噪音进行阻挡，聚氨酯吸音棉层可以对噪音进一步吸收，隔音毡可有效隔绝噪音，利于提高墙体的隔音质量，吸音效果好。

### 主设计要求

1.一种影院房和卡拉OK房的隔音处理结构，包括墙体（1），其特征在于：所述墙体（1）的内腔顶部固定连接有天花板金属吊钩（2），所述墙体（1）的内壁上安装有木龙骨（3），且所述天花板金属吊钩（2）的底部和木龙骨（3）的顶部活动装配，所述木龙骨（3）的内壁一侧粘结有隔音毡（4），所述隔音毡（4）的内壁一侧粘结有聚氨酯吸音棉层（5），所述聚氨酯吸音棉层（5）的内壁一侧均匀固定连接有弹性减震龙骨（6），两组所述弹性减震龙骨（6）之间设置有吸音空腔（7），所述弹性减震龙骨（6）远离聚氨酯吸音棉层（5）的一侧固定连接有吸音板（8）。

### 设计方案

1.一种影院房和卡拉OK房的隔音处理结构，包括墙体（1），其特征在于：所述墙体（1）的内腔顶部固定连接有天花板金属吊钩（2），所述墙体（1）的内壁上安装有木龙骨（3），且所述天花板金属吊钩（2）的底部和木龙骨（3）的顶部活动装配，所述木龙骨（3）的内壁一侧粘结有隔音毡（4），所述隔音毡（4）的内壁一侧粘结有聚氨酯吸音棉层（5），所述聚氨酯吸音棉层（5）的内壁一侧均匀固定连接有弹性减震龙骨（6），两组所述弹性减震龙骨（6）之间设置有吸音空腔（7），所述弹性减震龙骨（6）远离聚氨酯吸音棉层（5）的一侧固定连接有吸音板（8）。

2.根据权利要求1所述的一种影院房和卡拉OK房的隔音处理结构，其特征在于：所述吸音板（8）包括和弹性减震龙骨（6）固定连接的隔音板（81），所述隔音板（81）远离弹性减震龙骨（6）的一侧均匀固定设置有导流块（82），所述导流块（82）上开设有吸音槽（83），所述导流块（82）的外壁上固定有设置在两组吸音槽（83）之间的反射块（84）。

3.根据权利要求2所述的一种影院房和卡拉OK房的隔音处理结构，其特征在于：所述反射块（84）为球形块，所述吸音槽（83）的内壁上设置有呈锯齿状的吸音凸块，且上下两侧壁上的两组吸音凸块交错设置。

4.根据权利要求1所述的一种影院房和卡拉OK房的隔音处理结构，其特征在于：所述弹性减震龙骨（6）的内腔嵌套设置有玻璃纤维网，且所述玻璃纤维网的左右两端分别固定在吸音板（8）和聚氨酯吸音棉层（5）上，且所述弹性减震龙骨（6）和吸音板（8）和聚氨酯吸音棉层（5）的连接处均嵌套设置有聚酯纤维缓冲板。

5.根据权利要求1所述的一种影院房和卡拉OK房的隔音处理结构，其特征在于：所述木龙骨（3）、隔音毡（4）和聚氨酯吸音棉层（5）之间均通过PU胶层粘结，且所述木龙骨（3）、隔音毡（4）和聚氨酯吸音棉层（5）的连接缝隙处均通过S80密封胶密封。

6.根据权利要求1所述的一种影院房和卡拉OK房的隔音处理结构，其特征在于：所述木龙骨（3）的顶部均匀开设有和天花板金属吊钩（2）相配合的装配卡槽，且装配卡槽内固定连接有支撑弹簧，支撑弹簧的另一端和天花板金属吊钩（2）固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及影院房和卡拉OK房的隔音处理结构技术领域，具体为一种影院房和卡拉OK房的隔音处理结构。

背景技术

噪音污染也被公认为是一种对人体有害的污染物，在特定的场所，噪音污染需要被控制在一定的分贝以下，通常在影剧院和KTV中装修时需要对噪音进行有效隔绝，以确保营造一个安静的室内环境，但是现在影剧院或者KTV中的墙体的隔绝噪音效果不好，目前室内安装板的降噪结构存在降噪效果不佳的问题，为此，我们提出一种影院房和卡拉OK房的隔音处理结构。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种影院房和卡拉OK房的隔音处理结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种影院房和卡拉OK房的隔音处理结构，包括墙体，所述墙体的内腔顶部固定连接有天花板金属吊钩，所述墙体的内壁上安装有木龙骨，且所述天花板金属吊钩的底部和木龙骨的顶部活动装配，所述木龙骨的内壁一侧粘结有隔音毡，所述隔音毡的内壁一侧粘结有聚氨酯吸音棉层，所述聚氨酯吸音棉层的内壁一侧均匀固定连接有弹性减震龙骨，两组所述弹性减震龙骨之间设置有吸音空腔，所述弹性减震龙骨远离聚氨酯吸音棉层的一侧固定连接有吸音板。

优选的，所述吸音板包括和弹性减震龙骨固定连接的隔音板，所述隔音板远离弹性减震龙骨的一侧均匀固定设置有导流块，所述导流块上开设有吸音槽，所述导流块的外壁上固定有设置在两组吸音槽之间的反射块。

优选的，所述反射块为球形块，所述吸音槽的内壁上设置有呈锯齿状的吸音凸块，且上下两侧壁上的两组吸音凸块交错设置。

优选的，所述弹性减震龙骨的内腔嵌套设置有玻璃纤维网，且所述玻璃纤维网的左右两端分别固定在吸音板和聚氨酯吸音棉层上，且所述弹性减震龙骨和吸音板和聚氨酯吸音棉层的连接处均嵌套设置有聚酯纤维缓冲板。

优选的，所述木龙骨、隔音毡和聚氨酯吸音棉层之间均通过PU胶层粘结，且所述木龙骨、隔音毡和聚氨酯吸音棉层的连接缝隙处均通过S80密封胶密封。

优选的，所述木龙骨的顶部均匀开设有和天花板金属吊钩相配合的装配卡槽，且装配卡槽内固定连接有支撑弹簧，支撑弹簧的另一端和天花板金属吊钩固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型结构设计合理，通过木龙骨可以保证安装的稳固性，通过吸音板可以将噪音进行吸收，并且通过导流块可以将噪音进行反射，噪音经多次反射会进入吸音槽中，通过导流块和吸音槽的配合可以对噪音进行抑制，起到消音的作用，并且隔音板能够对噪音进行阻挡，聚氨酯吸音棉层可以对噪音进一步吸收，隔音毡能够有效隔绝噪音的传递，有利于提高墙体的隔音质量，吸音效果好。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图；

图2为本实用新型A部放大结构示意图；

图3为本实用新型吸音板结构示意图。

图中：1墙体、2天花板金属吊钩、3木龙骨、4隔音毡、5聚氨酯吸音棉层、6弹性减震龙骨、7吸音空腔、8吸音板、81隔音板、82导流块、83吸音槽、84反射块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种影院房和卡拉OK房的隔音处理结构，包括墙体1，墙体1的内腔顶部固定连接有天花板金属吊钩2，墙体1的内壁上安装有木龙骨3，且天花板金属吊钩2的底部和木龙骨3的顶部活动装配，木龙骨3的内壁一侧粘结有隔音毡4，隔音毡4的内壁一侧粘结有聚氨酯吸音棉层5，聚氨酯吸音棉层5的内壁一侧均匀固定连接有弹性减震龙骨6，两组弹性减震龙骨6之间设置有吸音空腔7，弹性减震龙骨6远离聚氨酯吸音棉层5的一侧固定连接有吸音板8。

其中，吸音板8包括和弹性减震龙骨6固定连接的隔音板81，隔音板81远离弹性减震龙骨6的一侧均匀固定设置有导流块82，导流块82上开设有吸音槽83，导流块82的外壁上固定有设置在两组吸音槽83之间的反射块84，通过这种设置可以通过导流块82可以将噪音进行反射，噪音经多次反射会进入吸音槽83中，通过导流块82和吸音槽83的配合可以对噪音进行抑制，起到消音的作用；

反射块84为球形块，吸音槽83的内壁上设置有呈锯齿状的吸音凸块，且上下两侧壁上的两组吸音凸块交错设置，通过这种设置可以对声音的能量进行消减；

弹性减震龙骨6的内腔嵌套设置有玻璃纤维网，且玻璃纤维网的左右两端分别固定在吸音板8和聚氨酯吸音棉层5上，且弹性减震龙骨6和吸音板8和聚氨酯吸音棉层5的连接处均嵌套设置有聚酯纤维缓冲板，通过这种设置可以增加弹性减震龙骨6对吸音板8的支撑性；

木龙骨3、隔音毡4和聚氨酯吸音棉层5之间均通过PU胶层粘结，且木龙骨3、隔音毡4和聚氨酯吸音棉层5的连接缝隙处均通过S80密封胶密封，通过这种设置保证了密封性；

木龙骨3的顶部均匀开设有和天花板金属吊钩2相配合的装配卡槽，且装配卡槽内固定连接有支撑弹簧，支撑弹簧的另一端和天花板金属吊钩2固定连接。

实施例：该装置在使用时，通过天花板金属吊钩2进行墙体1内部的木龙骨3安装，可以保证安装的稳固性，继而进行隔音毡4、聚氨酯吸音棉层5、弹性减震龙骨6和吸音板8的安装，在安装时，在缝隙处均通过S80密封胶实现密封，这样墙体1内部的声音可以首先通过吸音板8进行吸收，并且通过导流块82可以将噪音进行反射，噪音经多次反射会进入吸音槽83中，通过导流块82和吸音槽83的配合可以对噪音进行抑制，起到消音的作用，并且隔音板81能够对噪音进行阻挡，声音进入到吸音空腔7中可以实现二次能量递减，聚氨酯吸音棉层5可以对噪音进一步吸收，隔音毡4能够有效隔绝噪音的传递，有利于提高墙体1的隔音质量，吸音效果好，并且弹性减震龙骨6可以对吸音板8上的振动进行缓冲，起到保护的作用。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920291904.2

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209653143U

授权时间:20191119

主分类号:E04B 1/82

专利分类号:E04B1/82;E04B1/86;E04B9/06

范畴分类:36C;36D;

申请人:星光智造家智能科技（苏州）有限公司

第一申请人:星光智造家智能科技（苏州）有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市工业园区苏州中心广场3幢L2层（B）02-09/10

发明人:李鸿昌

第一发明人:李鸿昌

当前权利人:星光智造家智能科技（苏州）有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/719fecba5fdca855f03e213d.html