# 浅谈辊磨选粉机下部轴承的改造方案

### 论文摘要

分析了辊磨选粉机下部轴承存在的问题,针对问题进行了改造,将下部轴承拉杆头部连接处改为锥形销子固定,加强管路维护,在原轴承座上加装水冷装置。改造后,拉杆易断裂、轴承温度高的问题得到了彻底解决。

### 论文目录

- 1 原因分析

- （1）拉杆及各管路断裂的原因

- （2）轴承温度高的原因

- 2 改造方案

- （1）改变拉杆连接方式

- （2）对各个管路进行防护

- （3）改变轴承冷却方式

- 3 改造效果

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 方鹏

关键词: 辊磨,轴承,拉杆,冷却

来源: 水泥技术 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 山东鲁碧建材有限公司

分类号: TQ172.632.5

DOI: 10.19698/j.cnki.1001-6171.20195102

页码: 102-104

总页数: 3

文件大小: 1707K

下载量: 16

### 相关论文文献

- [1].煤磨选粉机突然不做功的工艺故障分析与处理[J]. 水泥 2019(12)

- [2].V型选粉机的一种新布置形式探讨[J]. 建材发展导向 2020(04)

- [3].生料精细选粉机电流高的改造措施[J]. 水泥 2019(02)

- [4].V型选粉机进料溜子的改造[J]. 水泥 2018(06)

- [5].选粉机改造后的系统调整经验浅谈[J]. 水泥 2016(12)

- [6].浅谈水泥选粉机的优化与改造[J]. 机械管理开发 2016(11)

- [7].动平衡实验解决低速选粉机振动的问题[J]. 水泥工程 2017(03)

- [8].三级选粉机的设计与仿真[J]. 机械设计与制造 2017(10)

- [9].V型选粉机入料溜子的改进[J]. 水泥 2015(12)

- [10].导流板形状对精细选粉机转速控制影响分析[J]. 新世纪水泥导报 2016(01)

- [11].改善V型选粉机效率[J]. 水泥技术 2014(06)

- [12].下料分配不均对选粉机选粉效率的影响[J]. 水泥 2014(12)

- [13].水泥磨V型选粉机结构改造[J]. 水泥 2016(11)

- [14].立式转子与卧式转子选粉机概论[J]. 水泥 2015(12)

- [15].配置多分离选粉机的水泥圈流磨系统增产方法[J]. 水泥工程 2016(01)

- [16].柔性选粉机在人工砂系统中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2015(18)

- [17].造成选粉机电流波动大的原因分析及处理措施[J]. 水泥 2014(01)

- [18].选粉机细度跑粗和振动故障分析[J]. 水泥 2013(01)

- [19].水泥选粉机的优化与改造[J]. 产业与科技论坛 2013(06)

- [20].选粉机的现状与发展趋势(中)[J]. 中国水泥 2013(11)

- [21].V型选粉机打散格栅易磨损问题的分析及处理[J]. 水泥 2011(10)

- [22].充分发挥K型选粉机使用效率提高系统产量[J]. 四川水泥 2010(06)

- [23].V型选粉机的结构参数分析[J]. 矿山机械 2009(11)

- [24].水泥磨选粉机防结露改造措施[J]. 水泥 2017(10)

- [25].煤磨选粉机电流异常问题的分析与处理[J]. 水泥技术 2018(03)

- [26].双动态选粉机联合粉磨系统研究与应用[J]. 江苏建材 2018(05)

- [27].一次选粉机频繁跳停故障的分析处理[J]. 新世纪水泥导报 2012(01)

- [28].内循环选粉机圈流粉磨系统的技改[J]. 水泥 2011(01)

- [29].选粉机变频器的制动[J]. 水泥 2009(07)

- [30].选粉机短路风对生料细度的影响及改进[J]. 水泥 2008(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/71abb7b2192eee462fe48c4d.html